Tepláreň Košice, a.s.

Teplárenská 3,   042 92 Košice

# Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky

Tepláreň Košice, a.s.

# podľa zákona č.245/2003 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Jún  2008

Obsah:

A       Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

# B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

### E	 Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

### v tomto mieste

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

### H      Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M      Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo

nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

N       Prílohy

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Tepláreň Košice |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Teplárenská 3, 042 92 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | www adresa | www.teko. sk |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva Ing. Ladislav Koch – podpredseda predstavenstva |
| 1.8 | IČO | 36 211 541 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 40.11, 40.30 ; NOSE-P 101.01 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I., odd. Sa, vložka č. 1204/V | Príloha č. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Belanská Halina (t. č. 055/6192370 ) pre IPKZ Ing. Škriniar Róbert ( t. č. 055/6192833) |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Košická energetická spoločnosť, a.s. Teplárenská 3 Košice - na základe plnomocenstva |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Tepláreň Košice a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Teplárenská 3, 042 92 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Obec Košice – Juh, |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Dátum začatia činnosti pôvodnej prevádzky: rok 1967 Termín ukončenia činnosti nie je určený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | ENERGETIKA 1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov Tepláreň Košice je 850,82 MWt. |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Nepretržitá prevádzková doba |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva činnosti podľa príloh zákona 223/2001 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nejedná sa o skládku |

5.        Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Tepláreň Košice, a.s. - Úsek hlavného výrobného bloku - Kotolňa TEKO II - Rekonštrukcia PK3, PK4 v TEKO a.s. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Číslo: 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Nie | X | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorého súčasťou je konanie v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) body 1, 3 a 7 v oblasti odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3, v oblasti ochrany prírody a krajiny vydávanie vyjadrení podľa § 8 ods.2 písm. h) bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ. Zmeny projektovaného riešenia stavby a ich zdôvodnenie: Predmetom stavby je rekonštrukcia jestvujúcich parných kotlov PK3 a PK4 v Teplárni Košice. Jestvujúce kotly boli dané do prevádzky v rokoch 1982,1983 Sú konštruované na spaľovanie práškového čierneho antracitického uhlia s tekutým odvodom trosky z ohniska. Cieľom rekonštrukcie kotlov je : umožnenie spaľovania širšieho sortimentu čierneho uhlia (dostupnosť, cena) v granulačnom ohnisku obnova opotrebených častí kotla, modernizácia a zhospodárnenie prevádzky kotlov ekologizácia prevádzky a dosiahnutie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia. Zdôvodnenie: Z hľadiska výrobných nákladov tepla je výhodnejšie spaľovanie uhlia ako plynu, nakoľko teplo z uhlie je lacnejšie. Parné kotle PK3, PK4 sú v súčasnosti riešené ako výtavné kotle, ktoré pre svoju prevádzku vyžadujú uhlie so špecifickými vlastnosťami – nízky obsah prchavých látok, vysokú výhrevnosť, nízke teploty topenia popolovín, nízky obsah síry. Uhlie takýchto vlastností je ťažko dostupné, nedostatok zdrojov vhodného uhlia ako i veľké prepravné vzdialenosti z Ruska zvyšujú cenu uhlia. Prevádzka kotlov je ďalej zaťažovaná vysokým nedopalom uhlíka v popolčeku a troske, čo obmedzuje jej využiteľnosť a sťažuje likvidáciu tuhého odpadu. Kotle budú rekonštruované na dostupnejšie a lacnejšie uhlie. Takého uhlie umožňuje zmeniť výtavný režim spaľovania uhoľného prášku na granulačný, s čím je spojený aj nižší nedopal v popolovinách a nižšia tvorba oxidu dusíka v spaľovacej komore. Pri rekonštrukcii bude znížený výkon kotlov na príkon v palive 99 MW, teda v pare 130 t/h pri zachovaní parametrov pary a napájacej vody. Toto opatrenie je potrebné vzhľadom na nevyhnutnosť nižšieho tepelného zaťaženia spaľovacej komory pri granulačnej prevádzke.Pri rekonštrukcii budú vymenené všetky opotrebované časti, veľké elektromotory budú vybavené frekvenčnou reguláciou otáčok, použitie nových stredobežných (krúžkových) mlynov zníži spotrebu elektriny a tým zhospodárni prevádzku zdroja. |
| 5.5 | Stavebník | Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice |
| 5.6 | Stavba | Rekonštrukcia PK3, PK4 v TEKO a.s |
| 5.7 | Druh stavby | Rekonštrukcia |
| 5.8 | Investor | Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice |
| 5.9 | Projektant | Econs s.r.o. Zádielská 3, 04001 Košice Ing. Ing. Lenart Alexander - zodpovedný projektant Ing. Genda Ivan - stavebné objekty Ing. Gergeľ Stanislav - Elektro a systém riadenia Ing. Kováč Peter - úprava AMS Ing. Ganaj Ján - oceľové konštrukcie Ing. Dezider Horňák - protipožiarna bezpečnosť stavby |
| 5.10 | Zhotoviteľ | Bude vybraný vo výberovom konaní |
| 5.11 | Členenie stavby | Stavba obsahuje stavebný objekt a prevádzkové súbory: Technologická časť stavby obsahuje : PS 01 – Kotolňa ČPS 01.1 – Príprava paliva ČPS 01.2 – Úpravy kotla ČPS 01.3 – Doprava trosky a popolčeka ČPS 01.4 – Úpravy umelého ťahu ČPS 01.5 – Rozvody plynu ČPS 01.6 – Úpravy spojovacieho potrubia ČPS 01.7 – Oceľové konštrukcie PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 03 – Systém riadenia PS 04 – Úprava AMS PS 05 - Demontáže Stavebná časť obsahuje: SO 001 – Stavebné úpravy v kotolni SO 002 – Základy tg. rozvodov SO 003 – Stavebné úpravy v jestvujúcej elektrorozvodni |
| 5.12 | Miesto stavby | areál - Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice |
| 5.13 | Termín začatia | marec 2009 |
| 5.14 | Termín ukončenia | december 2010 |
| 5.15 | Parcelné číslo Kat. územie Druh pozemku Vlastník | parc. č. 3306/7, 3306/25, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35, 3306/37, katastrálne územie 827 118 Južné mesto, obec Košice Juh Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, budovy Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice |
| 5.16 | Vplyv na životné prostredie | Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pri realizácii nevzniknú žiadne nebezpečné odpady a zdravie ľudí nebude negatívne ovplyvnené. |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Projekt predkladá zmenu riešenia : Zmeny sa týkajú nasledovného SO: Úsek hlavného výrobného bloku kotolňa TEKO II Komín K 01 - Komín K 02 Stavba sa nachádza v existujúcom areáli TEKO Košice a.s. . Využíva existujúce stavebné objekty . Opis navrhovanej technológie – strojná časť Parametre kotlov PK3, PK 4 po rekonštrukcii budú nasledovné: menovitý výkon 130 t/h, 89 MW max. príkon v palive 99 MWt max. krátkodobé zvýšenie parnej výkonnosti 105 % men. výkonu min. výkon bez stabilizácie 60% men. výkonu min. výkon so stabilizáciou 40 % men. výkonu menovité parametre pary 13,64 MPa, 540°C max. tlak pary 16,77 MPa teplota nap. vody 230°C účinnosť pri men. výkone min. 91% nedopal v popolčeku do 5% nedopal v troske do 1% Palivom bude čierne uhlie s nasledujúcimi kvalitatívnymi ukazovateľmi: výhrevnosť Qri 22,6 MJ/kg spalné teplo horľaviny Qsdaf 31,1 MJ/kg voda v pôvodnej vzorke Wrt 15% popol v sušine Ad 11% prchavý podiel v sušine Vd 40-42,5% síra v sušine Std 0,3-0,5% teplota mäknutia popola T1 ( 1260°C teplota topenia popola T2 ( 1310°C teplota tečenia popola T3 ( 1340°C |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

BEZ ZMENY

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

BEZ ZMENY

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

BEZ ZMENY

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Čistota ovzdušia

Podľa vyhlášky 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky 410/2003 Z.z. Tepláreň Košice je veľkým zdrojom znečisťovania. V projekte je riešená rekonštrukcia PK3,PK4 na spaľovanie nového druhu uhlia. Uhlie bude spaľované len v týchto kotloch, v ostatných prevádzkovaných kotloch TEKO PK1,2, HK3,4 bude spaľovaný zemný plyn a spracovávaný projekt sa ich nedotýka.

Opis navrhovanej technológie

Kotle PK3, PK4 budú mať po rekonštrukcii príkon paliva 99 MW. Každý kotol bude zapojený do samostatného komína nasledovne:

- PK 3 do komína TEKO I

- PK 4 do komína TEKO II

Na základe týchto skutočností podľa prílohy 4 vyhlášky platia pre kotle po rekonštrukcii pri spaľovaní uhlia nasledovné emisné limity (pri zákonom stanovených podmienkach):

- emisný limit pre tuhé častice TZL	  50 mg/m3

- emisný limit pre oxid síry SO2		850 mg/m3

- emisný limit pre oxid dusíka NOx	400 mg/m3

- emisný limit pre oxid uhoľnatý CO	250 mg/m3

Emisia TZL

Spaľované uhlie bude obsahovať 11% popola v sušine, pri 15% vody to znamená 9,35% popola v pôvodnej vzorke. Pri 20% zachytení v granulačnom ohnisku a nedopale 3% do spalín ide 77 g/kg popolovín. Garantovaná účinnosť EO je 99,9%, teda úlet v spalinách za EO bude 7,7 mg/kg uhlia. Z 1 kg uhlia pri 6% O2 vznikne cca 8,7 m3 spalín, čo zodpovedá koncentrácii 0,9 mg/m3. Reálne i pri zmene podmienok koncentrácia TZL neprekročí 5 mg/m3, čo je hlboko pod stanoveným limitom.

Emisia SO2

Spaľované uhlie bude obsahovať 0,3-0,5% síry v sušine, pri 15% vody to znamená 0,25-0,42% S v pôvodnej vzorke. Spálením 1 kg paliva vznikne teda 5,0-8,4 g SO2, čo pri výskyte 8,7 m3/kg spalín vedie ku koncentrácii 575-965 mg/m3. Pri strednom obsahu 0,4% S je koncentrácia SO2 v spalinách 770 mg/m3 čo je spoľahlivo pod stanoveným limitom 850 mg/m3.

Emisie NOx a CO

Kotle budú vybavené nízkoemisnými horákmi, ktoré udržia teplotu plameňa v oblasti v ktorej nedochádza k vysokej oxidácii dusíka. Dodržiavanie emisných limitov bude zaručené výrobcom kotlov. U CO bude reálna koncentrácia v spalinách hlboko pod emisným limitom (max. do 50-100 mg/m3).

Na základe uvedeného pri projektovanej ročnej spotrebe uhlia 183,5 kt bude ročné množstvo vypúšťaných škodlivín z PK3, PK4 nasledovné

ročný úplet TZL	1500 kg

ročný úplet SO2	1230 t

ročný úplet NOx	640 t

ročný úplet CO	120 t

Ochrana podzemných vôd

Stavba neovplyvňuje vznik a spracovávanie odpadných vôd oproti terajšiemu stavu. Voda sa v kotolni naďalej bude rovnako využívať na chladenie točivých strojov, na oplach kotlových plošín a pod. Celkové množstvo sa po rekonštrukcií nezmení.

Hluk a vibrácie

### Rekonštrukcia kotlov PK3, PK4 nijako neovplyvní ani nezmení existujúce hlukové zaťaženie na okolie. Hlavnými zdrojmi hluku sú spalinové a vzduchové ventilátory, ktoré po rekonštrukcii ostávajú na pôvodných miestach a budú mať nižšie výkony.

### H      Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

BEZ ZMENY

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

BEZ ZMENY

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

BEZ ZMENY

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

BEZ ZMENY

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

BEZ ZMENY

## M   Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | SIŽP, Inšpektorát život. prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice |
| 2. | Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice |
| 3. | Mesto Košice, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
| 4. | Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko 4 /MÚ MČ Košice - Juh/, Smetanova 4, 040 22 Košice |
| 5. | Ing. Ing. Lenart Alexander - Zadielská 3 04001 Košice |
| 6. | Ing. Dezider Horňák - Zádielská 3 04001 Košice |
| 7. | OUŽP - Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH |
| 8. | ORHZ - Požiarnická 4, 040 01 Košice |
| 9. | TUV SUD Slovakia - Hraničná 2, 04017 Košice |

N  PRÍLOHY:

1. Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko 4 /MÚ MČ Košice - Juh /- stanovisko k PD

- upustenie od vydania územného rozhodnutia  č. MK - 08/218722-01/IV/

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach -stanovisko k PD

- Č.p. : ORHZ - 1883-1/2008

3. TUV SUD Košice - Odborné stanovisko k PD č. 0031/40/08/BT/OS/DOK

4. Výpis z listu vlastníctva č.11671 zo dňa 19.5.2008

5. Kópia z katastrálnej mapy č. z. 9489/08

6. Plnomocenstvo

7. Splnomocnenie Ing. Gendu, Ing. Ganaja, Ing.Gergeľa pre Ing. Lenarta

8. 5 x PD „Rekonštrukcia PK3, PK4  v TEKO a.s. “ / paré č. 1,2,4,5,6,/

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                                 Dátum  : 27.6.2008

( Košická energetická spoločnosť, a.s. )

Pečiatka alebo pečať podniku:

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Vladimír Dolný

Pozícia v organizácii:               Predseda predstavenstva