# EUROCAST Košice, s.r.o.,   Vstupný areál U.S.Steel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre  spoločnosť

# EUROCAST Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“

# Október  2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

3	Opis prevádzky

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## N    Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.6 | www adresa | jan.focko@eurocast.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti, | Ing. Adrián Jakubek Dipl.- Ing. Peter Schäfer |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |
|  | DIČ | 2021806622 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 24.5, NOSE-P 105.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I Oddiel :Sro, vložka č. 14717/V | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ján Focko, tel. 0918555754 príloha č. 2 |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EUROCAST Košice, s.r.o., odbor Riadenia ľudských zdrojov, ekológ |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 420 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievárne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane pretavovania produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď. príloha č.3 Výpisu z listu vlastníctva č. 895 Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 174/1,174/5-174/15, 174/31-174/34, 175,176/1-176/9,176/13,176/14,176/26-176/28 Parcelné čísla ,“ Stavby“ 168/22,174/5,174/7-174/12,176/2,176/4 -176/8,174/14,174/31-174/33,174/6,176/3,176/9,176/27 Viď. príloha č. 4 – Kópia z katastrálnej mapy Predmetná stavba je v jestvujúcej výrobnej hale na pozemku č. 174/5 , kat. územie Železiarne. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | -bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | -bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | -bez zmeny |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | EUROCAST Košice , s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 a zmien 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 1624-2586/2007/Wit570450105/Z2 2829- 6494/2007/Wit/570450105/Z3 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 6603-28766/2008/Wit570450105/K3 4791-20403/2008/Wit570450105/K2 6153-20588/2008/Haj/570970106/Z8 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 912-9863/2008/Wit/570450105/Z4 1639-2668/207/Wit/570450105/K1 |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie stavby : „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II -o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ,stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa §8 odst. 2 písmena a) bod 1,zákona č. 245/2003Z.z. o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností ,ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 odst. 2 písmena b) bod 3, - na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa §8 odst. 2 písmena f) bod 1, - stavebného povolenia na stavbu, na zmeny stavby alebo udržiavacie práce podľa §8 odst. 2 písmena h) bod 1, 1.Dôvodom žiadosti o zmenu je uvedenie do prevádzky pracoviska pre občasné nanášanie náterových látok na Zlievarni II Účelom stavby bolo zabezpečenie konečnej povrchovej úpravy odliatkov pred expedíciou odberateľom . Informatívny popis pracoviska: Stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na Zlievarni II sa nachádza v objekte výrobnej haly, pod. parcelným číslom 174/5 ,vedľa pracoviska Čistiareň , a je koncovým pracoviskom pre povrchovú úpravu odliatkov pred expedovaním odliatkov odberateľom. Súčasťou stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ je aj príručný sklad pre uskladnenie náterových látok I.,II.a III. triedy nebezpečnosti . Náterové látky a riedidla sú uskladnené v prepravných uzavretých obaloch na záchytných vaniach určeného objemu. Príručný sklad spĺňa podmienky vyhlášok protipožiarnej bezpečnosti stavieb . Súčasťou „Prevádzky pre občasné nanášanie náterových látok“ sú aj 2 vedľa seba stojace kombinované lakovacie a sušiace kabíny D-SK 30 od nemeckej fy DURST Gmb. -miesto umiestnenia na prevádzke Zlieváreň II ,viď. Príloha č. 5 Základy pre horeuvedenú stavbu ,v súlade s projektom č. RSP-08102/2/ ( príloha ku žiadosti) vyhotovila spoločnosť : KOBRA Sk, s.r.o. Krosnianska 81 040 22 Košice Stavba bola realizovaná v termíne : 20.2.2008-1.4.2008 – stavba základov Následná montáž technologického zariadenia - kombinovaných lakovacích a sušiacich kabín D-SK 30 od nemeckej fy DURST Gmb. – ukončená 11.7.2008 Projekt stavby vyhotovil: RS-Projekt s.r.o Pri hati č.1 040 01 Košice Zoznam ,adresy projektantov , špecialistov a Autorizačné osvedčenia projektantov a špecialistov sú v prílohe č.7. |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. |  |
| --- | --- |
| -viď. zmeny v bode 5.4 |

3. Opis prevádzky

| 3.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| Popis stavby : Stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II sa nachádza v objekte výrobnej haly, pod. parcelným číslom 174/5 ,vedľa pracoviska Čistiareň , a je koncovým pracoviskom pre povrchovú úpravu odliatkov pred expedovaním odliatkov odberateľom.V zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2004 Z.z. ,§2 odst.f, v priestore na občasné nanášanie náterových látok čas nanášania NL neprevyšuje štyri hodiny v týždni alebo päť minút v priebehu pol hodiny. Súčasťou stavby „Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok na Zlievarni II“ je aj príručný sklad náterových látok pre uskladnenie náterových látok I.,II.a III. triedy nebezpečnosti . Náterové látky a riedidla sú uskladnené v prepravných uzavretých obaloch na záchytných vaniach určeného objemu. Príručný sklad spĺňa podmienky vyhlášok protipožiarnej bezpečnosti stavieb . Súčasťou „Prevádzky pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II sú aj 2 vedľa seba usporiadané kombinované lakovacie a sušiace kabíny D-SK 30 od nemeckej fy DURST Gmb. Plášť kabín pozostáva z izolovaných oceľových kaziet s požiarnou odolnosťou min. 30 minút. Každá kabína má 2 únikové dvere a jednu roletovú bránu. V oblasti stropu sú v kabínach umiestnené dvojdielne, pneumaticky ovládané žeriavové drážkové kryty pre žeriav. Každá kabína má samostatný žeriav o nosnosti 8 t. Vetranie a odsávanie v kabínach je samostatným strojovým vetracím zariadením s kúrením. Toto vetracie zariadenie funguje počas lakovania v “ prevádzke prívod čerstvého vzduchu/odvod použitého vzduchu“ s množstvom 30 000 m3/hod. Počas sušenia je vetracie zariadenie prevádzkované v režime s vnútornou cirkuláciou vzduchu s 10 až 15%nou prímesou čerstvého vzduchu. Následne sa znečistený vzduch odsáva a odvádza do voľného priestoru cez odlučovací filter rozstreku farby, ktorý je umiestnený obojstranne v spodnej častí kabín. Striekanie sa vykonáva pomocou vzduchovej ,nízkotlakej striekacej pištole typ WAGNER. Následne v kabíne prebieha proces sušenia odliatku pri teplote do 80° C .Privádzaný vzduch sa nasáva priamo cez nasávacie potrubie z vonkajšieho priestoru ,predohrieva sa plynovými plošnými horákmi a privádza sa otvormi v oblasti stropu lakovacích a sušiacich kabín. TECHNICKÉ ÚDAJE KABÍN Rozmery : dĺžka šírka výška (mm) 6000 5500 5000 Výkon odsávania: -privádzaný čerstvý vzduch: 30 000 m3/hod Ventilátor, výkon 11,kW -odvádzaný vzduch: 30 000 m3/hod Ventilátor, výkon 11,kW Topné zariadenie ,zemný plyn Max. vyhrievací výkon :375 kW Max. teplota obehového vzduchu (sušenie) :80 ° C Filter: Predčisťovací filter, vreckový: 8,2 m2 Filter rozstreku farby: 14 m2 |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g.t-1 |
| 1 | „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ | TZL VOC SO2 NOx CO | Hodnoty budú známe až po vykonaní merania oprávnenou meracou skupinou |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ viď. príloha č. 5 Označenie – „D/Sk30/1 a D/Sk30/2 “ | Oceľový výduch 2x | - | 0,900 m | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 15 m | - | - |

4.   Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Betón Kat. číslo: 17 0101 Kat. odpadu: O | Výkop základu | Zhodnotený na zásypy v prevádzkach EUROCASTu a odvoz na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 12,0 | 12,0 | - | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 2 | Názov : Použité obaly z náterových hmôt ..... Kat. číslo: 150110 Kat. odpadu: N | Montáž zariadení, údržba | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,006 | - | 0,006 | KOSIT , a.s. |
| 3 | Názov : Absorbenty, filtračné materiály...... Kat. číslo: 150110 Kat. odpadu: N | Montáž stroja, údržba | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,02 | - | 0,03 | KOSIT , a.s. |

L   Stručné zhrnutie údajov a informácií

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa EUROCAST Košice ,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie stavby : „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II -o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ,stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa §8 odst. 2 písmena a) bod 1,zákona č. 245/2003Z.z. o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností ,ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 odst. 2 písmena b) bod 3, - na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa §8 odst. 2 písmena f) bod 1, - stavebného povolenia na stavbu, na zmeny stavby alebo udržiavacie práce podľa §8 odst. 2 písmena h) bod 1, 1.Dôvodom žiadosti o zmenu je uvedenie do prevádzky pracoviska pre občasné nanášanie náterových látok na Zlievarni II ; Účelom stavby bolo zabezpečenie konečnej povrchovej úpravy odliatkov pred expedíciou odberateľom . Informatívny popis pracoviska: Stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II sa nachádza v objekte výrobnej haly, pod. parcelným číslom 174/5 ,vedľa pracoviska Čistiareň , a je koncovým pracoviskom pre povrchovú úpravu odliatkov pred expedovaním odliatkov odberateľom. Súčasťou stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok „ na Zlievarni II je aj príručný sklad náterových látok pre uskladnenie náterových látok I.,II.a III. triedy nebezpečnosti . Náterové látky a riedidla sú uskladnené v prepravných uzavretých obaloch na záchytných vaniach určeného objemu. Príručný sklad spĺňa podmienky vyhlášok protipožiarnej bezpečnosti stavieb . Súčasťou „Prevádzky pre občasné nanášanie náterových látok „sú aj 2 vedľa seba stojace kombinované lakovacie a sušiace kabíny typ D-SK 30 od nemeckej fy DURST Gmb. Plášť kabín pozostáva z izolovaných oceľových kaziet s požiarnou odolnosťou min. 30 minút. Každá kabína má 2 únikové dvere a jednu roletovú bránu. V oblasti stropu sú v kabínach umiestnené dvojdielne, pneumaticky ovládané žeriavové drážkové kryty pre žeriav. Každá kabína má samostatný žeriav o nosnosti 8 t. Vetranie a odsávanie v kabínach je samostatným strojovým vetracím zariadením s kúrením. Toto vetracie zariadenie funguje počas lakovania v “ prevádzke prívod čerstvého vzduchu/odvod použitého vzduchu“ s množstvom 30 000 m3/hod. Počas sušenia je vetracie zariadenie prevádzkované v režime s vnútornou cirkuláciou vzduchu s 10 až 15%nou prímesou čerstvého vzduchu. Následne sa znečistený vzduch odsáva a odvádza do voľného priestoru cez odlučovací filter rozstreku farby, ktorý je umiestnený obojstranne v spodnej častí kabín. Striekanie sa vykonáva pomocou vzduchovej ,nízkotlakej striekacej pištole typ WAGNER. Následne v kabíne prebieha proces sušenia odliatku pri teplote do 80° C .Privádzaný vzduch sa nasáva priamo cez nasávacie potrubie z vonkajšieho priestoru ,predohrieva sa plynovými plošnými horákmi a privádza sa otvormi v oblasti stropu lakovacích a sušiacich kabín. |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlieváreň I -prevádzka Zlieváreň II -prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. -Bez zmeny Základný opis prevádzky Zlieváreň II Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t . Zmena spočíva - v doplnení pracoviska“ „Pracoviska pre občasné nanášanie náterových látok na Zlievarni II“ Základný opis prevádzky Modeláreň -Bez zmeny |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky- bez zmeny Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. U.S.Steel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalšich vplyvov prevádzky na životné prostredie Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Postupná likvidácia starých technologických zariadení a náhrada novými s účinnými látkovými filtrami má pozitívny vplyv na životné prostredia. |
| 6 | Opis stavu územia- bez zmeny |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi -bez zmeny |
| 8 | Opis monitoringu -bez zmeny |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Postupnou inštaláciou nových ZZO s vysoko účinnými filtračnými kazetami s mikrovláknom a cyklónom sa výrazne zvýši zachytávanie TZL . V prevádzkach Zlievárni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom meritku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Slovenská inšpekcia životného prostredia ,IŽP Košice |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice –Šaca |
| 5 | Magistrát mesta Košice |
| 6 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOH |
| 7 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOO |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

..............................................

Ing. Adrián Jakubek

konateľ  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

..............................................

Dipl.- Ing. Peter Schäfer

Splnomocnený zástupca  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

### Dátum  :  30.10.2008

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností –bez zmeny | 3 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmeny |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
|  | Príloha |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P . č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
|  | - |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
|  | Nepožaduje sa |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
|  | Po vykonaní meraní ZZO |  |
| P. č. |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z OR | 1 |
| 2 | Splnomocnenie pre Ing. Jána Focka | 2 |
| 3 | Výpis z listu vlastníctva č. 895 | 3 |
| 4 | Kópia katastrálnej mapy | 4 |
| 5 | Rozmiestnenie zdrojov znečisťovania ovzdušia na Zlievárni II | 5 |
| 6 | Prehlásenie o zhode pre lakovacie kabíny D-LK30 | 6 |
| 7 | Zoznam projektantov a ich osvedčenia | 7 |
| 8 | OSVEDČENIA o úradných skúškach pre žeriavy | 8 |
| 9 | OSVEDČENIA o úradných skúškach pre zvislé posuvné brány na kabínach | 9 |
| 10 | Prehlásenie o zhode pre žeriavy | 10 |
| 11 | Základný skúšobný list pre elektrické kladkostroje | 11 |
| 12 | Továrenské potvrdenie pre oceľové lana | 12 |
| 13 | Továrenské potvrdenie pre nosný hák žeriavu | 13 |
| 14 | Doklad o platbe v zmysle zákona 245/2003 Z.z. | 14 |
| 15 | Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia | 15 |
| 16 | Merací protokol pre hlavný rozvádzač vypracovaný pri odovzdávaní kabín | 16 |
| 17 | Protokol o tlakovej skúške plynovej prípojky a Protokol o skúške regulátora tlaku zem. Plynu | 17 |
| 18 | Preberací protokol kabín | 18 |
| 19 | Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva | 19 |
| 20 | Stavebný denník | 20 |
| 21 | Odovzdávací protokol na liatu antistatickú podlahu | 21 |
| 22 | Vyhlásenie zhody pre elektrický vodivú podlahu | 22 |
| 23 | Správa o odbornej skúške PZ | 23 |