# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# Koksovňa

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Júl 2013

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa a stavebníka | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Miloš Fodor - Riaditeľ pre BAT - pre IPKZ Ing. František Ziolkovský – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | 11711/V | Príloha č. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Králik t. č. +421(0)55 673 2904, mobil: +421(0) 917 731 106 e-mail: dkralik@sk.uss.com - pre IPKZ, Ing. Vladimír Padyšák t. č. +421(0)55 673 7203 mobil: +421(0) 917952401 e-mail: vpadysak@sk.uss.com- pre stavebné konanie Ing. Dušan Janoško, t. č. +421(0)55 673 5356, +421(0) 917 952 158 e-mail : djanosko@sk.uss.com - pre stavebné konanie |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | útvar Riaditeľa pre BAT úseku VP pre riadenie energetickej efektívnosti a implementáciu BAT, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky a stavby | Koksovňa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky a stavby | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky a stavby | Kraj: Košický Okres: Košice II. Katastrálne územie: Železiarne V juhozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Divízny závod Koksovňa Prevádzka: Koksovňa |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Stavba: začiatok: september 2013 predpoklad ukončenia stavby: jún 2014 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1. Energetika bod 1.3 Výroba koksu - výroba metalurgického koksu na zariadení veľkopriestorovej koksárenskej batérie koksovaním uhoľnej vsádzky |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Nie je stanovená porovnávacia hodnota kapacitného parametra |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | 1. Palivo energetický priemysel 1.3.1 – Výroba koksu prahová hodnota > 0 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | A/2013/14 435-4/II/FIL, zo dňa 3. 6. 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |
| 4.5 | Projektant | Názov stavby: „Havarijné nádrže“ Spracovateľ projektu: ENEXIS Košice, s.r.o. Adresa: Hroncova 3, 040 01 Košice Zodpovední projektanti : |
|  |  | Ing. Ľubomír Nagy - hlavný inžinier projektu , autorizovaný stavebný inžinier, Číslo osvedčenia: 0269*SP*A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo |
|  |  | Ing. Michal Voroňák, autorizovaný stavebný inžinier, Číslo osvedčenia: 1886* A*1 – Pozemné stavby Číslo osvedčenia: 1886* A *3-1 – Statika stavieb |
|  |  | Ing. Pavol Richtarčík, autorizovaný stavebný inžinier, Číslo osvedčenia: 1697 * Z * 5-3 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
|  |  | Ing. Milan Gavalec, autorizovaný stavebný inžinier, Číslo osvedčenia: 5121* Z *14 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
|  |  | Ing. Gabriel Luby, autorizovaný stavebný inžinier, Číslo osvedčenia: 1766* A * 5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
|  |  | Ing. Dezider Horňák, špecialista požiarnej ochrany, Číslo osvedčenia: 110/2011 |
|  |  | Ing. Martin Brosman, projektant elektrických zariadení, Číslo osvedčenia: 0596* A * 5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
|  |  | Ing. Peter Pavur, elektrotechnik špecialista- projektant elektrických zariadení Číslo osvedčenia: 0006/IKO2002 EZ P A, E1.1, E2 - elektrické zariadenia |
|  |  | Ing. Peter Kopernický, autorizovaný stavebný inžinier, 2045 * Z *1 – Pozemné stavby -odbor Inžiniersko-technické. služby, U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Bude určený výberovým konaním |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | - |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné čísla pozemkov a súpisných čísiel objektov, ktorých sa stavba priamo dotýka: Čísla parciel sú uvedené z KÚ Železiarne (okres Košice II., obec Košice-Šaca, parcely registra „C“ - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o. LV 753: Parcela číslo (súpisné číslo stavby): 197/1, 197/4 (1936), 197/15 (2927), 197/19, 197/21, 197/23, 198/1, 198/6 (1947), 199/1, 199/7 (1952), 202, 203/1, 203/13, 203/73 (2027), 203/80 (2029), 203/81, 203/96, 203/122 (2923) |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Parcela číslo (súpisné číslo stavby): 196, 197/2 (1934), 197/3 (1935), 197/12 (1941), 197/13, 197/14 (1942), 197/16 (2928), 197/17 (2929), 197/18 (2930), 197/20, 197/22, 198/2 (1943), 198/3 (1944), 198/4 (1945), 198/5 (1946), 198/7 (1948), 198/8, 198/9 (1949), 198/11 (1951), 198/12, 198/13 (2926), 199/12, 199/13 (1956), 199/16, 199/23, 203/10 (1998), 203/12 (578), 203/14, 203/18 (2000), 203/19 (2001), 203/20, 203/21 (2002), 203/23, 203/24 (2003), 203/25 (2004), 203/36 (2014), 203/37 (2015), 203/38 (2016), 203/39 (2017), 203/43 (2018), 203/44 (2019), 203/47, 203/48 (2042), 203/50 (2021), 203/51, 203/52, 203/53 (2022), 203/82 (2030), 203/83 (2031), 203/85 (2033), 203/86 (2034), 203/92, 203/95 (2921), 203/101, 203/118, 203/119, 203/120, 203/123 (2924), 203/124 (2925), 203/125, 204 Právny vzťah k uvedeným parcelám a stavbám ležiacich na nich (okrem stavby súpisné číslo 578 na parcele číslo 203/12 a stavieb bez súpisného čísla na parcelách číslo 203/118, 203/119, 203/120) je evidovaný na LV č. 753, katastrálne územie Železiarne. Tieto parcely a stavby sú vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice. Právny vzťah k stavbe so súpisným číslom 578 na parcele číslo 203/12, a stavbám bez súpisného čísla na parcelách číslo 203/118, 203/119, 203/120 je evidovaný na LV č. 906 katastrálne územie Železiarne. Stavby sú vo vlastníctve RMS, a.s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel, Košice. Právny stav k parcelám číslo 203/12, 203/118, 203/119, 203/120 na ktorých ležia predmetné stavby je evidovaný na LV č. 753. |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Dokumentácia stavebných objektov je členená nasledovne: SO 64 Havarijná nádrž Fenolky SO 200 Havarijná nádrž BČOV SO 209 Havarijná nádrž Odsírenia KP |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Dokumentácia prevádzkových súborov je členená nasledovne: PS 64 Havarijné nádrže Fenolky PS 200 Havarijné nádrže BČOV PS 209 Havarijné nádrže Odsírenia KP |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Koksovňa U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 919-27430/2007/Haj/570021306, zo dňa 22. 08. 2007 zmenené následnými vydanými rozhodnutiami: - č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1, zo dňa 11. 02. 2008, - č. 5233-20575/2008/Wit/570021306/Z2, zo dňa 25.06.2008 - č. 5225-20668/2008/Haj/570021206/Z3, zo dňa 19. 06. 2008 - č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4, zo dňa 25. 09. 2008 - č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5, zo dňa 05. 11. 2008 - č. 7320-37234/2008/Mer/570021306/Z6, zo dňa 24. 11. 2008 - č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7, zo dňa 6. 4. 2009 - č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8, zo dňa 10. 2. 2009 - č. 7173-237391/2010/Wit/570021306/Z9, zo dňa 20. 9. 2010 - č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10, zo dňa 10. 05. 2011 - č. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11, zo dňa 30. 06. 2011 - č. 6299-31034/2011/Haj/570021306/Z12, zo dňa 14. 11. 2011 - č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14, zo dňa 25.3.2013 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka: - stavebného konania: V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby - v oblasti ochrany ovzdušia V zmysle § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolenie stavieb v rámci zmeny na veľkom zdroji znečistenia ovzdušia - v oblasti povrchových a podzemných vôd V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Projekt stavby „Havarijné nádrže“ arch. číslo : EN - 1013, vypracovaný v termíne 06/2013, rieši vybudovanie zariadenia na havarijnú zásobu odpadových vôd na PS Chémia DZ Koksovňa s celkovým objemom nádrži 27 000 m3. Havarijné nádrže zabezpečia dočasné uskladnenie fenolčpavkových vôd v prípade porúch alebo iných nepredvídaných okolnosti na technologických zariadeniach prevádzky Chémia. Fenolčpavkové vody v nádržiach budú temperované a budú môcť byť bezpečne uskladnené do teplôt -25 °C. Celková kapacita havarijných nádrží: PS 64 Havarijné nádrže Fenolky 5x 3 000 m3 PS 200 Havarijné nádrže BČOV 3x 3 000 m3 PS 209 Havarijné nádrže Odsírenia KP 2x 1 500 m3 Popis stavebných objektov: SO 64 Havarijná nádrž Fenolky Účelom tohto SO je vybudovanie stavebných konštrukcií pre umiestnenie 5 ks nádrží PS Fenolky o objeme 3 000 m3/nádrž a súvisiaceho technologického zariadenia. Celkový čistý objem vody, ktorý je havarijná vaňa schopná zachytiť je 3280 m3. V rámci tohto SO je navrhnutá železobetónová podzemná konštrukcia o pôdorysnej rozlohe 3 045,9 m2 , slúžiaca ako havarijná vaňa pre čistenie prevádzkovej vody z HK VKB1 a VKB3. Ďalej bude vybudovaný základ pod oceľové schodisko, betónové základy pre čerpadlá a základy pre zastrešenie nad čerpadlá a pod stĺpy oceľovej konštrukcie schodiskovej veže, základy pre rozvodňu. Zemné práce Výkopové práce budú zahŕňať výkopy pre havarijnú vaňu, pre rozvodňu a pre základ pod oceľové schodisko. Vybúrajú sa v mieste stavby nepotrebné betónové konštrukcie a demontuje sa časť existujúcej kanalizácie DN300 a DN200. Železobetónová havarijná vaňa Je navrhnutá o pôdorysných rozmeroch 43,7 x 69,7 m, hĺbky 2,0 m. Výška vane nad terénom je 1,5 m. Celá vaňa bude rozdelená na 6 dilatačných celkov. Dilatácia bude prostredníctvom dilatačných profilov napr. firmy SIKA. Železobetónová havarijná vaňa je navrhnutá z monolitického betónu tr. C25/30. Hrúbka železobetónových stien a dna vane je 250 mm. Kruhové základové konštrukcie pre technologické nádrže sú navrhnuté ø18 700 mm a hr. 600 mm. Tieto základy budú od konštrukcie dna vani tiež oddilatované. Vaňa bude v priečnom smere spádovaná 0,5% do zberného kanálika šírky 0,3 m, ktorý bude zaústený do čerpacej nádrže o rozmere 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Odtiaľ bude obsah prečerpávaný do technológie. Prístup do vane bude oceľovým schodišťom a výstup na kruhové nádrže bude oceľovou schodiskovou vežou. Po obvode vane budú inštalované 5 ks rebríkov pre bezpečný výstup. Vo vani budú zrobené betónové základy pre čerpadlá hr. 350 mm. Základy pre zastrešenie nad čerpadlá a pod stĺpy oceľovej konštrukcie schodiskovej veže budú hr. 200 mm. Ďalej bude vo vani urobený základ pod oceľové prístupové schodisko. Z vnútornej strany bude vybavená chemicky odolnou izoláciou napr. firmy SIKA. Chemická izolácia povrchu musí byť navrhnutá tak, aby odolávala pôsobeniu chemických látok v prevádzkovaných technologických zariadeniach a zabraňovala ich priesaku do podloží a podzemných vôd. Rozvodňa Objekt rozvodne je navrhnutý o pôdorysných rozmeroch 4,50 m x 2,50 m, cca 1,15 m pod úroveň terénu, výška nad terénom cca 2,80 m. Objekt rozvodne je jednopodlažná budova s murovanými nosnými stenami z tehelných tvárnic POROTHERM v hrúbke 250 mm, obojstranne omietnutých. Zastrešenie je pomocou pultovej strechy spádovanej do vane. Zloženie strešné konštrukcie je plech, tepelná izolácia, hydroizolácia. Presklenie bude zo sklobetónu. V tejto sklobetónovej stene bude osadené výklopné okno pre vetranie. Podlaha v rozvodni je navrhnutá ako betónová s bezprašnou úpravou povrchu. Vnútri rozvodne bude 800 mm hlboký kanál slúžiaci ako káblový priestor pod rozvádzačmi. Externé sprchy Pre zabezpečenie ochranných opatrení na obmedzenia zdravotných rizík vyplývajúci z charakteru faktorov a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, budú inštalované 4 externé sprchy (2 celotelové a 2 očné). V armatúrnej šachte bude osadený automatický filter so spätným preplachom, ktorý bude zabezpečovať trvalo hygienicky nezávadnú vodu pri použití sprchy. Sprchy budú napojené novou prípojkou na existujúci vodovod pitnej vody a budú umiestnené pri výstupe na nádrže - pri schodiskovej vežia pri núdzovom úniku na druhej strane nádrží Kanalizácia Sú navrhnuté dve armatúrové šachty z dôvodu osadenia filtrov s automatickým preplachom. Odpadová voda z preplachu bude odvedená kanalizačným potrubím z PVC-KG D110mm do havarijnej nádrže. SO bude ďalej obsahovať: Silnoprúde rozvody Budú zahŕňať zásuvkový rozvod, ktorý bude prevedený zásuvkovou skriňou zo zásuvkami 400 V/32 A, 400 V/16 A a 230 V/16 A. V rozvodni bude inštalovaná zásuvka 230 V/16 Vnútorné osvetlenie rozvodne bude zabezpečené stropným žiarivkovým svietidlom v priemyslovom prevedení. Umelé osvetlenie vonkajších priestoroch - vonkajšie plošiny, priestor havarijnej nádrže a schodište bude zabezpečené žiarivkovými svietidlami v priemyslovom nevýbušnom prevedení upevnenými na oceľových konštrukciách, stĺpikoch, na zábradlí Časť svietidiel bude ovládaných v automatickom režime od spínacích hodín a časť ručne spínačmi pri vstupe do osvetľovaného priestoru. Napájanie bude zabezpečené v novej rozvodni Bleskozvody a uzemnenia Uzemňovacia sieť havarijnej nádrže bude riešená náhodnými základovými uzemňovačmi. SO 200 Havarijná nádrž BČOV SO rieši vybudovanie stavebných konštrukcií pre umiestnenie 3 ks nádrží BČOV o objeme 3 000 m3/nádrž a súvisiaceho technologického zariadenia. Celkový čistý objem vody, ktorý je havarijná vaňa schopná zachytiť je 3300 m3. V rámci tohto stavebného objektu bude urobená železobetónová podzemná konštrukcia o pôdorysnej rozlohe 1 184,0 m2, slúžiaca ako havarijná vaňa pre zásobu vyvarenej čpavkovej vody pre prevádzkovú bezpečnosť BČOV a vaňa pre čerpadlá. Ďalej bude vybudovaný železobetónový základ pre oceľové schodisko, betónové základy pre čerpadlá a základy pre zastrešenie nad čerpadlá a pod stĺpy oceľovej konštrukcie schodiskovej veže a základ pre rozvádzače. Zemné práce Výkopové práce budú zahŕňať výkopy pre havarijnú vaňu, pre základ pod rozvádzače a pre základ pod oceľové schodisko. Vybúrajú sa v mieste stavby nepotrebné betónové konštrukcie. Železobetónová havarijná vaňa Je navrhnutá podľa rozmeru inštalovaného technologického zariadenia o pôdorysných rozmeroch 19,8 x59,8m, hĺbky 4,4 m. Výška vane nad terénom je 2 m. Celá vane bude rozdelená na 3 dilatačné celky. Dilatácia bude prostredníctvom dilatačných profilov napr. firmy SIKA. Železobetónová havarijná vaňa je navrhnutá z monolitického betónu tr. C25/30. Hrúbka železobetónových stien je 400 mm, hrúbka dna vane je 500 mm. Súčasťou spodnej železobetónovej dosky budú kruhové základové konštrukcie pre technologické nádrže ø 15 600 mm a hr. 900 mm. Nádrže budú k základom pripevnené vŕtanými kotvami. Proti účinkom zemnej vlhkosti bude vaňa izolovaná živičnými pásmi, ktoré budú chránené nopovou fóliou. Vaňa bude v priečnom smere spádovaná 0,5% do zberného kanálika šírky 0,3 m, ktorý bude zaústený do čerpacej nádrže o rozmere 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Odtiaľ bude obsah prečerpávaný do technológie. Prístup do vane bude oceľovým schodišťom. Po obvode vane budú inštalované 3 ks rebríkov pre bezpečný výstup. Vo vani budú zrobené betónové základy pre čerpadlá hr. 350 mm. Základy pre zastrešenie nad čerpadlá a pod stĺpy oceľovej konštrukcie schodiskovej veže budú hr. 200 mm. Ďalej bude vo vani základ pod oceľové prístupové schodisko. Z vnútornej strany bude vybavená chemicky odolnou izoláciou napr. firmy SIKA. Chemická izolácia povrchu musí byť navrhnutá tak, aby odolávala pôsobeniu chemických látok v prevádzkovaných technologických zariadeniach a zabraňovala ich priesaku do podloží a podzemných vôd. Základ pre rozvádzače Základ pod rozvádzače bude urobený o rozmere 2,0 x2,0 m. Horná hrana základu bude 100 mm nad terénom. Rozvádzače budú zastrešené oceľovú konštrukciu, ktorá bude spádovaná do vane. Externé sprchy Pre zabezpečenie ochranných opatrení na obmedzenia zdravotných rizík vyplývajúci z charakteru faktorov a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, budú inštalované 4 externé sprchy (2 celotelové a 2 očné). V armatúrnej šachte bude osadený automatický filter so spätným preplachom, ktorý bude zabezpečovať trvalo hygienicky nezávadnú vodu pri použití sprchy. Sprchy budú napojené novou prípojkou na existujúci vodovod pitnej vody a budú umiestnené pri výstupe na nádrže - pri schodiskovej veži a pri núdzovom úniku na druhej strane nádrží. Kanalizácia Sú navrhnuté 2 armatúrovej šachty z dôvodu osadenia filtrov s automatickým preplachom. Odpadová voda z preplachu bude odvedená kanalizačným potrubím z PVC-KG D110mm do havarijnej nádrže. SO bude ďalej obsahovať: Silnoprúde rozvody Budú zahŕňať zásuvkový rozvod, ktorý bude prevedený zásuvkovou skriňou zo zásuvkami 400 V/32 A, 400 V/16 A a 230 V/16 A. Umelé osvetlenie vonkajších priestoroch - vonkajšie plošiny, priestor havarijnej nádrže a schodište bude zabezpečené žiarivkovými svietidlami v priemyslovom nevýbušnom prevedení upevnenými na oceľových konštrukciách, stĺpikoch, na zábradlí Časť svietidiel bude ovládaných v automatickom režime od spínacích hodín a časť ručne spínačmi pri vstupe do osvetľovaného priestoru. Napájanie Napájanie umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov bude z nového svetelného rozvádzača RS umiestneného pod prístreškom vedľa nádrže. Rozvádzač RS bude napájaný z existujúceho hlavného svetelného rozvádzača BČOV (trafostanica T125). Bleskozvody a uzemnenia Uzemňovacia sieť havarijnej nádrže bude riešená náhodnými základovými uzemňovačmi. SO 209 Havarijná nádrž Odsírenia KP Účelom tohto SO je vybudovanie stavebných konštrukcií pre umiestnenie 2 ks nádrží o objeme 1 500 m3/nádrž a súvisiaceho technologického zariadenia pre prevádzkovaný PS Odsírenie KP. Celkový čistý objem vody, ktorý je havarijná vaňa schopná zachytiť je 1550 m3. V rámci tohto SO je navrhnutá železobetónová podzemná konštrukcia o pôdorysnej rozlohe 643,25 m2, slúžiaca ako havarijná vaňa pre uskladnenie produkcie znečistenej odpadovej vody v prípade poruchy na prevádzke odsírenie KP resp. v prípadoch dosiahnutia kvality odpadovej vody mimo tolerančný rozsah. Ďalej bude vybudovaný základ pod oceľové schodisko, betónové základy pre čerpadlá a základy pre zastrešenie nad čerpadlá a pod stĺpy oceľovej konštrukcie schodiskovej veže, základy pre rozvodňu. Zemné práce Výkopové práce budú zahŕňať výkopy pre havarijnú vaňu a pre základ pod oceľové schodisko. Vybúrajú sa v mieste stavby nepotrebné betónové konštrukcie. Železobetónová vaňa je navrhnutá podľa rozmeru technologického zariadenia o pôdorysných rozmeroch 15,5 x 41,5 m, hĺbky 3,2 m. Výška vane nad terénom je 1,5 m. Celá vaňa bude rozdelená na 2 dilatačné celky. Dilatácia bude prostredníctvom dilatačných profilov napr. firmy SIKA. Železobetónová havarijná vaňa je navrhnutá z monolitického betónu tr. C25/30. Hrúbka železobetónových stien a dna vane je 250 mm. Kruhové základové konštrukcie pre technologické nádrže sú navrhnuté ø 12 600 mm a hr. 600 mm. Tieto základy budú od konštrukcie dna vani tiež oddilatované. Nádrže budú k základom pripevnené vŕtanými kotvami. Proti účinkom zemnej vlhkosti bude vaňa izolovaná živičnými pásmi, ktoré budú chránené nopovou fóliou. Vaňa bude v priečnom smere spádovaná 0,5% do zberného kanálika šírky 300 mm, ktorý bude zaústený do čerpacej jímky o rozmere 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Odtiaľ bude obsah prečerpávaný do technológie. Prístup do vane bude oceľovým schodišťom. Pre toto schodisko bude vybudovaný železobetónový základ vedľa vane. Po obvode vane budú inštalované 3 ks rebríkov pre bezpečný výstup. Z vnútornej strany bude vybavená chemicky odolnou izoláciou napr. firmy SIKA. Chemická izolácia povrchu musí byť navrhnutá tak, aby odolávala pôsobeniu chemických látok v prevádzkovaných technologických zariadeniach a zabraňovala ich priesaku do podloží a podzemných vôd. Rozvodňa Objekt rozvodne bude robený v nadväznosti na podzemnú vaňu, je navrhnutý v rozmeroch 3,50 m x 2,50 m, je založený cca 1,15 m pod úroveň terénu, výška nad terénom cca 2,80 m. Objekt rozvodne je navrhnutý ako jednopodlažná budova s murovanými nosnými stenami z tehelných tvárnic POROTHERM v hrúbke 250 mm, obojstranne omietnutých. Zastrešenie je pomocou pultovej strechy spádovanej do vane. Zloženie strešné konštrukcie je plech, tepelná izolácia, hydroizolácia. Presklenie bude zo sklobetónu. V tejto sklobetónovej stene bude osadené výklopné okno pre vetranie. Podlaha v rozvodni je navrhnutá ako betónová s bezprašnou úpravou povrchu Externé sprchy Pre zabezpečenie ochranných opatrení zamestnancov budú inštalované 4 externé sprchy (2 celotelové a 2 očné). V armatúrnej šachte bude osadený automatický filter so spätným preplachom, ktorý bude zabezpečovať trvalo hygienicky nezávadnú vodu pri použití sprchy. Sprchy budú napojené novou prípojkou na existujúci vodovod pitnej vody a budú umiestnené pri výstupe na nádrže - pri schodiskovej veži a pri núdzovom úniku na druhej strane nádrží. Kanalizácia Sú navrhnuté 2 armatúrovej šachty z dôvodu osadenia filtrov s automatickým preplachom. Odpadová voda z preplachu bude odvedená kanalizačným potrubím z PVC-KG D110mm do havarijnej nádrže. SO bude ďalej obsahovať: Silnoprúde rozvody Budú zahŕňať zásuvkový rozvod, ktorý bude prevedený zásuvkovou skriňou zo zásuvkami 400 V/32 A, 400 V/16 A a 230 V/16 A. V rozvodni bude inštalovaná zásuvka 230 V/16 Vnútorné osvetlenie rozvodne bude zabezpečené stropným žiarivkovým svietidlom v priemyslovom prevedení. Umelé osvetlenie vonkajších priestoroch - vonkajšie plošiny, priestor havarijnej nádrže a schodište bude zabezpečené žiarivkovými svietidlami v priemyslovom nevýbušnom prevedení upevnenými na oceľových konštrukciách, stĺpikoch, na zábradlí Časť svietidiel bude ovládaných v automatickom režime od spínacích hodín a časť ručne spínačmi pri vstupe do osvetľovaného priestoru. Napájanie bude zabezpečené v novej rozvodni Bleskozvody a uzemnenia Uzemňovacia sieť havarijnej nádrže bude riešená náhodnými základovými uzemňovačmi. Popis prevádzkových súborov: PS 64 Havarijné nádrže Fenolky PS Fenolka slúži na homogenizáciu a čiastočnú sedimentáciu FČV, ktoré sú privádzané z PS HK1 a HK3, v sedimentačných nádržiach a na pieskových filtroch. Po čiastočnom odsedimentovaní dechtu z FČV v sedimentačných nádržiach a odstránení mechanických nečistôt a časti dechtových látok filtráciou v pieskových filtroch sa FČV dopravujú do homogenizačných nádrží a násladne na zariadenie BČOV. Účelom predloženého riešenia tohto PS je zabezpečiť možnosť havarijného uloženia produkcie surovej FČV a oddechtovanej FČV počas opráv technologických zariadení na odsírení KP ako aj na BČOV. Pre zabezpečenie výše uvedenej požiadavky je navrhnuté 5 ks zásobníkov po 3000 m3. Všetky nádrže budú hermetizované a vyhrievané parou. Nádrže budú kovové, stojaté jednoplášťové nádrže s dvojitým dnom, vybavené indikáciou netesnosti dvojitého dna. Súčasťou riešenia je aj inštalácia prečerpávacích čerpadiel s príslušnými armatúrami. Jedná sa o tri čerpadla pre surovú FČV, (2x prevádzkové a 1x rezervné), dve čerpadla pre oddechtovanú FČV, (1x prevádzkové a 1x rezervné), čerpadlo pre odkalovanie a čerpadlo vo vani. Čerpadlá budú napojené z nového rozvádzača inštalovaného v novej rozvodni. Armatúry budú inštalované s ručným ovládaním. Nádrže budú umiestnené v havarijnej jame o rozmeroch 69,7x43,7 m a výšky 2 m. Nádrže bude možné odkalovať a decht prečerpať do zásobníkov PS DH. Nádrže budú hermetizované a vyhrievané parou. Napojenie surovej FČV do nádrží je navrhnuté z rozvodu vedeného z PS HK1 a HK3. Napojenie oddechtovanej vody je navrhnuté z rozvodu za pieskovými filtrami. Výtlak čerpadiel bude vyvedený späť do existujúcich sedimentačných nádrží. Dusík pre hermetizáciu bude odoberaný z hlavného rozvodu. Odpadný hermetizačný plyn bude vyvedený samostatným potrubím do zberného potrubia surového KP z VKB1. Pre prípad prečerpania z novovybudovaných havarijných nádrži z odsírenia KP (12B, 12C) bude vedený rozvod do jednotlivých nádrži T8.5. Čistenie nádrží od usadením bude možné odkalovaním. Nakoľko uvedené nádrže nebudú trvale prevádzkované, nepredpokladá sa vytvorenie takých usadením, ktoré by bolo potrebné čistiť mechanicky. Súčasťou PS64 je aj návrh riešenia pre zriadenie schodiskovej veže, schodiska do havarijnej vane s rebríkmi, lavičiek na nádržiach, zastrešenie čerpadlovne ako aj napojenie havarijných nádrží prípojnými potrubiami. PS 200 Havarijné nádrže BČOV Prebytok vyvarenej amoniakovej vody z procesu PS Regenerácia vypieracích roztokov (upravená a ochladená) je prečerpávaná potrubím do homogenizačných nádrží BČOV. V týchto nádržiach sa voda uskladňuje a homogenizuje. Po odstránení zbytkov oleja a dechtu sa zhomogenizovaná voda odvádza na chemické predčistenie BČOV. Účelom riešenia je zabezpečiť dostatočnú zásobu vyvarenej amoniakovej vody pre prevádzkovú bezpečnosť BČOV. Pre zabezpečenie riešenia uvedenej problematiky sa navrhuje zvýšiť existujúcu kapacitu homogenizačných nádrži o 3 x 3 000 m3. Minimálny požadovaný výkon biologických liniek je 3 x 15 m3.h-1. Nádrže sú navrhnuté ako kovové, stojaté jednoplášťové nádrže s dvojitým dnom, vybavené indikáciou netesnosti dvojitého dna. Súčasťou riešenia sú aj inštalácia prečerpávacích čerpadiel s príslušnými armatúrami. Armatúry budú inštalované s ručným ovládaním. Nádrže budú umiestnené v havarijnej jame na voľnú plochu vedľa vstupnej časti BČOV. V havarijnej jame sa inštaluje kalové čerpadlo na dažďovú a odpadnú vodu so zaústením späť do nádrží. Nádrže budú opatrené vyhrievacími hadmi pre temperovanie média v nádržiach. Prívod pary bude prevedený odbočkou z rozvodu vedeného do BČOV. Nádrže bude možné prevzdušňovať vzduchom z energetických rozvodov vzduchu. Usadený kal bude prečerpávaný do zbernej kalovej nádrže o objeme 5 m3. Nádrž bude stojatá jednoplášťová s priemerom 2000 mm a výškou 2000 mm. Vyhotovená bude z materiálu triedy S235. Umiestnená bude v havarijnej vani pri novonavrhovaných nádržiach 3000 m3. Kaly sa budú odvážať cisternovými automobilmi do nádrži na PS Fenolka. Prívod vyvarenej amoniakovej vody bude riešený odbočkou z prívodného potrubia DN100 a výtlak čerpadiel taktiež do rovnakého potrubia. Čistenie nádrží od usadením bude možné odkalovaním. Nakoľko uvedené nádrže nebudú trvale prevádzkované, nepredpokladá sa vytvorenie takých usadením, ktoré by bolo potrebné čistiť mechanicky. Súčasťou PS200 je aj návrh riešenia pre zriadenie schodiskovej veže, schodiska do havarijnej vane s rebríkmi, lavičiek na nádržiach, zastrešenie čerpadlovne, prístrešok pre rozvádzače ako aj napojenie havarijných nádrží prípojnými potrubiami. PS 209 Havarijné nádrže Odsírenia KP V prípade poruchy na PS Odsírenie KP môže dôjsť k nedodržaniu kvalitatívnych parametrov vyvarenej vody na výstupe z odháňačov. Táto voda je odčerpávaná do homogenizácie na BČOV, kde znehodnotí vodu v homogenizačných nádržiach. Účelom navrhovaného riešenia je zabezpečiť možnosť havarijného uloženia produkcie znečistenej odpadovej vody v prípade poruchy na PS Odsírenie KP a v prípadoch kvalitatívne mimo tolerančného rozsahu. Pre zabezpečenie uvedenej požiadavky sú navrhnuté dva zásobníky po 1 500 m3. Nádrže budú kovové, stojaté jednoplášťové s dvojitým dnom, vybavené indikáciou netesnosti dvojitého dna. Súčasťou riešenia je aj inštalácia prečerpávacích čerpadiel s príslušnými armatúrami. Armatúry budú inštalované s ručným ovládaním. Nádrže budú umiestnené v havarijnej jame o pôdorysných rozmeroch 15,5 x 41,5 m, hĺbky 3,2 m. Všetky nádrže budú hermetizované a temperované (vyhrievané) parou. Pripojenie vyvarenej čpavkovej vody bude prevedené za výmenníkmi. Odčerpávanie odpadovej vody z nádrži sa navrhuje pred výmenníky poz. 35. Usadený kal sa bude odčerpávať do jestvujúcej manipulačnej nádrže č. 12A. V prípade potreby potom bude možné vodu z nádrže prečerpať späť do PS Fenolka (nádrže T8.5). Súčasťou riešenia je aj inštalácia prečerpávacích čerpadiel s príslušnými armatúrami. Jedná sa o dve čerpadlá pre vyvarenú amoniakovú vodu, každé o výkone 15 kW (1x prevádzkové a 1x rezervné), dve čerpadla pre vyvarenú amoniakovú vodu, každé o výkone 22 kW (1x prevádzkové a 1x rezervné), dve čerpadla pre odkalovanie (1x prevádzkové a 1x rezervné) a čerpadlo vo vani o výkone 5 kW. Všetky čerpadlá budú napojené z nového rozvádzača, inštalovaného v novej rozvodni, ktorý sa napojí dvoma prívodmi. Armatúry budú inštalované s ručným ovládaním. Dusík pre hermetizáciu bude brané z rozvodu odsírenia KP a odpadný plyn bude taktiež zaústený do rozvodu odsírenia KP. Čistenie nádrží od usadením bude možné odkalovaním. Nakoľko uvedené nádrže nebudú trvale prevádzkované, nepredpokladá sa vytvorenie takých usadením, ktoré by bolo potrebné čistiť mechanicky. Súčasťou PS209 je aj návrh riešenia pre zriadenie schodiskovej veže, schodiska do havarijnej vane s rebríkmi, lavičiek na nádržiach, zastrešenie čerpadlovne, prístrešok pre rozvádzače ako aj napojenie havarijných nádrží prípojnými potrubiami. ČPS 209.68 Prípojné potrubia ČPS rieši potrubné prepojenia medzi jestvujúcimi objektmi prevádzky Koksovňa a novými zásobnými nádržami v prevádzkových súboroch PS 200 Havarijné nádrže BČOV, PS 209 Havarijné nádrže Odsírenia KP a PS 64 Havarijné nádrže Fenolky, pre zabezpečenie prenosu surovej FČV, vyvarené FČV, usadnutého dechtu a hermetizačného plynu, ktorý bude zavedený do sacieho potrubia KP z VKB1 a VKB3 v mieste pred primárnymi chladičmi. Potrubia budú podľa povahy prenášaného média opatrená tepelnou izoláciou s obalom z pozinkovaného plechu. Médiá potrebná pre prevádzku novej technológie budú odoberané z existujúcich potrubných rozvodov nachádzajúcich sa v blízkosti jednotlivých PS. Jedná sa o paru 9 bar, 230°C, dusík a tlakový vzduch. Uloženie potrubných trás bude buď na existujúcich oceľových konštrukciách (mostoch, stĺpoch) alebo na nových stĺpoch a mostoch, ktoré budú súčasťou tohto PS |

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy | kat. územie: Železiarne, obec Košice-Šaca č. zákazky: 6493/13, mapový list č.7-5/3 | 2 |

3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Podrobný popis novozriadených SO a PS s popisom technologických celkov je uvedený v časti B, bod č.1 - Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Predmetnou stavbou sa zrealizujú nasledovné havarijné nádrže na uskladnenie odpadovej FČV a biologického kalu: PS Fenolka skladovacia nádrž T8.5A skladovacia nádrž T8.5B skladovacia nádrž T8.5C skladovacia nádrž T8.5D skladovacia nádrž T8.5E | 5 x 3 000 m3 | Skladovacie nádrže: Jednoplášťové opatrené dvojitým dnom, obslužnými lávkami, hrdlami pre hermetizáciu, meranie hladín, tlakov, teploty a inštalované poistné armatúry chrániace nádrže proti nedovolenému stúpaniu pretlaku resp. podtlaku. Konštrukčne budú riešené ako valcové stojaté nádrže uzavreté s pevnou strechou a s rovným dnom, materiál oceľ s vyššou odolnosťou proti korózii. Súčasťou konštrukcie sú príruby pre plnenie, odčerpávanie, vyhrievanie a kontrolu parametrov uskladneného média, vybavené indikáciou netesnosti dna Zberná kalová nádrž: Valcová stojatá jednoplášťová oceľová nádrž | Technologická. schéma PS 64 |
|  | PS BČOV skladovacia nádrž B3.A skladovacia nádrž B3.B skladovacia nádrž B3.C zberná kalová nádrž B4 | 3 x 3 000 m3 1 x 5 m3 |  | Technologická. schéma PS 200 |
|  | PS Odsírenie KP skladovacia nádrž 12.B skladovacia nádrž 12.C | 2 x 1 500 m3 |  | Technologická. schéma PS 209 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t výrobku) | % využitia vo výrobku |
|  | Bez zmeny |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |
| P. č. |  |
|  | Bez zmeny |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |
| P. č. |  |
|  | Pitná voda Vplyvom tejto stavby sa nezvýšia nároky na spotrebu pitnej vody oproti súčasnému stavu aj po nainštalovaní bezpečnostných celotelových a očných spŕch v PS64, PS200 a PS209. Neuvažuje sa s nárastom počtu zamestnancov. Úžitková voda S nárastom potreby úžitkovej vody sa neuvažuje Akumulačné priestory Touto stavbou akumulačné priestory pre pitnú a priemyselnú vodu sú v rámci systému dodávky vody pre areál U. S. Steel Košice nezmenené. Nároky na úpravu vody Nevyžadujú sa. Odpadové vody V predmetnej stavbe vznikajú nasledovné odpadové vody: dažďové vody zo zriadených spevnených plôch havarijných nádrží Celkový pôdorysný údaj betónových plôch S = 4 725 m2. Výpočet dažďovej vody: F = plocha v ha 0,0475 Ψ = priepustnosť (ťažko priepustné plochy) 0,90 i = intenzita dažďa 145 l.s-1.ha Q = F x Ψ x i = 0,0475 x 0,9 x 145 = 61,6 l.s-1 Ročné množstvo dažďových vôd: Q = 0,9 x 4725 x 0,628 = 2670 m3 Zaústením odpadových vôd do kanalizácie USSK v rámci predmetnej stavby sa neuvažuje. Odpadové vody vznikajúce v prevádzke sa dostávajú cez zberné žľaby do záchytnej vane a odtiaľ budú čerpadlom s plavákom prečerpávané do havarijných nádrži. |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Teplo a palivá

Navrhnuté havarijné nádrže pre uskladnenie FČV  budú temperované a budú môcť byť bezpečne prevádzkované do teploty -25 °C. Na udržanie požadovanej teploty v nádržiach podľa potreby sa použije para o tlaku 9 bar a teplote 230 °C

Množstvá potreby pary:

– PS 64                                                                                                  4 000 kg/h

– PS200 	                                                           2 400 kg/h

– PS209 	                                                   1 000 kg/h

Celkom                                                                                               7 400 kg/h

Elektrická energia

Bilancia spotreby elektrickej energie pre zabezpečenie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia technologických zariadení a zabezpečenie čerpania potrebných médií:

### PS 64  Havarijné nádrže Fenolky

Inštalovaný výkon:   	   Pi = 208 kW

Prevádzkový výkon: 	Pp= 143 kW

Spotreba el. energie/rok:	A= 1 253 MWh/rok

### PS 200  Havarijné nádrže BČOV

Inštalovaný výkon:   	Pi = 55 kW

Prevádzkový výkon: 	Pp= 23 kW

Spotreba el. energie/rok: 	A= 202 MWh/rok

### PS 209  Havarijné nádrže Odsírenia KP

Inštalovaný výkon:   	Pi = 107 kW

Prevádzkový výkon: 	Pp= 67 kW

Spotreba el. energie/rok: 	A= 202 MWh/rok

### ČPS 209.68  Prípojné potrubia

Inštalovaný výkon:   	Pi = 100 kW

Prevádzkový výkon: 	Pp= 100 kW

Spotreba el. energie/rok:	A= 876 MWh/rok

Ostatné energie

Stlačený vzduch

Použitie: prevzdušnenie nádrží na BČOV

Množstvo tlakového vzduchu                                                 minimálne 0 Nm3/h

priemerne 50 Nm3/h

maximálne 100 Nm3/h

Tlak 	4,5 – 5,2 bar (g)

Teplota 	do 30°C

Dusík

Použitie: zabezpečenie hermetizácie nádrží

Prietok 	75 Nm3/h (nominálny prietok)

Tlak 	4,5 – 5,2 bar (g)

Požadovaná čistota 	99,99 %

Obsah kyslíka 	<100

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | ( (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 1. | Objekty havarijných nádrží – spevnené betónové plochy záchytných vaní | Dažďová voda | - | - | - | 2670 | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |
| Dažďové vody vznikajúce v priestore spevnených betónových plôch havarijných vaní sa dostanú cez zberné žľaby do záchytnej vane a odtiaľ budú čerpadlom s plavákom prečerpávané do havarijných nádrži. Kanalizačná sieť USSK touto stavbou nebude zaťažená. |

4. Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce počas realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) Predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. Schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov: obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat. odpadu: N | Priestory výstavby jednotlivých SO a PS | Odpad vznikne z obalov náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií, ktoré budú zrealizované v rámci výstavby. Odpad bezprostredne po vzniku sa odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň, kde sa zhodnotí v rámci výroby ocele. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,32 | - | - | DZ Oceliareň USSK | - |
|  | Názov: železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat. odpadu: O | Demontáž PS | Odpad tvorí kovový šrot vznikajúci pri demontáži jestvujúcich oceľových konštrukcií z jestvujúcich PS. Vzniknutý odpad sa zhromaždí vo vyhradenom priestore a následne odvezie na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 50 | - | - | DZ Oceliareň USSK | - |
|  | Názov : káble iné ako sú uvedené v 17 04 10 Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Výstavba SO-64, SO-200 SO-209 | Odpad vznikne pri demontáži elektrorozvodov jestvujúcich PS. Odpad bude priamo odvážaný na chránenú prevádzku spoločnosti U. S. Services, s.r.o., kde dôjde k jeho separácii za účelom zabezpečenia využitia farebných kovov | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 10 | - | - | U.S. Services, s.r.o. | - |
|  | Názov: Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky Kat. číslo: 17 05 05 Kat. odpadu: N | Výstavba SO-64, SO-200 SO-209 | Odpad môže vzniknúť pri výkopových prácach na predmetných SO v súvislosti so znečistenými objektmi, ktoré sa nachádzajú v blízkosti stavby. Vzniknutý odpad ihneď po jeho vzniku sa odvezie na príslušnú skládku USSK za účelom zneškodnenia | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 1 000 |  |  | Skládka NO USSK |  |
|  | Názov: Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Kat. číslo: 17 05 06 Kat. odpadu: O | Výstavba SO-64, SO-200 SO-209 | Odpad vznikne pri výkopových prácach nových stavebných objektov, ktoré budú zriadené v rámci stavby. Vzniknutá zemina sa spätne použije na zásyp resp. úprava terénu pri jednotlivých SO. Nadbytočná zemina sa odvezie na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia resp. do vyhradeného priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Suchej haldy USSK ako vhodný materiál použiteľný pre vykonanie rekultivácie jestvujúcich skládok USSK | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 12 000 | - | - | Skládka NNO USSK „zemník“ spätné využitie | - |
|  | Názov: Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 Kat. číslo: 17 09 04 Kat. odpadu: O | Výstavba SO-64, SO-200 SO-209 | Odpad môže vzniknúť z búracích prác častí jestvujúcich objektov Vzniknutý odpad po vzniku sa odvezie na skládku USSK za účelom zneškodnenia | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 2 300 | - | - | Skládka NNO USSK |  |

Odpady vznikajúce počas prevádzky

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) Predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. Schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Názov: Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kategória odpadu: N | PS Chémia | Odpad tvorí opotrebovaný hydraulický olej, ktorý vzniká na technologických zariadeniach v rámci výmeny počas údržbárskych prác. Odpad bude zhromažďovaný v sudoch v skladoch olejov. Spolu s ďalším opotrebovaným olejom prevádzky bude zmluvnou externou organizáciou odoberaný za účelom jeho zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,01 | - | - | Externá organizácia | - |
| 2. | Názov: obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat. odpadu: N | PS Chémia | Odpad vznikne z obalov od použitých chemických prípravkov, ktoré prevádzka využíva na zabezpečenie technologického procesu. Odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenej nádobe a bude zneškodňovaný oprávnenou externou organizáciou. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,1 | - | - | Externá organizácia | - |
| 3. | Názov: Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky Kat. číslo: 16 07 09 Kategória odpadu: N | PS Chémia | Odpad vznikne pri čistení novovybudovaných skladovacích nádrží od usadených nánosov fenolčpavkovej vody. Odpad po jeho vzniku bude zhromažďovaný do nepriepustných kontajnerov, ktoré na miesto výkonu práce budú zabezpečené pred začatím prác. Odpad bude zneškodnený na príslušnej skládke USSK resp. odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe | Farba: čierna Skupenstvo : kašovité až tuhé |  |  |  | Skládka NO USSK Externá organizácia |  |

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | - | - | - | - | - | - | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Situácia na katastrálnej mape – súčasťou PD - arch. číslo : EN-1013 |  |
| 2 | Kópia katastrálnej mapy: kat. územie: Železiarne, obec Košice-Šaca č. zákazky 6493/13, map. list č. 7-5/3 | 2 |

### I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Návrh opatrení na zosúladenie plnenia záverov BAT: Odd. 1.1 Všeobecné závery o BAT Bod 5. BAT I. Jedná sa o riadenie pohonov pre čerpadlá. Pohony budú navrhované s ohľadom na úsporu energie a s ohľadom na finančné náklady. II. Výber zariadení bude uskutočnený s ohľadom na čo najvyššiu energetickú účinnosť. Jedná sa o pohony čerpadiel a chladiacich agregátov kondenzačných jednotiek skladovacích havarijných nádrží Odd. 1.4 Závery o BAT pre koksovne Emisie do ovzdušia Bod 47. BAT I. Prírubové spoje sú navrhnuté v minimálnom množstve a to iba tam, kde si to vyžaduje technické riešenie ako sú armatúry a pripojenia na hrdlá zariadení II. Bude zohľadnené pri vypracovaní realizačného projektu III. V technickom riešení sú navrhnuté čerpadlá s dvojitou upchávkou a plynovým dotesnením, Toto riešenie dostatočne zabezpečuje zamedzeniu úniku prchavých látok do ovzdušia IV. Nádrže, kde sa predpokladá vývin emisií zo skladovaných kvapalín budú hermetizované pripojením dýchacieho hrdla nádrží na potrubie surového KP | Legislatívny predpis: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (2012/135/EÚ) z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele Odd. 1.1 Všeobecné závery o BAT Bod 5. BAT má slúžiť na minimalizáciu spotreby el. energie pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie: I. systémy na riadenie hospodárenia s elektrinou; II. zariadenia na brúsenie, čerpanie, vetranie a prepravu a iné elektrické vybavenie s vysokou energetickou efektívnosťou. Odd. 1.4 Závery o BAT pre koksovne Emisie do ovzdušia Bod 47. BAT pre zariadenie na spracovanie plynu má slúžiť na minimalizáciu prchavých plynových emisií pomocou týchto techník: I. vždy, keď je to možné, minimalizácia počtu prírub zváraním potrubných spojov; II. používanie vhodných tesnení na príruby a ventily - III. používanie plynotesných čerpadiel (napr. magnetických čerpadiel) IV. zabránenie tvorbe emisií z tlakových ventilov v skladovacích nádržiach: — pripojením odtoku z ventilov na zberné potrubie KP alebo — zberom plynov a ich následným spaľovaním. | Kritéria splnené |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: V zmysle zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Koksovňa za účelom povolenia stavby „Havarijné nádrže“ arch. číslo : EN-1013 Účelom realizácie predmetnej stavby je vybudovanie zariadenia na havarijnú zásobu odpadových vôd na PS Chémia DZ Koksovňa s celkovým objemom nádrži 27 000 m3. Havarijné nádrže zabezpečia dočasné uskladnenie FČV v prípade porúch alebo iných nepredvídaných okolnosti na technologických zariadeniach prevádzky Chémia. Nádrže budú vybudované v PS Fenolka, PS BČOV a PS Odsírenia KP Skladovacie nádrže budú osadené v nepriepustných havarijných vaniach s dostatočnou ochranou proti úniku skladovanej FČV do okolia a podzemných vôd. Sú navrhnuté ako jednoplášťové opatrené dvojitým dnom, obslužnými lávkami, hrdlami pre hermetizáciu, meranie hladín, tlakov, teploty a inštalované poistné armatúry chrániace nádrže proti nedovolenému stúpaniu pretlaku resp. podtlaku. Konštrukčne budú riešené ako valcové stojaté nádrže uzavreté s pevnou strechou a s rovným dnom, materiál oceľ s vyššou odolnosťou proti korózii. Súčasťou konštrukcie sú príruby pre plnenie, odčerpávanie, vyhrievanie a kontrolu parametrov uskladneného média, vybavené indikáciou netesnosti dna. Súčasťou technického riešenia stavby sú aj potrubné prepojenia medzi jestvujúcimi objektmi prevádzky Koksovňa a novými zásobnými nádržami, pre zabezpečenie prenosu surovej FČV, vyvarené FČV, usadnutého dechtu a hermetizačného plynu. V návrhu technického riešenia stavby sú zohľadnené aj opatrenia pre naplnenie podmienok, ktoré sú uvedené v legislatívnom predpise EÚ ( viď kap. I, bod.1 tejto žiadosti) Ostatné údaje žiadosti sú bez zmeny |

### M	Návrh podmienok povolenia

Vykonané zmeny, ktoré vzniknú uskutočnením predmetnej stavby v súvislosti s vydanými podmienkami integrovaného povolenia prevádzky

Požadované zmeny sa týkajú:

IP č. 919-27430/2007/Haj/570021306, zo dňa 22. 08. 2007 zmenené následnými vydanými rozhodnutiami

1.Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

-  časť I. Údaje o prevádzke,  B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke znenie bodu 4.4. Zaobchádzanie so škodlivými látkami v PS Chémia, Tabuľka č. 4

- žiadame o doplnenie skladovacích nádrži s technickými údajmi v PS Fenolka, PS BČOV a PS Odsírenie surového KP z titulu realizácie predmetnej stavby podľa nižšie uvedeného návrhu:

Tabuľka č. 4

| Miesto zaobchádzania so škodlivými / obzvlášť škodlivými látkami | Škodlivá / obzvlášť škodlivá látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže / charakteristika | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsírenie koksárenského plynu |
| Odsírenie - havarijné nádrže : 12.B, 12.C | fenolčpavková voda | 2x1500 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom/ skladovacia | Záchytná betónová vaňa s objemom 1550 m3, vyspádovaná do zbernej nádržky o objeme 1m3 opatrená izolačným tesniacim systémom “SIKA“ |
| Biologická čistiareň odpadových vôd |
| BČOV - havarijné nádrže : B.3.A, B.3.B, B.3.C | fenolčpavková voda | 3x3000 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom/ skladovacia | Záchytná betónová vaňa s objemom 3300 m3, vyspádovaná do zbernej nádržky o objeme 1m3 opatrená izolačným tesniacim systémom “SIKA“ |
| Zberná kalová nádrž B.4 | kal z usadenia havarijných nádrží | 1x5m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná / skladovacia |  |
| Fenolka |
| Fenolka - havarijné nádrže : T8.5.A, T8.5.B, T8.5.C, T8.5.D, T8.5.E | fenolčpavková voda | 5x3000 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom/ skladovacia | Záchytná betónová vaňa s objemom 3280 m3, vyspádovaná do zbernej nádržky o objeme 1,0 m3 opatrená izolačným tesniacim systémom “SIKA“ |

2. Určenie emisných limitov

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Sú zohľadnené v technickom návrhu realizovaných technologických zariadeniach, ktoré budú prevádzkovať na základe najlepších dostupných techník |  |

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Investor upúšťa od skúšobnej prevádzky. V rámci komplexných skúšok sa vykoná úplná funkčná skúška novozriadených technologických zariadení. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Ing. Miloš Fodor, Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre riadenie energetickej efektívnosti a implementáciu BAT, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
| 2. | Ing. František Ziolkovský, vedúci odboru Riadenie projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice |
| 3. | RMS, a.s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
| 4. | Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
| 5. | Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice |
| 6. | Za spoločnosť ENEXIS Košice, s.r.o. Ing. Ľubomír Nagy - hlavný inžinier projektu Adresa: Hroncova 3, 040 01 Košice – dodávateľ projektovej dokumentácie |
| 7. | Ing. Peter Kopernický, projektant, odbor Inžiniersko-technické. U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		                                Dátum  :    25. 7.  2013

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:   				Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:                             Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre riadenie   energetickej efektívnosti a implementáciu BAT

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

- Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č. 753 – čiastočný, | 1 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Požiarna ochrana | Stanovisko – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach | 10.7. 2013 |  | ORHZ-KE3-951-003/2013 | 4 |
|  | Bezpečnosť práce | Technická inšpekcia Košice – odborné stanovisko k PD | 28.6. 2013 |  | 3058/3/2013 | 5 |
|  | ŠSMER | Stanovisko Ob.Ú.ŽP Košice | 8.7. 2013 |  | ŠSMER 2013/1922-2 | 6 |
|  | OPaK ŠSMER ŠSOH | Vyjadrenie Ob.Ú.ŽP Košice | 6.5.2013 |  | OPaK 2013/1291-3A/MHU | 11 |
|  | ŠSOH | Vyjadrenie Ob.Ú.ŽP Košice | 23.7.2013 |  | ŠSOH 2013-1922-3 | 12 |
|  | Stanovisko USSK – odbor ITES, Generel | 24.7.2013 |  | ITES/3943/2013 | 13 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny | Príloha č. |
|  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
| 1. | A/2013/12703-5/II/FIL, zo dňa 29. 4. 2013 | 3 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
| 1. | PD arch. číslo : EN-1013, vypracovaná v termíne 06/2013 |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| 1. | Kópia z katastrálnej mapy - mapový list č. zákazky 6493/13, mapový list č. 7-5/3, počet 2 ks | 2 |
| 2. | Autorizačné osvedčenie projektantov podľa bodu A 4.5 v počte 10 ks | 7 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku | 8 |
| 2 | Splnomocnenie na zastup. projektantov ENEXIS Košice, s.r.o. v konaní IPKZ v počte ...... ks | 14 |
|  | Poverenie USSK na konanie vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich so zabezpečovaním plnenia zákonných ustanovení a predpisov v oblasti ŽP | 9 |
| 3 | Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich | 10 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | NO – nebezpečný odpad |
|  | KP – koksárenský plyn |
|  | SO – stavebný objekt |
|  | PS – prevádzkový súbor |
|  | HK – hrubá kondenzácia |
|  | OV – odpadová voda |
|  | VKB - veľkopriestorová koksárenská batéria |
|  | FČV – fenol-čpavková odpadová voda |
|  | BČOV – biologická čistička odpadových vôd |
|  | DH – dechtové hospodárstvo |
|  | OK – oceľová konštrukcia |