# EUROCAST Košice, s.r.o.,   Vstupný areál U.S.Steel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre  spoločnosť

# EUROCAST Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

- skúšobná prevádzka stavby:

„Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40 “

# Júl  2014

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Opis prevádzky

## B 	Stručné zhrnutie údajov a informácií

C	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## D	Prílohy k žiadosti

## E	Prehlásenie

A.        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | e-mail | stefan.semnicky@eurocast.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti, | Ing. Adrián Jakubek, konateľ spol. Dr. Torsten Tiefel, konateľ spol. Ing. Ruslan Mulík, technický riaditeľ, oprávnený konať ako konateľ spol. |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |
|  | DIČ | 2021806622 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 24.5, NOSE-P 105.12 |
| 1.10 | Splnomocnená kontaktná osoba | Mgr. Štefan Šemnický, ekológ, tel. č.: 0901 777 898 príloha č. 1 |
| 1.11 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EUROCAST Košice, s.r.o. |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Počet zamestnancov- 245 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : október 2013 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievarne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane pretavovania produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov všetkých prevádzok väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nevyžaduje sa 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 zo dňa 5.11.2013 - |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Stavebník | EUROCAST Košice, s.r.o |
| 4.5 | Zhotoviteľ projektu | HPKengineering a.s. Němcovej 30, 042 18 Košice |
| 4.6 | Zhotoviteľ stavby | Na základe výberového konania |
| 4.7 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | LV č.1588 Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 3405,3409, 3410,3411, 3412,3413, 3414,3415, 3416,3417, 3418,3423, 3424,3425, 3426,3427, 3428,3429, 3430,3431, 3432,3433, 3434,3435, 3436,3437, 3438,3439, 3440,3441, Súpisne čísla stavieb: 2539,2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, Vlastník pozemkov: EUROCAST Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, Košice, 04454, IČO 36577707, spoluvlastnícky podiel 1/1 Predmetná stavba bude zrealizovaná v jestvujúcej výrobnej hale na parcele č. 3432, súpisné číslo 2555, kat. územie Železiarne |
|  | Termín ukončenia stavby: | 31.7.2014 |
| 4.8 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | - v blízkosti stavby nie sú pozemky a stavby U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 4.9 | Členenie stavby na stavebné Objekty | Dokumentácia stavebných objektov SO 101 –Základ pod pod vstreľovacie zariadenie |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01- Vstreľovacie zariadenie –Laempe 40 ČPS 01.1 -Prevádzkové zariadenie ČPS 01.2 –Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČPS 01.3 – Vzduchotechnika ČPS 01.4 – Oceľové konštrukcie |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | EUROCAST Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 a zmien 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 1624-2586/2007/Wit570450105/Z2 2829- 6494/2007/Wit/570450105/Z3 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 6603-28766/2008/Wit570450105/K3 4791-20403/2008/Wit570450105/K2 6153-20588/2008/Haj/570970106/Z8 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 701-15297/2009/Wit/570450105/Z10 391-16770/2009/Wit/570450105/Z12 6507-21551/2009/Kov/570450105/Z14 1639-2668/2007/Wit/570450105/K1 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 3488-7143/2009/Wit/570450105/K4 6170-25921/2009/Wit/570450105/Z13 7486-27862/2009/Wit/570450105/K5 568-1713/2010/Kov/570450105/Z15 463-4380/2010/Kov/570450105/Z16 489-6591/2010/Wit/570450105/K7 4225-11047/2010/Kov/570450105/Z17 4203-11282/2010/Wit/570450105/K8 487-19343/2010/Wit/570450105/K6 6955-25707/2010/Kov/570450105/Z18 7556-32430/2012/Mer/570450105/Z19 4073-17076/2013/Mer/570450105/ZK20 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 6092-29886/2013/Mer/570450105/ZK22 752-1896/2014/Mer/570450105/ZK23 |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle § 84 stavebného zákona žiada o povolenie na skúšobnú prevádzku a v zmysle ROZHODNUTIA 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby : „ Vstreľovacie zariadenie –Laempe 40 „ podľa § 3 ods. 4 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ - na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky 3. podľa § 8 ods. 3 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ - žiadosť o schválenie Východiskovej a Záverečnej správy, vypracovanej odborne spôsobilou osobou, (príloha iba pre SIŽP odbor IPKZ, príloha č. 3, páre č.1 – 1x) 4. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb VZZO, vrátane ich zmien - v mesiaci jún 2014 spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. vyradila z prevádzky nasledovné ZZO: - 2 kolesové miešače so zásobníkmi, presypy pásových dopravníkov vo formovni sivej liatiny - Vytriasací rošt 1,6t vo formovni sivej liatiny Uvedené technologické ZZO boli nevyužívané a morálne zastarané. Uvedenú zmenu sme oznámili na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom zo dňa 19.6.2014 (príloha č. 2) Popis stavby: Vstreľovacie zariadenie Laempe 40 bude slúžiť k výrobe zlievarenských pieskových jadier metódou Cold-box. Max. objem jadra je 40 litrov. Laempe 40 je v poradí piaty stroj na výrobu jadier na prevádzke Zlievareň I. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitore stroja. Zariadenie obsahuje miešač jadrovej zmesi, dávkovacie čerpadla dvojzložkového pojiva, vibračný podávač jadrovej zmesi, vstreľovaciu hlavu pre naplnenie jaderníka, zaplyňovaciu dosku pre dávkovanie plynného katalyzátora na báze amínu (pre urýchlenie vytvrdzovania jadier). Za účelom obmedzenia emisií organických látok vznikajúcich pri prevádzke vytvrdzovania jadier je znečistená vzdušnina odsávaná podtlakovým vzduchotechnickým zariadením do pračky plynov – cez absorbent, kde dochádza k zachytávaniu amínu. Stavba bola realizovaná vo výrobnej hale Zlievarne I, par. č. 3432, súpisné číslo 2555 viď. výpis LV č. 1588 . Projekt stavby vyhotovil: HPKengineering a.s. Němcovej 30 042 18 Košice Stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie – bez zmeny. - Skúšobnú prevádzku žiadame schváliť do 30.11.2014. |

6. Opis prevádzky

| 6.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| Názov: „ Vstreľovacie zariadenie –Laempe 40 „ Popis stavby : Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. ( IPKZ ), vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu ( § 50 ) , s vyhláškou č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou uvedenej stavby ( napr. zákon o energetike č.656/2004 Z.z. v platnom znení). Charakteristika výstavby Miesto stavby sa nachádza v časti areálu EUROCAST Košice, s.r.o., Zlievarne I v areáli spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o. Stavebné práce boli realizované na pozemkoch a v budovách v areáli závodu, ktorého výhradným vlastníkom je spoločnosť EUROCAST Košice s.r.o. Vstreľovacie zariadenie Laempe 40 bude slúžiť k výrobe pieskových zlievarenských jadier metódou Cold-box. Max. objem jadra je 40 litrov. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitore stroja. Nakoľko je výmena jadrovníka veľmi rýchla, stroj je vhodný ako pre malosériovú, tak aj pre veľkosériovú výrobu jadier. Zariadenie obsahuje miešač jadrovej zmesi, dávkovacie čerpadla dvojzložkového pojiva, vibračný podávač jadrovej zmesi, vstreľovaciu hlavu pre naplnenie jaderníka, zaplyňovaciu dosku pre dávkovanie plynného katalyzátora na báze amínu (pre urýchlenie vytvrdzovania jadier). Za účelom obmedzenia emisií organických látok vznikajúcich pri prevádzke vytvrdzovania jadier je znečistená vzdušnina odsávaná podtlakovým vzduchotechnickým zariadením do pračky plynov – cez absorbent, kde dochádza k zachytávaniu amínu. Technologické zariadenie bude zakrytované – uzavreté v boxe s rozmermi 4,11 x 3,83m a výškou 2,33m, odkiaľ sú tieto škodliviny – pary odsávané. Počas práce stroja bude box uzatvorený a obsluha nemá prístup do boxu. Obsluha môže vstúpiť do boxu až po ukončení práce stroja. Zo stroja sa odsáva 4500 m3.hod-1. Toto odsávanie je riešené cez pračku (absorbent) amínov , v ktorej sa používa ako absorbent 5%-ný roztok kyseliny sírovej. Výduch z pračky plynov bude pomocou vzduchotechnického potrubia vyvedený nad strechu haly vo výške 18,3 m. Základné technické údaje strojného zariadenia Vstreľovacie zariadenie - Laempe 40 Objem výstrelu 40 l Prítlačná sila zdvíhacieho stola 30600 daN Hydraulický valec protiľahlej strany 7800 daN Vákuové upínacia sila 1800 daN Rýchlosť čerpania z vákuového čerpadla 25 m3 / h Maximálne vákuum - 0,8 bar Zdvih stola 450 mm Bočný zdvih upínacieho valca 450 mm Maximálna výška vertikálneho vystreľovacieho vyhadzovača 75mm Svetlá šírka s otvorenými upínacími doskami 1200 mm Celková hmotnosť stroja 16500 kg Hmotnosť ochrannej kabíny 1200 kg Základné rozmery a hmotnosti Max šírka jadra: vertikálne / horizontálne delenie 600/1190 mm Maximálna hĺbka (môže byť z čelnej strany) 1000 mm Max. výška 900 mm Minimálna šírka (vertikálne delenie) 300 mm Minimálna výška 2/3-diely, vertikálne a horizontálne 535 mm Vysoká minimálna 4-diely, zvisle a vodorovne 615 mm Maximálna výška horného boxu 325 mm |  |

### V súlade s ust. § 84 stavebného zákona  žiadame o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

Podmienky na uskutočnenie stavby ,stanovené v rozhodnutí  5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21,

vydané  Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice dňa 5.11.2013 boli splnené.

V prílohovej časti žiadosti sú chronologický usporiadané kópie dokladov potvrdzujúce realizáciu stavby v súlade s rozhodnutím

B.   Stručné zhrnutie údajov a informácií

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa EUROCAST Košice ,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
|  | Zdôvodnenie žiadosti Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle § 84 stavebného zákona žiada o povolenie na skúšobnú prevádzku a v zmysle ROZHODNUTIA 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby : „ Vstreľovacie zariadenie –Laempe 40 „ 1.podľa § 3 ods.4 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ - na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku, 2.podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky 3.podľa § 8 ods.3 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ -žiadosť o schválenie Východiskovej a Záverečnej správy, vypracovanej odborne spôsobilou osobou, (príloha iba pre SIŽP odbor IPKZ, páre č.1- 1x) 4. podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb VZZO vrátane ich zmien - v mesiaci jún 2014 spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. vyradila z prevádzky nasledovné ZZO: - 2 kolesové miešače so zásobníkmi, presypy pásových dopravníkov vo formovni sivej liatiny - Vytriasací rošt 1,6t vo formovni sivej liatiny Uvedené technologické ZZO boli nevyužívané a morálne zastarané. Uvedenú zmenu sme oznámili na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom zo dňa 19.6.2014 (príloha č. 2) Popis stavby: Vstreľovacie zariadenie Laempe 40 bude slúžiť k výrobe pieskových zlievarenských jadier metódou Cold-box. Max. objem jadra je 40 litrov. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitore stroja. Za účelom obmedzenia emisií organických látok vznikajúcich pri prevádzke vytvrdzovania jadier je znečistená vzdušnina odsávaná podtlakovým vzduchotechnickým zariadením do pračky plynov – cez absorbent, kde dochádza k zachytávaniu amínu. Technologické zariadenie bude zakrytované – uzavreté v boxe s rozmermi 4,11 x 3,83m a výškou 2,33m, odkiaľ sú tieto škodliviny – pary odsávané. Počas práce stroja bude box uzatvorený a obsluha nemá prístup do boxu. Obsluha môže vstúpiť do boxu až po ukončení práce stroja. |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlievareň I -prevádzka Zlievareň II -prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlievareň I Zlievareň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. Zmena spočíva - v zabudovaní „ Vstreľovacieho zariadenie na výrobu jadier–Laempe 40 „ Základný opis prevádzky Zlievareň II Na prevádzke Zlievareň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 8t . -Bez zmeny |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky- bez zmeny Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. U.S.Steel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Postupná likvidácia starých technologických zariadení a náhrada novými s účinnými látkovými filtrami má pozitívny vplyv na životné prostredia. |
| 6 | Opis stavu územia- bez zmeny |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi – viď. žiadosť |
| 8 | Opis monitoringu – viď. žiadosť |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Postupnou inštaláciou nových ZZO s vysoko účinnými filtračnými kazetami s mikrovláknom a cyklónom sa výrazne zvýši zachytávanie TZL . V prevádzkach Zlievarni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom meritku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Bez zmeny |

## C.	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | SIŽP Košice, IŽP Košice. |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice –Šaca |
| 5 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOH |
| 6 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOO |

### D.	Prílohy k žiadosti:

|  | Príloha č. |
| --- | --- |
| Splnomocnenie pre Mgr. Štefana Šemnického na zastupovanie spoločnosti | 1 |
| List o vyradení ZZO z prevádzky | 2 |
| Východisková a Záverečná správa (ENVIRONCENTRUM, s.r.o.) | 3 |
| Krycí list projektu pre stavbu schváleného SIŽP-IŽP | 4 |
| Vytýčenie podzemných a nadzemných vedení – oboznámenie dodávateľa stavby | 5 |
| Označenie stavby v zmysle stavebného zákona | 6 |
| Oznámenie o začatí stavby + osvedčenie stavbyvedúceho | 7 |
| Vytyčovací výkres stavby | 8 |
| Stavebný denník – „Základ pod vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier“. | 9 |
| Výpis z obchodného registra (SUPRAKO, s.r.o.) | 10 |
| Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela | 11 |
| Certifikáty vnútropodnikovej kontroly na „Kamenivo“ a „Betón“ | 12 |
| Technický list INDUFLOOR –IB 1248 – paronepriepustná penetrácia | 13 |
| Technický list GEPOTECH – 11/30 – vysoko stabilný striekaný polymér | 14 |
| Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie (p. Saláta) | 15 |
| Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie po montáži (p. Ivanovič) | 16 |
| Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pre bleskom LPS (p. Nič) | 17 |
| Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektr. inšt.-napojenie plyn. generát.(p. Adam) | 18 |
| Montážny denník – „Vstreľovacie zariadenie Laempe 40“ | 19 |
| Odovzdávací protokol – prev. rozvod silnoprúdu pre Laempe 40 | 20 |
| Výpis z obchodného registra (CASSO, s.r.o.) | 21 |
| Protokol o odovzdaní a prevzatí vzduchotechnického zariadenia (CASSO, s.r.o.) | 22 |
| Osvedčenie stavbyvedúceho | 23 |
| Montážny denník - vzduchotechnika | 24 |
| Preberací protokol – „Vstreľovacie zariadenie LAEMPE 40 – vzduchotechnika- odsávanie amínu | 25 |
| Vyhlásenie o zhode – Vzduchotechnické potrubie pozink. sk. I. + 4x živnostenský list | 26 |
| Výpis z obchodného registra (OLEXA, s.r.o.) | 27 |
| Preverenie zváračskej prevádzky + 2x osvedčenie o skúške zvárača | 28 |
| Certifikát systému manažérstva č. 96685-2011-AQ-CZS-RvA | 29 |
| Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku podľa EN 10 204/2.1 | 30 |
| Zápis o odovzdaní a prevzatí oceľovej konštrukcie | 31 |
| Montážny denník – oceľová konštrukcia pre Laempe 40 | 32 |
| Protokol o skúške netesností nádrže záchytnej vane, č. 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 | 33 |
| Schválenie aktualizovaného plánu preventívnych opatrení – únik škod. látok do ŽP | 34 |
| Potvrdenie o zhode – výrobok Laempe 40 | 35 |
| Plnenie podmienok pre U.S.Steel | 36 |
| Osvedčenie o skúške vyhr. tech. zariadenia – „Vzdušník“ (Techn. Inšp., a.s.) | 37 |
| Osvedčenie TŰV Slovakia, s.r.o. č. 0663-1/40/14/FT/OS/E overenie v zmysle 124/2006 Z.z. | 38 |
| Osvedčenie TŰV Slovakia, s.r.o. č. 0663-2/40/14/FT/OSV/S | 39 |
| Inšpekčná správa TŰV Slovakia, s.r.o. č. 0663-1/40/14/FT/IS/E | 40 |
| Odborné stanovisko TŰV Slovakia, s.r.o. č. 0663-2/40-14/FT/OS/S | 41 |

P   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

..............................................

Ing. Adrián Jakubek

konateľ  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

..............................................

Ing. Ruslan Mulík                        		                            	     		        					  technický riaditeľ

oprávnený konať ako konateľ spol.

EUROCAST Košice, s.r.o.

### Dátum  :  17.7.2014

Pečiatka alebo pečať podniku: