ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - LORINČÍK

ÚPN-Z   L O R I N Č Í K

ZMENY A DOPLNKY 2010

NÁVRH RIEŠENIA

S p r i e v o d n á   s p r á v a

(Návrh textovej časti po prerokovaní)

Bratislava, jún 2010

Obstarávateľ:				            Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

Zastúpený:					Ing. František Knapík, primátor mesta

Odborne spôsobilá osoba

pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:		Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 069,

Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ 					beňuška topinka architekti s.r.o.

Gorkého 13, 811 01 Bratislava

Kontakt: mob: +421948909217, +421905216781,

atelier Palisady 37, Ba +421254415194

e-mail: 	office@benuskatopinka.sk

Autori:						Ing.arch. Peter Beňuška

Ing.arch. Peter Topinka

Ing.arch. Miroslava Kemeňová

Ing.arch. Martina Matušová

Ing.arch. Pavel Adamik

Odborní projektanti

- Doprava

- Vodné hospodárstvo

- Energetika a telekomunikácie

- Vyhodnotenie záberu PPF

- Grafika

Písomnosti

Obsah elaborátu :

Grafická časť

- Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, regulatívy a limity, riešenie dopravy						1: 2 000

- Riešenie technickej vybavenosti

vodné hospodárstvo							1: 2 000

- Riešenie technickej vybavenosti

energetika, telekomunikácie						1: 2 000

- Vyhodnotenie záberu PPF				1: 2 000

- Schéma odporúčanej zástavby				1: 2 000

Textová časť

- Sprievodná správa

- Návrh regulatívov územného rozvoja

O B S A H   SPRIEVODNEJ SPRÁVY

ÚVOD

Urbanizmus

Doprava

Technická vybavenosť

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na PP

ZÁVERY

I. 	UVOD

Návrh riešenia UPN-Z Lorinčík ZMENY A DOPLNKY 2010 je spracovaný na základe objednávky mesta Košice. Posledný UPN-Z Lorinčík bol spracovaný v roku 1994 (URBAN v.o.s.) a v súčasnosti nerešpektuje vlastnícke vzťahy, súčasné spoločensko-demografické podmienky...).

Návrh UPN Z Lorinčík ZMENY A DOPLNKY 2010 pojednáva 4  lokality, ktoré svojou funkčnou charakteristikou a náplňou rešpektujú v záväznej časti  platný Územný plán zóny  z roku 1994 a v smernej časti rozpracovaný návrh zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice. V riešení zmien a doplnkov ide predovšetkým o nové trasovanie dopravných koridorov a s tým súvisiace riešenie infraštruktúry. Lokality 1 a 2 sú pojednané v návrhu ako výhľadové ( smerné ) a sú dokumentované kôli pochopeniu komplexných priestorových súvislostí v riešenom území. V ÚPN Z Lorinčík Z a D 2010 sú tieto lokality vyňaté zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.  Lokality č. 3 a 4 sú pojednané v návrhu ako záväzné.

Pri prácach na návrhu UPN-Z boli použité nasledovné východiskové podklady:

Pokyny pre vypracovanie návrhu UPN-Z UHA Košice, má j 2010

členenie na 4 zmenové lokality podľa UHA Košice

PD komunikácie medzi Lorinčíkom a Perešom

Geometrický plán

Platný UPN Z Lorinčík

Výkresový podklad v M = 1-2 000 dodal objednávateľ — platný UPN Z Lorinčík v digitalizovanej forme

Výkresový podklad v M = 1-2 000 dodal objednávateľ — platný UPN Z Lorinčík v papierovej, resp.skenovanej forme jpg

II. Urbanizmus

Funkcia mestskej časti ako obytná zóna je adekvátna aj v budúcnosti. Základnou funkciou všetkých riešených častí zostane bývanie. V riešených lokalitách sme v lokalite č.4 vytvorili malé centrum polyfunkčnej vybavenosti s umiestnením služieb lokálneho významu. V tejto lokalite je umiestnená aj plocha pre rekreačný areál oddychu a rekreačného športu.

V lokalitách  č.1 a 2 ( v návrhu ako výhľadové, t.j. nezáväzné) sú vnesené funkcie s objektami pre výrobu. Poloha týchto plôch rešpektuje obmedzenie Izofónu ekvivalentnej hladiny 60 dB(A). Zástavbu objektami pre výrobu tak možno považovať ako hygienické ochranné pásmo komunikácie.

Lokality 3 a 4 v návrhu počítajú  s cca 450 b.j. z toho v rodinných a radových domoch s obmedzenou alebo vylúčenou poľnohospodárskou výrobou je navrhovaných cca 40%. Ostatných 60% bytových jednotiek je navrhovaných v malopodlažných bytových domoch a polyfunkčných malopodlažných objektoch.

Vo výhľadovej lokalite č.1 návrh doporučuje osadenie rodinných, prípadne radových rodinných domov s obmedzenou alebo vylúčenou poľnohospodárskou výrobou a objektami určenými na výrobu. Táto funkcia je pre túto časť zachovaná, avšak je premiestnená smerom k hlavnej komunikácii do obce na jej južný okraj. V tejto polohe sa utvára možnosť pre výstavbu rodinných domov a plochy s využitím výroby sa tak stávajú nárazovým filtrom pri vstupe do obce deliacou líniou týchto dvoch funkčno-prevádzkových plôch je zelený pás pešej komunikácie s verejnou zeleňou. Pešia komunikácia je umiestnená do polohy vodovodného potrubia DN800, ktorého ochranné pásmo je tak zabezpečené.

Výhľadová Lokalita č.2 je doporučená pre zástavbu rodinných, prípadne radových domov. Poloha v dotyku s vodným tokom obmedzuje lokalitu v jej využití. V budúcnosti bude nutné rešpektovať ochranné pásmo vodného toku 10m. Z dôvodu ohrozenia vodného toku znečistením bola čiastočne zachovaná funkcia zelenej plochy ako prirodzeného filtra.

Lokalita č.3 je v umiestnená priamo na vstupe vodného toku do obce. Táto zmena upravuje podmienky využitia územia pre výhľadovo blízku budúcnosť. Osadenie rodinného domu je v súlade s ochrannými pásmami vodného toku aj funkčného využitia územia. Regulovaný je tu tak vjazd a obsluha územia.

Lokalita č.4 v návrhu rieši územie o rozlohe približne 16 ha. Územie má zachované funkčné využitie s prevahou bývania. Návrh pojednáva nové urbanistické riešenie danej lokality. S tým súvisí aj dopravná schéma a infraštruktúra. Lokalita počíta s vnesením rozmanitých foriem bývania. Od samostatne stojacich rodinných domov, cez bývanie v radových domoch, malopodlažných bytových domoch s možnosťou podnikateľských aktivít až po bývanie v polyfunkčných malopodlažných domoch s občianskou vybavenosťou v parteri. V tejto lokalite je vyhradená aj funkcia rekreačných služieb s ihriskami. Plocha pre rekreáciu a šport je umiestnená v južnej polohe riešenej lokality. Umiestnenie rešpektuje existujúcu polohu vzrastlej zelene a prírodného charakteru prostredia.

Urbanistický návrh lokality vytvára nové lokálne centrum s polyfunkciou bývania a občianskou vybavenosťou a komerčnými službami. Navrhované námestie tak vytvára chýbajúce možnosti pre doplnkové funkcie k bývaniu a formuje nové centrum obce, ktoré je však priamo dopravne prepojené s pôvodným centrom obce. V tejto lokalite je nové centrum prepojené s polohou rekreácie a športu komunikáciou s rešpektovaním hlavného pešieho ťahu. Vytvorená je tu pešia promenáda. Pešia promenáda s jednosmernými komunikáciami ako prevádzková, dopravná aj kompozičná os spája polohy s občianskou vybavenosťou pre šport a rekreáciu a na druhej strane námestie so službami a komerčnou vybavenosťou. V okolí nového centra sú navrhnuté formy bývania s možnosťou podnikateľskej aktivity v prízemiach zástavby.

III. Doprava

Ostatné dopravné zariadenia

Parkovacie a odstavné plochy

Napojenie na MHD

Pešie a cyklistické trasy

IV. Technická vybavenosť

a) Vodné hospodárstvo

b) Energetika a telekomunikácie

V. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na PP

Lokality č. 3 a 4  boli odsúhlasené platným ÚPN HSA Košice, dochádza len k zmene funkčného využitia  v rozsahu odsúhlasenom v ÚPN HSA. K novému záberu PP nedochádza, mení sa len štruktúra záberových lokalít. V lokalite č. 2 a  v  časti  lokality č. l dochádza  k novému perspektívnemu záberu PP, ktorý  bude  vyhodnotený  ako nový perspektívny zaber PP v štádiu  prerokovania lokalít č. 1 a 2  v rámci nasledujúcich zmien a doplnkov ÚPN Z Lorinčík.

Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracovaný v zmysle zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané na UHA v Košiciach, BPEJ bola prevzatá z www.podnemapy.sk

Návrh lokalít  na zastavanie sa nechádza mimo zastavané územie obce. Poľnohospodárska pôda nie je obrábaná ako orná pôda. Na riešených lokalitách  sa nenachádzajú žiadne závlahy ani odvodnenia. Pôdy - povrch územia kryjú fluvizeme glejové, stredne ťažké, hnedozeme pseidoglejové a kambizeme. Pôdne typy a pôdne druhy a pôdotvorný substrát ako aj sklonitosť reliéfu je možné vyčítať z bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.

tabuľka č.1

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Žiadateľ:  Mesto Košice,  štatutárny zástupca: František Knapík, primátor mesta

odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár

Spracovateľ: beňuška topinka architekti s.r.o.  Gorkého 13, 811 01 Bratislava

Kraj: Prešovský

Obvod:

Dátum: august 2010

| Lokalita č. | Katastrálne územie | Funkčné využitie | Výmera lokality | Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy | Užívateľ poľnohospodárskej pôdy | Vybudované HMZ | Časová etapa realizácie | Iná informácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spolu v ha | spolu v ha | z toho |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  | závlaha odvodnenie |  |  |
| 3. | Lorinčík | B | 0,96 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2011 |  |
| 4. | Lorinčík | B, PB, PO, VZ, ŠR, DI | 21,76 | 21,76 | 5/0557212 5/0557212 5/0571242 5/0571442 5/0557212 5/0557212 5/0550202 | 0,11 0,53 2,25 5,58 8,18 1,75 3,36 | SHR |  | 2013 |  |
|  | Lorinčík |  | 29,68 | 21,76 |  | 21,76 |  |  |  |  |

FUNKČNO VYUŽITIE ÚZEMIA v tab č.1

B 	- funkcia bývania

PB 	- polyfunkcia s prevahou bývania min. 60%

VZ	- verejná zeleň

V	- malovýroba

PO	- polyfunkcia

ŠR	- šport a rekreácia

DI	- detské ihrisko

VI.	ZÁVERY

–  V hraniciach súčasne zastavaného územia a v území bezprostredne sa viažuce na súčasne zastavané územie sú vhodné podmienky pre rozvoj - novú výstavbu rodinných a bytových malopodlažných domov

–  Značný rozvoj v území vyvoláva potrebu zabezpečenia základnej občianskej vybavenosti

Služby komerčného charakteru

Detské ihriská

Materská škola

Rekreačno-športový areál

–  Obci chýba identicky verejný priestor, v zmenovej lokalite č.4 sú priestorové podmienky pre jeho vytvorenie.

Odporúčame nasledovný postup pri použití ÚPN-Z:

– v podrobnejšom merítku, pred investičnou činnosťou riešiť nasledujúce priestory:

Lokality č.1,2  4, v plnom rozsahu

Ing.arch. Peter Beňuška

Ing.arch. Peter Topinka