# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

jún 2007

Základná časť (pre zverejnenie)

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| Názov prevádzkovateľa | Refrako s.r.o. |
| --- | --- |
| Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| Poštová adresa | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| www adresa | www.refrako.sk |
| Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Gabriel Torhány – konateľ, generálny riaditeľ Ing. Peter Antal – konateľ, obchodný riaditeľ |
| IČO | 36 216 887 |
| Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 26261 NOSE-P: 104.11 |
| Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Vladimír Chudý – technický riaditeľ č.t.673 6913, vchudy@sk.uss.com Ing. Ivan Bohovic – techn.pracovník, č.t.673 6928, ibohovic@sk.uss.com |

B)       Typ žiadosti

| Názov prevádzky | Závod Šamotáreň – Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne TO č.III |
| --- | --- |
| Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| Žiadosť o povolenie na: | udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu /§8 ods.2, písm.a)6. / |
|  | určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania /§8 ods.2, písm.a)7. / |
|  | uskutočnenie zmeny na zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd /§8 ods.2, písm.b)3. / |
|  | vyjadrenie k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi /§8 ods.2, písm.c)11. / |
|  | zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov /§8 ods.2, písm.f)3. / |
| Súčasne prebiehajúce konanie | - |

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

| Názov prevádzky | Závod Šamotáreň – Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne TO č.III |
| --- | --- |
| Variabilný symbol | 57 085 01 06 |
| Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3.Spracovanie nerastov 3.5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3. |
| RaM tunelovej ohrievárne - projektovaná kapacita: - ročný fond pracovnej doby: - porovnanie s hodnotou kapacitného parametra: - projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita: | - Max 18 000 t/rok , t.j. 2,100 t/hod - Menovitý 350 dní - Rozhodujúci parameter: objem tunelovej ohrievárne 97 m3 je väčší ako 4 m3 - Projektovaná kapacita 18 000 t/rok Predpokladaná výroba 6 000 t/rok Uvedenými kapacitami nedochádza k navýšeniu kapacity výroby závodu Šamotáreň |
| Spôsob prevádzkovania | výroba viacerých druhov živicou viazaných stavív podľa objednávok |
| Lokalita prevádzky | Priemyselný areál U.S.Steel Košice s.r.o. Okres Košice, kat.územie Železiarne |
| Parcelné čísla a druh stavebného pozemku | Parc.č.209/2 - Zastavané plochy a nádvoria v zmysle listu vlastníctva č. 757, okres Košice, Obec Košice – Šaca, kat.územie Železiarne Pozemky vo vlastníctve Refrako s.r.o. |

Stručný popis prevádzky

„Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ v zmysle priloženej projektovej dokumentácie spracovanej ÚVP – Ústav využití plynu Brno s.r.o. ( príloha č.2 ) je navrhovanou zmenou  technológie spracovania suroviny na závode Šamotáreň oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky.

Cieľom rekonštrukcie tunelovej ohrievárne TO č.III je umožniť sušenie a termické vytvrdzovanie  hlinito-horečnato-uhlíkatých stavív, tzv. živicou viazaných stavív.

Rekonštrukcia TO č.III bude realizovaná v stávajúcich výrobných priestoroch závodu Šamotáreň spoločnosti Refrako s.r.o. Základné stavebno konštrukčné riešenie telesa ohrievárne včítane jeho hlavných rozmerov nebude rekonštrukciou menené. Bez zmeny ostane taktiež stavebno technické riešenie príslušného výrobného objektu - haly  tunelových pecí. Odvod spalin ze spalovacej komory ohrievárne TO č. III bude po ich využití v tepelných výmenníkoch vyvedený stávajúcim výduchom DN 800.

AMC stavivá sú žiaruvzdorné materiály na bázi korundu, horčíku a prísad obsahujúcich organické pojiva na bázi fenol – formaldehydových, resp. fenol – rezolových živíc a vytvrdzovadiel na bázi hexametyléntetramínu (Hexa). Používajú sa v hutníctve ako výmurovkový materiál pro oceliarenské liacie pánve. Pri ohreve výrobných zmesí sa uvolňujú organické látky, které budú pred vypustením do ovzdušia termicky eliminované a rozložené na neškodné plynné produkty. Pri výrobe AMC stavív bude využité stávajúce výrobné zariadenie a použité obvyklé technologické postupy uplatňované v spoločnosti Refrako s.r.o.

Základné parametre tunelovej ohrievárne TO č. III

Typ ohrievárne				: tunelová, vozová, protiprúdová, s rovným stropom,

s priamym i nepriamym ohrevom vsádzky, s termickou

likvidáciou škodlivín

Charakter prevádzky			: nepretržitý

Pracovná teplota v kanále TO		: max. 250°C

Brutto výkon ohrievárne pri max.

pracovnom fonde			              : 18 000 t/rok

2,100 t/hod

Počet vozov v ohrievárni		              :  9

Priemerná hmotnosť skládky na voze           : 5 500 kg suché hmotnosti

Počet vysušených pecných vozov	              : 3 285 vozov/rok

9 vozov za 24 hodín

Prejazdová doba kanálom		              : 24 hod

Interval posunu vozu v kanále	              : 2,667 hod/voz

160 minút/voz

Údaje o spaľovacej komore

- účel					: a) zdroj tepla pre ohrieváreň TO č. III

b) termická likvidácia škodlivín z výrobnej hmoty

- likvidačná teplota			: 850 až 950°C

- likvidačná doba			              : minimálne 2 sec

- tepelný výkon pri výkone 2,1 t/h	              : 800 kW

z toho horákom Starveine		: 750 kW

Popis činnosti spaľovacej komory

Teplo potrebné pre uskutočnenie tepelných procesov (ohrev vsádzky a jej vytvrdzovania) je získavané v spaľovacej komore, ktorá je rozhodujúcim agregátom ohrievárne. Súčasťou spaľovacej komory je taktiež horák STARVEINE a tepelný výmenník I. Tieto procesné jednotky sú integrované v jednom celku, ktorého súčasťou je taktiež ventilátor spaľovacieho vzduchu a plynová regulačná rada pre horák STARVEINE. Celá vyššie popísaná zostava je umiestnená na oceľovej plošine nad telesom ohrievárne. Spaľovacia komora zabezpečuje tieto rozhodujúce funkcie:

a) Je zdrojom tepla potrebného ku krytiu tepelných pochodov pri sušení a vytvrdzovaní AMC

stavív v kanále ohrievárne. Teplo zo spaľovacej komory je využívané jednak pre priamy

ohrev vsádzky AMC stavív prostredníctvom vzduchotechnického okruhu ventilátoru M2,

jednak pre nepriamy ohrev vsádzky prostredníctvom tepelného výmenníku II –

vzduchotechnický okruh ventilátoru  M 4.

b) Umožňuje aktívnu a ekologicky šetrnou likvidáciu prchavých látok (etanol, fenol, amoniak),

ktoré sa pri sušení uvoľňujú z výrobnej hmoty a sú vnášané do vzdušniny, odťahovanej

z ohrievárne.

Vo vstupnej časti spaľovacej komory je inštalovaný horák do potrubia STARVEINE 750 kW, který spaľuje koksárenský plyn. Horák STARVEINE je včítane rozvodu plynu vybavený potrebnými regulačnými, uzatváracími a zabezpečovacími armatúrami. Pracuje v automatickom režime a splňuje požiadavky STN EN 746-2.

Okolo horáku STARVEINE prúdi vzdušnina dopravovaná prostredníctvom ventilátoru M 4,  ktorá obsahuje prchavé látky – etylalkohol, fenol a amoniak. Spaľovanie v procesnom prostore komory prebieha s vysokým prebytkom spaľovacieho vzduchu  (n = 3,37)  pri teplote 850 až 950 °C – požadovaná teplota sa na potrebnej výške udržuje automaticky prostredníctvom regulačnej klapky so servopohonom (Belimo).

Spaľovacia komora má vonkajší plášť z oceľového plechu a je opatrená vnútornou výmurovkou z keramických vlákien – ich akosť odpovedá požadovaným prevádzkovým podmienkam. Rozmery spaľovacej komory sú navrhnuté tak, aby i pri maximálnom tepelnom výkone (nejväčšie množstvo produkovaných spalín) bolo umožnené ich zotrvanie v procesnom priestore po dobu minimálne 2 sec. Dostatočne vysoká teplota a dostatočne dlhý čas zotrvania spalín v priestore spaľovacej komory umožňujú spoľahlivú termickú likvidáciu škodlivín – ich rozklad na bežné produkty procesu spaľovania, tj. CO2, H2O, NOx.

„Čisté“ spaliny sú zo spaľovacej komory odvádzané do tepelného výmenníka I, v ktorom predávajú časť svojho tepelného obsahu recirkulovanej vzdušnine, privádzanej prostredníctvom ventilátoru M 2. Tepelný výmenník I, typu „spaliny – vzduch“ je vyhotovený ako trubkový a protiprúdový. Trubkovnice výmenníku je navrhovaná  z trubiek svetlosti DN 40 vyrobených zo žiaruvzdornej oceli 17246, použiteľnej do 800°C. Plášť výmenníku je obdobne ako spaľovacia komora opatrená vláknitou izoláciou v kvalite odpovedajúcej požadovaným prevádzkovým podmienkam.

Z výmenníku I sú spaliny, ochladzované na cca 400 °C rozvádzané do jednotlivých topných zón Z1 až Z3 tepelného výmenníku II. V týchto zónach spaliny prechádzajú topnými článkami zhotovenými z rebrovaných trubiek a ich prostredníctvom predávajú časť svojho tepla vsádzke v kanále ohrievárne –  v tomto prípade sa jedná o nepriamy ohrev.

Regulácia tepelného výkonu v jednotlivých zónach Z1 až Z3 prebieha automaticky prostredníctvom jednotlivých regulačných okruhov a riadiaceho systému. Akčnými členmi sú regulačné klapky BVH 100Z01 ovládané servopohonmi IC 40 A2A – dodávka renomovanej nemeckej firmy Kromschroeder.

Ochladené a „čisté“ spaliny sú z jednotlivých tepelných zón Z1 až Z3 odťahované ventilátorom M 1 a vzduchotechnickým potrubím sú odvádzané do stávajúceho oceľového výduchu DN 800, ktorý je spoločný ako pre tunelovú ohrieváreň TO č.III, tak tunelovou ohrieváreň TO č. I. Driek oceľového výduchu je ukotvený  k podlahe haly, má výšku 15 m od úrovne ± 0,0 a vyúsťuje nad strechu výrobného objektu. Jeho prostredníctvom sú „čisté“ spaliny  z TO č.III a vlhký vzduch z TO č.I  emitované do ovzdušia.

Vplyv stavby na životné prostredie, riešenie jeho ochrany

OCHRANA OVZDUŠIA

Použitie pasívneho spôsobu likvidácie škodlivín, tj. len ich rozriedenie prisávaným vzduchom, nerieši hlavný problém a to zníženie konkrétneho hmotnostného toku škodlivín, emitovaných do ovzdušia. Riešenie, použité v tomto projekte, preferuje aktívny spôsob likvidácie škodlivín, uvoľňujúcich sa formou prchavých látok z výrobnej hmoty v priebehu tepelného procesu v tunelovej ohrievárni v množstve neprevyšujúcom podľa zadania 1 % hmotnosti, a to ich termickou likvidáciou (tepelným rozkladom). Hlavnými prchavými látkami sú produkty, uvoľňujúce sa  pri tepelnom spracovaní (vytvrdzovaní) z výrobnej hmoty a to predovšetkým z používaných organických pojív na báze fenol – formaldehydových, resp. fenol rezolových živíc a z vytvrdzovadla: etanol, fenol a amoniak. Zo spaľovania koksárenského plynu v spaľovacej komore vznikajú len bežné emise ako CO2, H2O, O2 a N2 , ktorý čiastočne oxiduje so vzdušným kyslíkom na NOx. Pretože koksárenský plyn obsahuje malý obsah sirovodíku (H2S), obsahujú emitované spaliny taktiež určitý, i keď malý, podiel oxidov síry.(SOx.).

Na základe znalostí zloženia výrobnej hmoty môžeme popísať prebiehajúce pochody pri tepelnom procese v tunelové ohrievárni TO č. III takto:

a) 50 až 70% etanolu obsiahnutého v živici sa odparí v priebehu miesenia a lisovania a priemerne 40% etanolu sa

uvoľní pri vytvrdzovaní,

b) z fenol-formaldehydovej živice sa pri vytvrdzovaní uvoľní fenol v množstve asi 10%  z voľného fenolu v živici,

c) použité vytvrzovadlo sa zo 60% viaže na polymer a  40% sa uvoľní pri vytvrdzovaní a to vo forme amoniaku.

Pri termickom spôsobe likvidácie prchavých látok v spaľovacej komore dôjde k rozloženiu (spáleniu) etanolu, fenolu a amoniaku pri teplote 850°C a časovej výdrži min. 2 s na bežné zložky spalín:  - oxid uhličitý CO2

- vodní pára H2O

- oxid dusný NO

Okrem týchto emisií majúcich pôvod vo výrobnej hmote, vzniknú ešte ďalšie emisie zo spaľovania koksárenského plynu v spaľovacej komore. Pri menovitom tepelnom výkone horáku STARVEINE 750 kW je potreba spáliť

155 mn3/h  koksárenského plynu o priemernej výhrevnosti 17,5 MJ/mn3 a to tak, aby výsledná teplota v spaľovacej komore bola 850°C.

Celkové množstvo emisií vnesených do odťahovaných spalín jak z výrobnej hmoty, tak zo spalín koksárenského plynu a vyjadrené v hmotnostných a objemových jednotkách potom tvorí:

- oxid uhličitý CO2	:   154,47 kg/h	 	tj.     78,13 mn3/h

- oxid sirnatý SO		:       6,30 kg/h		tj.     13,52 mn3/h

- vodní pára H2O		:   149,39 kg/h  	 	tj.   185,81 mn3/h

- kyslík O2		:   603,25 kg/h 		tj.   422,74 mn3/h

- dusík N2		: 2001,81 kg/h  		tj. 1592,53 mn3/h

- oxid dusný NO		:      7,42  kg/h		tj        9,95 mn3/h

- emisie celkom                 : 2921,05 kg/h		tj. 2302,63 mn3/h

Možná prítomnosť zbytkového množstva fenolu, formaldehydu, etylénglykolu a amoniaku vo výfukových spalinách po termickej likvidácii bude preverená meraním príslušných zložiek znečistenia.

Navrhnutý systém zaisťuje aktívnu termickú likvidáciu škodlivín pri maximálnom využití získaného tepla pre ohrev vsádzky výrobkov v tunelovej ohrievárni TO č.III.  Neobsahuje žiadne zariadenia, vyžadujúce zvýšenú opatrnosť (katalyzátory apod.), alebo doplňovanie rôznych surovín (sorbenty apod.), alebo podielov so zníženou dobou životnosti -  jeho parametre sú pri bežnej údržbe dlhodobo udržateľné. Riadiaci systém následne zaistí jeho dostatočnú automatickú regulovateľnosť.

Ochrana vôd

Stavebné úpravy pre nové dopravné zariadenie, hydraulický posunovač, zahrňujú nanesenie základov príslušným izolačným náterom pre zamedzenie presakovania hydraulického oleja pri prípadnej poruche zariadenia. Hydraulická stanica /objem náplne max 160 litrov / je vyhotovená ako dvojitý oceľový plášť  a je zároveň opatrená  príslušnou záchytnou vaňou priamo od výrobcu  zariadenia.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Stavbou „Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ - oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky budú navýšené množstvá uvedených surovín a pomocných materiálov

/za predpokladu výroby 6 000 ton  stavív ročne/.

| č. | Surovina | Predpokladaná ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Homogenizovaný bauxit | 800 | 100 |
| 2. | Spinel MAS 66 | 200 | 100 |
| 3. | Karbid kremíka SiC 98, FF | 500 | 100 |
| 4. | Antioxidant | 150 | 100 |
| 5. | Nekal BX | 5 | 100 |
| 6. | Hexametylénte-tramín | 10 | 100 |
| 7. | Novokol G | 150 | 100 |
| 8. | Grafit + 192 | 500 | 100 |
| 9. | Kaolín | 100 | 100 |
| 10. | Luvomaxx MT N -990 | 100 | 100 |
| 11. | Elektrotavený biely korund EKR-B,EKR-C | 20 | 100 |
| 12. | Hnedý korund | 1 000 | 100 |
| 13. | Magnézia DBM 97,5 /30, 95/30 | 200 | 100 |
| 14. | Elektrotavená magnézia | 2 500 | 100 |

Zoznam  energií  a palív – TO č.III po rekonštrukcii – predpoklad výroby 6 000 ton  stavív ročne

| Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Iné plyny – koksárenský plyn | 450 000 m3 | 0,0175822 | 7 910 |
| Nákup el. energie | 96 MWh | 3,6 | 345 |

Stavbou „Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ - oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky sa používané vody  ani ich využitie nemenia.

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Projektované údaje o emisiách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Tunelová ohrieváreň TO III | TZL | 35 | 0,441 |  | 3,86* |  |
|  |  | SO2 | 375 | 4,73 |  | 41,4* |  |
|  |  | NOx | 385 | 4,85 |  | 42,5* |  |
|  |  | CO |  |  |  | 0,432* | 0,320mg/m3 KoP |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,142* | 0,105mg/m3 KoP |
|  |  | Fenol, formaldehyd | < 20 |  |  |  |  |
|  |  | Etylénglykol | < 150 |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | < 30 |  |  |  |  |

*pri max.výrobnej kepacite 18 tis. ton stavív /predpoklad výroby 3-6 tis. ton/

Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunelová ohrieváreň TO III | komín | Tunelová ohrieváreň TO č.III | 800 mm | 15 | 1,5 | 180 |

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

„Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ je navrhovanou zmenou  technológie spracovania suroviny na závode Šamotáreň - oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky Šamotáreň nie sú dotknuté zdroje a množstvá produkovaných odpadov.

Ochrana pred nadmerným hlukom

z prevádzky ventilátorov je riešená jednak voľbou vhodných typov ventilátorov, jednak ich umiestnením na ocelové plošiny nad ohrievárňou, mimo priamy  kontakt s obsluhou. Riadiace stanovište obsluhy je sústredené vo velíne tunelových pecí, který bude modernizovaný s cieľom zaistenia dodržania  mikroklimatických podmienok vyžadovaných pre pracovné prostredie i pre modernú riadiacu techniku.

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj in formácie)

Prevádzka Šamotáreň sa nachádzajú v zastavanom území oceliarenského komplexu U. S. Steel, s.r.o. Košice.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

| Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- |
| Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Dopaľovacia komora prchavých látok |
| Doba a stav realizácie technológie a techniky | Investičná výstavba |
| Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Termická likvidácia výstupných hmotnostných koncentrácií a hmotnostných tokov emisií fenolu, formaldehydu a etylénglykolu (dopaľovanie bridových plynov) |
| Účinnosť technológie a techniky | % |
| Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Navrhovaný systém zaišťuje aktívnu termickú likvidáciu škodlivín pri maximálnom využití získaného tepla pre ohrev vsádzky výrobkov v tunelovej ohrievárni TO č.III. |
| Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Elektrická energia na pohon ventilátorov, regeneračných zariadení, šnekov a dopravníkov. Pravidelná údržba zariadení. |

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov:

- Drvenie a opätovné využívanie nezhodnej výroby a medziproduktov z výroby.

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie, meranie emisií |
| --- | --- |
| Miesto vypúšťania emisií | Novozaradený výduch z TO č.III |
| Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Novozaradený výduch z TO č.III |
| Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne oprávnené merania emisií |
| Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| Podmienky merania /odberu vzoriek | Podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| Sledované veličiny | Hmotnostná koncentrácia a hmotnostné toky TZL, CO, NOX, SO2, TOC, VOC 4. skupina, 1. podskupina (fenol, formaldehyd) 4. skupina, 3. podskupina (etylénglykol) 3.skupina, 3.podskupina (NH3 ) |
| Metóda merania /odberu vzoriek | Používanie odberových (extraktívnych) emisných monitorovacích systémov, respektíve manuálny odber |
| Analytické metódy | Zmluvné laboratórium oprávnenej meracej skupiny |
| Technické charakteristiky meradiel | Emisný merací systém ENDA 680 P – 1 s predúpravnou jednotkou, Emisný merací systém Bernath Atomic model 3006-1, Emisný merací systém TESTO 350 s predúpravnou jednotkou, Odberová aparatúra KS – 104. |
| Vlastné meranie /dodávateľ | Dodávateľ – oprávnená meracia skupina |
| Miesto vykonania analýz / laboratórium | Zmluvné laboratórium oprávnenej meracej skupiny |
| Autorizácia / akreditácia k meraniu | Autorizačné číslo dodávateľa |
| Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Digitálny zaznamenávanie, váženie, výpočet, prepočet |
| Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je ˇlov vhodných odberatepôsobu nakladania so vzniknutým odpadom. Subjekty, k |

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologické alebo technické riešenie | Všeobecne Regulácia teploty v spaľovacej komore, regulácia tepelného výkonu horáku STARVEINE, regulácia tepelného výkonu v jednotlivých zónách Z1 až Z3 tepelného výmenníku II, regulácia teploty spalín na výstupe z tepelného výmenníku I, regulácia teploty na vstupe recirkulovanej vzdušniny do kanálu ohrrievárne na siedmom vozovom poli (ventilátor M 2), ako aj regulácia úseku chladenia na konci ohrievárne prebiehajú v automatickom režime | Všeobecne Nevratná keramická štruktúra výrobkov je dosahovaná počas procesu výpalu. Pre zaistenie požadovaných vlastností výrobkov je potrebná veľmi presná regulácia teploty počas výpalu. Ďalej je nutná kontrola následného chladenia výrobkov. Teplota výrobkov sa znižuje postupne, aby sa zachovala ich keramická štruktúra. | Bez rozdielov |
|  |  | Sušenie a výpal Tunelová ohrieváreň TO č.III Cieľom rekonštrukcie tunelovej ohrievárne TO č.III je umožniť sušenie a termické vytvrdzovanie hlinito-horečnato-uhlíkatých stavív, tzv. AMC stavív. Typ ohrievárne: tunelová, vozová, rotiprúdová, s rovným stropom, s priamym i nepriamym ohrevom vsázky, s termickou likvidáciou škodlivín Charakter prevádzky: nepretržitý Sortiment : AMC stavivá Vlhkosť vsádzky na vstupe: 8 % relatívna Vlhkosť vsádzky na výstupe: 3 % relatívna Pracovná teplota: max. 250°C Brutto výkon ohrievárne pri max. pracovnom fonde: 18 000 t/rok 2,100 t/hod Výdrž na max. teplote: min. 8 hod. Hlavné rozmery - celková dĺžka: 27 400 mm - max. stavebná šírka: 3 950 mm - max. stavebná výška: 2 700 mm - výška od výmurovky po zavesený strop: 1 157 mm Počet vozov v ohrievárni: 9 Priemerná hmotnosť skládky na voze : 5 500 kg suchej hmotnosti Prejazdová doba kanálom : 24 hod Interval posunu vozu v kanále: 2,667 hod/voz 160 minut/voz Údaje o spaľovacej komore: - účel: a) zdroj tepla pre ohrieváreň TO č. III b) termická likvidácia škodlivín z výrobnej hmoty - likvidačná teplota : 850 až 950°C - likvidačná doba : minimálne 2 sec - tepelný výkon pri výkone 2,1 t/h : 800 kW z toho horákom Starveine : 750 kW Údaje o horáku spaľovacej komory - typ : STARVEINE - charakter : horák do potrubia - max. tepelný výkon v plynu : 750 kW - spôsob regulácie tepelného výkonu: automaticky, plynule Palivo: koksárenský plyn - priemerná výhrevnosť : 17,5 MJ / mn3 - pretlak plynu v prívode k TO : 4 až 6 kPa Spotreba plynu pri výkone 2,1t/h: 155 mn3/hod Inštalovaný elektrický výkon nového technologického zariadenia : 42 kW Spotreba elektrickej energie priemerne za hodinu : 33 kWh Navrhnutý systém zaisťuje aktívnu termickú likvidáciu škodlivín pri maximálnom využití získaného tepla pre ohrev vsázky výrobkov v tunelovej ohrievárni TO č.III. Neobsahuje žiadne zariadenia vyžadujúce zvýšenú opatrnosť (katalyzátory apod.), alebo doplňovanie akýchkoľvek surovín (sorbenty apod.), alebo súčastí so zníženou dobou životnosti - jeho parametre sú pri bežnej údržbe dlhodobo udržateľné. Riadiaci systém zaistí jeho dostatočnú automatickú regulovateľnosť. | Sušenie a výpal Komorové sušiarne. Rada komôr s tesnými vstupnými dvermi vybavené koľajovými vozíkmi. Výrobky sú ukladané do políc a vozíky sú dopravované do komôr, ktoré sa po naplnení uzavrú. Teplota komôr sa zvyšuje kontrolovane alebo priamo – vháňaňím teplého vzduchu alebo nepriamo povrchovým prenosom. Vzduch sa pre zvýšenie účinnosti recirkuluje. Prenos tepla je konvekciou a miernou radiáciou z teplého vzduchu z ohrievaného povrchu. Sleduje sa teplotný a vlhkostný spád, tak aby vyhovoval príslušnému výrobku. Zbytková vlhkosť 1 % Tunelové sušiarne. Dlhé tunelové zariadenia, ktorými sú posúvané vozíky naložené materiálom. Teplý vzduch je vháňaný ventilátormi a predáva teplo výrobkom a jeho vlhkosť stúpa. Inštalované sú recirkulačné vetráky, ktorými sa zvyšuje turbulencia a sušiaci účinok. Dĺžka tunelu závisí od rýchlosti postupu a požadovanej výkonnosti a obsahu vlhkosti materiálu. Zbytková vlhkosť 1 %. Šamotová Výkon 2,1 t/h Dĺžka sušiarne 80 m Teplota sušenia 100 °C Doba sušenia 48 hodín Spotreba energie 500 kJ/kg. Objem odpadových plynov 800 m3/h Magnezitová Výkon 4 t/h Dĺžka sušiarne 51 m Teplota sušenia 150-180 °C Doba sušenia 17 hodín Spotreba energie 1 500 kJ/kg. Objem odpadových plynov 11 000 m3/h Výpal. Periodické pece (vozokomorové a zvonové-poklopové pece) založené na komorách, ktoré sa plnia predsušenými produktami. Využitie pre výrobu menšieho rozsahu špeciálnych výrobkov (špeciálne tvarované tehly, trubkové materiály. Kontinuálne pece. Tunelové pece. Žiarovzdorné tunely s kolesovými vozíkmi, ktoré sú vybavené žiaruvzdornými plošinami, na ktoré sa ukladá materiál podľa stabilných zostáv. Vozíky sa pohybujú v peci v pravidelných intervaloch proti prúdiacemu tepelnému médiu. Vstupujúci materiál je predohriaty teplými plynmi zo žiarového pásma, zatiaľ čo vstupujúci vzduch ochladzuje vypálený materiál a je predohrievaný pre použitie pri výpale. Časť tohto vzduchu sa odoberá do susedných sušiarní a tak znižuje náklady na palivo. Vypaľovacia komora a pecné vozíky sú obvykle utesnené proti sekundárnemu vzduchu pomocou pieskového tesnenia. Výkon 4 t/h Dĺžka sušiarne 113 m Teplota sušenia 1 260 °C Doba sušenia 17 hodín Spotreba energie 3 200 kJ/kg. Objem odpadových plynov 10 000 – 15 000 m3/h | Bez rozdielov |
| 2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  | neudáva |  |
| 3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody v prevádzkach na technologické účely je minimálna. Voda sa využíva väčšinou na chladenie a čistenie zariadení. Závod Šamotáreň 0,25 m3 priemyselnej vody na 1 t vyrobených stavív Závod na výrobu magnéziových výrobkov cca 0,05 m3 priemyselnej vody na 1 t vyrobených stavív Rekonštrukciou TO č.III – bez zmeny | Inštalácia automatických ventilov ktoré zabraňujú unikaniu už nepotrebnej vody, inštalácia vysokotlakých čistiacich systémov, oddelený zber tokov vznikajúcej odpadovej vody z rôznych krokov výroby, opakované používanie odpadovej vody z výroby v rovnakej výrobnej fáze, obzvlášť opakované používanie vody ako čistiaceho činidla po jej vhodnej úprave | Bez rozdielov |
| 4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | KOMAG 96, 97, 98, 99 el. energia 275 kWh/t koksárenský plyn 0,3 GJ/t splu cca 1,4 GJ/t MgO-C VŹ el. energia 260 kWh/t koksárenský plyn 0,3 GJ/t spolu cca 1,2 GJ/t Pre všetky druhy stavív: Stlačený vzduch 40 m3/t Pece sú utesnené a izolované. | Príprava, triedenie 0,35 – 0,50 MJ/kg Váženie, dávkovanie,miešanie 0,045 – 0,070 MJ/kg Tvarovanie (lisovanie) 0,013 – 0,20 MJ/kg Sušenie, výpal 3,0 – 6,3 MJ/kg Sušenie -šamotový výrobok 500 kJ/kg - magnezit. výrobok 500 kJ/kg Výpal šamotový výrobok 3 200 KJ/kg Následná úprava, balenie 0,08 MJ/kg Zníženie spotreby energií: utesnenie pecí, tepelná izolácia, počítačová kontrola vypaľovacieho režimu, minimalizácia prechodu medzi sušiarňou a pecou, | Bez rozdielov |
|  |  | Prehriaty odpadový vzduch z chladiaceho pásma tunelovej pece je využívaný v Tunelových ohrievárňach | Využitie prebytočného tepla z pecí. | Bez rozdielov |
|  |  | Inštalovaná spaľovacia komora pre termickú likvidáciu výstupných hmotnostných koncentrácií a hmotnostných tokov emisií fenolu, formaldehydu a etylénglykolu. | Odlučovacie a filtračné systémy: Hadicové filtre Dodatočné spaľovanie VOC. | Bez rozdielov |

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

„Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ je navrhovanou zmenou  technológie spracovania suroviny na závode Šamotáreň - oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky nie je dotknuté znenie uvedených kapitol.

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- Navrhnutý systém zaisťuje aktívnu termickú likvidáciu škodlivín pri maximálnom využití získaného tepla pre ohrev vsádzky výrobkov v tunelovej ohrievárni TO č.III.

## M)	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpečenie oprávnených meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok za účelom zistenia dodržiavania určených emisných limitov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z | Rok 2007 |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | Tunelová ohrieváreň TO č.III | Oceľový komín priemer 800 mm | TZL | 50 mg.m-3 | august 2007 |
|  |  |  |  | CO | neurčený |  |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 |  |
|  |  |  |  | fenol, formaldehyd | 20 mg.m-3 pri viac ako 0,1 kg.h-1 |  |
|  |  |  |  | etylénglykol | 150 mg.m-3 pri viac ako 3 kg.h-1 |  |
|  |  |  |  | amoniak | 30 mg.m-3 pri viac ako 0,3 kg.h-1 |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |
| P. č. |  |
| 1 | Emisné limity podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v technologickej prevádzke, udržiavať v dobrom technickom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zosúladenie sa s všeobecne záväznými právnymi predpismi (stavebný zákon, zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon o ovzduší). | Prevádza sa |
| 2 | Všetky manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových a podzemných vôd. | Prevádza sa |

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu využívať spätne vo výrobe, recyklovať ich. | Prevádza sa |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udržiavať elektrické, elektronické a energertické zariadenia v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. | prevádza sa |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie schválených a odsúhlasených dokumentov na predchádzanie haváriám | prevádza sa |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. | august 2007 |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. | august 2007 |
| 2 | Dodržiavanie technických princípov prevádzky | Prevádza sa |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Diskontinuálne oprávnené merania emisií v perióde podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 2 | Údaje pre NEIS a výpočet množstva emisií a ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia. |
| 3 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ - Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 4 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – ovzdušie – Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 5 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – voda - Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do vôd, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 6 | Spotreba el. energie, evidencia o vykonaných kontrolách, revíziách a údržbe elektrických a elektronických zariadení. |
| 7 | Spotreba koksárenského plynu. |
| 8 | Spotreba ZPN. |
| 9 | Spotreba pitnej a úžitkovej vody. |
| 10 | Spotreba surovín. |
| 11 | Množstvo výroby. |
| 12 | Množstvo a druh vyprodukovaného odpadu (Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním). |
| 13 | Prevádzkové časy. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1 | Vypracovanie zmeny: Súbory technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia (STPPaTOO). |

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Refrako, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, tel.: 055/673 69 13, fax : 055/673 55 22 |
| 2 | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, tel./fax: 055/63 333 14 |
| 3 | U.S.Steel, s.r.o. Košice, vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, tee.: 055/673 1111 fax: 055/673 1110 |
| 4 | Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29 040 22 Košice tel.: 055/67130 86, fax: 055/67131 08 E-mail: info@ke.ouzp.sk |
| 5 | Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Tel.: 055/64 19 111 E-mail: magistrat@kosice.sk |
| 6 | Mestská časť Šaca, Miestný úrad, Železiarenská 9, 04015 Košice-Šaca , tel.: 055/726 08 11 (ústředna) fax:055/6842 535. |
| 7 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 042 20 Košice, tel.: 055/7860 101, fax: 055/7860 147, E-mail: ruvzke@ruvzke.sk |
| 8 | Krajský úrad životného prostredia ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice, tel 055/6001251, fax: 055/39509, E-mail: kuzp@ke.kuzp.sk |

O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa : Refrako, s.r.o. |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti : Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Žiadosť o povolenie na: udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania uskutočnenie zmeny na zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd |
| 3 | Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ : 3. Spracovanie nerastov 3.5. Prevádzky na výrobu keramických vypaľovaním – žiaruvzdorných tvármnic s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3. |
| 4 | Kategorizácia zdroja podľa zákona o ovzduší: TO č. III - čiastkový zdroj znečistenia ovzdušia v rámci závodu Šamotáreň 3. Výroba nekovových minerálnych produktov. 3.8 Výroba keramických výrobkov pálením – žiaruvzdorné materiály, projektovanej výrobnej kapacity viac ako 75 t za deň a objemovej kapacity pecí viac ako 4 m3. 3.8.1 Veľký zdroj znečisťovania. |
| 5 | „Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievárne č.III“ v zmysle priloženej projektovej dokumentácie spracovanej ÚVP – Ústav využití plynu Brno s.r.o. ( príloha č.2 ) je navrhovanou zmenou technológie spracovania suroviny na závode Šamotáreň oproti pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky. Cieľom rekonštrukcie tunelovej ohrievárne TO č.III je umožniť sušenie a termické vytvrdzovanie hlinito-horečnato-uhlíkatých stavív, tzv. živicou viazaných stavív. Rekonštrukcia TO č.III bude realizovaná v stávajúcich výrobných priestoroch závodu Šamotáreň spoločnosti Refrako s.r.o. Základné stavebno konštrukčné riešenie telesa ohrievárne včítane jeho hlavných rozmerov nebude rekonštrukciou menené. Bez zmeny ostane taktiež stavebno technické riešenie príslušného výrobného objektu - haly tunelových pecí. Odvod spalin ze spalovacej komory ohrievárne TO č. III bude po ich využití v tepelných výmenníkoch vyvedený stávajúcim výduchom DN 800. AMC stavivá sú žiaruvzdorné materiály na bázi korundu, horčíku a prísad obsahujúcich organické pojiva na bázi fenol – formaldehydových, resp. fenol – rezolových živíc a vytvrdzovadiel na bázi hexametyléntetramínu (Hexa). Používajú sa v hutníctve ako výmurovkový materiál pro oceliarenské liacie pánve. Pri ohreve výrobných zmesí sa uvolňujú organické látky, které budú pred vypustením do ovzdušia termicky eliminované a rozložené na neškodné plynné produkty. Pri výrobe AMC stavív bude využité stávajúce výrobné zariadenie a použité obvyklé technologické postupy uplatňované v spoločnosti Refrako s.r.o. Základné parametre tunelovej ohrievárne TO č. III Typ ohrievárne : tunelová, vozová, protiprúdová, s rovným stropom, s priamym i nepriamym ohrevom vsázky, s termickou likvidáciou škodlivín Charakter provádzky : nepretržitý Sortiment : AMC stavivá / hlinito-horečnato-uhlíkaté stavivá / Pracovná teplota v kanálu TO : max. 250°C Brutto výkon ohrievárne pri max. pracovnom fonde : 18 000 t/rok 2,100 t/hod Počet vozov v ohrievárni : 9 Priemerná hmotnosť skládky na voze : 5 500 kg suché hmotnosti Počet vysušených pecných vozov : 3 285 vozov/rok 9 vozov za 24 hodin Prejazdová doba kanálom : 24 hod Interval posunu vozu v kanále : 2,667 hod/voz 160 minut/voz Údaje o spaľovacej komore - účel : a) zdroj tepla pre ohrieváreň TO č. III b) termická likvidácia škodlivín z výrobnej hmoty - likvidačná teplota : 850 až 950°C - likvidačná doba : minimálne 2 sec - tepelný výkon pri výkone 2,1 t/h : 800 kW z toho horákom Starveine : 750 kW Palivo : koksárenský plyn - priemerná výhrevnosť : 17,5 MJ / mn3 - pretlak plynu v prívode k TO : 4 až 6 kPa Spotreba plynu pri výkone 2,1t/h : 155 mn3/hod Instalovaný elektrický výkon nového technologického zariadenia : 42 kW Spotreba elektrickej energie priemerne za hodinu : 33 kWh Nový zdroj emisií: Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií Emitovaná látka, a jej vlastnosti Projektované údaje o emisiách mg.m-3 kg.h-1 OU.m-3 t.rok-1 Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) Tunelová ohrieváreň TO III TZL 35 0,441 3,86* SO2 375 4,73 41,4* NOx 385 4,85 42,5* CO 0,432* 0,320mg/m3 KoP TOC 0,142* 0,105mg/m3 KoP Fenol, formaldehyd < 20 Etylénglykol < 150 NH3 < 30 *pri max.výrobnej kepacite 18 tis. ton stavív /predpoklad výroby 3-6 tis. ton/ |
| 6 | Vstupy : Výroba stavív sa zabezpečuje z dovážaných surovín, ktoré sa vhodne upreavujú, miešajú a temperujú BAUXITY SPINELY ŽIVICE ANTIOXIDANTY ELEKTROTAVENÉ MAGNÉZIE SINTROVANÉ MAGNÉZIE VRATNÝ ZLOM BÁZICKÉ HMOTY OSTATNÉ SUROVINY – bentonit, chrómová ruda… 10. PRÍSADY – uhlíková väzba… |
| 7 | Výstupy: Stavivá na báze VZ KOMAG 94 -95 Stavivá - KOMAG 96,zmesné Stavivá - KOMAG 97, zmesné KOMAG L ...., KOMAG E ...., KOMAG C ...., KOMAG 70 MAC, KOMAG 70 MAC A Stavivá - KOMAG 98, ALKO 80 AMC D, ALKO 80 AMC S, KOMAG E .... Stavivá - KOMAG 99, KOMAG L 9224, KOMAG C 9836 |
| 8 | Opis navrhovaných opatrení v oblasti emisií, nakladania s vodami a s odpadmi : Ovzdušie: Prchavé organické látky (VOC), ktoré vznikajú pri procese temperovania stavív budú horákom inštalovaným v spaľovacej komore týchto plynov spaľované za vzniku CO2 a H2O. Odpadové hospodárstvo : Vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu využívať spätne vo výrobe, recyklovať ich. |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technológiami : Bez rozdielu. Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa princípov podľa najlepších dostupných techník (BAT). Výsledok konštatuje, že prevádzka splňuje požiadavky podľa BAT. |
| 10 | Ukončenie prevádzky: V prípade ukončenia činnosti sú navrhnuté postupy prác, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, ktoré spočívajú v odstránení zdrojov znečistenia, odstavení všetkých zdrojov energií a vody, odstránenie všetkých surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali, zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení, oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám, zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky a vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |
| 11 | Vplyv na životné prostredie: Pre zamedzenie znečistenia životného prostredia budú vypracované príslušné technologické postupy a havarijné plány. Vybudované zariadenia zabraňujú prieniku znečisťujúcich látok do spodných a povrchových vôd.. Stanovené emisné limity nebudú neprekračené. |

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : __29.06.2007_______________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Gabriel Torhány

Pozícia v organizácii:           	konateľ spoločnosti

Podpísaný:                                 		         Dátum  : __29.06.2007_______________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	      Ing. Peter Antal

Pozícia v organizácii:           	konateľ spoločnosti

Prílohová časť

Obsah:

- Výpis z obchodného registra

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

- Výrobky, alebo skupiny určených výrobkov

- Bloková schéma prevádzky

- materiálová bilancia procesu

- prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu, využitie, merná spotreba energie

- Odborné posudky – Technická inšpekcia

-  Hasičský a záchranný zbor

- zoznam použitých skratiek a značiek