Zhodnotenie plnenia záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

prevádzky Oceliareň II  spol. U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 k smernici 2010/75/EÚ pre proces uvedený v oddeleniach:

1.1 Všeobecné závery o BAT - týkajúce sa prevádzky Oceliareň II

1.6 Závery o BAT pre výrobu a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch

1.1 Všeobecné závery o BAT - týkajúce sa prevádzky Oceliareň II

1.1.1 Systémy environmentálneho manažérstva

1. BAT má slúžiť na zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho manažérstva, ktorý má okrem iného tieto vlastnosti:

I. angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu;

II. vymedzenie environmentálnej politiky, ktorá zahŕňa neustále zlepšovanie zariadenia zo strany manažmentu;

III. plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným plánovaním a investíciami;

IV. vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na:

i. štruktúru a zodpovednosť;

ii. odborné vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a odbornú spôsobilosť;

iii. komunikáciu;

iv. zapojenie zamestnancov;

v. dokumentáciu;

vi. efektívnu kontrolu procesov;

vii. programy údržby;

viii. pripravenosť na núdzové situácie a reakcia na ne;

ix. zabezpečovanie dodržiavania environmentálnych právnych predpisov;

V. kontrola výkonnosti a prijímanie nápravných opatrení s osobitným dôrazom na:

i. monitorovanie a meranie (pozri aj referenčný dokument o všeobecných zásadách monitorovania);

ii. nápravné a preventívne opatrenia;

iii. uchovávanie záznamov;

iv. nezávislé (tam, kde je to možné) interné a externé audity s cieľom určiť, či systém EMS zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa správne zaviedol a udržiava;

VI. preskúmanie systému EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti zo strany vyššieho manažmentu;

VII. sledovanie vývoja čistejších technológií

VIII. zohľadnenie vplyvov na životné prostredie v dôsledku prípadného odstavenia zariadenia z prevádzky vo fáze projektovania nového zariadenia a počas jeho prevádzkovej životnosti;

IX. pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetví.

Uplatniteľnosť

Rozsah pôsobnosti (napr. úroveň podrobnosti) a povaha systému EMS (napr. štandardizovaný alebo neštandardizovaný) vo všeobecnosti súvisí s charakterom, veľkosťou a zložitosťou zariadenia a s rozsahom prípadných vplyvov na životné prostredie.

Stav plnenia predmetnej podmienky

U. S. Steel Košice, s.r.o. ( ďalej len USSK ) má zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva (EMS)  pre celú spoločnosť  a všetky divízne závody od roku 2001. EMS zahŕňa prevenciu a neustále zlepšovanie ŽP, ktoré sú chápané ako nepretržitý proces. Divízny závod Oceliareň je neoddeliteľnou súčasťou tohto zavedeného systému, má vydaný interný certifikát potvrdzujúci súlad s požiadavkami štandardu ISO 14001 od mája 1999.  Systém je podrobovaný pravidelnému internému a externému auditovaniu. V súčasnosti USSK je držiteľom medzinárodného certifikátu podľa normy EN ISO 14001 od certifikačnej spoločnosti TUV SUD Slovakia pre 5 finalizujúcich závodov.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.2 Hospodárenie s energiou

2. BAT má slúžiť na zníženie spotreby tepelnej energie pomocou kombinácie týchto metód:

I. zdokonalené a optimalizované systémy na dosiahnutie plynulého a stabilného spracovania, ktoré fungujú v blízkosti nastavených procesných parametrov s využitím

i. optimalizácie procesnej kontroly vrátane automatických počítačových kontrolných systémov;

ii. moderných gravimetrických systémov vsádzania tuhých palív;

iii. čo najintenzívnejšieho predhrievania so zreteľom na existujúcu konfiguráciu procesu;

II. rekuperácia nadmerného tepla z procesov, najmä z ich chladiacich zón;

III. optimalizované hospodárenie s parou a teplom;

IV. čo najširšie uplatňovanie procesne integrovaného opakovaného využívania citeľného tepla.

V. súvislosti s hospodárením s energiou pozri referenčný dokument o BAT v oblasti energetickej efektívnosti.

Uplatniteľnosť BAT II – IV

Kombinovaná výroba tepla a elektriny je použiteľná vo všetkých výrobniach železa a ocele v blízkosti mestských oblastí s primeraným dopytom po teple. Konkrétna spotreba energie závisí od rozsahu procesu, kvality výrobku a typu inštalácie (napr. od rozsahu vákuového spracovania v kyslíkovom konvertore, teploty pri tepelnom spracovaní, hrúbky výrobkov atď.).

Stav plnenia predmetnej podmienky

V rámci USSK sú technológie s významnou spotrebou energie riadené on-line automatizovanými systémami. V rámci Oceliarne II je zavedená technika predhrievania, ktorá je aplikovaná pri konvertorových nádobách, nalievacích a odlievacích panvách, medzipánvach na kontiliatí ocele.

Využívanie odpadového tepla z procesu schladzovania konvertorového plynu nie je aplikované z dôvodu technických charakteristík príslušnej technológie, ekonomický  prínos by bol nerentabilný vzhľadom na vynaložené investičné náklady a na neprimerane dlhú dobu návratnosti.

Podľa ekonomického  hodnotenia pre realizáciu projektu "Vysokotlaký chladiaci systém pre OCII", pri zohľadnení zvýšenia nákupu elektrickej energie ročne cca 17 000 MWh, zníženia systémových poplatkov za výrobu vlastnej elektrickej energie z dôvodu jej poklesu o 8 500 MWh,  zahrnutia nákladov na údržbu a opravy a uvažovanej investícii 16 mil. € predmetný projekt nie je v podmienkach USSK rentabilný (priemerná ročná strata je cca 2,1 mil €).

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

3. BAT má slúžiť na zníženie primárnej spotreby energie optimalizáciou energetických tokov a optimalizovaným využívaním plynov odlúčených z procesov, ako je koksárenský plyn, vysokopecný plyn a plyn z kyslíkového konvertora.

Opis

Procesne integrované techniky na zlepšenie energetickej efektívnosti v integrovanej oceliarni optimalizáciou používania procesného plynu zahŕňajú:

— použitie plynových zásobníkov pre všetky plynné medziprodukty alebo iných vhodných systémov na krátkodobé skladovanie a zariadení na udržiavanie tlaku,

— zvýšenie tlaku v plynovej sieti, ak dochádza k energetickým stratám v dôsledku plameňov – na využitie väčšieho množstva procesných plynov a následné zvýšenie miery využitia,

— obohacovanie plynu procesnými plynmi a rôzne výhrevné hodnoty pre rôznych spotrebiteľov,

— ohrievanie ohňa v peciach procesným plynom,

— používanie počítačom riadeného systému na kontrolu výhrevnej hodnoty,

— registrácia a využívanie teploty koksu a plynových spalín,

— primerané dimenzovanie kapacity inštalácií na rekuperáciu energií pre procesné plyny, najmä so zreteľom na rôznosť procesných plynov.

Uplatniteľnosť

Konkrétna spotreba energií závisí od rozsahu procesu, kvality výrobkov a typu inštalácie (napr. od rozsahu vákuového spracovania v kyslíkovom konvertore, teploty pri tepelnom spracovaní, hrúbky výrobkov atď.).

4. BAT má slúžiť na využívanie odsíreného a prachu zbaveného nadbytočného koksárenského plynu, prachu zbaveného vysokopecného plynu a plynu z kyslíkového konvertora (v zmesi alebo zvlášť) v kotloch alebo v kombinovaných tepelno-elektrických zariadeniach na výrobu pary, elektriny a/alebo tepla, s využitím nadbytočného odpadového tepla v interných a externých vykurovacích sieťach, pokiaľ existuje požiadavka z tretej strany.

Stav plnenia podmienok BAT č. 3 a BAT č. 4 (súvisia s BAT č. 83)

Konvertorový plyn z Oceliarne II je zachytávaný do mokrého plynojemu konvertorového plynu s objemom 50 000 m3. Zachytený plyn je následne potrubnou sieťou rozvádzaný k jednotlivým spotrebičom (sýtoparný kotol a prehrievakové kotly prevádzkované DZ Oceliareň, plynofikované kotly prevádzkované DZ Energetika) za účelom výroby pary a elektriny. Konvertorový plyn je v spotrebičoch využívaný ako súčasť zmesného plynu spolu s vysokopecným a koksárenským plynom.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

5. BAT má slúžiť na minimalizáciu spotreby elektrickej energie pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie:

I. systémy na riadenie hospodárenia s elektrinou;

II. zariadenia na brúsenie, čerpanie, vetranie a prepravu a iné elektrické vybavenie s vysokou energetickou efektívnosťou.

Uplatniteľnosť

Frekvenčne riadené čerpadlá sa nesmú používať tam, kde má spoľahlivosť čerpadiel zásadný význam pre bezpečnosť procesu.

Stav plnenia predmetnej podmienky

USSK má zavedený systém energetického manažérstva pre celý podnik od roku 2013 v zmysle štandardu EN ISO 50001. V rámci podniku je zriadený energetický dispečing, ktorý zabezpečuje centrálne riadenie a sledovanie všetkých významných údajov súvisiacich s energiami (údaje o výrobe, spotrebe, dodávke jednotlivých médií k technologickým celkom prevádzok USSK). Ďalej vydáva pokyny k úprave parametrov používaných médií ako sú tlaky, množstvá, čistota, teploty atď. Frekvenčne riadené čerpadlá v rámci DZ Oceliareň sú používané na nasledovných technológiách: primárne odprašovanie KK1, KK3, KK4, KK5; sekundárne odprašovanie hál oceliarní č. I a II.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.3 Hospodárenie s materiálmi

6. BAT má slúžiť na optimalizáciu hospodárenia a riadenia interných materiálových tokov s cieľom predchádzať znečisteniu, predchádzať ich zhoršeniu, poskytnúť primeranú kvalitu vstupov, umožniť opätovné využitie a recykláciu a zlepšiť efektívnosť procesu a optimalizovať výťažok kovu.

Opis

Vhodné skladovanie vstupných materiálov a rezíduí z procesu a manipulácia s nimi môžu pomôcť minimalizovať vzduchom prenášané emisie prachu zo skladových dvorov a prepravných pásov, vrátane vnútropodnikových miest, a zabrániť znečisťovaniu pôdy, podzemných vôd a odtekajúcich vôd (pozri aj BAT 11).

Uplatňovanie vhodného riadenia integrovanej oceliarne a hospodárenia s rezíduami, vrátane odpadu, z iných inštalácií a odvetví umožňuje maximálne vnútropodnikové a/alebo externé využitie surovín (pozri aj BAT 8, 9 a 10).

Hospodárenie s materiálmi zahŕňa aj kontrolovanú likvidáciu malých častí z celkového množstva rezíduí z integrovanej oceliarne, ktoré nemajú žiadne hospodárske využitie.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Suroviny sú dopravované do USSK železničnou a nákladnou dopravou. Počas manipulácie so surovinami (vykládka, skladovanie, distribúcia na spracovanie) sú zavedené techniky na predchádzanie difúznym emisiám (uzatvorené budovy, dopravné pásy v tuneloch, odsávanie najvyťaženejších presypov, skrápanie). V rámci integrovanej oceliarne je zabezpečené spätné využívanie rezíduí, nevyužiteľné podiely sú zneškodňované na vlastných skládkach odpadov.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

7.BAT  S cieľom dosiahnuť nízke úrovne emisií relevantných znečisťujúcich látok má BAT slúžiť na výber vhodných vlastnosti šrotu a iných surovín. Pokiaľ ide o šrot, má BAT slúžiť na vykonávanie primeranej kontroly viditeľných znečisťujúcich látok, ktoré by mohli obsahovať ťažké kovy, najmä ortuť, alebo by mohli viesť k vytváraniu polychlórovaných dibenzodioxínov/furánov (PCDD/F) a polychlórovaných bifenylov (PCB).

Na zlepšenie využívania šrotu sa môžu používať tieto techniky, a to samostatne alebo v kombináciách:

— stanovenie kritérií prijateľnosti, ktoré zodpovedajú profilu výroby, pre objednávky na nákup šrotu,

— dobrá znalosť zloženia šrotu dosiahnutá podrobným monitorovaním pôvodu šrotu; vo výnimočných prípadoch môže pri zistení charakteristiky šrotu pomôcť taviaci test,

— vhodné prijímacie zariadenia a kontroly dodávok,

— postupy na vylúčenie šrotu, ktorý nie je vhodný na použitie v danej inštalácií,

— skladovanie šrotu podľa rôznych kritérií (napr. veľkosť, zliatiny, stupeň čistoty); skladovanie šrotu s možnosťou uvoľňovania znečisťujúcich látok do pôdy na nepriepustných povrchoch s odvodňovacím a zberným systémom, použitie zastrešených priestorov, ktorými sa môže znížiť potreba takéhoto systému,

— zostavenie dávok šrotu pre rôzne tavby so zreteľom na znalosť zloženia s cieľom použiť najvhodnejší šrot pre tú kvalitu ocele, ktorá sa má vyrobiť (toto je v niektorých prípadoch podstatné, aby sa zabránilo prítomnosti nežiaducich prvkov, a v iných prípadoch zasa na využitie prvkov zliatin prítomných v šrote a potrebných pre tú kvalitu ocele, ktorá sa má vyrobiť),

— rýchly návrat šrotu z vlastnej výroby do skladu šrotu za účelom recyklácie,

— plán prevádzky a riadenia,

— triedenie šrotu na účely minimalizácie rizika, vrátane nebezpečných a neželezných znečisťujúcich látok, najmä polychlórovaných bifenylov (PCB) a oleja alebo maziva. Tieto kroky obvykle vykonáva dodávateľ šrotu, ale prevádzkovateľ kontroluje z bezpečnostných dôvodov všetky dodávky šrotu v utesnených kontajneroch. Preto je zároveň možné kontrolovať (kde je to možné) prítomnosť znečisťujúcich látok. Môže sa vyžadovať aj posúdenie malých množstiev plastov (napr. v prípade súčastí potiahnutých plastom),

— kontrola rádioaktivity podľa odporúčaní expertnej skupiny Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov,

— vykonanie povinného odstránenia zložiek, ktoré obsahujú ortuť, z vozidiel v likvidácii a z odpadových elektrických a elektronických zariadení na strane spracovateľov šrotu možno zlepšiť:

— zahrnutím klauzuly o neprítomnosti ortuti v šrote do zmlúv na nákup šrotu,

— odmietnutím šrotu, ktorý obsahuje viditeľné elektronické zložky a zostavy.

Uplatniteľnosť

Môže sa stať, že výber a triedenie šrotu nie je úplne pod kontrolou prevádzkovateľa.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Dodávky vstupných surovín sú priebežne kontrolované, sú odoberané vzorky, ktoré sú podrobené overovaniu v laboratórnych podmienkach a až následne sú vstupné suroviny a materiály uvoľňované do spotreby.

Pre dodávky šrotu je spracovaný oficiálny dokument „Špecifikácia dodávok šrotu“, ktorý je súčasťou kúpnych zmlúv pre dodávky šrotu a podľa ktorého sú realizované interné a externé dodávky šrotu pre USSK. Každá dodávka je vizuálne kontrolovaná a v prípade rozporu s dodacími podmienkami (zjavný obsah nekovových prímesí, nebezpečných látok, elektrických a elektronických zariadení), nie je uvoľnená do spotreby, ale je vystavená reklamácia. Každá dodávka šrotu je kontrolovaná stabilnými detektormi na úroveň rádioaktivity pri vstupe do USSK (cestná váha vrátnica č. 1, koľajová doprava) a zároveň všetok šrot (interný aj externý) pred vsádzaním do konvertora je opätovne kontrolovaný stabilnými detektormi na úroveň rádioaktivity (koľajová doprava do hál Oceliarne č. I a II). Interný šrot z jednotlivých prevádzok USSK je dodávaný na šrotovisko za účelom recyklácie. Dodávaný šrot je na šrotoviskách uložený podľa jednotlivých kvalitatívnych druhov. V súlade s prevádzkovými poriadkami je na skladovacích plochách šrotovísk uložený iba šrot kategórie „nie nebezpečný“, dodávky šrotu z kategórie „nebezpečný“ môže byť iba z interných dodávok a tieto nesmú byť uložené na skladovacích plochách, ale sú uložené priamo do vsádzacích korýt kvôli eliminácii znečistenia pôdy.   Príprava vsádzok pre konvertory je zabezpečovaná s ohľadom na akosti plánovanej vyrábanej ocele (selektívna príprava vsádzok).

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.4 Hospodárenie s rezíduami z procesov, ako sú vedľajšie produkty a odpad

8. BAT Uplatňovaním BAT pre tuhé rezíduá sa majú používať integrované a prevádzkové techniky na minimalizáciu odpadu jeho interným využívaním alebo uplatňovaním špecializovaných recyklačných postupov (interne alebo externe).

Opis

Techniky na recykláciu rezíduí bohatých na železo zahŕňajú špecializované recyklačné techniky, ako je šachtová pec OxyCup®, proces DK, procesy na obmedzenie vytavovania kovov alebo peletovanie/lisovanie brikiet za studena, ako aj techniky pre rezíduá z výroby uvedené v oddieloch 9.2 – 9.7.

Uplatniteľnosť

Keďže uvedené procesy môže vykonávať tretia strana, môže sa stať, že samotná recyklácia nie je pod kontrolou prevádzkovateľa výrobne železa a ocele, a teda nepatrí do rozsahu pôsobnosti povolenia.

9. BAT má slúžiť na maximalizáciu externého použitia alebo recyklácie tuhých rezíduí, ktoré sa nedajú použiť ani recyklovať podľa BAT 8, a to vždy, keď je to možné a v súlade s právnymi predpismi o odpadoch. BAT sa slúžiť na kontrolované narábanie s rezíduami, ktorých vzniku nemožno zabrániť a ktoré sa nedajú recyklovať.

Stav plnenia predmetnej podmienok č. 8 a 9

Recyklácia rezíduí v spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. je realizovaná na základe druhu a kvality rezíduí vo forme internej recyklácie a externej recyklácie.

Interné spracovanie tuhých rezíduí je zabezpečované:

- priamym zapracovaním rezíduí do aglomeračnej vsádzky (recyklácia prachov z prašníkov vysokých pecí a filtračných zariadení v rámci prepravy surovín do vysokých pecí (odprášenia rudných mostov), čiastočná recyklácia kalu z čistenia vysokopecného plynu, recyklácia okovín z valcovania, oxidy kovov z regenerácie kyseliny chlorovodíkovej na moriacich linkách, karbidový kal z výroby acetylénu, produkty z magnetickej separácie trosky vznikajúcej pri výrobe a odlievaní ocele, čiastočná priama recyklácia kalu z chemickej úpravne priemyselnej vody,

- predúpravou rezíduí pred ich interným zhodnocovaním formou briketizácie a peletizácie konvertorových prachov a kalov, kalu z chemickej úpravne priemyselnej vody, okovín z odlievania a opracovania brám s následným využitím brikiet ako vsádzky pre kyslíkové konvertory a mikropeliet ako vsádzky pre vysoké pece

- magnetickou separáciou oceliarenskej trosky za účelom získania produktov s vyšším obsahom železa (určené na recykláciu ako vsádzka do vysokých pecí, resp. kyslíkových konvertorov) a demetalizovanej trosky (určené ako vsádzková surovina, resp. ako umelé hutné kamenivo)

Externé spracovanie tuhých rezíduí po predchádzajúcom spracovaní v spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o.:

- granuláciou vysokopecnej trosky s následným externým využitím granulátu v cementárenskom priemysle a stavebnom priemysle,

- drvením a triedením stuhnutej vysokopecnej trosky s následným externým využitím ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, na terénne úpravy a zásypy,

- príprava zmesi konvertorového prachu a kalu ako vstupnej suroviny pre externú recykláciu v cementárenskom priemysle.

Okrem už zavedených techník recyklačných postupov spol. U. S. Steel Košice s.r.o. v spolupráci s externými spoločnosťami hľadá možnosti zvyšovania podielu interného recyklovania a ďalšie smery externého využívania jednotlivých produkovaných rezíduí.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

10. BAT má slúžiť na používanie najlepších postupov na prevádzku a údržbu, manipuláciu, skladovanie a dopravu všetkých tuhých rezíduí a odsávanie v miestach prekládky s cieľom zabrániť úniku emisií do vzduchu a vody.

Stav plnenia predmetnej podmienky – súvisí s BAT č. 78 (Procesy súvisiace s kyslíkovým konvertorom)

Počas manipulácie so surovinami (vykládka, skladovanie, distribúcia na spracovanie) sú zavedené techniky na predchádzanie emisiám do vzduchu a vody (uzatvorené budovy, dopravné pásy v tuneloch, odsávanie najvyťaženejších presypov, skrápanie).

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.5 Emisie rozptýleného prachu zo skladovania materiálov, z manipulácie a dopravy surovín (medzi)produktov

11. BAT má slúžiť na prevenciu alebo znižovanie emisií rozptýleného prachu zo skladovania, manipulácie a dopravy materiálov pomocou jednej z techník uvedených ďalej v texte alebo ich kombinácie.

Ak sa používajú techniky na znižovanie difúznych prachových emisií, má BAT slúžiť na optimalizáciu efektívnosti zachytávania a následného čistenia pomocou vhodných techník, ktoré sú uvedené ďalej v texte. Uprednostňuje sa zber emisií prachu čo najbližšie pri zdroji.

I. Medzi všeobecné techniky patrí:

— vytvorenie akčného plánu na zamedzenie prachových emisií v rámci systému environmentálneho manažmentu oceliarne,

— zváženie dočasného zastavenia určitých operácií, ktoré boli identifikované ako zdroj PM 10 a spôsobujú vysoké namerané údaje v okolí.; Na tento krok je potrebné mať dostatok zariadení na monitorovanie PM 10 so súvisiacim monitorovaním smeru a sily vzduchových prúdov, aby sa dali triangulovať a zistiť hlavné zdroje jemného prachu.

II. Techniky na zamedzenie uvoľňovaniu prachu počas manipulácie a dopravy sypkých surovín zahŕňajú:

— orientáciu dlhých hromád v prevládajúcom smere vetra,

— inštaláciu veterných bariér alebo využitie prirodzeného terénu na vytvorenie krytu,

— kontrolu obsahu vlhkosti v dodanom materiáli,

— dôsledné dodržiavanie postupov na zamedzenie nepotrebnej manipulácie s materiálmi a dlhodobo voľne odpadávajúcim materiálom,

— vhodné bezpečnostné izolovanie materiálov na dopravníkoch a v násypkách atď.,

— používanie vodných rozprašovačov potláčajúcich únik prachu, v prípade potreby s prísadami ako latex,

— prísne normy pre údržbu zariadenia,

— vysokú úroveň upratovania, najmä čistenie a vlhčenie ciest,

— používanie mobilného a stacionárneho vysávacieho zariadenia,

— potláčanie prachu alebo odlučovanie prachu a používanie čistiaceho zariadenia s vrecovým filtrom na oslabenie významných zdrojov prachu,

— používanie zametacích áut s obmedzenými emisiami na vykonávanie bežného čistenia tvrdých povrchov ciest.

III. Techniky na dodávku, skladovanie materiálov a činnosti pri spätnom vypúšťaní zahŕňajú:

— úplné uzavretie vykládkových násypiek v budove vybavenej odlučovaním filtrovaného vzduchu pre prašné materiály alebo násypky vybavené usmerňovačmi prachu a vypúšťacími mriežkami pripojenými na odlučovanie prachu a čistiaci systém,

— ak je to možné, obmedzenie výšky odpadávania maximálne na 0,5 m,

— používanie vodných rozprašovačov (uprednostňuje sa používanie recyklovanej vody) na potláčanie prachu,

— v prípade potreby vybavenie skladovacích nádob filtračnými jednotkami na kontrolu prachu,

— používanie úplne uzavretých zariadení pri spätnom vypúšťaní z nádob,

— v prípade potreby skladovanie šrotu v krytých priestoroch s tvrdým povrchom s cieľom obmedziť nebezpečenstvo znečistenia zeme (využívanie dodávok bezprostredne v čase potreby s cieľom minimalizovať veľkosti skládok a tým aj emisie),

— minimalizácia narušenia hromád,

— obmedzenie výšky a rutinná kontrola všeobecného tvaru hromád,

— skladovanie v budovách alebo v nádobách a nie v hromadách, ak existuje vhodná skladovacia kapacita,

— vytváranie vetrolamov v prirodzenom teréne, zemných násypov a vysádzanie vysokej trávy a stále zelených stromov na otvorené priestranstvá s cieľom zachytávať a pohlcovať prach bez toho, aby došlo k dlhodobému poškodeniu,

— osiatie vrcholov hromád odpadu a háld trosky vodomilnými rastlinami,

— realizácia zazelenania miesta pokrytím nevyužitých plôch povrchovou pôdou a zasadením rastlín, krovín a inej vegetácie pokrývajúcej zem,

— vlhčenie povrchu s použitím trvanlivých látok, ktoré viažu prach,

— prikrytie povrchu nepremokavými plachtami alebo vytvorenie povlaku na skládkach (napr. latexového),

— používanie skladovania s opornými stenami na obmedzenie nechráneného povrchu,

— keď je to potrebné, mohlo by sa zaviesť opatrenie na používanie nepriepustných povrchov z betónu a s odvodnením.

IV. V prípade, že sa palivo a suroviny dodávajú námornou dopravou a uvoľňovanie prachu by mohlo byť značné, niektoré techniky zahŕňajú:

— používanie samovyprázdňovacích nádob alebo uzavretých kontinuálnych vykladačov u prevádzkovateľov. V ostatných prípadoch by sa prach, ktorý vytvárajú lodné vykladače chápadlového typu, mal minimalizovať kombináciou zabezpečenia primeraného obsahu vlhkosti v dodávanom materiáli, minimalizáciou výšky odpadávania a používaním vodných rozprašovačov alebo jemnej vodnej hmly v ústí násypky lodného vykladača,

— zamedzenie rozprašovania morskej vody do rúd alebo tavidiel, pretože spôsobuje znečistenie elektrostatických odlučovačov aglomeračnej úpravne chloridom sodným. Ďalší chlórovaný vstup do surovín môže tiež viesť k zvýšeniu emisií (napr. polychlórovaných dibenzodioxínov/furánov) a brzdiť recirkuláciu prachu vo filtroch,

— skladovanie práškového uhlíka, vápna a karbidu vápnika v utesnených silách a ich pneumatická preprava alebo skladovanie a prevážanie v utesnených vreciach.

V. Techniky na vykládku z vlakov alebo nákladných áut zahŕňajú:

— ak je to potrebné v dôsledku tvorby emisií prachu, používanie vyhradeného vykladacieho zariadenia zvyčajne uzavretej konštrukcie.

VI. Pre materiály vysoko citlivé na posun, ktorý môže viesť k značnému uvoľneniu prachu, niektoré techniky zahŕňajú:

— používanie prekládkových miest, vibračných sít, drvičov, násypiek a pod., ktoré môžu byť úplne uzavreté s odlučovaním do vrecového filtračného zariadenia,

— namiesto zmývania používanie centrálnych alebo miestnych vysávacích systémov na odstraňovanie rozsypaných materiálov, nakoľko účinky sú obmedzené na jedno médium a recyklácia rozsypaného materiálu je jednoduchšia.

VII. Techniky na manipuláciu a spracovanie trosky zahŕňajú:

— udržiavanie skládok granulovanej trosky vo vlhkom stave pre manipuláciu a spracovanie trosky, pretože troska z vysokej pece a oceliarska troska môže spôsobiť vznik prachu,

— používanie uzavretého zariadenia na drvenie trosky vybavené účinným odlučovaním a vrecovými filtrami na znižovanie emisií prachu.

VIII. Techniky na manipuláciu so šrotom zahŕňajú:

— zabezpečenie skladovania šrotu pod krytmi a/alebo na betónových podlahách s cieľom minimalizovať dvíhanie prachu spôsobené pohybmi vozidiel.

IX. Techniky, ktoré sa majú zvažovať počas prepravy materiálov, zahŕňajú:

— minimalizáciu prístupových miest z verejných komunikácií,

— použitie zariadenia na čistenie kolies na zabránenie prenosu blata a prachu na verejné cesty,

— používanie tvrdých povrchov na prepravných cestách (betónu alebo asfaltu) na minimalizáciu tvorby prachových oblakov počas prepravy materiálov a čistenie ciest,

— obmedzenie pohybu vozidiel na označené trasy plotmi, priekopami alebo násypmi z recyklovanej trosky,

— zvlhčovanie prašných ciest vodnými rozprašovačmi, napr. pri operáciách manipulácie s troskou,

— zabezpečiť, aby prepravné vozidlá neboli preplnené a tým zabrániť rozsýpaniu,

— zabezpečiť, aby prepravné vozidlá boli vybavené plachtou na prikrytie prevážaného materiálu,

— minimalizovať počty presunov,

— používanie uzavretých alebo ohradených dopravníkov,

— keď je to možné, používať rúrkové dopravníky na minimalizáciu strát materiálov pri zmene smeru medzi jednotlivými miestami, ku ktorému zvyčajne dochádza pri prekládke materiálov z jedného pásu na druhý,

— techniky s dobrými postupmi pre dopravu roztaveného kovu a na manipuláciu s odlievacími panvami,

— odstraňovanie prachu z prekládkových miest dopravníka.

Stav plnenia predmetnej podmienky

I. USSK ma prevádzkované 2 imisné monitorovacie stanice na sledovanie PM10 v okolí podniku. Rozšírenie imisného monitoringu je riešené v BAT č. 16. USSK je súčasťou akčného plánu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pri prekročení imisných hodnôt v aglomerácii mesta Košice.

II. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Inštalácia veterných bariér + ochranné lesy

- Kontrola vlhkosti v dodávaných materiáloch + skrápanie, kde je to potrebné

- Dopravné trasy v tuneloch

- Program údržby zariadení

- Využívanie zametacích a kropiacich aut

- Inštalácia odsávacích a filtračných zariadení na významných zdrojoch

III. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Využívanie vody pre potláčanie prašnosti

- Skladovacie nádoby vybavené odvetrávacím filtračným zariadením

- Uzatvorené vypúšťacie trasy so skladovacích nádob (teleskopy, šneky)

- Čiastočne kryté sklady šrotu

- Obmedzenie výšky a kontrola všeobecného tvaru hromád

- Inštalácia veterných bariér + ochranné lesy

- Uzatvorenie / Zatrávnenie uzatvorených úsekov skládok odpadov

IV. netýka sa USSK

V. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Výklopníky vagónov v uzavretých budovách

VI. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Presypy, triediče, výsypky a pod. vysokoprašných materiálov sú uzavreté a odprášené

- Odstráňovanie rozsypaných materiálov, usadeného prachu výkonnými mobilnými odsávacími autami

VII. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Skrápanie trosky počas spracovania, skrápanie dopravných ciest a hromád oceliarenskej trosky (spracovanie realizuje externá spoločnosť)

VIII. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Čiastočne kryté sklady šrotu

IX. V rámci podniku sú aplikované nasledovné techniky:

- Definované prepravné cesty pre špecifické materiály, ich vlhčenie, ohraničenie

- Prašné materiály prepravované v cisternách, krytých nákladných autách – v závislosti od druhu materiálu

- Dopravníkové trasy v tuneloch

- Inštalácia uzavretých dopravných pásov (prach z prašníka)

- Pravidelné čistenie miest pod presypmi

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.6 Hospodárenie s vodou a odpadovou vodou

12. BAT pre hospodárenie s odpadovou vodou má slúžiť na prevenciu vzniku, zber a oddeľovanie typov odpadovej vody prostredníctvom maximalizácie internej recyklácie a použitia vhodného spracovania pre každý konečný tok. Patria sem techniky, ktoré využívajú napr. olejové zachytávače, filtráciu alebo usadzovanie. V tejto súvislosti sa môžu používať techniky, ktoré spĺňajú tieto predpoklady:

— nepoužívať pitnú vodu pre výrobné linky,

— zvýšiť počet a/alebo kapacitu systémov na cirkuláciu vody pri budovaní nových zariadení alebo pri modernizácii/ prestavbe existujúcich zariadení,

— centralizovať rozvádzanie vstupujúcej čerstvej vody,

— používať vodné kaskády, pokiaľ jednotlivé parametre nedosiahnu svoje zákonné alebo technické hraničné hodnoty,

— používať vodu v iných zariadeniach iba v prípade, že sú zasiahnuté iba jednotlivé parametre vody a jej ďalšie využitie je možné,

— držať spracovanú a nespracovanú odpadovú vodu oddelene; týmto spôsobom je možné narábať s odpadovou vodou rôznym spôsobom s vynaložením primeraných nákladov,

— vždy, keď je to možné, používať dažďovú vodu.

Uplatniteľnosť

Hospodárenie s vodou v integrovanej oceliarni bude v prvom rade vynútené dostupnosťou a kvalitou čerstvej vody a zákonnými požiadavkami v danej lokalite. V existujúcich zariadeniach môže byť uplatniteľnosť obmedzená existujúcou konfiguráciou obehu vody.

Stav plnenia predmetnej podmienky

USSK využíva v technológii priemyselnú vodu pripravenú z rieky Hornád v úpravni v Krásnej nad Hornádom a centrálne dodávanú potrubím do hlavných rozvodov priemyselnej vody v areáli spoločnosti. Pitná voda nie je využívaná na výrobné účely. Dažďová voda nie je využívaná v technológii, avšak určitý podiel dažďovej vody je priamo odvádzaná do zeme cez vsakovacie koše. Odpadová voda je v maximálnej miere spätne využívaná, resp. predčisťovaná pred vypustením do kanalizácie. K tomu sú vybudované aj nasledovné vodné stavby:

- Biologická čistiareň odpadových vôd DZ Koksovňa

- Cirkulačný systém vôd na Vysokých peciach

- Cirkulačné systémy vôd na Oceliarni

- Neutralizačná stanica vôd pre Finišing

- Neutralizačná stanica vôd pre Radiátorku

- Koncová čistiareň odpadových vôd USSK v Sokoľanoch

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.7 Monitorovanie

13. BAT má slúžiť na meranie alebo hodnotenie všetkých relevantných parametrov potrebných na riadenie procesov z riadiacej miestnosti pomocou moderných počítačových systémov s cieľom kontinuálne upravovať a optimalizovať procesy v režime on-line, aby sa zabezpečilo stabilné

Stav plnenia predmetnej podmienky

V rámci podniku sú všetky relevantné parametre energií, médií, plynov a pod. (tlak, teplota, obsah kyslíka, CO, tok vstupných/výstupných údajov) monitorované v hlavných rozvodoch jednotlivých médií a na vstupoch významných spotrebičov (koksárenské batérie, spekacie pásy, ohrievače vetra, vysoké pece, konvertorové linky, kontiliatie). Dôležité procesy (odsírenie surového železa, konvertorový proces,  proces panvovej metalurgie, odlievanie ocele atď.) sú riadené výpočtovou technikou a sledované jednotlivými dispečerskými útvarmi/velinami.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

14. BAT   má slúžiť na meranie nahromadených emisií znečisťujúcich látok z hlavných zdrojov emisií zo všetkých procesov zahrnutých v oddieloch 1.2 – 1.7 vždy, keď sú BAT-AEL dané, a v elektrárňach vo výrobniach železa a ocele, ktoré pracujú s procesným plynom.

BAT má slúžiť na vykonávanie kontinuálneho merania minimálne pre:

— primárne emisie prachu, oxidov dusíka (NOx) a oxidu siričitého (SO2) zo spekacích pásov,

— emisie oxidov dusíka (NOx) a oxidu siričitého (SO2) zo stvrdnutých výstupov z peletizačných zariadení,

— emisie prachu z lejární vysokých pecí,

— sekundárne emisie prachu z kyslíkových konvertorov,

— emisie oxidov dusíka (NOx) z elektrární,

— emisie prachu z veľkých elektrických oblúkových pecí.

Pokiaľ ide o iné emisie, BAT má slúžiť na zváženie kontinuálneho monitorovania emisií v závislosti od hmotnostného toku a vlastností emisií.

15. BAT  Pre významné zdroje emisií, ktoré nie sú uvedené v súvislosti s BAT 14, má BAT slúžiť na meranie emisií znečisťujúcich látok zo všetkých procesov zahrnutých v oddieloch 1.2 – 1.7 o BAT a z elektrární vo výrobniach železa a ocele, ktoré pracujú s procesným plynom, ako aj všetkých relevantných zložiek procesného plynu/znečisťujúcich látok, a to pravidelne a diskontinuálne. Patrí sem aj diskontinuálne monitorovanie procesných plynov, nahromadených emisií, polychlórovaných dibenzodioxínov/furánov (PCDD/F) a monitorovanie vypúšťania odpadovej vody, no nepatria sem difúzne emisie (pozri BAT 16).

Opis (týka sa BAT 14 a 15)

Monitorovaním procesných plynov sa zabezpečujú informácie o zložení procesných plynov a o nepriamych emisiách zo spaľovania procesných plynov, ako sú emisie prachu, ťažkých kovov a SOx .

Nahromadené emisie sa môžu merať pravidelnými diskontinuálnymi meraniami v príslušných zdrojoch emisií s vývodom do kanála počas dostatočne dlhého obdobia s cieľom získať reprezentatívne hodnoty emisií.

Na monitorovanie vypúšťania odpadovej vody existuje široká škála štandardizovaných postupov pre odber vzoriek a analýzu vody a odpadovej vody, vrátane:

— náhodnej vzorky, pod ktorou sa rozumie jediná vzorka odobratá z toku odpadovej vody,

— zloženej vzorky, pod ktorou sa rozumie vzorka odoberaná kontinuálne počas daného obdobia alebo vzorka, ktorá pozostáva z niekoľkých vzoriek, ktoré sa odobrali kontinuálne alebo diskontinuálne počas daného obdobia a zmiešali,

— zmiešanej náhodnej vzorky, pod ktorou sa rozumie zložená vzorka aspoň z piatich náhodných vzoriek, ktoré sa odobrali počas maximálne dvoch hodín v minimálne dvojminútových intervaloch a zmiešali.

Monitorovanie by sa malo vykonávať podľa príslušných noriem EN alebo ISO. Ak nie sú k dispozícii normy EN alebo ISO, mali by sa uplatňovať vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktorými sa zabezpečí poskytovanie údajov rovnakej vedeckej kvality.

Stav plnenia podmienok č. 14 a č. 15

Kontinuálne meranie emisií prachu je v súčasnosti vykonávané zo sekundárneho odprášenia haly oceliareň č. II.

Monitoring emisií do ovzdušia u zdrojoch, ktoré nie sú vybavené kontinuálnymi meraniami je zabezpečované spoločnosťou, ktorá má udelené oprávnenie na predmetnú činnosť v periodických intervaloch v zmysle požiadaviek integrovaných povolení a legislatívy SR.

Monitoring emisií do vody je zabezpečovaný v súlade s Kanalizačným poriadkom USSK a jednotlivými integrovanými povoleniami, vzorky sú odoberané vyškolenými osobami, analýzy vykonávajú akreditované laboratória.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

16. BAT má slúžiť na určenie rádovej veľkosti difúznych emisií z príslušných zdrojov pomocou uvedených metód. Vždy, keď je to možné, uprednostňujú sa metódy priameho merania pred nepriamymi metódami alebo hodnoteniami na základe výpočtov pomocou emisných faktorov:

— priame meracie metódy, pri ktorých sa emisie merajú na samotnom zdroji. V tomto prípade sa koncentrácie a hmotnostné toky môžu odmerať alebo určiť,

— nepriame metódy merania, pri ktorých sa určovanie emisií vykonáva v určitej vzdialenosti od zdroja; priame meranie koncentrácií a hmotnostného toku nie je možné,

— výpočet pomocou emisných faktorov.

Opis

Priame alebo takmer priame meranie

Príkladom priamych meraní sú merania vo veterných tuneloch, s odsávačmi alebo iné metódy, ako sú merania akoby emisií na streche priemyselnej inštalácie. V poslednom prípade sa meria rýchlosť vetra a plocha prieduchu v strešnej línii a vypočíta sa rýchlosť toku. Prierez meracej roviny prieduchu v strešnej línii sa ďalej rozdelí na sektory s rovnakou veľkosťou povrchu (mriežkové meranie).

Nepriame merania

Medzi príklady nepriamych meraní patrí používanie stopovacích plynov, metódy modelovania spätného rozptylu (reverse dispersion modelling, RDM) a metódy hmotnostnej bilancie s použitím svetelnej detekcie a merania vzdialenosti (light detection and ranging, LIDAR).

Výpočet emisií pomocou emisných faktorov

Usmernenia na použitie emisných faktorov na odhad emisií rozptýleného prachu zo skladovania sypkých materiálov a manipulovania s nimi a na odstraňovanie prachu z vozoviek, ktorý vzniká pri preprave:

— VDI 3790 časť 3,

— US EPA AP 42.

Stav plnenia predmetnej podmienky

USSK ma prevádzkované 2 imisné monitorovacie stanice na sledovanie PM10 v okolí podniku. Monitorovanie je zabezpečované jednou stacionárnou stanicou vo Veľkej Ide a jednou mobilnou stanicou so stanovišťami v Haniske a Poľove.

Návrh opatrenia na zosúladenie BAT

Na rozšírenie imisného monitoringu a získanie presných údajov bude vypracovaný projekt umiestnenia a vybavenia imisných monitorovacích staníc. Splnenie tejto podmienky je definované v rámci integrovaného povolovania činnosti v prevádzke Oceliareň I, U. S. Steel košice, s.r.o.

1.1.8  Vyradenie z prevádzky

17. BAT má slúžiť na prevenciu znečisťovania pri vyraďovaní z prevádzky pomocou týchto techník:

Projekčné aspekty pre vyradenie zariadenia z prevádzky na konci jeho životnosti:

I. zváženie vplyvu prípadného vyradenia zariadenia z prevádzky na životné prostredie vo fáze projektovania novej inštalácie, nakoľko vďaka vopred premyslenému postupu je vyradenie z prevádzky ľahšie, čistejšie a lacnejšie;

II. vyradenie z prevádzky predstavuje ekologické riziká znečistenia zeme (a podzemných vôd) a vznikajú pri ňom veľké množstvá tuhého odpadu; preventívne techniky sú špecifické pre konkrétny proces, ale všeobecné úvahy by mali zahŕňať:

i. nezasahovanie do podzemných štruktúr;

ii. zabudovanie funkcií uľahčujúcich demontáž;

iii. vybrať povrchové úpravy, ktoré sa dajú ľahko čistiť;

iv. použitie takej zostavy zariadenia, ktorá minimalizuje záchyt chemikálií a uľahčuje odvádzanie do kanalizácie alebo čistenie;

v. projektovanie pružných samostatných jednotiek, ktoré umožňujú postupné uzavretie;

vi. vždy keď je to možné, používanie biologicky rozložiteľných a recyklovateľných materiálov.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Vyradenie z prevádzky je braté do úvahy pri spracovávaní projektových dokumentácií a následných realizácii stavieb.  Environmentálne zaťaženie územia bolo zmonitorované a popísané v Environmental Baseline study, vypracovanom spoločnosťou EnSafe v roku 2001.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.1.9 Hluk

18. BAT má slúžiť na zníženie hlukových emisií z relevantných zdrojov v procesoch výroby železa a ocele pomocou jednej alebo viacerých uvedených techník v závislosti od podmienok v danej lokalite a podľa týchto podmienok:

— realizácia stratégie znižovania hluku,

— ohradenie hlučných prevádzok/jednotiek,

— izolovanie vibrácií z prevádzok/jednotiek,

— vnútorné a vonkajšie obloženie z materiálu, ktorý pohlcuje nárazy,

— zvukotesné budovy pre umiestnenie všetkých hlučných operácií, ktoré vytvárajú zariadenia na premenu materiálov,

— budovanie protihlukových ochranných stien, napr. výstavba budov alebo prírodných prekážok, ako sú rastúce stromy a kríky medzi chránenou oblasťou a hlučnou činnosťou,

— tlmiče hluku na výpustiach odsávacích komínov,

— izolované potrubia a koncové dúchadlá, ktoré sú umiestnené vo zvukotesných budovách,

— zatváranie dverí a okien v hlučných priestoroch

Stav plnenia predmetnej podmienky

Znižovanie hlukových emisií je dosahované nasledovnými praktikami:

- Izolovanie hlučných / vibračných agregátov

- Budovanie protihlukových bariér a ochranná  zeleň

- Tlmiče hluku na výpustiach komínov

Všetky limity hlukových emisií definované v integrovaných povoleniach sú plnené na základe správy z meranie fy Inžinierske služby Martin, č. protokolu 1/2010-15-Tn z dňa 15.3.2010.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

1.6 Závery o BAT pre výrobu a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch

Emisie do ovzdušia

75. BAT pre spätné získavanie plynu z kyslíkových konvertorov potlačením spaľovania má slúžiť na odlúčenie čo možno najväčšieho množstva plynu z kyslíkového konvertora počas vháňania vzduchu a tento plyn sa má čistiť pomocou kombinácie týchto techník:

I. použitie procesu potlačeného spaľovania;

II. predbežné odstránenie prachu s cieľom odstrániť hrubozrnný prach pomocou techník separácie suchou cestou (napr. odchyľovač, cyklón) alebo separáciou mokrou cestou;

III. znižovanie množstva prachu pomocou:

i. odstraňovania prachu suchou cestou (napr. elektrostatický lapač) pre nové a existujúce zariadenia;

ii. odstraňovania prachu mokrou cestou (napr. elektrostatický lapač so zmáčaním alebo práčka vzduchu) pre existujúce zariadenia.

Zvyšné koncentrácie prachu súvisiace s BAT po úprave plynu z kyslíkového konvertora sú:

— 10 – 30 mg/Nm3 pre BAT III.i,

— < 50 mg/Nm3 pre BAT III.ii.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Kyslíkové konvertory KK4 a KK5 majú inštalovanú technológiu potlačovaného spaľovania (podmienka I.), ktorej výsledkom je produkcia konvertorového plynu. Zaprášený plyn je následne zbavovaný prachu v dvoch stupňoch mokrou cestou. Prvotný stupeň čistenia je realizovaný v granivore (podmienka II.) a následné dočistenie a reguláciu odťahu zabezpečuje technológia „VAI-CONE“ (podmienka III.ii.). Každá konvertorová linka je vybavená vlastnou plynočistiarenskou technológiou.

Doteraz vykonané externé  merania oprávnenou meracou skupinou, kde  boli namerané  koncentrácie TZL :

Kyslíkový konvertor č. 4

Hodnota TZL = 19,2 – 35,1  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/175/2014 z 24.10.2014)

Kyslíkový konvertor č. 5

Hodnota TZL = 6,0 – 26,8  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/180/2011 z 28.10.2011)

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

76. BAT pre spätné získavanie plynu z kyslíkových konvertorov počas vháňania kyslíka v prípade úplného spaľovania má slúžiť na zníženie emisií prachu pomocou jednej z týchto techník:

I. odstraňovanie prachu suchou cestou (napr. elektrostatické zrážacie zariadenie alebo vrecový filter) pre nové a existujúce zariadenia;

II. odstraňovanie prachu mokrou cestou (napr. elektrostatické zrážacie zariadenie alebo práčka plynu) pre existujúce zariadenia.

Úrovne emisií súvisiace s BAT pre prach, stanovené ako priemer za čas odberu vzoriek (diskontinuálne meranie, vzorky z jedného miesta odoberané minimálne pol hodiny), sú:

— 10 – 30 mg/Nm3 pre BAT I,

— < 50 mg/Nm3 pre BAT II.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Uvedená požiadavka BAT nie je relevantná, nakoľko v rámci konvertorov KK4 a KK5 je inštalovaná technológia potlačovaného spaľovania – viď BAT č. 75.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

77. BAT má slúžiť na minimalizáciu emisií prachu z otvoru kyslíkového rezného horáka pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie:

I. prekrytie otvoru rezného horáka počas vháňania kyslíka;

II. vstrekovanie inertného plynu alebo pary do otvoru rezného horáka s cieľom rozptýliť prach;

III. použitie iných alternatívnych návrhov tesnení v kombinácii so zariadeniami na čistenie rezného horáka.

Stav plnenia predmetnej podmienky

V rámci oboch konvertorov KK4 a KK5 je inštalovaná technológia vstrekovania pary do otvoru kyslíkovej trysky a tým je zabezpečená eliminácia prašnosti z tohto technologického uzla. (aplikovaná podmienka II.)

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

78. BAT pre sekundárne odstraňovanie prachu vrátane emisií z týchto procesov:

— opakované liatie horúceho kovu z torpédovej odlievacej panvy (alebo miešačky horúceho kovu) do vsádzacej odlievacej panvy,

— predbežné spracovanie horúceho kovu (t. j. predhriatie nádob, odsírenie, odstránenie fosforu, odstránenie trosky, procesy na prepravu horúceho kovu a váženie),

— procesy súvisiace s kyslíkovým konvertorom, ako je predhrievanie nádob, pretekanie počas vháňania kyslíka, vsádzanie horúceho kovu a šrotu, odpichovanie tekutej ocele a trosky z kyslíkového konvertora a

— sekundárna metalurgia a kontinuálne liatie.

má slúžiť minimalizáciu emisií prachu prostredníctvom procesne integrovaných techník, ako sú všeobecné techniky na zabránenie vzniku alebo kontrolu difúznych či prchavých emisií a pomocou vhodných spôsobov ohradenia a odsávačov s účinným odlučovaním a následným čistením výstupných plynov pomocou vrecového filtra alebo elektrostatického odlučovača.

Celková priemerná efektívnosť zberu prachu súvisiaca s BAT je > 90 %.

Úroveň emisií súvisiaca s BAT pre prach, ako denná priemerná hodnota pre všetky výstupné plyny zbavené prachu je < 1 – 15 mg/Nm3 v prípade vrecových filtrov a < 20 mg/Nm3 v prípade elektrostatických odlučovačov.

Ak sa emisie z predbežného spracovania horúcich kovov a zo sekundárnej metalurgie spracovávajú oddelene, úroveň emisií súvisiaca s BAT pre prach ako denná priemerná hodnota je < 1 – 10 mg/Nm3 pre vrecové filtre a < 20 mg/Nm3 pre elektrostatické odlučovače.

Opis

Hlavné techniky na prevenciu difúznych a prchavých emisií zo sekundárnych zdrojov príslušného procesu v kyslíkovom konvertore sú:

— samostatné zachytávanie a používanie zariadení na odstraňovanie prachu pre každý čiastkový proces v prevádzke kyslíkového konvertora,

— správne riadenie odsírovacieho zariadenia na účely prevencie emisií do ovzdušia,

— celkové ohradenie odsírovacieho zariadenia,

— ponechanie zatvoreného veka pri nepoužívaní panvy na odlievanie horúcich kovov a čistenie paniev na odlievanie horúcich kovov a pravidelné odstraňovanie usadenín alebo alternatívne používanie strešného odlučovacieho systému,

— ponechanie odlievacej panvy pred konvertorom približne na dve minúty po vložení horúceho kovu do konvertora, ak sa nepoužíva strešný odlučovací systém,

— počítačové riadenie a optimalizácia procesu výroby ocele, napr. aby sa zabránilo alebo obmedzilo pretekanie (napr. keď sa troska natoľko spení, že preteká z nádoby),

— obmedzenie pretekania počas odpichovania obmedzením prvkov, ktoré spôsobujú pretekanie, a používanie činidiel proti pretekaniu,

— zatvorenie dverí do priestoru okolo konvertora počas vháňania kyslíka,

— kontinuálne sledovanie viditeľných emisií na streche kamerou,

— použitie strešného odlučovacieho systému.

Uplatniteľnosť

V existujúcich zariadeniach môže konštrukcia zariadenia obmedziť možnosti pre správne odsávanie.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Oceliareň II zahŕňa nasledovné technologické uzly, pri ktorých je nutná eliminácia vznikajúceho prachu:

Prelievanie surového železa z pojazdných miešačov do nalievacej panvy – v rámci oboch pracovísk prelievania surového železa je zabezpečený odťah prašnosti prostredníctvom stabilného odsávacieho klobúka umiestneného  pod strechou prelievacej haly. Vzdušnina je následne filtrovaná v tkaninovom filtri sekundárneho odprášenia Oceliarne II.

Odsírovanie surového železa – odsávanie tejto technologickej časti je realizované prostredníctvom dymníkov (klobúkov) pre odsírenie a pre sťahovanie trosky, ktoré sú inštalované na oboch pracoviskách odsírenia surového železa. V jednotlivých vetvách odsávacích rozvodov sú umiestnené uzatváracie klapy na oddelenie nepoužívaných dymníkov od odsávania. Splodiny vznikajúce počas odsírenia sú odvádzané prostredníctvom klobúka odsírenia, ktorý je sklopený nad panvu s odsírovaným surovým železom. Odsávanie splodín počas sťahovania trosky je riešené prostredníctvom bočného dymníka pre sťahovanie trosky  umiestneného nad úrovňou troskovej koliby a klobúka odsírenia umiestneného nad panvou sklopenou mimo os klobúka. Dosiahnutie požadovanej efektivity odsávania prachu je limitované súčasným konštrukčným riešením pracoviska, výkonom odsávacieho a filtračného zariadenia. S ohľadom na konštrukčné riešenie oboch pracovísk odsírenia surového železa a zavedené technologické postupy  považujeme podmienku BAT za splnenú. Filtrácia odsávanej vzdušniny je zabezpečená tkaninovým filtrom spoločným pre obe pracoviská. Účinnosť filtrácie v súčasnosti odsávanej vzdušniny je vyhovujúca – viď výsledky meraní TZL.

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri odsírenia surového železa:

Hodnota TZL = 4,8 – 8,0  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/250/2012 z 10.01.2013)

Procesy súvisiace s kyslíkovým konvertorom – na prepravu tekutého surového železa a tekutej ocele sa využívajú nalievacie a odlievacie panvy, ktoré sú pred použitím ohrievané na požadované teploty. Prepravovaný horúci kov je pred/po spracovaní vážený na žeriavových váhach. Zavážanie surovín (troskotvorné prísady, legúry a pod.) je zabezpečované pásovou dopravou, pričom hlavné zdroje prašnosti sú odsávané do tkaninových filtrov. Počas vsádzania šrotu, nalievania surového železa, odpichu ocele, zliatia trosky a taktiež počas fúkania kyslíka do konvertora je prašnosť vznikajúca pri týchto procesoch odsávaná do tkaninového filtra sekundárneho odprášenia, ktorý je spoločný pre obe konvertorové linky (vrátane prelievania surového železa). Proces fúkania surového železa je riadený počítačovým modelom, ktorý zároveň reguluje množstvá odsávaných splodín z jednotlivých technologických operácií a správnosť chodu mokrej plynočistiarne KK4 a KK5. Kamerovým systémom je sledovaný priamo technologický proces tavby, ktorý vizualizuje aj prípadné výhozy (nadmerné zapenenia) trosky. Následne sú prijímané korekčné opatrenia. Obe konvertorové linky sú vybavené tzv. dog-hausom, tj. uzatvorením konvertorovej nádoby počas skujňovacieho procesu. Počas prepravy tekutej ocele a jej odlievaní sú odlievacie panvy zakryté poklopmi.

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri sekundárneho odprášenia haly Oceliarne II:

Hodnota TZL = maximálna priemerná denná hodnota počas roka 2014 zaznamenaná kontinuálnym monitorovacím systémom (AMS) bola 4,2 mg/Nm3

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri štrbinových zásobníkov:

Hodnota TZL = 2,3 – 4,4  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/132/2009 z 21.08.2009)

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri pásovej dopravy:

Hodnota TZL = 1,8 – 2,5  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/132/2009 z 21.08.2009)

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri medzizásobníkov vápna OC2:

Hodnota TZL = 0,5 – 2,2  mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/192/2010 z 11.11.2010)

Sekundárna metalurgia – pracoviská panvovej metalurgie – tento technologický uzol prevádzkuje tri pracoviská, ktoré sú odsávané do spoločného tkaninového filtra. V jednotlivých vetvách odsávacích rozvodov sú umiestnené uzatváracie klapy na oddelenie nepoužívaných pracovísk od odsávania. Odsávanie pracoviska č. 1 je realizované cez sklopný poklop a potrubie zavážania legujúcich surovín. Efektivita odsávania prachu je limitovaná konštrukčným riešením tohto pracoviska. Odsávanie pracovísk č. 2 a 3 je realizované cez klobúky, ktorými je zakrytá odlievacia panva. Celkovú priemernú efektívnosť odsávania so zohľadnením konštrukčných obmedzení pracoviska č. 1 považujeme za splnenú. Účinnosť filtrácie v súčasnosti odsávanej vzdušniny je vyhovujúca – viď výsledky meraní TZL.

Vykonané merania emisií na tkaninovom filtri panvovej metalurgie:

Hodnota TZL = 0,5 – 2,4 mg/Nm3  (Správa z merania č. 03/229/2012 z 17.12.2012)

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

79. BAT pre spracovanie trosky na mieste má slúžiť na zníženie emisií prachu pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie:

I. účinné odlúčenie drviča trosky a v prípade potreby preosievacie zariadenia s následným čistením výstupných plynov;

II. preprava nespracovanej trosky pomocou lopatových nakladačov;

III. v prepravných miestach dopravníka odlúčenie rozdrobeného materiálu alebo jeho odstránenie mokrou cestou;

IV. zmáčanie uskladnených háld trosky;

V. použitie vodnej hmly pri nakladaní rozdrobenej trosky.

Úroveň emisií súvisiaca s BAT pre prach v prípade používania BAT I je < 10 – 20 mg/Nm3, stanovená ako priemer za čas odberu vzoriek (diskontinuálne meranie, vzorky z jedného miesta odoberané minimálne pol hodiny).

Stav plnenia predmetnej podmienky

Spracovanie oceliarenskej trosky je realizované na základe zmluvného vzťahu u externého dodávateľa, ktorý zabezpečuje pre DZ Oceliareň kompletnú službu na vlastných technologických zariadeniach. Z tohto dôvodu posúdenie tejto požiadavky BAT pre Oceliareň II nie je relevantné.

Voda a odpadová voda

80. BAT má slúžiť na prevenciu alebo zníženie emisií z používania vody a odpadovej vody z primárneho odstraňovania prachu z plynu z kyslíkového konvertora pomocou jednej z týchto techník stanovených v BAT 75 a BAT 76:

— odstraňovanie prachu z plynu z kyslíkového konvertora suchou cestou;

— minimalizácia a čo možno najčastejšie opakované používanie vody z práčok plynu (napr. pre granuláciu trosky) v prípade, že sa uplatňuje odstraňovanie prachu mokrou cestou.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Oceliareň II má vybudované filtračné zariadenia konvertorového plynu na báze mokrého procesu. Prach zachytený do vody je následne separovaný v predusadzovacích nádržiach, kde sa oddelí hrubozrnná frakcia a kalovodná zmes je následne čistená v usadzovacích nádržiach typu „DORR“. Vodný okruh je chemicky ošetrovaný na dosiahnutie dlhodobo stabilných parametrov a možnosť maximálnej recirkulácie spätne v plynočistiarenskom okruhu kyslíkových konvertorov KK4 a KK5. Z predmetných technológii nedochádza k trvalému vypúšťaniu odpadových vôd. Strata vody z procesu vo forme odparu a pri odkale okruhov pri údržbárskych činnostiach je nahradzovaná priemyselnou vodou.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

81. BAT má slúžiť na minimalizáciu vypúšťania odpadovej vody z kontinuálneho liatia pomocou kombinácie týchto techník:

I. odstránenie tuhých látok vločkovaním, usadzovaním a/alebo filtráciou;

II. odstránenie oleja z nádrží na odlučovanie trosky alebo z ľubovoľného iného účinného zariadenia;

III. maximálna možná recirkulácia chladiacej vody a vody z vytvárania vákua.

Úrovne emisií súvisiace s BAT na základe zmiešanej náhodnej vzorky alebo 24-hodinovej zloženej vzorky pre odpadovú vodu z kontinuálnych odlievacích strojov sú:

— nerozpustené látky < 20 mg/l,

— železo < 5 mg/l,

— zinok < 2 mg/l,

— nikel < 0,5 mg/l,

— celkový chróm < 0,5 mg/l,

— celkové uhľovodíky < 5 mg/l.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Zariadenie kontinuálneho odlievania využíva na chladenie cirkulačné okruhy upravenej priemyselnej vody. Voda je po použití v technológii prečisťovaná procesom sedimentácie, sťahovania oleja, predčistenie v číričoch (okruh trysiek) a následnej filtrácie v pieskových filtroch. Po ochladení a vyčistení je spätne využívaná v jednotlivých chladiacich okruhoch zariadenia kontinuálneho odlievania. Všetky vodné okruhy sú chemicky ošetrované na dosiahnutie dlhodobo stabilných parametrov a možnosť maximálnej recirkulácie. Z predmetných technológii nedochádza k trvalému vypúšťaniu odpadových vôd. Strata vody z procesu vo forme odparu a pri odkale okruhov pri údržbárskych činnostiach je nahradzovaná priemyselnou vodou. Odkal je odvádzaný do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o. s čistením odpadových vôd v ČOV Sokoľany.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

Rezíduá z výroby

82. BAT má slúžiť na prevenciu vzniku odpadu pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie (pozri BAT 8):

I. vhodný zber a skladovanie s cieľom uľahčiť špecifické spracovanie;

II. recyklácia na mieste prachu zo spracovania plynu z kyslíkového konvertora, prachu zo sekundárneho odstraňovania prachu a okují z kontinuálneho liatia späť do procesu výroby ocele, pričom sa venuje náležitá pozornosť účinkom emisií z toho zariadenia, v ktorom prebieha recyklácia;

III. recyklácia na mieste trosky z kyslíkového konvertora a drobného materiálu z trosky z kyslíkového konvertora v rôznych aplikáciách;

IV. spracovanie trosky, pokiaľ trhové podmienky dovoľujú externé využitie trosky (napr. ako agregátu v materiáloch alebo na stavby);

V. použitie prachov a kalu z filtrov na externé spätné získavanie železa a neželezných kovov, ako je zinok, vo výrobe neželezných kovov;

VI. použitie usadzovacej nádrže pre kal s následnou recykláciou hrubozrnnej frakcie v aglomeračnej/vysokej peci alebo v cementárenskom priemysle, pokiaľ veľkosť zŕn umožňuje primeranú separáciu.

Uplatniteľnosť BAT V

Lisovanie brikiet z prachu za horúca a recyklácia prachu so spätným získavaním peliet s vysokou koncentráciou zinku na externé opakované využitie je použiteľné, pokiaľ sa na čistenie plynu z kyslíkového konvertora používa elektrostatické zachytávanie suchou cestou. Spätné získavanie zinku lisovaním brikiet nie je použiteľné v systémoch na odstraňovanie prachu mokrou cestou z dôvodu nestabilného usadzovania v usadzovacích nádržiach, spôsobeného vznikom vodíka (z reakcie kovového zinku s vodou). Z týchto bezpečnostných dôvodov by obsah zinku v kale mal byť obmedzený na 8 – 10 %.

BAT má slúžiť na to, aby sa kontrolovaným spôsobom hospodárilo s rezíduami z procesov v kyslíkovom konvertore, ktorých vzniku sa nedá zabrániť a nedajú sa recyklovať.

Stav plnenia predmetnej podmienky

I. V rámci výroby ocele vznikajú rôzne druhy rezíduí, ktoré sú v mieste vzniku dočasne uložené vo vhodných zariadeniach (prachy, kaly, okuje sú zhromažďované v kontajneroch, silách, betónových depóniach), resp. sú priebežne odvážené (oceliarenské trosky) na spracovanie u externého dodávateľa.

II. Spracovanie konvertorových prachov z plynočistiarní KK1 a KK3, okují so zariadenia kontinuálneho odlievania, kalov z plynočistiarní KK4 a KK5 je zabezpečené u externého dodávateľa priamo v areáli USSK. Z uvedených rezíduí sú vyrábané brikety – určené na recykláciu v konvertorovom procese a mikropelety – určené na spracovanie vo vysokopecnom procese. Hrubé prachy zo sekundárneho odprášenia, prachy z odsírenia surového železa a mimopecnej prípravy ocele sú z závislosti od chemického zloženia prednostne spracovávané do brikiet a mikropeliet. V prípade nevyhovujúceho chemického zloženia sú tieto prachy spolu s jemnými prachmi zo sekundárneho odprášenia jednotlivých oceliarní vyvážané na skládku odpadu.

III., IV. Spracovanie oceliarenskej trosky je realizované na základe zmluvného vzťahu u externého dodávateľa, ktorý zabezpečuje pre DZ Oceliareň kompletnú službu na vlastných technologických zariadeniach. Výstupnými látkami sú jednotlivé frakcie železitých produktov (produkt A, B, C s rôznym obsahom železa, ktoré sú spätne recyklované vo vysokopecnom a konvertorovom procese), demetalizovaná troska (recyklovaná vo vysokopecnom procese, využívaná ako umelé hutné kamenivo interne a odpredávaná externe, resp. je súčasťou zmesi prachu a kalu určenej pre cementárensky priemysel).

V. Oceliarenské prachy a kaly sú spracovávané do formy brikiet – určené na recykláciu v konvertorovom procese a mikropeliet – určené na spracovanie vo vysokopecnom procese ako zdroj železa. Spracovanie za účelom získania neželezných kovov (zinok a pod.) nie je v súčasnosti aplikované.

U. S. Steel Košice, s.r.o. nakladá s konvertorovou a oceliarenskou troskou, oceliarenským kalom a prachom v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (registrované látky v zmysle REACH).

VI. Oceliareň II má vybudované filtračné zariadenia konvertorového plynu na báze mokrého procesu. Prach zachytený do vody je následne separovaný v predusadzovacích nádržiach, kde sa získa hrubozrnná frakcia (zachytávaná do bikramových nádob a spracovávaná do brikiet a mikropeliet pre recykláciu v rámci USSK) a kalovodná zmes je následne čistená v usadzovacích nádržiach typu „DORR“. Usadený jemný konvertorový kal je z usadzovacích nádrží dopravovaný potrubnou cestou do štyroch kalových nádrží za účelom jeho odvodnenia. Jemnozrnný odvodnený kal je spracovávaný do brikiet, mikropeliet a do zmesi prach+kal určeného pre cementárenský priemysel.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Plnenie tejto podmienky súvisí s plnením podmienok BAT č. 8 a BAT č. 9.

Podmienka splnená v celom rozsahu.

Energia

83. BAT má slúžiť na zber, čistenie a úpravu plyn z kyslíkového konvertora pre jeho následné použitie ako paliva.

Uplatniteľnosť

V niektorých prípadoch nemusí byť spätné získavanie plynu z kyslíkového konvertora potlačeným spaľovaním ekonomicky únosné alebo (so zreteľom na vhodné hospodárenie s energiou) uskutočniteľné. V týchto prípadoch sa plyn z kyslíkového konvertora môže spaľovať za vzniku pary. Druh spaľovania (úplné alebo potlačené spaľovanie) závisí od hospodárenia s energiami v danej lokalite.

Stav plnenia predmetnej podmienky

Zachytávanie konvertorového plynu z KK4 a KK5 je zabezpečené plynojemu konvertorového plynu o objeme 50 000 m3. Zachytený konvertorový plyn je následne využívaný ako palivo v kotolniach DZ Oceliareň a DZ Energetika.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

84. BAT má slúžiť na zníženie spotreby energie pomocou systémov odlievacích paniev s vekami.

Uplatniteľnosť

Veká môžu byť veľmi ťažké, keďže sú vyrobené zo žiaruvzdorných tehál a preto kapacita žeriavov a konštrukcia celej budovy môže znamenať obmedzenia pre uplatniteľnosť v existujúcich zariadeniach. Na začlenenie systému do konkrétnych podmienok oceliarskej výrobne existujú rôzne technické riešenia.

Stav plnenia predmetnej podmienky

DZ Oceliareň využíva na zníženie tepelných strát pri prevozoch ocele v odlievacích panvách ich zakrytie vekami.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

85. BAT má slúžiť na optimalizáciu procesu a zníženie spotreby energie pomocou procesu priameho odpichovania po vháňaní vzduchu.

Opis

Priame odpichovanie si vyžaduje drahé vybavenie, ako je senzorický systém pod rezný horák alebo systém DROP IN na odpichovanie bez toho, aby sa čakalo na chemickú analýzu odobratých vzoriek (priame odpichovanie). Ako alternatíva bola vyvinutá nová technika na zabezpečenie priameho odpichovania bez tohto vybavenia. Táto technika vyžaduje množstvo skúseností a vývojovej práce. V skutočnosti sa uhlík vypustí priamo až na 0,04 % a súčasne sa zníži teplota kúpeľa na primerane nízku cieľovú hodnotu. Pred odpichovaním sa meria teplota a aktivita kyslíka na účely ďalších krokov.

Uplatniteľnosť

Vyžaduje sa vhodný analyzátor horúcich kovov a zariadenia na zastavenie trosky a zavedenie techniky je jednoduchšie, ak je dostupná panvová pec.

Stav plnenia predmetnej podmienky

V súčasnosti nie je aplikovaná technika priameho odpichu po ukončení skujňovacieho procesu. Avšak fúkanie kyslíka do lázne v kyslíkových konvertoroch v USSK je riadené počítačovým modelom, ktorý na základe parametrov vstupných surovín vyhodnotí potrebné množstvá pridávaných legúr, troskotvorných prísad a dĺžku fúkania, čím sa znižuje početnosť odberov vzoriek z vyrábanej ocele. Odber vzoriek z ocele je realizovaný cez zakrytovanie konvertora (tzv. dog haus), ktorý eliminuje únik emisií mimo odsávací trakt konvertorov. Zároveň u všetkých konvertorov je inštalovaná infračervená kamera, ktorá zabezpečuje detekciu trosky počas odpichu a napomáha k čistote odpichnutej ocele z konvertora. USSK nemá inštalovanú panvovú pec, ktorá je pri inštalovaní techniky priameho odpichu žiaduca.

S ohľadom na vyššie uvedené techniky, ktoré má USSK aplikované v konvertorom procese a s ohľadom na nadväzujúce výrobné kapacity zariadení, považujeme požiadavku tohto BAT za splnenú.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

86. BAT má slúžiť na zníženie spotreby energie pomocou kontinuálneho odlievania pásov takmer čistého tvaru, ak to umožňuje kvalita a zmes produktov z vyrobených akostných tried ocele.

Opis

Odlievanie pásov takmer čistého tvaru znamená kontinuálne odlievanie ocele na pásy menšej hrúbky ako 15 mm. Proces odlievania sa kombinuje s priamym valcovaním za horúca, chladením a natáčaním pásov bez pece na opakovaný prechodný ohrev, používanej pri konvenčných technikách liatia, napr. pri kontinuálnom odlievaní dosiek alebo tenkých dosiek. Odlievanie pásov teda predstavuje techniku na výrobu plochých oceľových pásov s rôznymi šírkami a s hrúbkou menej ako 2 mm.

Uplatniteľnosť

Uplatniteľnosť závisí od vyrobených akostných tried ocele (napr. s týmto procesom nemožno vyrobiť ťažké pláty) a od portfólia výrobkov (skladba výrobkov) jednotlivého oceliarskeho zariadenia. V existujúcich zariadeniach môže byť uplatniteľnosť obmedzená dispozičným riešením a priestorom, ktorý je k dispozícii (keďže napr. renovácia s odlievačom pásov si vyžaduje približne 100 m na dĺžku).

Stav plnenia predmetnej podmienky

V podmienkach USSK nie je aplikovateľná požiadavka predmetného BAT z hľadiska dispozičného riešenia jednotlivých výrobných uzlov.

Zhodnotenie plnenia predmetnej podmienky

Podmienka splnená v celom rozsahu.

Spracoval:

útvar GM pre environment

Košice, február 2015