Návrh vedľajších produktov prevádzky Vysoké pece spol. U. S. Steel Košice, s.r.o

Primárny cieľom prevádzky Vysoké pece spol. U. S. Steel Košice, s.r.o je výroba oceliarenského   surového železa z prvotných resp. tiež z druhotných surovín oxidačno-redukčnými procesmi prebiehajúcimi počas tavenia vsádzky vo vysokých peciach č.1, č.2 a č.3. V rámci zabezpečenia primárneho cieľa prevádzky využívanými technologickými procesmi vznikajú aj látky alebo veci, ktoré sa považujú v zmysle legislatívnych predpisov za vedľajšie produkty.

Vedľajšie produkty vznikajúce v prevádzke Vysoké pece:

- Vysokopecná troska

Opis výrobného procesu (činnosti) a miesto vzniku:

Pri výrobe oceliarenského surového železa ako hlavného produktu vznikajú vo vysokej peci dva dôležitejšie produkty a to vysokopecná troska a vysokopecný plyn. Vysokopecný plyn (ďalej VPP) je plne  zúžitkovateľný v technologických  zariadeniach spol. U. S. Steel  Košice ( ďalej USSK ) ako dôležitý zdroj energie. Troska vo vysokopecnom procese vzniká roztavením hlušiny rúd a troskotvorných prísad s následným roztavením popola koksu. Je to  zliatina kovových oxidov a nekovových prvkov ( Fe, Ca, Si, Mn, Al, P, atď. ), ktoré navzájom tvoria chemické zlúčeniny a roztoky. Hlavnou úlohou trosky vo vysokopecnom procese je rozpúšťať nežiadúce zložky spracovávanej suroviny ( vsádzky ) a vytvárať z nich zlúčeniny, ktoré sa ďalej koncentrujú do jednotnej tekutej fázy. Týmto procesom sa dosiahne oddelenie nežiadúcich zložiek od vyrábaného kovu. Roztavená troska vytvára v nísteji nad surovým železom aj oxidačnú vrstvu, ktorá chráni surové železo pred oxidáciou, čím zabezpečuje podmienky pre výrobu železa požadovaných vlastností. Troska má obsahovať čo najmenej zhutňovaného kovu – surového železa.

Troska je odpichovaná z vysokej pece spolu so surovým železom pri teplote okolo 1536oC. Systémom troskových žľabov je troska usmerňovaná do pániev tzv. kalichov, ktoré sú umiestnené na troskových vozoch. Odtiaľ je vysokopecná troska odvážaná na ďalšie spracovanie.

Údaj o spôsobe úpravy resp. ďalšieho spracovania:

Tekutá vysokopecná troska sa z troskových vozňov vylieva do troskových jám za účelom ďalšieho spracovania na produkty:

- troska vysokopecná granulovaná (granulát )

- umelé hutné kamenivo a štrkovina z vysokopecnej trosky – UHKT VP

Granulát

Vzniká rýchlym ochladením tekutej vysokopecnej trosky prostredníctvom vody tzv. mokrou granuláciou.  Je to anorganický, zrnitý, sypký materiál. Maximálny rozmer jednotlivých granúl je 30 mm.

UHKT VP

Vzniká drvením a triedením  stuhnutej vysokopecnej trosky v pojazdnej a hlavnej štrkovni nachádzajúcej sa v areáli USSK. Vyrábané frakcie od 0/4 mm až po max. frakciu 70/150 mm.

Spôsob nakladania alebo účel, na ktorý sa odovzdáva (využíva):

Granulát nachádza externé použitie pri výrobe:

- portlandských troskových cementov

- vysokopecných cementov

- zmesných cementov

- k výrobe hydraulického vápna

- ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest

UHKT VP nachádza externé použitie:

- ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

- zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a iných plôch

- terénne úpravy, zásypy a pod.

Expedícia granulátu a UHKT VP sa realizuje železničnými vagónmi alebo nákladnými vozidlami.

- Vysokopecný kal

Opis výrobného procesu (činnosti) a miestovzniku:

Pri výrobe oceliarenského surového železa ako hlavného produktu vo vysokých peciach  vzniká vysokopecný  plyn, ktorý po prechode vsádzkou vysokej pece je dvojstupňovým čistením zbavovaný tuhých podielov. Hrubé čistenie VPP prebieha v prašníkoch vysokých pecí, jemné čistenie v skrúbroch a Venturiho práčkach. Výsledkom jemného čiasteniaVPP je vysokopecný kal.

Jemné tuhé podiely z VPP zachytené vo forme kalu sú odvádzané do usadzovacích nádrží typu dorr, kde na uvedených zariadeniach dochádza k jeho sedimentácii za účelom zahustenia pre potrubnú dopravu na filtračnú stanicu. Tu dochádza k ďalšiemu odvodneniu kalu, čím sa následne tento kal môže dávkovať do aglomeračnej vsádzky. V prípade technickej poruchy na filtračnej stanici  sa kal dopravuje potrubnou cestou do havarijných betónových nádrží (ďalej HBN). Z filtračnej stanice resp. z HBN je kal dopravovaný automobilovou dopravou do priestoru krytej homogenizačnej skládky resp. rudiska pre zapracovanie do celkovej aglomeračnej vsádzky.

Údaj o spôsobe úpravy resp. ďalšieho spracovania:

Zníženie podielu vody vo vysokopecnom kale na filtračnej stanici resp. v HBN. Iné úravy sa nevykonávajú.

Spôsob nakladania alebo účel, na ktorý sa odovzdáva (využíva):

Vysokopecný kal zo zníženým obsahom vody je v rámci spol. USSK spätne využívaný v procese aglomerácie pre jeho vysoký obsah železa.

- Prach z prašníka VP

Opis výrobného procesu (činnosti) a miestovzniku:

Vzniká z primárneho čistenia VPP v tzv. prašníku. Prašník zároveň slúži aj ako dočasný zásobník na  zhromažďovanie zahyteného prachu. Z prašníka je prach dopravovaný pomocou dopravných pásov na KHS,  kde sa zároveň zapracováva do celkovej aglomeračnej vsádzky.

Údaj o spôsobe úpravy resp. ďalšieho spracovania:

Zachytený prach sa momentálne využíva bez akejkoľvek predchádzajúcej úpravy. Uvažuje sa predmetný prach upravovať do mikropeliet. Využívaním prachu vo forme mikropeliet sa zníži prašnosť resp. množstvo TZL pri manipulacii a pri vyrobe aglomeratu na spekacich pasoch

Spôsob nakladania alebo účel, na ktorý sa odovzdáva (využíva):

Prach z prašníka  VP je spätne využivaný z dôvodu využitia vysokého obsahu železa

- Prach z filtrácie VP

Opis výrobného procesu (činnosti) a miestovzniku:

Tekuté oceliarenské surové železo a tekutá vysokopecná troska sú v pravidelných intervaloch vypúšťané z vysokej pece. Systémom železových a troskových žľabov je ich tok usmerňovaný do troskových vozov (troska) a pojazdných miešačov (surové železo). Systém železových a troskových žľabov v jednotlivých odlievarňach DZ Vysoké pece je kompletne zakrytovaný a odsávaný. Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z  odlievarní VP filtrovaná cez látkový filter ( VP č.1) resp. elektroodlučovač (VPč.2 a č.3). Zachytený prach sa zhromažďuje v sile a následne prostredníctvom pásovej dopravy  je odvádzaný na krytú homogenizačnú skládku ( KHS ) na spätné využitie. V prípade havarijného vypustenia z vyrovnávacieho zásobníka ( sila ) je  prach  dávkovaný do mobilných prostriedkov s uzatvorenými nádobami a následne odvážaný na rudisko do zakladacích hromád. Z rudiska sa zapracováva do celkovej aglomeračnej vsádzky.

Údaj o spôsobe úpravy resp. ďalšieho spracovania:

Zachytený prach sa ďalej  využíva bez predchádzajúcej úpravy

Spôsob nakladania alebo účel, na ktorý sa odovzdáva (využíva):

Prach z filtrácie  VP je spätne využivaný z dôvodu využitia vysokého obsahu železa

Vysokopecný kal, prach z prašníkov VP ako aj prach z filtrácie VP sú súčasťou technológie prípravy aglomeračnej vsádzky a zlepšujú energetickú a materiálovú bilanciu výroby oceliarenského surového železa.

Spracoval:

Útvar GM pre environment

Dňa 4. 6. 2013