# EUROCAST Košice, s.r.o.,   Vstupný areál U.S.Steel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre  spoločnosť

# EUROCAST Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

„Stavba nových priestorov pre prístroj Spektrometer

v priestore výrobnej haly Zlieváreň 1 ”

# Marec  2009

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

3	Opis prevádzky

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## N    Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.6 | www adresa | www.eurocast.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti, | Ing. Adrián Jakubek Dipl.- Ing. Lothar Klinkenberg |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |
|  | DIČ | 2021806622 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 2751, NOSE-P 105.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I Oddiel :Sro, vložka č. 14717/V | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Kontaktná osoba | Ján Belej , tel. 0918555760 jan.belej@eurocast.sk |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EUROCAST Košice, s.r.o., koordinátor investícii |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 360 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievárne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane pretavovania produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď. príloha č.3 Výpisu z listu vlastníctva č. 895 Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 174/1,174/5-174/15, 174/31-174/34, 175,176/1-176/9,176/13,176/14,176/26-176/28 Parcelné čísla ,“ Stavby“ 168/22,174/5,174/7-174/12,176/2,176/4 -176/8,174/14,174/31-174/33,174/6,176/3,176/9,176/27 Viď. Príloha č. 4 – Kópia z katastrálnej mapy- bez zmeny Predmetná stavba je v jestvujúcej výrobnej hale na pozemku č. 176/5 , kat. územie Železiarne. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | -bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | -bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | -bez zmeny |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | EUROCAST Košice , s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 a zmien 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 1624-2586/2007/Wit570450105/Z2 2829- 6494/2007/Wit/570450105/Z3 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 6603-28766/2008/Wit570450105/K3 4791-20403/2008/Wit570450105/K2 6153-20588/2008/Haj/570970106/Z8 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 912-9863/2008/Wit/570450105/Z4 1639-2668/207/Wit/570450105/K1 |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie stavby pre „Stavbu nových priestorov pre prístroj Spektrometer v hale Zlieváreň 1 ” -o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ,stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa §8 odst. 2 písmena a) bod 1,zákona č. 245/2003Z.z. o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností ,ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 odst. 2 písmena b) bod 3, - na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa §8 odst. 2 písmena f) bod 1, - stavebného povolenia na stavbu, na zmeny stavby alebo udržiavacie práce podľa §8 odst. 2 písmena h) bod 1, 1.Dôvodom žiadosti o zmenu je vybudovanie nových priestorov pre umiestnenie prístroja Spektrometra vo výrobnej hale Zlievárne 1, v priestore taviarne. Účelom stavby je skvalitniť proces výrobného procesu na taviarni Zlievárne 1. Nové zariadenie nahrádza zariadenie ktoré doposiaľ bolo umiestnené v centrálnom laboratóriu . Umiestnenie prístroja v blízkosti taviaceho agregátu má výhodu v okamžitom spracovaní analýzy tekutého kovu. Zariadenie Spektrometra a zariadení potrebných k prístroju nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Prístroj Spektrometra je premiestnený z materskej firmy SILBITZ Guss , ostatné zariadenia sú nové. -miesto umiestnenia na prevádzke Zlieváreň I ,viď. Príloha č. 2 Projekt stavby spracovala firma : M - ART Ing. Martin Mico Rovné 126 09016 Rovné Stavbu realizovala firma : Ladislav Seregély Zombova 11 040 11 Košice Stavba bola realizovaná v termíne : 10.12.2008 - 20.3.2009 |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. |  |
| --- | --- |
| -viď. zmeny v bode 5.4 |

3. Opis prevádzky

| 3.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| Charakteristika stavby: Objekt Spektrometra bude slúžiť pre účely prevádzky t.j. pre kontrolu akosti tekutého kovu - analýzou zloženia materiálu. Je osadený v hale Zlievárne 1 , v priestore medzi vodorovnými osami „ G – F „ a vertikálnymi osami 13 – 14 „ v blízkosti indukčných pecí JUNKER, výškovo v úrovni navážacich vozíkov na + 2,400. Budova pozostáva z dvoch miestnosti účelovo zriadených pre potreby meracieho zariadenia. Vstupná miestnosť bude slúžiť ako vzduchový filter a zároveň pomocný priestor , v ktorom sú umiestnené elektrické brúsky pre prípravu skušobných vzoriek. V miestnosti spektrometra je osadený samotný merací prístroj s príslušenstvom. Miestnosti sú klimatizované na požadovanú teplotu 22°C s kolísaním teploty 2 - 3 °C s prívodom čerstvého vzduchu potrubím z vonkajšieho prostredia. Obvodové konštrukcie budovy sú realizované z nehorľavých materiálov so zohľadnením tepelno – technických požiadaviek na zníženie energetickej náročnosti stavby. Dopravné napojenie v rámci areálu sa nemení, ostáva podľa doterajšieho riešenia. Stavba je osadená do nevyužitého priestoru, komunikačne sa včlení do jestvujúcej prevádzky. Stavba a technologické vybavenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pôdorys a rez - príloha č.6 POPÍS ZARIADENIA : SPEKTROMETER - typ ARL 3460 – 1303 je vysoko výkonný prístroj, ktorý zahrňuje systém na ovládanie a spracovanie dát na základe mikroprocesorov. Spektrometer a jeho obslužná zdrojová jednotka sú navrhnuté na prevádzku s plným počítačovým ovládaním. Analýza vzorky na spektrometri ARL 3460 – 1303 je spojená s optickým vybudovaním malého množstva vzoriek v elektrickom výboji. Rôzne vlnové dĺžky prvku, ktorý sa vyskytuje vo výboji sa rozptyľuje mriežkovým disperzným systémom v spektrometri a výstupné štrbiny v ohniskovej rovine izolujú špecifikované vlnové dĺžky. Svetlo cez každú výstupnú štrbinu sa vedie tak, aby dopadlo na katódu fotonásobiča, po jednom pre každú spektrálnu čiaru, ktorá je tak izolovaná. Každý fotonásobič vytvára výstup, ktorý je úmerný prijímanému sveteľnému signálu, nabíja kondenzátor a vytvárané napätie je priamo úmerné integrovanej intenzite danej spektrálnej čiary. Tieto napätia sa merajú analógovo a potom upravujú do digitálnej formy , spracovanie na koncentráciu za použitia pracovných kriviek, ktoré boli zostrojené na základe analyzovaných štandardných vzoriek. BRÚSKA SPEKTRAL PG – je určená na prípravu vzoriek pre optické spektrometre. Brúsne rameno je umiestnene z prednej časti stroja a týmto je zabezpečená ľahká manipulácia. Spektral PG je hlavne vhodný na brúsenie veľmi tvrdých materiálov ako napr. biele liatiny. Taktiež je možné brúsiť iné materiály pri použití špeciálnych brusných kotúčov ktoré sa dajú veľmi ľahko vymeniť. Zvislý pohyb Z axis brusnej hlavy je motorizovaný s digitálnym nastavením na obrazovke s presnosťou 0,01 mm. Vzorka môže byť uchytená : vo zveráku, elektromagneticky alebo mechanicko magneticky. Uchytenia sú k dispozícii ako príslušenstvo. Spektral PG je vybavený bezpečnostným zariadením ktoré umožňuje rýchle zastavenie brusného kotúča. Stroj je vybavený zariadením ktoré zabraní chodu stroja pri otvorení krytu. Stroj má chladiaci recirkulačný systém, kde chladenie je vykonávané jednou vodnou tryskov. Systém môže byť taktiež použití na čistenie stroja. Technické parametre: Výkon 1,1 KW Brúsny kotúč ø 150 mm Rýchlosť kotúča 2800 rpm Rozmer 710 x 530 x 670 mm Brúsenie manuálne Príloha č. BRÚSKA SPEKTRAL 350 – dvojitá tanierová brúska. Dvojitá tanierová brúska je vhodná na dosiahnutie rovinných plôch železnej alebo oceľovej vzorky pre použitie spektroskopickych analýz . Brúska ma dva nezávislé poháňané brusné kotúče 350 mm ktoré sú vyvážené dynamicky pre tichý chod a rýchlosť každého disku môže byť stanovená na 1400 rpm alebo 2800 rpm otáčok na minútu. Hrubé a jemné brúsenie môže byť uskutočnené na tom istom stroji. Brúska je vybavená špeciálnym odsávacím zariadením . Stroj je vybavený bezpečnostným zariadením ktoré umožňuje blokovať spustenie motorov pri otvorenom kryte. Technické parametre : Výkon 2,2 KW , 380 V Rýchlosť disku 1400 / 2800 rpm Rozmer disku ø 350 Rozmer 1000 x 530 x 950 Príloha č. KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - priestory sú vybavené klimatizačnou jednotkou Firmy YORK model RRHC 18 – 27 a Model YKHC 18 - 24 Prílohy č . 9 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - zariadenie je zmontované zo systému VENTO a riadiaca jednotka je systém REMAK. Prílohy č. 8 |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

- stavba a v nej zabudované technologické zariadenia neprodukujú žiadne emisie znečisťujúce ŽP

4.   Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

-  v priebehu realizácie stavby  nevznikli žiadne odpady

L   Stručné zhrnutie údajov a informácií

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa EUROCAST Košice ,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti 1.Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie stavby pre „Budova spektrometra v hale Zlieváreň 1“ a zároveň spol. EUROCAST Košice, s.r.o. žiada o zmenu IP v znení zákona 245/2003 Z.z. §8 odst. 2 písmena a) bod 1, písmena b) bod 3, písmena f) bod 1, písmena h) bod 1, 1.Dôvodom žiadosti o zmenu je vybudovanie nových priestorov pre umiestnenie prístroja na určovanie chemickej analýzy kovov – Spektrometra. Objekt Spektrometra bude slúžiť pre účely prevádzky t.j. pre kontrolu akosti tekutého kovu – analýzou zloženia materiálu. Je osadený v hale Zlievárne 1 , v priestore medzi vodorovnými osami ”G - F” a vertikálnymi osami ”13 -14” v blízkosti indukčných pecí JUNKER, výškovo v úrovni navážacich vozíkov na + 2,400. Budova pozostáva z dvoch miestnosti účelovo zriadených pre potreby meracieho zariadenia. Vstupná miestnosť bude slúžiť ako vzduchový filter a zároveň pomocný priestor , v ktorom sú umiestnené elektrické brúsky pre prípravu skúšobných vzoriek. V miestnosti spektrometra je osadený samotný merací prístroj s príslušenstvom. Miestnosti sú klimatizované na požadovanú teplotu 22°C s prívodom čerstvého vzduchu potrubím z vonkajšieho prostredia Popis zariadenia : Spektrometer – typ ARL 34- 1303 je vysoko výkonný prístroj ktorý zahrňuje systém na ovládanie a spracovanie dát na základe mikroprocesorov. Spektrometer a jeho obslužná zdrojová jednotka sú navrhnuté na prevádzku s plným počítačovým ovládaním. Brúska Spektral PG – je určená na prípravu vzoriek pre optické spektrometre. Stroj je vybavený zariadením ktoré zabraní chodu stroja pri otvorení krytu. Stroj má chladiaci recirkulačný systém, kde chladenie je vykonávané vodnou tryskou. Systém môže byť taktiež použití na čistenie stroja. Technické parametre: Výkon 1,1 kW Brúsny kotúč Ø 150 mm Rýchlosť kotúča 2800 rpm Brúska Spektral 350 - dvojitá tanierová brúska. Je vhodná na dosiahnutie rovinných plôch železnej alebo oceľovej vzorky pre použitie spektroskopickych analýz. Brúska ma dva nezávislé poháňané brúsne kotúče 350 mm ktoré sú vyvážené dynamicky pre tichý chod a rýchlosť každého disku môže byť stanovená na 1400 rpm alebo 2800 rpm otáčok za minútu. Brúska je vybavená špeciálnym odsávacím zariadením. Klimatizačná jednotka – priestory sú vybavené klimatizačnou jednotkou firmy YORK model RRHC 18 – 27 a model YKHC 18 – 24. Vzduchotechnické zariadenie – zariadenie je zmontované zo systému VENTO a riadiaca jednotka je systém REMAK. |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlieváreň I -prevádzka Zlieváreň II -prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. -Bez zmeny Základný opis prevádzky Zlieváreň II Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t . Základný opis prevádzky Modeláreň -Bez zmeny |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky- bez zmeny Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. U.S.Steel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalšich vplyvov prevádzky na životné prostredie Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Postupná likvidácia starých technologických zariadení a náhrada novými s účinnými látkovými filtrami má pozitívny vplyv na životné prostredia. |
| 6 | Opis stavu územia- bez zmeny |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi -bez zmeny |
| 8 | Opis monitoringu -bez zmeny |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Postupnou inštaláciou nových ZZO s vysoko účinnými filtračnými kazetami s mikrovláknom a cyklónom sa výrazne zvýši zachytávanie TZL . V prevádzkach Zlievárni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom merítku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Slovenská inšpekcia životného prostredia ,IŽP Košice |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice –Šaca |
| 5 | Magistrát mesta Košice |
| 6 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOH |
| 7 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOO |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

..............................................

Ing. Adrián Jakubek

konateľ  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

..............................................

Dipl.- Ing. Lothar Klinkenberg

Splnomocnený zástupca  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

### Dátum  :  25.3.2009

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností –bez zmeny | 3 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmeny |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
|  | Príloha |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P . č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
|  | - |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
|  | Nepožaduje sa |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
| P. č. |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z OR | 1 |
| 2 | Schematický nákres umiestnenia kabín v prevádzke ZL 1 | 2 |
| 3 | List vlastníctva č. 895 | 3 |
| 4 | Kópia katastrálnej mapy | 4 |
| 5 | Zoznám projektantov a ich osvedčenia a; b; | 5 |
| 6 | Rez stavby A – A, B – B, pôdorys a; b; | 6 |
| 7 | Servisný list Spektrometra a; b; | 7 |
| 8 | Vzduchotechnika a; b; c; d; e; ( manuál bude predložený pri kolaudácii) | 8 |
| 9 | Klimatizačná jednotka a; b; c; ( manuál bude predložený pri kolaudácii) | 9 |
| 10 | Stavebný denník a odovzdanie stavby ( pre rozsah bude predložený pri kolaudácii) |  |
| 11 | Atesty stavebných materiálov 5 x ( budú predložené pri kolaudácii) |  |
| 12 | Osvedčenie stavbyvedúceho | 12 |
| 13 | Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie | 13 |
| 14 | Vyjadrenie ORHaZZ v Košiciach k stavbe ( bude predložené pri kolaudácii) |  |
| 15 | Vyjadrenie RÚVZ v Košiciach (bude predložené pri kolaudácii) |  |
| 16 | Správa z inštalácie a školenia Spektral 350 a Spektral PG | 16 |
| 17 | Vyhlásenie o zhode brúsky Spektral 350 | 17 |
| 18 | Vyhlásenie o zhode brúsky Spektral PG a; b; | 18 |