# Žiadosť o zmenu  povolenia prevádzky

# Spaľovňa odpadov - Termovalorizátor

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Stavba: Turbína a pomocné zariadenia

jún 2008

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | KOSIT |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | a.s. |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | www adresa | www.kosit.sk |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Anna Makatúrová Zástupca generálneho riaditeľa poverená zastupovaním pred orgánmi štátnej správy pre životné prostredie vrátane IPKZ |
| 1.8 | IČO | 36 205 214 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 90001, NOSE-P 109.03 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel:Sa vložka č. : 1169/V | Príloha č. | 2 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Anna Makatúrová (t.č. 055/7270714, mobil: 0907918114) e-mail: makaturova@kosit-as.sk - štatutárny zástupca Ing. Peter Chovan (t. č. 055/7270766, mobil: 0918696184) e- mail: chovan@kosit-as.sk - pre IPKZ, Ing. arch. Viliam Kolesnáč- (t.č. 055/6234447) Projektovo- inžinierska kancelária, Letná 42, Košice, e- mail: kolesnac@iol.sk - vo veciach projektovej dokumentácie vypracovanej pre stavebné povolenie |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | KOSIT a.s., odd. legislatívy a životného prostredia, Rastislavova 98, 043 46 Košice, t.č. 055/7270766 |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor, stavba : Turbína a pomocné zariadenia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Košice IV, mestská časť Barca, so sídlom spoločnosti na ul. Rastislavova č. 98, Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Stavba Turbíny a pomocných zariadení nemá žiadne nároky na zábery poľnohospodárskeho a lesného fondu, nevyžiada si rúbanie rastlej zelene. Stavba sa nachádza v oplotenom a stráženom areály Spaľovne odpadov - Termovalorizátora. V blízkosti územia stavby sa nachádza vedenie dažďovej, splaškovej kanalizácie a vedenie vonkajšieho vodovodu. Všetky spomenuté vedenia sú vnútroareálové. Na osadenie nových stavebných objektov sa vytvoria základové konštrukcie v zatrávnenej časti vnútroareálového priestoru. Stavebné práce budú sústredené v juhozápadnej časti areálu t.j. vedľa jestvujúcej budovy - Odškvarovňa a pri zariadeniach na čistenie spalín. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor bez zmeny, Turbína a pomocné zariadenia stálu obsluhu, ktorú budú zabezpečovať 2 pracovníci / zmenu, t.j. celkom 8 pracovníkov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | stavba: začatie – 11/2008 predpoklad ukončenia – 12/2009 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.2. Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň - Priamo napojená činnosť (v zmysle zákona § 2 ods. 4 písm. a) zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov) Turbína a pomocné zariadenia |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | väčšia ako 10 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Fond pracovnej doby : 3 zmenná, 7 dní v týždni Prevádzka : cca 8000 hodín/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2006 | R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, R 12 Úprava odpadov pred činnosťou R1, R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku), D 10 Spaľovanie na pevnine, D 13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12, D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 5.1.1 Spaľovne odpadov komunálnych s projektovanou kapacitou > 3 t za hodinu |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Príloha č. | 8 |
|  |  | Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia , Adlerova 29, 040 22 Košice č.j. OPaK 2008/00603-4 zo dňa 24.4.2008 v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Košice Rozhodnutie o umiestnení stavby mestská časť Košice- Juh, č.j.122/05-Gj zo dňa 02.02.2005 Rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia č.j. MK-07/68154-002/IV/ zo dňa 01.03.2007 - rozhodnutie Mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, Košice č.j. MK-08/218997-02/IV/ zo dňa 25.6.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
| 4.5 | Projektant | Názov stavby: Turbína a pomocné zariadenia Spracovateľ projektu: Projektovo –inžinierska kancelária, Adresa: Letná 42, Košice, tel/ fax: 055/634447 Ing. arch. Viliam Kolesnáč – zodpovedný projektant Letná 42, Košice, autorizovaný architekt pod reg. číslom: 11173AA v kategórii Pozemné stavby Ing. Jozef Steranka – zodpovedný projektant v časti statika Kurská 24, 040 22 Košice, Projektovo – inžinierska kancelária, Adresa: Letná 42, Košice, tel/ fax: 055/634447, e-mail: steranka@iol.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*2_4 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Komplexné priemyselné stavby Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*4-1 v kategórii Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia Projektovanie pozemných stavieb Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*3-1 v kategórii Statika stavieb Ing. Igor Vrzguľa – zodpovedný projektant časť technológia PRING s.r.o., Dénešova 29, 0,4011 Košice, Tel/ fax: 055/6325388, e-mail: pring@dodo.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 1339*Z*14 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Terézia Gallerová – zodpovedný projektant časť zdravotechnická inštalácia Senný trh 2,040 01 Košice Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3570*TA*5-1 v kategórii Technické,technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Zdravotechnické zariadenia a inštalácie Ing. Peter Weag – zodpovedný projektant časť elektroinštalácia Irkutská 10, 04012 Košice, tel: 0903608140, e-mail: weag@sg-kosice.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 4857*Z*14 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
| 4.5 | Projektant | Ing.Jaroslav Bak - zodpovedný projektant časť vzduchotechnika Viedenská 27, 040 13 Košice, mobil: 0903/ 525755,e-mail: jaroslavbak@iol.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 4742*SP*I4 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Ing.Milan Sinčák - zodpovedný projektant časť parovod Popradská 58/B, 040 11 Košice, tel/fax: 055/ 6431817, e-mail: sinpan@stonline.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3322*Z*5-2,4 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Ing.Jaroslav Lipták - zodpovedný projektant časť spevnené plochy Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel/fax: 055/ 6257571 Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 0204*SP*A2 v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby Ing. Peter Mantič - zodpovedný projektant časť požiarna ochrana tel.: 0903608894 Špecialista požiarnej ochrany pod registračným číslom 8-025 |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Na základe výberového konania |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | 180 000 000 Sk |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Katastrálne územie: Košice – Barca, číslo k. ú.: 827 380, pozemok, parcelné číslo: 2707, 2715, 2705/1, evidované na liste vlastníctva 2626 v k. ú. 827 380 Košice – Barca Vlastník : KOSIT a.s. Rastislavova 98,040 01 Košice, IČO: 36205214 |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Uvedené na liste vlastníctva č. 2626 v k. ú. 827 380 Košice – Barca Pozri prílohovú časť, príloha č. 1 Vlastník : KOSIT a.s. Rastislavova 98,040 01 Košice, IČO: 36205214 |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | stavebné objekty: SO 01 Turbína SO 02 Nádrž pod chladiace veže SO 03 Prípojka VN SO 04 Stavebné úpravy trafostanice SO 05 Spevnené plochy SO 06 Kompresorovňa SO 07 Kanalizačná prípojka |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové objekty | prevádzkové súbory: PS 01 Turbína ČPS 1.01 strojno-technol. zariadenia turbíny ČPS 1.02 úprava technologickej vody ČPS 1.03 chladenie technologickej vody PS 02 Parovod ČPS 2.01 parovod ČPS 2.02 technologické OK PS 03 Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu PS 04 Trafostanica a elektrorozvodňa PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technológiu PS 06 MaR ASRTP PS 07 Dieselagregát Podrobnosti k jednotlivým stavebným a prevádzkovým súborom pozri v prílohe „ Projekt pre stavebné povolenie“ |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR Rastislavova 98, 043 46 Košice okres: Košice IV |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | 22 |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ sa týka: - stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, „konanie o povolení predmetnej stavby“ - v oblasti povrchových a podzemných vôd V zmysle § 8 ods. 2 písm. b), zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, bod 2: “konanie o povolenie uskutočniť, zneniť alebo odstrániť vodnú stavbu“, bod 3: „konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd“ - v oblasti odpadového hospodárstva: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ „konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg...“,rozšírenie súhlasu o odpad kategórie „N“ č.13 02 05) v oblasti ochrany zdravia ľudí: V zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ „na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov“ V zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ „na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov“ |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

1. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY: Prehľad mapových podkladov: Na spracovanie celkovej situácie slúžila situácia stavby: (pozri v prílohách „KOSIT - situačná schéma - Turbína“). Príprava územia pre výstavbu: Podľa dostupných podkladov nevedú cez dotknuté pozemky verejné siete. S priebehom výstavby nesúvisia žiadne obmedzenia a prekládky vnútroareálových vedení. Pri výstavbe kanalizačnej prípojky bude potrebná rozkopávka vnútroareálovej komunikácie. Stavebné práce budú vykonávané tak, aby bola čo najmenej obmedzená dopravná prevádzka na vnútroareálových komunikáciach. Zároveň bude zabezpečené ich čistenie pri pohybe stavebných mechanizmov. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE : 2.1 Urbanistické a architektonické riešenie Architektonické a výtvarné riešenie: Z hľadiska architektonického a výtvarného riešenia je stavba jednoduchá. Riešené stavebné objekty sú navrhované vzhľadom na potreby prevádzkových súborov. Novonavrhované sú budovy stavebných objektov: SO 01 Turbína a SO 06 Kompresorovňa. Jestvujúca, v súčastnosti nevyužívaná, budova trafostanice sa pre potreby objektu SO 04 stavebne upraví. Budova turbíny je navrhovaná s rozmermi 14,65x11,23m s výškovou úrovňou strechy +14, 83m, zastavaná plocha budovy je 165 m2. Budova kompresorovne je navrhovaná s rozmermi 4,4x8,3m s výškovou úrovňou strechy +3,9m, zastavaná plocha: 36 m2 Obvodový plášť a strechy budov sú navrhované z lakoplastového trapézového plechu. Obidve budovy –turbína a kompresorovňa majú jednostranný – pultový sklon strechy. V obvodovom plášti sú navrhované otvory – vráta, vetracie mreže. Na budovu turbíny naväzuje vonkajšie oceľové schodisko. Budova trafostanice je jestvujúcou dvojpodlažnou budovou s rozmermi 6,7x11,5m s výškovou úrovňou atiky 8,1m. Chladiace veže budú uložené v železobetónovej otvorenej nádrži s výškou steny 2,5m od terénu s pôdorysnými rozmermi 10,2x18,7m, so spevnenou plochou 4x10,25m. Zastavaná plocha nádrže pre chladiace veže je 232 m2. Stavebno-technické riešenie: Základové konštrukcie pre jednotlivé stavebné objekty sú zväčša pásové do nezamŕzajúcej hĺbky. Základový blok pod turbínu je tuhé kvádrové teleso s vaňou a s vytvorením rozličných úrovní na kotvenie potrebnej technológie. Nádrž pod chladiace veže je založená na základovej doske. Úroveň podlahy v budove turbíny a kompresorovne je na úrovni ( 0,000 m , pôvodný terén je na úrovni –0,100 m. Úroveň dna nádrže pod chladiace veže je na úrovni -1,0m. Po celom obvode objektu turbíny a kompresorovne je pod obvodovým plášťom navrhovaný betónový sokel. Hlavné nosné konštrukcie: Hlavné nosné konštrukcie sú oceľové a železobetónové. Budova turbíny je navrhovaná ako priestorová prútová konštrukcia stužená vo vodorovnom a zvislom smere. Vodorovné stuženie zabezpečuje plošina na úrovni +5,62m a priehradové stuženie strechy. Zvislými stužidlami sú diagonály umiestené v stenách. Na nosníkoch žeriavovej dráhy bude inštalovaný mostový elektrický žeriav rozpätia 10 m a nosnosti 5 t s pojazdom na úrovni +11,85m. Vonkajšie schodisko je navrhované z lomených šikmých prostých nosníkov. Nádrž pod chladiace veže nosná konštrukcia je železobetónová, tvoria ju obvodové steny a doska dna. Kompresorovňa je navrhovaná ako oceľová konštrukcia, ktorej priečnu väzbu tvorí plnostenný väzník – rámová priečľa. Strecha je horizontálne stužená, steny sú stužené diagonálami v pozdĺžnom smere. 2.2 Technológia hlavnej výroby Hlavným programom je výroba elektrickej energie v parnej kondenzačnej turbíne typu akcie a reakcie s jedným valcom s tromi radmi prúdov: 9,72 at – 3,9 at – 0,44 at. Zariadenia turbíny budú dodané ako kompletná finálna dodávka talianskeho dodávateľa. -značka a typ parnej turbíny: 1 ks, značka F.Tosi, typ TV 11/S -Stály maximálný výkon: 8000 kW na svorkách alternátora -Max. využiteľný výkon: 7200 kW -Výroba elektrickej energie: pozri. PS 04 -Počet otáčok turbíny : 3000 ot/min -Prietok pary : 42 t/h max. -Tlak pary : 54 bar max. -Teplota pary : 450°C priemerne Zdrojom energie pre výrobu elektrickej energie v turbíne je prehriatá para vyrobená v existujúcom kotly K1 a po rekonštrukcii aj kotla K2 prevádzky Spaľovňa odpadov- Termovalorizátor a.s. KOSIT. Potrubím parovodu PS 02 dopravená prehriatá para expanduje v parnej turbíne. Turbína poháňa alternátor a tak premieňa - vyrába elektrickú energiu. Zvyšná para kondenzuje v chladiči a čerpadlom je dopravovaná na odplynenie v existujúcom odplyňovači z ktorého je exist. čerpadlami opäť dopravená ako napájacia voda do kotlov na výrobu pary. Chladenie zvyšnej pary v kondenzátore zariadení turbíny zabezpečuje voda, ktorá po ohriatí v kondenzátore je chladená v 6 dvojiciach chladiacich mikroveží. Dodatková voda pre výrobu pary v kotloch je zabezpečovaná v existujúcej úpravni technologickej vody a náväzne ďalej upravovaná. 2.3 Požiadavky na dopravu: Vstup do areálu je zabezpečený vnútroareálovou komunikáciou – odbočkou od vrátnice. Spevnená plocha s asfaltovým povrchom dopĺňa jestvujúce spevnené plochy a to tak, aby umožňovala prístup pracovníkov a vozidiel k jednotlivým objektom. V rámci riešenia stavby nie je potrebné navrhovať zvislé a vodorovné dopravné značenie. 2.4 Úpravy plôch a priestranstiev: Priestranstvo okolo budovy turbíny bude sadovnícky upravené – zatrávnením. Celková rozloha upravovaných plôch je 11 m2 . 2.5 Starostlivosť o životné prostredie: Vetranie pracovných priestorov bude nútené pomocou ventilátorov. Stavba nemá výrazný negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výrobe elektrickej energie nevznikajú plynné a tuhé emisie. Budovanie spevnenej plochy zaberie časť trávnika a môže sa znehodnotiť jestvujúci trávnatý porast. Po vybudovaní spevnených plôch je potrebné obnoviť jestvujúci trávnik Nádrž pod chladiacimi vežami je napojená cez prípojku na jestvujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu s odtokom 30 m3.h-1 cez prepadovú šachtu. 3. Spotreba surovín, materiálov, energií, palív a vody Elektrická energia: 33 kW, 400V, 50Hz 230V, 50Hz Chladiaca voda : 2000 m3/h, max. 30°C Stlačený vzduch : 20 Nm3/h , tlak 0,6-0,7 MPa 4.PODZEMNÁ VODA: Podľa záverečnej správy geologického prieskumu je hladina podzemnej vody v úrovni cca - 4 m od navrhovanej podlahy. 5.KANALIZÁCIA : Použitá voda – nezaolejovaná a inak neznečistená voda z procesu chladenia je prebytočná a je navrhované jej odvedenie cez kanalizačnú prípojku do vnútroareálového vedenia kanalizácie a to v množstve 30 m3h-1. Napojenie nádrže pod chladiacimi vežami na kanalizáciu je navrhované prostredníctvom prepadovej šachty. 6.ZÁSOBOVANIE VODOU: Stratová voda ( v procese chladenia) v množstve cca 60 m3/h: 30 m3/h odpar + 30m3/h odpadová voda - je doplňovaná z existujúcej úpravne vody. Doplnková voda je dopravovaná čerpadlami z nádrže jestvujúcej úpravne vody do nádrže pod chladiacimi vežami. 7.Elektrická energia: VN prípojka je navrhovaná z existujúcej trafostanice do upravovaného objektu samostatne stojacej trafostanice, kde bude umiestnené 1x1000 kW a 1x1000kW rezervné trafo a elektrorozvádzače. V objekte trafostanice bude umiestené distribučné trafo určené na distribúciu vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete v plnom rozsahu. Elektrická energia potrebná na prevádzku parnej turbíny a plánovaných stavieb bude spätne nakupovaná v dohodnutých tarifách. 8.ostatné energie Záložný zdroj – dieselagregát s výkonom 150 kW bude zabezpečovať chod zariadení nevyhnutných na prevádzku parnej turbíny při výpadku elektrickej energie. stlačený vzduch: Zariadenia na výrobu, filtráciu a sušenie stlačeného vzduchu sú umiestnené v zateplenom stavebnom objekte kompresorovne a vzdušník je umiestnený vo vonkajšom prostredí vedľa kompresorovne. Stlačený vzduch bude používaný pre ovládanie pneumatických armatúr, zariadení turbíny a pre zariadenia a filtre ďalších dvoch plánovaných stavieb. Počet kompresorov : 2 ks - z toho 1 je 100% rezerva Výkon každého kompresora 130 l/s, 468 m3/h pri tlaku 0,8 MPa Počet adsorbčných sušičov: 2 ks - z toho 1 je 100% rezerva Výkon každého adsorbčného sušiča s regeneráciu, na vysušený tlakový vzduch TRB -40°C: 150 l/s , 540 m3/h pri tlaku 0,8 MPa Kapacita kompresorovne výroby stlačeného vzduchu: 380 m3/h pri tlaku 0,7 MPa Pracovný tlak vzduchu na výstupu z kompresorovne: 0,7 MPa 9.vzduchotechnika: zar. č. 1: Teplovzdušné vetranie budovy turbíny je riešené podtlakovým vetraním, odvod vzduchu o objeme 45 tis m3/hod zabezpečuje nástenný ventilátor s intenzitou výmeny vzduchu 20x/hod so 100 % zálohou. Ventilátor bude napojený na termostat a samočinne spúšťaný pri teplote nad 30ºC. zar. č. 2 Teplovzdušné vetranie trafostanice je riešené podtlakovým vetraním, odvod vzduchu o objeme 2100+1200 m3/hod zabezpečujú nástenné ventilátory s intenzitou výmeny vzduchu 10x/hod. Ventilátory budú spúšťané na termostat pri teplote nad 30ºC.

4.	Nakladanie s odpadmi

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Vznik odpadov v priebehu realizácie stavby a nakladanie s nimi: Pri stavebných prácach vzniknú tieto odpady začlenené do druhu a kategórie podľa 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov: Kód odpadu Názov odpadu Kategória 17 01 01 betón O 17 02 02 sklo O 17 04 05 železo a oceľ O 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 17 05 06 výkopová zemina O Celkové množstvo odpadu pri stavebných prácach: max. 10 t. Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení pri trvalej prevádzke zariadenia Turbína a pomocné zariadenia Pôvodca odpadov – vznik Kód odpadu Názov odpadu Kategória Množstvo odpadu 13 02 05 Nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje N 460 l/rok 15 01 02 Obaly z plastov O 10 kg/rok 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N 25 kg/rok 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov N 210 kg/rok 16 10 02 Vodné kvapalné odpady O 264 000 m3/rok 17 10 02 Vodný kvapalný odpad z odlučovačov kondenzátu zo vzduchu, iné ako 16 10 01 O 12 000 l/rok Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov Spoločnosť KOSIT a.s. má na zhodnocovanie a zneškodňovanie vlastných odpadov, (u ktorých nezabezpečuje ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie sama) uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami. Uzatváranie zmlúv zabezpečuje obchodné oddelenie spoločnosti podľa aktuálnej potreby. Zmluvy sú uzatvárané pre každý druh tak, že každý druh odpadu, ktorý spoločnosť nevie zatiaľ ďalej využiť, ponúkne na zhodnotenie, alebo zneškodnenie iným oprávneným organizáciám.

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice Zdôvodnenie žiadosti: KOSIT a.s z dôvodu realizácie projektu investičnej akcie „Turbína a pomocné zariadenia“, žiada o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia Integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. V horizonte rokov 2008, 2009 plánuje inštalovať kondenzačnú parnú turbínu s medziodberom pary. Pomocou turbíny sa bude vyrábať elektrická energia z nevyužitej pary, ktorá bude zabezpečovaná z existujúceho kotla K1 a po rekonštrukcii aj kotla K2 Spaľovne odpadov - Termovalorizátora. Vyrobená elektrická energia nezaťaží životné prostredie ďalšími emisiami (ovzdušie, voda, pôda) do životného prostredia, nakoľko je vyrobená z odpadového tepla vznikajúcom pri spaľovaní komunálneho odpadu – obnoviteľný zdroj energie, čo je nepochybne naplnenie požiadaviek kladených na BAT technológie. Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny |

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice |
|  | Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice |
|  | VVS, a.s. , podnikové riaditeľstvo , Komenského 50, Košice |
|  | Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice |
|  | Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, regionálny odbor Letná 27, 043 14 Košice |
|  | East Paper, spol. s r.o. Rastislavova 98, Košice |
|  | Ing. Arch. Viliam Kolesnáč, Projektovo – inžinierska kancelária, Letná 42, Košice |

## O)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:   Ing. Anna Makatúrová

Pozícia v organizácii:  Zástupca generálneho riaditeľa

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| --- | --- |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č.2630, 2626 | 1 |
| 2. | Výpis z obchodného registra Oddiel Sa, Vložka číslo 1169/V | 2 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | IPKZ | Vydané IŽP Košice – odbor IPKZ | 9.8.2007 | - | integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007 | 2 |
|  |  |  | 28.3.2008 | - | zmena a doplnenie rozhodnutia č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008 | 3 |
| 2. | Mesto Košice | 02.02.2005 | 02.02.2007 | Rozhodnutie o umiestnení stavby mestská časť Košice- Juh, č.j.122/05-Gj zo dňa 02.02.2005 | 4 |
|  |  | 01.03.2007 | 08.03.2009 | Rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia č.j. MK-07/68154-002/IV/ zo dňa 01.03.2007 | 5 |
|  |  | 25.06.2008 | 25.06.2010 | rozhodnutie Mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, Košice č.j. MK-08/218997-02/IV/ zo dňa 25.6.2008 | 6 |
|  |  | 28.08.2007 | - | Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu : Turbína a pomocné zariadenie Termovalorizátor KOSIT, a.s. – stanovisko č.j. A/2007/11836/457 zo dňa 28.8.2007 | 7 |
|  |  | 20.8.2007 | - | Útvar hlavného architekta mesta Košice „Turbína a pomocné zariadenia v areáli KOSIT a.s. – stanovisko k PD č.j. 2007/2929-Vá zo dňa 20.8.2007 | 8 |
| 3. | Mestská časť Košice – Barca | 17.07.2008 | - | Záväzné stanovisko zo dňa 17.7.2008 č.j.1282/2008 | 9 |
| 4. | Východoslovenská distribučná, a.s., Košice | 06.09.2007 | 06.09.2008 | Spaľovňa odpadov KOSIT – Žiadosť o pripojenie zdroja, stanovisko k projektu pre stavebné povolenie , č.j. 035/AMS/23007 zo dňa 6.9.2007 | 10 |
|  |  | 10.7.2008 | 24.9.2009 | Spaľovňa odpadov KOSIT – Predĺženie platnosti stanoviska k pripojeniu zdroja do distribučnej sústavy č.j. 167/AMS/2008 zo dňa 10.7.2008 | 11 |
| 5. | Krajský úrad životného prostredia Košice | 24.10.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie“ – vyjadrenie k stavebnému konaniu č.j. 2007/00808 zo dňa 24.10.2007 | 12 |
|  |  | 03.09.2007 | - | „Turbína a pomocné zariadenia, KOSIT a.s. Košice“- vyjadrenie podľa §28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 230/2005 Z.z. (vodný zákon) č.j. 2007/00671 zo dňa 3.9.2007 | 13 |
| 6. | Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice | 10.09.2007 | - | Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4362/3/2007 zo dňa 10.9.2007 | 14 |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 24.8.2007 | - | PD stavby „ Turbína a pomocné zariadenia“ – vyjadrenie č.j. 2007/06033-241/PPL zo dňa 24.8.2007 | 15 |
| 8. | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice | 11.07.2007 | - | „Rekonštrukcia spaľovne odpadov, III. Etapa – turbína , zmena inštalácie turbíny“ – stanovisko k príslušnosti Mesta Košice ako stavebného úradu v stavebnom konaní. č.j. 6177-22197/57/2007/Mil zo dňa 11.7.2007 | 16 |
| 9. | Obvodný úrad životného prostredia, Košice | 03.09.2007 | - | Rozhodnutie č.j. ŠS OO 2007/02316-2 zo dňa 3.9.2007, ktorým sa vydáva súhlas na povolenie stavby „Turbína a jej pomocné zariadenia“ | 17 |
|  |  | 06.09.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT, a.s. – vyjadrenia OÚ ŽP Košice č.j. OPaK 2007/02375-3 zo dňa 6.9.2007 | 18 |
|  |  | 22.8.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT, a.s. – vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenia, č.j. OPaK 2007/02375-2 zo dňa 22.8.2007 | 19 |
|  |  | 05.09.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT, a.s. č.j. ŠSOH 2007/02317-2 zo dňa 5.9.2007 | 20 |
|  |  | 04.09.2007 | - | „KOSIT a.s. Košice, Turbína a pomocné zariadenia“ – vyjadrenie orgánu ŠVS č.j. ŠVS –2007/02319-2 zo dňa 4.9.2007 | 21 |
|  |  | 24.4.2008 | - | Rozhodnutie ObÚ ŽP o neposudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.j. OPaK 2008/00603-zo dňa 24.4.2008 | 22 |
| 10. | SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy, 82511 Bratislava | 7.9.2008 | 7.3.2010 | Vyjadrenie k „Stavba Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT a.s. Kokšov- Bakša“ č.j. TD/2618/Je zo dňa 7.9.2007 | 23 |
| 11. | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice | 13.08.2007 | - | „ Žiadosť o vyjadrenie – KOSIT a.s. k výstavbe par. turbíny“ č.j. DW00/PV/Le/1277 č. j. 13.8.2007 | 24 |
|  |  | 31.08.2007 | - | Vyjadrenie Generelu USSK k PD pre stavebné konanie stavby „ Turbína a pomocné zariadenia“ zo dňa 31.8.2007č.j. ITES/4432/2007 | 25 |
| 12. | Obec Kokšov - Bakša | 28.08.2007 | - | Vyjadrenie k stavebnému povoleniu – Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT a.s., č.j. 221/2007 zo dňa 28.82007 | 26 |
| 13. | Obec Valaliky | 31.8.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor KOSIT a.s. – vyjadrenie k stavebnému povoleniu č.j. 754/07 zo dňa 31.8.2007 | 27 |
| 14. | Tepláreň Košice, a.s. | 03.09.2007 | - | Turbína a pomocné zariadenie – Termovalorizátor KOSIT – stanovisko pre stavebné povolenie č.j. TEKO/2007/039541 zo dňa 3.9.2007 | 28 |
| 15 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Košice | 10.08.2007 | - | „KOSIT, a.s. – Termovalorizátor – turbína a pomocné zariadenie“ – vyjadrenie k PD pre stavebné povolenieč.j.10539/2007/Ing. Se. Zo dňa 10.8.2007 | 29 |
| 16. | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach | 13.8.2007 | - | „Turbína a pomocné zariadenie, Termovalorizátor, investor: KOSIT, a.s. – stanovisko k projektovej dokumentácii stavby“, č.j. ORHZ – 2621/2007 zo dňa 13.8.2007 | 30 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje | Príloha č. |
| 1. | Rozhodnutie ObÚ ŽP o neposudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.j. OPaK 2008/00603-zo dňa 24.4.2008 | 22 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmien |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
| 1. | Rozhodnutie o umiestnení stavby mestská časť Košice- Juh, č.j.122/05-Gj zo dňa 02.02.2005 | 4 |
| 2. | Rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia č.j. MK-07/68154-002/IV/ zo dňa 01.03.2007 | 5 |
| 3. | rozhodnutie Mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, Košice č.j. MK-08/218997-02/IV/ zo dňa 25.6.2008 | 6 |
| 4. | Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu : Turbína a pomocné zariadenie Termovalorizátor KOSIT, a.s. – stanovisko č.j. A/2007/11836/457 zo dňa 28.8.2007 | 7 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
| 1. | „Turbína a pomocné zariadenia – Projekt pre stavebné povolenie“ | 34 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| 1. | Súhlas projektantov na zastupovanie pri integrovanom povoľovaní stavby „ Turbína a pomocné zariadenia“ | 31 |
| 2. | Kópia katastrálnej mapy v počte 2 ks | 32 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 1. | Výpis o zaplatení poplatku | 33 |
| P.č. | SP spevnené plochy SO 05 Spevnené plochy | Príloha č. |
| 1. | Žiadosť o stavebné povolenie – mesto Košice | 34 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| Skratka | Názov |
| --- | --- |
| PSO | Prekládková stanica odpadov |
| ObÚ ŽP | Obvodný úrad životného prostredia |
| KBÚ | Karty bezpečnostných údajov |
| CHÚV | Chemická úpravňa vody |
| CHL | Chemická látka |
| NCHL | Nebezpečná chemická látka |
| CHP | Chemický prípravok |
| NCHP | Nebezpečný chemický prípravok |
| PSO - SZ | Prekládková stanica odpadov separovaný zber |
| Sklad NO | Sklad nebezpečných odpadov |
| ZL | Znečisťujúca látka |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| EL | Emisný limit |
| ZČS | Zariadenie na čistenie spalín |
| MaR | Meranie a regulácia |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| SNCR | Selective Non Catalitic Reduction, Selektívna nekatalitická redukcia |
| VKK | Veľkokapacitný kontajner |
| NBL | Nebezpečné látky |
| MZV | Mimoriadne zhoršenie vôd |
| TEKO | Tepláreň Košice |
| USS | U.S. Steel, s.r.o. Košice |
| VVS | VVS a.s., Závod Košice |
| MČOV | Mestská čistiareň odpadových vôd |