Príloha č. 1

Špecifikácia zákazky

VIACÚČELOVÝ  STAN

- celková šírka stanu  min. 470 cm

- celková dĺžka min. 500 cm

- výška stranová min. 160 cm

- max. výška 250 cm

- hliníková konštrukcia stranu

- váha opláštenia do 35 kg

- váha konštrukcie do 40 kg

- váha kompletu do 75 kg

- počet okien min. 1 ks na každej strane

- okná 40 x 60 cm vybavené mikrosieťovinou proti hmyzu

- počet vstupov 2 ks, voľné štíty

- kotvy z pozinkovanej ocele

- odolnosť proti nárazovému vetru min. 88 km/hod

- vodovzdorné

- posunutý prah horľavosti

- príslušenstvo: ochranný obal proti poškodeniu

- zloženie opláštenia  50% bavlna, 50 % polyester

- farba bez určenia