# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# „Moriace linky“

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# August 2006

Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči.

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

U. S. Steel Košice, s.r.o.

- právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

- sídlo (adresa)

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Tibor Duchonovič – generálny manažér pre environment

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Agáta Mihalková, tel. č. 673 8029, e-mail: amihalkova@sk.uss.com

Ing. Zlatica Lucskaiová, tel č. 6738266, e-mail: zlucskaiova@sk.uss.com

- IČO

36 199 222

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P

OKEČ 28.51, NOSE-P 105.01

B)	Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Zmena v prevádzke a zmena už vydaného integrovaného povolenia.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

  - podľa § 8 ods.7 zmena integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky,

  - podľa § 8 ods. 2 b) povolenie na zmenu vodnej stavby, na ktorú sa nevzťahuje §56 a §57 zákona č. 364/2004 z. z.,

  - podľa § 8 ods. 3 stavebné povolenie na zmenu jestvujúcej stavby.

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

Moriace linky, symbol 570020404

- adresa prevádzky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

- zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

21°15´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°43´ severnej zemepisnej šírky

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

2.Výroba a spracovanie kovov

2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby

- bez zmeny

- porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1

- bez zmeny

- skutočná a maximálne dosahovaná kapacita

- bez zmeny

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

- bez zmeny

- stručný popis lokality prevádzky

- bez zmeny

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

Parcely  na ktorých sa bude stavať : 53/1,53/92,53/93,53/23 k. ú. Železiarne

Parcely susediace : 53/89, 53/90, 53/91,53/94, 53/95, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22,53/40, 53/47, 53/50 k. ú. Železiarne

- stručný popis prevádzky

Čistenie odpadových vôd

Neutralizačná stanica slúži na čistenie a zneškodnenie nasledovných odpadových vôd z prevádzok Moriace linky, Pocínovne, Dynamoliky, Pozinkovne, Regeneračná stanica, Lakoplastovacia linka, Kontižíharne, Valcovacie trate 2, 4, 5 stolicový tandem a Hladiaceho kvarta s maximálnym výkonom pre:

- kyslé odpadové vody 		250 m3..h-1

- zásadité odpadové vody		100 m3..h-1

- neutrálne odpadové vody		50 m3..h-1

- zaolejované odpadové vody		50 m3..h-1

- použité emulzie			6600 m3. rok-1

- požiarna voda			10 m3. min-1.

Čistenie týchto odpadových vôd pozostáva z nasledovných technologických uzlov:

    - čistenia zaolejovaných vôd a emulzií

    - čistenie kyslých a zásaditých odpadových vôd

    - kalové hospodárstvo

- Čistenie zaolejovaných vôd a emulzií:

Zaolejované odpadové vody a emulzie sa kumulujú v existujúcich dvoch zberných nádržiach s objemom 2x250m3 (nádrže č. 51.1. a 51.2) za účelom homogenizácie týchto vôd. V prípade veľkého množstva pritekajúcich emulzných a zaolejovaných vôd je tieto vody možné skladovať v 2x300 m3 jestvujúcich nádržiach (nádrže č. 5 a 6). Po naplnení nádrží č.51.1 a 51.2 sa odobere vzorka na vykonanie laboratórneho rozboru, ktorý je potrebný pre nastavenia čistiaceho procesu. Na základe laboratórneho rozboru sa stanoví množstvo dávkovania chemikálií NaOH, alebo HCl na úpravu pH a množstvo dávkovania rozrážača emulzií. Úprava pH kyselinou chlorovodíkovou alebo hydroxidom sodným a rozrazenie zaolejovaných vôd a emulzií pomocou organického prípravku prebieha vzdušným premiešaním a po odstavení premiešavania vzduchom cca 3 hod. dochádza k oddeleniu oleja od vody vyplavením na povrch.

Vyplavený olej je odvedený do jestvujúcich 2x50 m3 nádrží (nádrže č. 7 a 54), alebo do separátora oleja a oddelená odpadová voda bude odvedená do jestvujúcich 2 x 100 m3 zberných nádrží (nádrže č. 1 a 2) pre kyslé a zásadité odpadové vody.

Vyplavený olej je odvedený do novej 20 m3 nádrže (nádrž č. 28) t.j. do separátora oleja, kde za pomoci tepla a podľa potreby dávkovaním chemikálií dôjde k odvodneniu oleja. Proces odvodnenia oleja prebieha rovnako ako pri prvotnom oddelení olejovej fázy od vody. Oddelená voda je odčerpaná na začiatok procesu do jestvujúcich 2x 250 m3 zberných nádrží (nádrže č. 51.1. a 51.2) a odvodnený olej je odčerpaný do jestvujúcej 50 m3 zbernej nádrže (nádrž č. 54), z ktorej je odvážaný cisternami na zneškodnenie externou organizáciou.

Proces čistenia zaolejovaných a emulzných vôd bude nastavený tak, že bude možné čistiť:

  - zvlášť zaolejované odpadové vody,

  - zvlášť emulzné odpadové vody,

  - alebo spoločne zaolejované aj emulzné odpadové vody.

2. Čistenie kyslých a zásaditých odpadových vôd:

Kyslé odpadové vody spolu s oddelenou OV z čistenia zaolejovaných vôd a emulzií sú zbierané v jestvujúcich 2x100 m3 nádržiach (nádrž č. 1 a 2) a zásadité odpadové vody a koncentráty sú zbierané v jestvujúcich 2x 50 m3 nádržiach (nádrž č. 3 a 4). Odpadové vody z nádrží 3 a 4 sú pravidelne prečerpávané do nádrží 1 a 2, čím sa dosiahne, aby sa odpadové vody sami neutralizovali. Odpadové vody z nádrží 1 a 2 sú prečerpávané do novovybudovanej 1000 m3 homogenizačnej nádrže s užitočným objemom 902 m3. Priamo do prečerpávacieho potrubia prebieha dávkovanie peroxidu vodíka, ktorý zabezpečí aby prebehla oxidácia iónov Fe2+ na Fe3+, tzv. Fentónová reakcia. Takto homogenizované OV sú odvádzané do nových rektorov 5 x20 m3 do ktorých sa podľa potreby v závislosti od hodnoty pH dávkujú nasledovné chemikálie: chlorid železitý, vápenné mlieko, kys. chlorovodíková a polielektrolit.

Upravené odpadové vody sú odvádzané do flotačného zariadenia o prietoku 2x 225 m3.h-1 , kde dochádza k vyflotovaniu znečisťujúcich látok vo forme kalu. Vyčistená OV z flotačných zariadení je gravitačne zvedená do koncovej novej 10 m3 nádrže (nádrž č. 16), v ktorej prebieha konečná kontrola kvality OV a automaticky odber vzoriek. V prípade nevyhovujúcej kvality OV je možné tieto vody odviesť do jestvujúcej 120 m3 nádrže (nádrž č. 9). Vyflotovaný kal sa ďalej odvodňuje v zariadení kalového hospodárstva.

3. Kalové hospodárstvo

Kal z flotačného zariadenia je dopravovaný do nových 2x15 m3 zahusťovacích nádrží (nádrže č. 14.1 a 14.2). Pridávaním polyelektrolitu dôjde k zahustenie kalu, ktorý je ďalej prečerpávaný do dvoch komorových kalolisov. Odvodnený kal je vretenovým dopravníkom prepravený do kontajnera, ktorý je odvážaný na zneškodnenie.

Voda vzniknutá pri zahusťovaní kalu a pri odvodňovaní kalu je odvedená do zberných nádrží č.1 a 2.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín

  - hydroxid vápenatý

  - karbid vápnika

  - hydroxid sodný

  - kyselina chlorovodíková

  - polyelektolit

  - chlorid železitý

  - špalter (rozrážač emulzie)

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

- bez zmeny

- zoznam medziproduktov a výrobkov

  - oddelená olejová fáza

  - kal z čistiaceho procesu

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

  - elektrická energia

  - stlačený vzduch

  - priemyselná voda

- potreba vody (pitnej a technologickej)

  - bez zmeny

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

- bez zmeny

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

- bez zmeny

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

- bez zmeny

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

  - bez zmeny

Vyčistená odpadová voda je vypúšťaná do jednotnej kanalizačnej siete USSK.

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

- prevádzka nevypúšťa OV do verejnej kanalizácie

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

- bez zmeny

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

| Názov vodného toku | Sokoľanský potok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| Riečny kilometer | 8,5 |
| Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q=33924004m3/rok 2005 |
| Hodnotiace obdobie je od 1.1.2006 do 30.6.2006 Ukazovateľ znečistenia Veličina limit pre odtok Odtok Prítok priemer maximum priemer maximum priemer maximum NL 105°C mg/l 35 40 20,002 36,8 70,849 158,6 BSK5 mg/l 7 9 4,095 7,33 20,363 34,250 Cr celk. mg/l 0.1 0.2 0 0 0 0 Cr 6+ mg/l 0.025 0.05 0 0 0 0 Fe celk. mg/l 2 3 1,43 2,96 7,297 17,9 Fenoly mg/l 0.05 0.1 0 0,032 0,001 0,076 Chloridy mg/l 250 300 191,686 256,960 198,680 319,0 CHSK Cr mg/l 30 60 21,225 39,360 54,162 124,8 Kyanidy mg/l 0.1 0.2 0 0 0 0,03 NEL mg/l 1.5 1.5 0,158 0,610 0,769 2,24 N-NH4 mg/l 2 3.5 0,867 2,09 0,993 2,33 pH - 6 - 9 9 7,926 8,2 7,647 8,4 RL 550°C mg/l 640 800 614,933 740 619,659 780 RL105°C mg/l 900 1000 759,73 956 756,464 992 Sírany mg/l 200 250 124,803 212,2 126,791 211,2 Zinok mg/l 0,3 0,3 0,044 0,050 - - Sulfidy mg/l 0,05 0,05 0,005 0,023 - - P celk mg/l 0,2 0,4 0,183 0,2 - - AOX μg/l 30 80 3,342 5 - - Aktívny chlór mg/l 0,2 0,3 0,062 0,11 - - Kyanidy tox. mg/l 0,02 0,1 0,004 0,006 - - Mangán mg/l 0,2 0,3 0,086 0,16 - - PAU μg/l 2 6 0,636 1,046 - - |

- zoznam produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce z prevádzky:

  - oddelená olejová fáza

  - odvodnený kal z čistenia

  - obaly z chemikálií

Vzniknuté odpady budú zaradené do kategórií až po spustení novej technológie na základe analýzy, ktorá bude vykonaná akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov analýzy bude rozhodnuté o ďalšom nakladaní a uvedenými druhmi odpadov.

Odpady vznikajúce pri búracích a demontážnych prácach:

- 17 04 05 – O -zhodnotenie na DZ Oceliareň

- 17 02 03 – O -zneškodnenia na skládke USSK

- 17 01 01 – O -zneškodnenia na skládke USSK

- 17 01 07 – O -zneškodnenia na skládke USSK

- 17 09 04 – O -zneškodnenia na skládke USSK

- 17 04 11 – O -zhodnotenie na Chránenej prevádzke

- 16 02 14 – O -zhodnotenie na Chránenej prevádzke

- 15 01 10 - N– zhodnotenie na DZ Oceliareň

- prehľad zdrojov a úrovne znečistenia pôdy a podzemných vôd

- bez zmeny

- prehľad iných emisií (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

- bez zmeny

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- bez zmeny

- popis miesta a okolia prevádzky

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

Súčastná technológia Neutralizačnej stanice SVa (ďalej len NS SVa):

Kritické miesta:	-	množstvo vôd - kapacita čistenia odpadových vôd je na maxime

-	kvalita vyčistených vôd – došlo k sprísneniu limitných hodnôt v kanalizačnom poriadku USSK

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Súčastná NS SVa:

  - neutralizácia kyslých a alkalických OV úpravou pH a vyzrážaním

  - rozrazenie emulzie

  - čistenia zaolejovaných vôd čírením

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Rekonštrukciou NS SVa dôjde k navýšeniu čistiacej kapacity a k zmene technológie čistenia OV, čo má zlepšiť aj kvalitu vypúšťaných OV do podnikovej kanalizácie USSK.

Technológia:

  - rozrazenie zaolejovaných a emulzných vôd pomocou organického prípravku

  - autoneutralizácia, chemická úprava vôd a oddelenie kalu flotovaním

  - odvodnenie kalu

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

Zachytené emisie budú vo forme odpadu a po analýze vzniknutého odpadu bude rozhodnuté o jeho zatriedení a aj o jeho ďalšom nakladaní.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- bez zmeny

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

  - monitoring odpadových vôd prebieha v súlade s novým kanalizačným poriadkom USSK

  - monitoring odpadových vôd sa doplnil o kontinuálny monitoring v šachte č. 244 stoka B, kde sa kontinuálne sleduje pH, prietok a ukazovatele znečistenia ako fenol a Fe celkové

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Konečná kontrola vyčistenej OV z NS SVa bude zabezpečená kontinuálnym monitoringom na kontrolu pH, vodivosti a teploty a na vykonanie laboratórneho stanovenia bude zabudovaný na odtoku aj automatický vzorkovač.

Monitoring emisií počas skúšobnej prevádzky:

    - rozbor 24 hodinovej zlievanej vzorky na prítoku a na odtoku NS SVa v nasledovných ukazovateľov znečistenia: pH, RL 105°C, RL 550°C, NL 105°C, CHSKCr, Fecelk., NEL, chloridy, sírany, fenoly, Pcelk, Zn, Cr 6+, Crcelk, BSK5

    - rozbor vyčistených OV v bodových vzorkách (v intervale 1x za smenu) v nasledovných ukazovateľoch znečistenia: pH, NEL, CHSKCr, vodivosť

    - uvedené rozbory musia byť vykonané akreditovaným laboratóriom

Monitoring emisií po uvedení do trvalej prevádzky bude vychádzať z výsledkov monitoringu počas skúšobnej prevádzky.

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

- bez zmeny

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

Najlepšie dostupné techniky pre úpravu odpadovej vody v prípade valcovanie za studena:

    - Úprava neutralizáciou, flokuláciou, atď. v prípadoch keď nie je možné zabrániť výstupu kyslej vody zo systému.

Riešenie prevádzky:

    - Úprava OV neutralizáciou, flokuláciou, flotáciou kalu a úpravou zaolejovaných a emulzných vôd.

Úrovne emisií a spotreby súvisiace s BAT:

Olej (NEL)	<5 mg/l		- dodávateľ garantuje 1,5 mg/l

Fe		<10 mg/l		- dodávateľ garantuje 10 mg/l

Zinok		<2 mg/l		- dodávateľ garantuje 0,3 mg/l

Kritérium s BAT technológiami je splnené.

- návrh na zníženie úrovne vypúšťaných emisií voči limitom určeným všeobecne záväznými predpismi

    - nie je.

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- bez zmeny

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Nakoľko monitoring emisií po uvedení do trvalej prevádzky bude vychádzať z výsledkov monitoringu počas skúšobnej prevádzky presné určenie emisných limitov nie je možné. Východiskovým dokumentom bude Kanalizačný poriadok USSK.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

- Podmienky hospodárenia s energiami

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v DZ Studená valcovňa.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Ing. Zlatica Lucskaiová, manažér projektov infraštruktúry, Odbor riadenie projektov,

U. S. Steel Košice, s r.o., Košice

Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Ing. Stanislav Petro, riaditeľ DZ Studená valcovňa, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Mestská časť Šaca

Mesto Košice

Krajský úrad životného prostredia Košice

Projektanti :

Ing. Boris Tužinský, autorizovaný stavebný inžinier, 3336*Z*2-2, Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad

Ing. Peter Mantič, odborne spôsobilá osoba - špecialista požiarnej ochrany, reg.č.8-025, Maurerova 5, 040 22 Košice

Ing. Rudolf Bukovina, autorizovaný stavebný inžinier, 2602*Z*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Školská 573/18, 059 18 Spišské Bystré

Ing. Michal Janok, autorizovaný stavebný inžinier, 1925*A*4-1,23, Stavebné konštrukcie, Lesnícka 11, 040 11 Košice

Ing. Juraj Paňko, autorizovaný stavebný inžinier, 2731*A*5-2,6, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Hanojská 5, 040 13 Košice

Ing. Peter Jacko, autorizovaný stavebný inžinier, 1551*A*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 044 61 Zlatá Idka 89

Ing. Štefan Petkanič, autorizovaný stavebný inžinier, 2736*A*5-2,4, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Viedenská 5, 040 13 Košice

Ing. Valéria Krešáková, autorizovaný stavebný inžinier, 2696*SP*14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Jesenná 14,040 01 Košice

Ing. Matej Vaško, autorizovaný stavebný inžinier, 1741*A*1, Pozemné stavby, Stropkovská 53, 040 11 Košice

Ing. Michal Voroňák, autorizovaný stavebný inžinier, 1886*A*3-1, Statika stavieb, 076 12 Brezina 238

Jozef Andráši, autorizovaný stavebný inžinier, 3870*TA*4-21,24, Stavebné konštrukcie, Čapajevova 16,040 01 Košice

Dodávateľ:

Po výbere dodávateľa bude dodávateľ oznámený SIŽP.

Doba výstavby: 6 mesiacov

Doba skúšobnej prevádzky : 3 mesiace

## O)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                           		         		Dátum  :   _____23.8.2006_____

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Tibor Duchonovič ____

Pozícia v organizácii:           Generálny manažér pre environment       ___

Pečiatka alebo pečať podniku:

Prílohová časť

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list)

- bez zmeny

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

- príloha č. 1

B)       Typ žiadosti

Prílohy:

- V prípade zmeny integrovaného povolenia doterajšie povolenie

Integrované povolenie Č. j. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 – príloha č. 2

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Prílohy:

  - doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom (listy vlastníctva, nájomné zmluvy, vecné bremeno a pod.) príloha č. 7

- v prípade novej prevádzky územné rozhodnutie

- v prípade jestvujúcej prevádzky stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (súhlas s užívaním stavby) – príloha č. 3

    - ŠVSaO – 1061/92-Bá povolenie o zriadenie vodohospodárskych objektov realizovaných v rámci stavby „Čistička zaolejovaných vôd pre SVa“.

    - ŠVS-158/93.Bá zmena rozhodnutia ŠVSaO – 1061/92-Bá

    - ŠVS-3929/95/96/Bá kolaudačné rozhodnutie pre stavbu Čistička zaolejovaných vôd pre SVa“.

    - ÚRaŠSS 470a/96/Fá stavebné povolenie pre stavbu RaM Neutralizačnej stanice SVa

    - ŠVS-1785/96/Bá povolenie výstavby záchytných nádrží zaolejovaných vôd

    - ŽP-1345/98-BOR povolenie na užívanie stavby RaM Neutralizačnej stanice SVa

    - ŽP 1327/98/Fá kolaudačné rozhodnutie RaM Neutralizačnej stanice Sva

- výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie o tom, že sa nevyžaduje hodnotenie)

- charakterizácia možných cezhraničných vplyvov

- mapové podklady a situačné výkresy

- sú súčasťou projektovej dokumentácie

- členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

SO 01 – Neutralizačná stanica

SO 02 - Kalové hospodárstvo

SO 03 – Homogenizačná nádrž

PS 01 – Neutralizačná stanica

PS 02 – Kalové hospodárstvo

PS 03 – Meranie a regulácia

PS 04 – Systém riadenia

- stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov

SO 01 – Neutralizačná stanica

Obsahom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy súvisiace so zmenou technologického zariadenia. Na základe zmeny technologického riešenia je riešené:

    - uloženie technologického zariadenia na podlahe  ±0,000

    - vytvorenie montážneho otvoru v strope na +5,900

    - umiestnenie prístrešku nad montážnym otvorom (dodávka technolog. časti)

SO 02 - Kalové hospodárstvo

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie stavebnej časti pre stavebné povolenie sú:

    - stavebné úpravy na úrovni ±0,00 vyplývajúce z požiadaviek technologického projektu a to riešenie kanálikov, otvorov, povrchových úprav podláh, stien

    - statické posúdenie únosnosti jestvujúcej podlahy na ±0,00 pod technologické zariadenia

    - podopretie oceľovej plošiny na úrovni ±3,350

    - riešenie základu pod silo vápna na východnej strane

    - riešenie zdravotechnickej inštalácie

    - vnútorné vymaľovanie celého objektu

    - stavebné úpravy podláh pre kontajnery

SO 03 – Homogenizačná nádrž

Objekt sa realizuje v stávajúcom objekte,v suteréne na úrovni –7,00 m. V danom priestore bude vodná nádrž a strojovňa.

Projekt rieši: - zhotovenie nových chemických a tlakových izolácií stien

- zhotovenie železobetónových konštrukcií strojovne, nádrže a stropu

- novú strešnú konštrukciu

PS 01 – Neutralizačná stanica

ČPS 01.1 Technologické zariadenie – obsahuje základné projektované údaje, podrobný popis technológie čistenia OV, príprava, skladovanie a dávkovanie chemikálií. Neutralizačná stanica je plneautmatická, s riadením procesu monitorovania vôd, dávkovania chemikálií a riadenia a kontroly procesu čistenia. Systém riadenia je projektovaný na úrovni dvoch systémov, z ktorých jeden je riadiaci. Na počítači je možné v reálnom čase sledovať proces čistenia vôd a dávkovania chemikálií.

ČPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – obsahuje elektrické zariadenia čistiarne OV

ČPS 01.3 Technologická vzduchotechnika – obsahuje odsávanie a rozvody vzuchotechniky podzemných nádrží, reaktora a flotátora

ČPS 01.4 Demontáž – obsahuje popis  demontážnych a búracích prác a charakterizuje vzniknuté odpady

PS 02 – Kalové hospodárstvo

ČPS 02.1 Technologické zariadenie – obsahuje popis technológie odvodnenia kalu

ČPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – obsahuje elektrické zariadenia čistiarne OV

ČPS 01.3 Technologická vzduchotechnika – obsahuje riešenie odvetrávanie vápenného sila a olejového separátora

ČPS 01.4 Demontáž – obsahuje popis  demontážnych a búracích prác a charakterizuje vzniknuté odpady

## PS 03 – Meranie a regulácia

Obsahuje popis merania a regulácie technológie a zabezpečuje meranie potrebných veličín v procese čistenia a prenos dát

PS 04 – Systém riadenia

Obsahuje popis systému riadenia technológie NS SVa a zabezpečuje celkové automatické riadenie technológie.

- počet zamestnancov

- bez zmeny

- bloková schéma

- bez zmeny

- prevádzkové dokumenty (napr. manipulačný poriadok, technologický reglement)

- prevádzkové dokumenty, ktoré sa týkajú NS SVa budú vypracované počas skúšobnej prevádzky a predložené ku kolaudácii

- zoznam vykonávaných činností vykonávaných podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 o odpadoch

- kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. k zákonu č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

- bez zmeny

- zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

- v prípade skládok trieda skládky odpadov

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Prílohy:

- materiálová bilancia procesu

Parametre množstva vznikajúcich odpadových vôd

| Názvy druhov odpadových vôd | Maximálne predpokladané množstvo odpadovej vody |
| --- | --- |
|  | (m3/hod.) | (m3/d) | (m3/rok) |
| Kyslá odpadová voda | 250 | 3112 | 1 100 000 |
| Zásaditá odpadová voda | 100 | 1 100 | 380 000 |
| Neutrálna odpadová voda | 50 | 300 | 100 000 |
| Zaolejovaná odpadová voda | 50 | 397 | 140 000 |
| Použité emulzie |  |  | 6 600 m3/y (indiv.) |
| Voda na požiarnické potreby | 10 000 l/min max. |  |  |

Kvalitatívne parametre vznikajúcich odpadových vôd

| Parameter | Maximálna záťaž odpadovej vody v roku 2004 (mg/dm3) |
| --- | --- |
| Chloridy | 2725 |
| Železo | 1260 |
| NEL | 15689 |
| BSK5 | - |
| Nerozpustené látky | 1621 |

Predpísaná kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do jednotnej kanalizačnej siete USSK

| Parameter | Hraničné hodnoty od 1.januára 2007 (mg/md3) |
| --- | --- |
| pH | 6-8,5 |
| CHSK Cr | 80 |
| Fecelk | 10 |
| Rozpustené látky 105 °C | 1 000 |
| Rozpustené látky 550 °C | 640 |
| Nerozpustené látky | 200 |
| NEL | 1,5 |
| Chloridy | 300 |
| Sírany | 250 |
| Fenoly | 0,2 |
| Pcelk | 0,4 |
| Zn | 0,3 |

- energetická bilancia procesu

Rekonštruovaná NS SVa bude mať menšiu spotrebu el. energie.

- merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) a spôsob ich zabezpečenia

Vápenný hydrát				150 t/rok

Chlorid železitý 40%				600 t/rok

Peroxid vodíka 50%				150 t/rok

Polyelktrolit (tuhý)				20 t/ rok

Rozrážač emulzie				35 t/rok

HCl						50 t/rok

NaOH						30 t/rok

Rozrážač emulzie II.				5 t/rok

- karty bezpečnostných údajov (k nahliadnutiu na požiadanie povoľujúceho orgánu)

- príloha č. 4

    - Karbid vápnika

    - Hydroxid vápenatý

    - FeCl3

    - H2O2

    - Sedotec 403 A – polyelektrolit

    - Polyquat 40U50 – rozrážač emulzie

    - HCl

    - NaOH

    - Rozrážač emulzie II. - obchodný názov chemikálie nie je známy, presný druh chemikálie bude určený pri skúšobnej prevádzke a ku kolaudácii bude predložená KBÚ

- prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu

Elektrická charakteristika  napájania neutralizačnej stanice:

pre trojfázové spotrebiče:

inštalovaný výkon :                          247 kW

nominálne napätie:                           3x400 V, 50Hz

vedenie:                                            izolované hviezdicovo - bodové vedenie

spôsob zabezpečenia proti dotyku:  uzemnenie, IT systém rozšírený s EPH  vedením

pre jednofázové spotrebiče:

vbudovaný výkon :                           4 kW

nominálne napätie:                           230 V, 50Hz

vedenie:                                            izolované hviezdicovo - bodové vedenie

spôsob zabezpečenia proti dotyku:  nulovanie, TN systém rozšírený s EPH vedením a ochranným spínačom

Elektrická charakteristika  napájania kalového hospodárstva:

pre trojfázové spotrebiče:

vbudovaný výkon :                         44 kW

nominálne napätie:                          3x400 V, 50Hz

vedenie:                                           izolované hviezdicovo - bodové vedenie

spôsob zabezpečenia proti dotyku:  uzemnenie, IT systém rozšírený s EPH  vedením

pre jednofázové spotrebiče:

vbudovaný výkon :                          4 kW

nominálne napätie:                          230 V, 50Hz

vedenie:                                           izolované hviezdicovo - bodové vedenie

spôsob zabezpečenia proti dotyku: nulovanie, IT systém rozšírený s EPH vedením a ochranným spínačom

- výsledky energetického auditu (ak bol vykonaný)

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Prílohy:

- doteraz vydané súhlasy a povolenia

- uvedené v časti prílohy - C

- typ a technické charakteristiky čistiacich a odlučovacích zariadení

- situačné výkresy:

  - umiestnenie výduchov

  - rozvodov vody, kanalizácie a výpustných objektov

  - umiestnenie zariadení na nakladanie s odpadmi

  - umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek

Situačné výkresy sú súčasťou projektovej dokumentácie.

- tabuľky:

    - ukazovatele znečistenia do ovzdušia a vôd

Do ovzdušia bez zmeny. Do vôd sú uvedené v prílohe D materiálová bilancia procesu.

    - celkové množstvá vypúšťaného znečistenia za rok

Sú uvedené v prílohe D materiálová bilancia procesu.

    - vypúšťané koncentrácie a prietoky

    - hodinové množstvá – min. max.

    - množstvo emisií na jednotku výroby

    - popis výduchov a ich charakteristika (číslo podľa situačného výkresu, typ odlučovača a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit)

    - popis monitorovacích zariadení

Sú súčasťou projektovej dokumentácie.

    - popis miest vypúšťania odpadových vôd (číslo podľa situačného výkresu, typ čistiaceho zariadenia a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit)

Vyčistené OV budú vypúšťané z nádrže na vyčistenú vodu č. 16, kde prebieha kontrola kvality (pH, vodivosť, teplota) do objektovej kanalizácie, ktorá šachtou č. 254a je napojená na hlavný rad kanalizácie USSK - stoku B. Typ čistiaceho zariadenia a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok a emisný limit bude konkrétne uvedený v žiadosti o kolaudáciu, nakoľko tieto údaje zatiaľ nie sú známe.

    - zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá

| Označenie | oceľ | PP | PVC | PE | betón | Zmesi betónu tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | zmiešaný stavebný odpad | kabeláž | ostatný odpad z el. inštalácie | Spolu (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EWC kód | 17 04 05 | 17 02 03 | 17 02 03 | 17 02 03 | 17 01 01 | 17 01 07 | 17 09 04 | 17 04 11 | 16 02 14 |  |
| Budova KÖRTE | 10 462 | 260 | 52 | 0 | 72 800 | 2 800 | 0 | 85 | 165 | 86 624 |
| Techológia | 7 640 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 900 |
| Oceľ. konštrukcie | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 |
| Potrubné rozvody | 672 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| Budova | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 75 600 |
| Vnútorné vybavenie budovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 165 | 250 |
| Objekt neutralizácie | 36 520 | 3 610 | 5 645 | 800 | 75 600 | 0 | 14 000 | 200 | 200 | 136 575 |
| Techológia | 24 000 | 3 610 | 240 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 650 |
| Oceľ. konštrukcie | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 |
| Potrubné rozvody | 0 | 0 | 5 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 405 |
| Budova | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 600 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 89 600 |
| Vnútorné vybavenie budovy | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
| Spolu (kg) | 46 982 | 3 870 | 5 697 | 800 | 148 400 | 2 800 | 14 000 | 285 | 365 | 223 199 |

## Vzniknutý odpad počas prevádzky

| Pomenovanie/označenie | Množstvo t/rok |
| --- | --- |
| Oddelený olej | 2500 |
| Odvodnený kal | 2500 |

- havarijné plány

- bez zmeny (pre oblasť Ochrany vôd bude aktualizovaný)

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prílohy:

- bez zmeny

- mapa lokality a mapa širších územných vzťahov a ďalšie mapové podklady, ktoré neboli priložené v bode B)

- geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta (podľa potreby, na základe konzultácie)

## Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Prílohy:

- bez zmeny

- bloková schéma prevádzky

- systém údržby

- technické dokumenty – popis zariadení na zachytávanie emisií s udaním ich účinnosti a spôsobu ich kontroly

- spôsob nakladania s nebezpečnými látkami (povoľovaciemu orgánu poskytnúť v potrebnom rozsahu dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, alebo spracovať tabuľkovou formou podľa vzoru A)

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Prílohy:

- bez zmeny

- program odpadového hospodárstva alebo jeho návrh

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Prílohy:

- technická dokumentácia monitorovacieho systému (v rozsahu potrebnom pre posúdenie účinnosti monitorovania)

- situačný výkres – vyznačenie umiestnenia monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek (môže byť súčasťou výkresu uvedeného v bode D)

- spôsob a frekvencia merania resp. odberu vzoriek na jednotlivých miestach

- sledované veličiny

- spôsob zabezpečenia odberu a vyhodnocovania vzoriek

- spôsob vedenia evidencie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov)

Ďalšie prílohy

- Zoznam použitých skratiek a značiek

OV – odpadová voda

NS SVa – neutralizačná stanice studenej valcovne

DZ - divízny závod

USSK – spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

- Odborné posudky vyžadované podľa zložkových zákonov (len v prípade nových prevádzok na požiadanie povoľujúceho orgánu)

- V prípade stavebného konania náležitosti vyžadované stavebným zákonom, t.j. projektová dokumentácia, vyjadrenie hasičov, bezpečnosti práce, technickej inšpekcie, posúdenie zhody atď.

- príloha č. 5

Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť nakladania s vodami:

- bez zmeny

Podklady žiadosti o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd (pozn. v prípade IPKZ prevádzok je nepravdepodobné vypúšťanie do podzemných vôd)

- bez zmeny

Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť ochrany ovzdušia vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a ovzdušia:

- bez zmeny

Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť nakladania s odpadmi:

I. Podklady k žiadosti na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zariadenia na zhodnocovanie  odpadov a na zber odpadov

II. Podklady k žiadosti o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia

III. Poklady k žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- Poverenie na zastupovanie v mene U. S. Steel Košice, s.r.o.

- príloha č. 6

- Vzdanie sa účasti na konaní a odvolania voči rozhodnutiu a autorizačné osvedčenia.

- príloha č. 8

- Vyjadrenie Generelu.

- príloha č. 9

Vzor A:

Nebezpečné látky (NBL) :

a) Obzvlášť škodlivé látky

b) Škodlivé látky (ŠL)

| P. č. | názov ŠL | CAS- ŠL | Vybraná NBL | Účel použitia | Ročný nákup/ produkcia | Max. skladovacia kapacita | posúdenie skladov. kapacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | áno/ nie |  | [t] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Vápenný hydrát | 75-20-7 | nie | SP | 1500 | 30 m3 | - |
| 2 | Hydroxid vápenatý | 103-62-0 | nie | SP | - | - | - |
| 3 | FeCl3 | 705-08-0 | nie | SP | 600 | 25 m3 | - |
| 4 | H2O2 | 7722-84-1 | nie | SP | 150 | 25 m3 | - |
| 5 | Polyelektrolit – Sedotec 403 A |  | nie | SP | 20 | 10 t | - |
| 6 | Rozrážač emulzie – Polyquat 40U50 | 26062-79-3 | nie | SP | 35 | 10 m3 | - |
| 7 | HCl | 7647-01-0 | nie | SP | 50 | 100 | - |
| 8 | NaOH | 1310-73-2 | nie | SP | 30 | 8 | - |
| 9 | Rozrážač emulzie II.* | - | nie | SP | 5 | 4 | - |

* obchodný názov chemikálie nie je známy, presný druh chemikálie bude určený pri skúšobnej prevádzke

Skladovacie nádrže na NBL (nebezpečné látky):

a) Skladovacie nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

b) Skladovacie nádrže na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | 40 | 2007 | NS SVa | oceľ | 1 | - | - | ZV** | **** |
| 4 | 13 | 2007 | NS SVa | oceľ | 2 | - | - | ZV | **** |
| 4 | 13 | 2007 | NS SVa | oceľ | 2 | - | - | ZV | **** |
| 6 | 5 | 2007 | NS SVa | plast | 2 | - | - | - | **** |
| 7 | 100 | 2007 | NS SVa | pogumovaná oceľ | 1 | - | - | *** | **** |
| 8 | 3 | 2007 | NS SVa | plast | 2 | - | - | *** | **** |
| 3 | 25 | 2007 | NS SVa | plast | 2 | - | - | - | **** |
| 9 | 1,5 | 2007 | NS SVa | plast | 1 | - | - | *** | **** |
| 1 | 5 | 2007 | NS SVa | plast | 1 | - | - | *** | **** |

** záchytné vane pri týchto nádržiach majú odtok, ktorý vyúsťuje priamo do prevádzkových nádrží na čistenie OV.

*** tieto nádrže nemajú záchytné vane, nakoľko podlaha kde sa nádrže nachádzajú je vyspádovaná do zberného kanála, ktorý vyúsťuje do prítoku odpadových vôd

**** na kontrolu maximálnej hladiny nádrže budú použité analógové hladinomery. Presné určenie či pôjde o ultrazvukové, radarové ale. tlakové bude v realizačnom projekte, preto táto časť tabuľky bude doplnená v žiadosti o uvedenie do skúšobnej prevádzky.

### Prevádzkové nádrže ( denné ) na NBL:

a) Prevádzkové nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

b) Prevádzkové nádrže na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestne- nie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | 3 | 2007 | NS SVa | plastová | 1 | - | - | *** | **** |
| 5 | 5 | 2007 | NS SVa | plastová | 1 | - | - | *** | **** |
| 1,2 | 2x20 | 2007 | NS SVa | oceľ | 1 | - | - | *** | **** |

Potrubné rozvody na nebezpečné látky (NBL) :

a) Potrubné rozvody na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

b) Potrubné rozvody na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | Dĺžka v m | Termín uvedenia do prevádzky | účel použitia | materiál | spájanie | uloženie a umiestnenie | Skúšky tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrola netesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | 120 | 2007 | rozvod | PP | zvary | kanál | - | - | - |
| 2 | 120 | 2007 | rozvod |  | zvary | kanál | - | - | - |
| 3 | 21 | 2007 | rozvod | PP | zvary | kanál | - | - | - |
| 4 | 16 | 2007 | stáčanie | PP | zvary | kanál | - | - | - |
| 4 | 68 | 2007 | rozvod | PP | zvary | kanál | - | - | - |
| 5 | 6+126 | 2007 | rozvod | PVC | lepenie,príruba | kanál | - | - | - |
| 6 | 47+18+39 | 2007 | rozvod | PP | zvary | kanál | - | - | - |
| 7 | 27 | 2007 | rozvod | PVC | lepenie, príruba | kanál | - | - | - |
| 8 | 19+17 | 2007 | rozvod | PVC | lepenie, príruba | kanál | - | - | - |
| 9 | 16 | 2007 | rozvod | PVC | lepenie, príruba | kanál | - | - | - |

Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre NBL :

a) Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

b) Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m3) | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 4 | 5 | stáčanie | nezastrešená | ZV* | Odvod do homogenizačnej nádrže | - | Betón+náter proti pôsobeniu danej látky |
| 3 | 5 | stáčanie | nezastrešená | ZV* | Odvod do technolog. nádrže | - | Betón+náter proti pôsobeniu danej látky |

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s NBL  (sudy, kontajnery, prepravky, obaly, voľne uložené, odpady)

a) Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

b) Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | typ obalu | ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5 | 20,5 | skladovanie | Plastové vrece | budova | kanalizácia | - | Betón+náter proti pôsobeniu danej látky | - |
| 6 | 20,5 | skladovanie | kontajner | budova | kanalizácia | - | Betón+náter proti pôsobeniu danej látky | - |
| 9 | 20,5 | skladovanie | Plastové vrece | budova | kanalizácia | - | Betón+náter proti pôsobeniu danej látky | - |