# Žiadosť o vydanie povolenia zmeny prevádzky

# Dynamolinky

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Základná časť pre zverejnenie

jún 2006

Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči.

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno	U. S. Steel Košice, s.r.o.

- právna forma  Spoločnosť s ručením obmedzeným

- sídlo (adresa) Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Tibor Duchonovič, Generálny manažér pre environment

Ing. František Ziolkovský– pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Dušan Vitko, technický pracovník IPKZ, útvar GM pre environment,

tel: 673 7835,  fax: 673 2295, e-mail:dvitko@sk.uss.com

Ing. Dušan Janoško, manažér projektu, útvar GM pre Inžinierske činnosti

tel:0902 952298, e-mail:pgordiak@sk.uss.com

- IČO 36 199 222

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P - OKEČ 28.51, NOSE – P 107.01

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia):

zmena vydaného integrovaného povolenia č.331/32-OIPK/2005-Ha/570410504 podľa § 8 ods.7 zákona č.245/2003 o IPKZ pre prevádzku Dynamolinky        U. S. Steel Košice s.r.o.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:

Žiadosť o stavebné povolenie stavby podľa  § 58 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ochrana ovzdušia:

V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

(Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení bude vypracovaný do 30 dní od obdržania správy z prvého oprávneného merania emisií TZL po zrealizovaní stavby.)

Oblasť odpadové hospodárstvo :

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na tie druhy nebezpečných odpadov uvedených v  prvotnej  žiadosti podanej na SIŽP – IŽP Košice, dňa 31. 8. 2004 a v tejto žiadosti pre prevádzku Príprava výroby.

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

názov prevádzky  - Dynamolinky, U. S. Steel Košice s.r.o.

variabilný symbol pridelený SIŽP - 57 04 10 504

  - adresa prevádzky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

  - zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

21°15´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°43´ severnej zemepisnej šírky

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov a výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby:

bez zmeny

- porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1:

bez zmeny

- skutočná a maximálne dosahovaná kapacita:

bez zmeny

- spôsob prevádzkovania:

bez zmeny

- stručný popis lokality prevádzky:

bez zmeny

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

53/40, 53/1

- stručný popis prevádzky

Účelom stavby je zabezpečiť zneškodňovanie emisií organických pár a plynov (VOC), ktoré vznikajú na Dynamolinkách DN1 a DN 2.

V rámci navrhovaného technického riešenia vzdušnina obsahujúca organické plyny a pary bude z každej dynamolinky separátne vedená do zariadenia (incinerátor) na jej termicko-oxidačné vyčistenie na požadované hodnoty v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia a následne bude vypúšťaná samostatnými výduchmi do ovzdušia.

Ostatné časti bez zmeny.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú –bez zmeny

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Dynamolinka č.1, Dynamolinka č.2

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:  TZL, TOC, NOx, SO2, CO

Spôsob ich vypúšťania :

výduch – komín

Spôsob ich zachytávania –  látkový filter

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd- bez zmeny

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania- bez zmeny

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie - prevádzka Dynamolinky nevypúšťa OV do verejnej kanalizácie

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov - nie sú

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky

| Názov vodného toku | Sokoľanský potok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| Riečny kilometer | 8,5 |
| Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q=33924004m3/rok 2005 |

| Ukazovateľ znečistenia | Veličina | limit pre odtok | Odtok | Prítok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | priemer | maximum | priemer | maximum | priemer | maximum |
| NL 105°C | mg/l | 35 | 40 | 22.275 | 39.8 | 78.444 | 168 |
| BSK5 | mg/l | 7 | 9 | 4.917 | 8.64 | 19.737 | 31.35 |
| Cr celk. | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cr6+ | mg/l | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe celk. | mg/l | 2 | 3 | 1.664 | 2.98 | 7.331 | 15.87 |
| Fenoly | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.025 |
| Chloridy | mg/l | 250 | 300 | 185.202 | 272.9 | 189.505 | 311.9 |
| CHSK Cr | mg/l | 30 | 60 | 20.06 | 49.6 | 55.861 | 121.68 |
| Kyanidy | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.002 | 0.075 |
| NEL | mg/l | 1.5 | 1.5 | 0.089 | 0.44 | 1.138 | 2.79 |
| N-NH4 | mg/l | 2 | 3.5 | 0.735 | 1.99 | 0.814 | 2.36 |
| PH | - | 6 - 9 | 9 | 8.025 | 8.4 | 7.696 | 8.3 |
| RL 550°C | mg/l | 640 | 800 | 574.719 | 796 | 588.905 | 876 |
| RL105°C | mg/l | 900 | 1000 | 746.681 | 998 | 747.681 | 1072 |
| Sírany | mg/l | 200 | 250 | 132.645 | 201.6 | 142.936 | 206.4 |

- zoznam produkovaných odpadov

| Por. číslo | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu: | Kat. odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | nebezpečný |
|  | 17 01 01 | betón | ostatný |
|  | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždice keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | ostatný |
|  | 17 04 05 | Železo a oceľ | ostatný |
| Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby |
|  | 10 02 07 | Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | nebezpečný |

- prehľad zdrojov a úrovne znečistenia pôdy a podzemných vôd – nie sú

- prehľad iných emisií (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) – nie sú

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite, popis miesta a okolia prevádzky, DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.klimatické podmienky a kvalita ovzdušia:

Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné

pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí  600 ( 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní  ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú  vcelku dobré rozptylové podmienky.

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Dané územie nespadá pod chránené oblasti

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

Staré záťaže sa na území prevádzky nenachádzajú

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Termicko-oxidačná jednotka (incinerátor) –slúži na termický rozklad prchavých organických látok (VOC) vznikajúcich pri procesoch nanášania a sušenia náterových látok na dynamolinke. Filter TZL-slúži na zníženie obsahu TZL v odsávanej vzdušnine |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | začatie stavby 10/2006 ukončenie do 12/2007 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Významné zníženie koncentrácie VOC a množstva emisií TZL. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bude overená 1. jednorázovým meraním po realizácii stavby |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie z čistenia filtrov TZL budú skladované v kovových nádobách a následne zneškodňované externou firmou. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 50 mil. Sk |
| Ostatné bez zmeny. |

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov –bez zmeny

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na mieste vzniku odpadu na novozrealizovaných technologických zariadeniach |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | U novovzniknutých odpadoch po zrealizovaní predmetnej stavby a po ich fyzickom vzniku v rámci skúšobnej prevádzky sa vykoná prvotná analytická kontrola odpadov za účelom zistenia vlastností odpadov a prijatia rozhodnutí o spôsobe zneškodnenia odpadov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny | Rozsah sledovaných veličín je stanovený Vyhláškou MŽP SR č. 599/2005 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá sa odvoláva na Prílohu k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | Stanovené testovacie metódy legislatívou OH |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o. Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | výduchy z incinerátorov a By-passov z Dynamoliniek č.1 a č.2 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | komíny |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096, metóda n a podl'a intemého pracovného postupu (SMEP-O8-IPP) manuálnym odberom s použitím automatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 404. Meranie pozostáva z troch fáz: 1. izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na fihri v súlade s prislušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 vodpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. Meranie látkového zloženia plynu - SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO, SO2, NO ako N02, a TOC je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS - samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) postupom podl'a interných pracovných postupov (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnyrn vyhrievaným filtrom prachu, odkial' je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. Pre meranie TOC sa používa merací systém Bernath Atomic model 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Meracie miesto v súlade s STN 9096. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL,VOC,NOx,SO2,CO,ref. veličiny (O2, tlak, teplota) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v intemom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rychlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa vypočítáva s použitím nameraných rychlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkost' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličÍn, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spÍňa požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dÍžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dovodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dÍžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje pripadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia..Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa vykonáva v laboratómych podmienkach (dvojbodovým sposobom podl'a interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorazového merania sa podl'a ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamaťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. Pre výpočet funkčných parametrov sú použité iba hodnoty v časových intervaloch, ktorých výstupné signály boli vyhladené, t.j. doby odozvy celého systému, ktoré v sebe zahíňajú časové oneskorenie od prepnutia plynov a časy vzostupu resp. klesania meraného plynu. |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |
| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Jednotná kanalizačná sieť USSK |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | šachta č. 314 stoka A |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Automatický monitoring s odberom vzoriek |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | pH a prietok každých 15 minút, fenol, kyanid a amoniak každú pol hodinu |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | pH, prietok, fenol, kyanid, amoniak |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Automatické meracie prístroje |
| 1.9 | Analytické metódy | pH – pH sonda prietok – ultrazvukový prietokomer fenol – kalorimetrická ( 4-aminoantipyrenová metóda) kyanid – kalorimetrická (phenyl –2- pyrazolinová metóda) amoniak – kalorimetrická (salicylátová metóda) |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné meranie |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Automatické meracie prístroje |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Prenos dát do Ekologického informačného systému v rámci USSK |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Jednotná kanalizačná sieť USSK |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | šachta č. 314 stoka A |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Jeden krát týždenne – NL 105°C, NEL, CHSKCr, Cl- |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | Uvedené v bode 1.5 tejto tabuľky. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Laboratórne stanovenie |
| 1.9 | Analytické metódy | NL 105°C – gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85-0,1 μm, sušenie pri 105°C NEL – spektrofotometrická metóda v UV oblasti spektra CHSKCr – odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným Cl- - odmerné argentometrické stanovenie |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné meranie |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium útvaru GME |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Uvedené laboratórium sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Zadávanie údajov do Ekologického informačného systému v rámci USSK |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

V budúcnosti nepripravujeme zmenu v monitoringu popísaného vyššie.

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Na dynamolikách USSK budú zrealizované termicko-oxidačné jednotky (incinerátory) slúžiace na termickú oxidáciu organic- kých látok pri teplotách 800-850° C. | Zabezpečiť sekundárne zariadenie pre zneškodňovanie emisií VOC | Kritérium splnené |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | -bez zmeny |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | -bez zmeny |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | -bez zmeny |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | -bez zmeny |

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynamolinky č.1,2 | Fugitívne emisie VOC |  | Vyhláška MŽP SR č.409/2003 Z.z., príloha č.2-pre prahovú hodnotu rozpúšťadiel nad 25 t/rok je emisný limit 5 % | do 5 % | Kritérium splnené |

Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok- bez zmeny

- Opatrenia na hospodárne využitie energie- bez zmeny

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – bez zmeny

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov.

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu- bez zmeny

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia- bez zmeny

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) – bez zmeny

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie – žiadne ďalšie alternatívy neboli vypracované, technické riešenie zneškodňovania organických pár a plynov prostredníctvom termicko-oxidačných jednotiek zabezpečí splnenie zákonných požiadaviek na splnenie emisných limitov

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke-bez zmeny

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ovzdušie | Dynamolinka č.1-nanášací stroj+sušiaca pec cez incinerátor | výduch 515 | TZL | pre čiastočky laku 3 mg/ m3, pre spaliny zo zemného plynu 10 mg/m3 | po realizácii stavby |
|  |  |  |  | TOC | 50 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/m3 |  |
| 2. | ovzdušie | Dynamolinka č.2 nanášací stroj+sušiaca pec cez incinerátor | výduch 517 | TZL | pre čiastočky laku 3 mg/ m3, pre spaliny zo zemného plynu 10 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | TOC | 50 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/m3 |  |
| 3. | ovzdušie | Dynamolinkač.1 – By-pass- prevádzka s vodou riediteľnými lakmi | výduch 516 | TZL | 3 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | TOC | 50 mg/m3 |  |
| 4. | ovzdušie | Dynamolinkač.2 – By-pass- prevádzka s vodou riediteľnými lakmi | výduch 518 | TZL | 3 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | TOC | 50 mg/m3 |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |
| P. č. |  |
|  | Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, ozmamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom. |

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník-bez zmeny

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie:

S odpadmi bude prevádzkovateľ nakladať podľa výsledkov analýz, tak aby boli dodržané všeobecné podmienky platné pre držiteľa odpadu stanovené v  § 19 zák. č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch

- Podmienky hospodárenia s energiami- bez zmeny

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

  - Dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

  - Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Odpadové hospodárstvo – dodržiavanie podmienok nakladania s nebezpečnými druhmi odpadov podľa Havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi predmetnej prevádzky

Ochrana ovzdušia- dodržiavanie podmienok podľa platného STPPaTOO

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Opis monitorovania a evidencie údajov

Podľa § 19 ods.d) Zákona o ovzduší viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i) a j)].

Podľa § 19 ods.e) zákona o ovzduší oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji. emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i)]

a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písmo a), c), d), e) a f) aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia.

Monitorovať a oznamovať relevantné údaje v zmysle prílohy č.1 a 2 Vyhlášky MŽP SR č.391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke- neuvažuje sa so skúšobnou prevádzkou

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1. Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

2. Ing. František Ziolkovský, ved. odb. Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice

3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

4. Mestská časť Košice - Šaca

5. Mesto Košice

Externý dodávateľ projektovej dokumentácie:

Projektanti:

6. Ing. Koloman Prónay, Pavol Synak, Ing. Zdeněk Mynář, Ing. Ivica Ondrušová

SES Energoprojekt, s.r.o. Tomášikova 32, 821 01 Bratislava

7. Ing. Dezider Horňák-požiarna ochrana, Južná trieda 39, 040 01 Košice

8. Ing. Stanislav Dubrovay-technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,

Veterná 3, 920 01 Hlohovec

PRÍLOHY

Pôvodný formulár žiadosti, ktorý obsahuje podrobné údaje a skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči - Príloha č.1

Kópia katastrálnej mapy - Príloha č. 2

Výpis z katastra nehnuteľností – Príloha č. 3

Doklad o zaplatení správneho poplatku – Príloha č. 4

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, pracovisko Košice – Príloha č.5

Stanovisko- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – Príloha č.6

Projektová dokumentácia „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č.1 a č.2“ č.3426 CY –

Príloha č.7

## O)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:						 Dátum  :	28. 07. 2006

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		Generálny manažér pre Environment

Pečiatka alebo pečať podniku: