MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

Košice apríl 2010

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

V Košiciach dňa 19.04.2010

Ing. František Knapík

primátor mesta Košice

#### Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Košiciach dňa 19.04.2010

.......................................

JUDr. Lucia Kopperová

samostatný referát verejného obstarávania

reg. č.: U0534-596-2007

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

Košice apríl 2010

##### OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

A.1   Pokyny pre uchádzačov

Časť 1.

Všeobecné informácie

Časť 2.

Komunikácia

Časť 3.

Príprava ponuky

Časť 4.

Predkladanie ponuky

Časť 5.

Elektronická aukcia

Časť 6.

Vyhodnotenie a otváranie ponúk

Časť 7.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

Časť 8.

Prijatie ponuky

A.2   Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1   Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác

B.2   Opis predmetu zákazky

Prílohy súťažných podkladov - vzory formulárov

Košice apríl 2010

A.1 Pokyny pre uchádzačov

Časť 1 Všeobecné informácie

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

2.  Predmet zákazky

3.  Rozdelenie predmetu zákazky

4.  Variantné riešenie

5.  Miesto a termín uskutočňovania stavebných prác

6.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

- Zákazka

- Lehota viazanosti ponuky

Časť 2 Komunikácia

- Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo

uchádzačom

10.  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.  Prehliadka miesta uskutočňovania stavebných prác

Časť 3 Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

- Jazyk, v ktorom sa ponuka a doklady predkladajú

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Zábezpeka

- Obsah  ponuky

17.   Náklady na ponuku

Časť 4 Predkladanie ponuky

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- Predloženie ponuky

- Označenie obalu ponuky

21.  Miesto a lehota  na predkladanie ponuky

Časť 5 Elektronická aukcia

22.  Použitie elektronickej aukcie

Časť 6 Vyhodnotenie a otváranie ponúk

23.  Preskúmanie ponúk, otváranie ponúk

24.  Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

25.  Vysvetľovanie ponuky

26.  Vyhodnocovanie ponúk

Časť 7  Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

27.  Dôvernosť procesu verejného obstarávania

Časť 8  Prijatie ponuky

28.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.  Uzavretie zmluvy

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

A.1 Pokyny pre uchádzačov

Košice apríl 2010

Časť 1

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1.Názov		:  Mesto Košice

Poštová adresa	: Trieda SNP 48/A,  040 11 Košice

IČO		: 00691135

DIČ		: 2021186904

1.2.Kontaktné miesto	:  Magistrát mesta Košice, samostatný referát verejného obstarávania

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Kontaktná osoba	:  Ing. Viliam Beňo, Magistrát mesta Košice

vedúci samostatného referátu verejného obstarávania

tel. č.: 055 / 6419 314, fax: 055 / 6436 288

mail: viliam.beno@kosice.sk

JUDr. Lucia Kopperová, Magistrát mesta Košice

samostatný referát verejného obstarávania

tel. č.: 055 / 6419 320, fax: 055 / 6436 288

mail:  kopperova@kosice.sk

Internetová adresa	: www.kosice.sk

1.3. Adresa, na ktorej možno získať ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce podklady: Magistrát mesta Košice, samostatný referát verejného obstarávania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, osobne - trakt D, 4. poschodie, č. dv. D 412.

1.4.Adresa, na ktorú musia byť doručené ponuky:

Magistrát mesta Košice, samostatný referát verejného obstarávania, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice; pri osobnom doručení do podateľne Magistrátu mesta Košice – oproti hlavnému vchodu do budovy

2. Predmet zákazky

2.1.Názov zákazky:  Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

2.2.Opis predmetu zákazky:

Vybudovanie prepojovacej komunikácie medzi Klimkovičovou ulicou a Moskovskou triedou, čím sa zabezpečí optimálne prepojenie obslužnej a zbernej komunikácie a vedenie trasy MHD. Začiatok prepojovacej komunikácie je na Klimkovičovej ulici a ukončenie na Moskovskej triede, na ktorú sa napojí odbočovacím a pripojovacím pruhom. Kryt komunikácie je navrhovaný živičný (AC), šírka komunikácie 7,0 m a dĺžka 161 m. Po oboch stranách komunikácie je riešený chodník šírky 2,0 m s krytom zo zámkovej dlažby, ktorý bude oddelený od vozovky betónovým chodníkovým obrubníkom. Vozovka prepojovacej komunikácie bude odvodnená uličnými vpustami a priečnym odvodňovacím žľabom, napojenými do dažďovej kanalizácie zaústenej do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie svahov v teréne je riešené ľavostranným betónovým odvodňovacím žľabom napojeným cez odvodňovacie šachty do kanalizácie. Súčasťou riešenia je aj výstavba verejného osvetlenia na ľavej strane vozovky za chodníkom, ktoré bude napojené                 na jestvujúce verejné osvetlenie a uloženie potrebných káblových rozvodov, úprava a preložka jestvujúceho trakčného vedenia DPMK so stožiarmi VO+DPMK so zachovaním jestvujúcej trolejovej stopy, preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK, preložka diaľkového optického kábla a PE rúr, preložka a ochrana jestvujúceho vodovodu. Terén bude upravený parkovým trávnikom.

Členenie stavby: SO 01 Komunikácie, SO 02 Kanalizácia, SO 03 Verejné  osvetlenie, SO 04  Preložka  DPMK,  SO 05 Preložka  a  ochrana napájacích a  spätných káblov  DPMK, SO 06 Preložka verejného osvetlenia, SO 08 Preložka diaľkového kábla, SO 09 Sadové úpravy a SO 10 Preložka vodovodu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

2.3.Spoločný slovník obstarávania (CPV): hlavný slovník - 45.23.32.24-5, 45.23.31.61-5, 45.31.61.10-9, 45.31.51.00-9, 45.23.24.40-8, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8

2.4.Technické požiadavky: podľa časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

3. Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

4. Variantné riešenie

4.1.Predloženie variantných riešení vo vzťahu k požadovanému riešeniu sa nepovoľuje.

4.2.Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa na takéto variantné riešenie prihliadať.

5. Miesto a termín uskutočňovania stavebných prác

5.1.Miesto uskutočňovania stavebných prác: MČ Košice – KVP, k.ú. Grunt a Myslava

5.2.Požadované trvanie zmluvy: čas výstavby 9 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

6.1.Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

6.2.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky sú podrobne uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác.

7. Zákazka

7.1.Výsledkom verejnej súťaže bude uzavretie zmluvy na uskutočnenie stavebných prác podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákona o verejnom obstarávaní.

7.2.Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočňovanie stavebných prác tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác a B.2 Opis predmetu zákazky.

8. Lehota viazanosti ponuky

8.1.Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty a to na predkladanie ponúk až                      do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.07.2010.

8.2.V prípade ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa  alebo bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a začaté konanie bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk a uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

###### Časť 2

Komunikácia

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom

9.1.Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou.

9.2.Pri čo najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah, doručia sa tieto informácie aj v listinnej podobe najneskôr do troch dní odo dňa odoslania tejto informácie.

9.3.Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno  trvalo zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je listinná podoba.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

10.1.V prípade potreby objasniť súťažné podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9. súťažných  podkladov  požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby: Ing. Viliam Beňo, Magistrát mesta Košice, vedúci samostatného referátu verejného obstarávania, tel. č.: 055 / 6419 314, fax: 055 / 6436 288, mail: viliam.beno@kosice.sk, JUDr. Lucia Kopperová, Magistrát mesta Košice, samostatný referát verejného obstarávania, tel. č.: 055 / 6419 320, fax: 055 / 6436 288, mail:  kopperova@kosice.sk

10.2.Vysvetlenie každej požiadavky o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorá bude doručená              v písomnej forme zo strany ktoréhokoľvek záujemcu, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty         na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, minimálne však deväť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

10.3.Verejný obstarávateľ ak je to nevyhnutné môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní                pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

10.4. Súčasťou súťažných podkladov je technická dokumentácia (bod 2 prílohy súťažných podkladov). Technickú dokumentáciu si záujemca môže vyzdvihnúť u zodpovednej osoby: Ing. Eva Fabová, Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, č. tel.: 055 6419 210, fax: 055 6419 210. U uvedenej zodpovednej osoby je k nahliadnutiu aj kompletná projektová dokumentácia.

11. Prehliadka miesta uskutočňovania stavebných prác

11.1.Záujemcom sa odporúča vykonať prehliadku miesta uskutočňovania stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s prehliadkou miesta uskutočňovania stavebných prác idú na ťarchu záujemcu.

11.2.Záujemca, ktorý prejaví záujem o vykonanie prehliadky miesta uskutočňovania stavebných prác, dostane informácie priamo u zodpovednej osoby: Ing. Jozef Mikula, Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,      č. tel.: 055 6419 348, fax: 055 6419 210.

###### Časť 3

##### Príprava ponuky

12. Vyhotovenie ponuky

12.1.Ponuka je prejav vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom.

12.2.Ponuka musí byť vyhotovená  písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

12.3.Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v  ponuke predložené v listinnej podobe ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

12.4.Návrh zmluvných podmienok, potvrdenia, čestné vyhlásenia, a iné doklady vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom (t.j. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s doložením oprávnenia, v prípade skupiny musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

13. Jazyk, v ktorom sa ponuka a doklady predkladajú

13.1.Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené        v  štátnom jazyku alebo českom jazyku.

13.2.Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými  preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní    v pôvodnom jazyku a súčasne musí predložiť preklad týchto dokladov do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke

14.1.Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

14.2. Cena za uskutočňovanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14.3.Cena za uskutočňovanie predmetu zákazky musí byť stanovená na základe výkazov výmer pre jednotlivé stavebné objekty SO 01 Komunikácie, SO 02 Kanalizácia, SO 03 Verejné osvetlenie, SO 04 Preložka DPMK, SO 05 Preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK, SO 06 Preložka verejného osvetlenia, SO 08 Preložka diaľkového kábla, SO 09 Sadové úpravy a SO 10 Preložka vodovodu, ktoré obsahujú popis položiek, merné jednotky a množstvá a súhrnného výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Uchádzač ku každej oceňovanej položke z predloženého výkazu výmer pre jednotlivé stavebné objekty uvedie jednotkovú cenu a vypočíta cenu celkom ako súčin jednotkovej ceny a množstva uvedeného pri položke. Celková cena za výkaz výmer pre jednotlivý stavebný objekt je daná súčtom všetkých súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, t.j. súčtom cien celkom pre všetky položky uvedené vo výkaze výmer.

14.4. Celková ponuková cena za predmet zákazky bude stanovená na základe súhrnného výkazu výmer a musí obsahovať cenu za celá požadovaný predmet zákazky so zahrnutím všetkých nákladov podľa častí súťažných podkladov B.1. Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác a B.2 Opis predmetu zákazky. V súlade s § 43 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu na predloženie nových cien upravených smerom nadol.

14.5. Uchádzač musí vyplniť a oceniť predložené výkazy výmer pre jednotlivé stavebné objekty (SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 a súhrnný výkaz výmer) v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny, neocenenie niektorej položky, uvedenie iných jednotkových množstiev, bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a táto ponuka bude z verejnej súťaže vylúčená.

14.6. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty /DPH/, navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:

14.6.1. navrhovaná ponuková cena bez DPH

14.6.2. sadzba DPH a výška DPH,

14.6.3. navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.

14.7. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

15. Zábezpeka

15.1.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

16. Obsah  ponuky

16.1.Ponuka  predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

16.1.1.Vyhlásenie  uchádzača, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení prostredníctvom, ktorého bola vyhlásená verejná súťaž, v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác (podľa  časti  súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác), sú záväzným právnym dokumentom pre uskutočňovanie predmetu zákazky, akékoľvek sú jeho vlastné podmienky uskutočňovania predmetu zákazky.

Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať                      za uchádzača, v prípade skupiny  musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

16.1.2.Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

16.1.3.Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa súťažných podkladov, t.j. bodu 16. tejto časti súťažných podkladov s  podmienkami účasti uchádzačov, uvedenými v bodoch 16.1.3.1. až 16.1.3.3., vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov. Citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny. Doklady a dokumenty požadujeme zoradiť v ponuke         v poradí v akom sú uvedené v nasledujúcich bodoch, pričom na začiatku ponuky bude vložený návrh na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk.

PODMIENKY ÚČASTI:

Podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a rozsah požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača a doklady na ich preukázanie sú uvedené v nasledujúcich bodoch 16.1.3.1. až 16.1.3.3.:

16.1.3.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie  preukáže podľa § 26 ods. 2, písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní  predložením  originálnych  dokladov  požadovaných  v bodoch 16.1.3.1.1. až 16.1.3.1.6. alebo  ich úradne osvedčených kópií, ktoré musia byť súčasťou ponuky a musia byť predložené v listinnej podobe:

16.1.3.1.1.Výpis  z registra  trestov nie starší ako tri  mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,  ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

a) podnikateľ - fyzická  osoba   predloží   výpis  z  registra   trestov  alebo   rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla                 za osobu,   na   ktorú   je    vydané  živnostenské  oprávnenie  alebo iné  než   živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

b) podnikateľ - právnická osoba predloží výpis z   registra trestov   alebo  rovnocenné  doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za všetky  osoby, ktoré tvoria  štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

16.1.3.1.2.Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie  je vedené  konkurzné konanie, nie je  v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. (Potvrdenie súdu príslušného na konkurzné a vyrovnacie konanie - § 9 Konkurzné a vyrovnávacie súdy a ich obvody zák. č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov SR a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a potvrdenie príslušného okresného súdu, že nie je  v likvidácii).

16.1.3.1.3.Potvrdenie Sociálnej  poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov  sociálneho  poistenia a starobného dôchodkového sporenia nie staršie ako tri mesiace  ku  dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne  poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

16.1.3.1.4.Potvrdenie   príslušnej   zdravotnej  poisťovne alebo poisťovní, v ktorej/ých je uchádzač vedený v  evidencii  platiteľov  zdravotného   poistenia nie  staršie  ako  tri  mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

16.1.3.1.5.Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri  mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Ak uchádzač nevlastní nehnuteľnosť alebo nie je povinný platiť daň z nehnuteľností predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie.

16.1.3.1.6.Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

16.1.3.1.7.Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísanie v zozname  podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať  vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením úradu. Uchádzač splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukáže predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní. V tomto prípade k potvrdeniu doloží aj úradne osvedčenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať.

16.1.3.1.8.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré  z dokladov  uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných   v krajine jeho sídla.

16.1.3.1.9.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

16.1.3.2.Uchádzač musí  v  ponuke  predložiť  nasledujúce doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy a je i v súčasnom období z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu.

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením nasledujúcich dokladov:

16.1.3.2.1. podľa § 27 ods. 1, písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

Doklady na preukázanie: potvrdenie banky/bánk v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúce dva kalendárne roky (2008 a 2009) v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.

K vyjadreniu banky/bánk  doloží uchádzač čestné vyhlásenie, že nemá vedené účty v iných bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia. Čestné vyhlásenie bude podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Od uchádzača sa vyžaduje predložiť kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorých má vedený účet, z ktorého musí byť zrejmé, že za obdobie posledných dvoch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke a to minimálne, že dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním

16.1.3.2.2. podľa § 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky (2007-2009), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Doklady na preukázanie: čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate (v € bez DPH) v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky (2007-2009), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Požadovaná výška  ročného  obratu v oblasti,  ktorej sa predmet zákazky týka, musí byť         za každý uvedený rok (2007-2009) min. 500 000 € bez DPH.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Verejný obstarávateľ požaduje    v takomto prípade preukázať od uchádzača, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

16.1.3.3.Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na uskutočňovanie stavebných prác ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky alebo odborne spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako zmluva, ktorá je požadovaná a je i v súčasnom období schopný a technicky alebo odborne spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledujúcich dokladov:

16.1.3.3.1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2005-2009) doplneným potvrdeniami odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol tento verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak  to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Doklady na preukázanie: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2005-2009) potvrdený uchádzačom, v ktorom uvedie min. päť stavieb s predmetom zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je zákazka na uskutočnenie stavebných prác s finančným nákladom na jednu stavbu vo výške min. 300 000 € bez DPH.

Na potvrdeniach odberateľov bude uvedený stručný opis predmetu zákazky, miesto, lehota uskutočnenia stavebných prác, skutočný náklad stavebných prác v € bez DPH,  ich kontaktné údaje, podpis a odtlačok pečiatky.

Vzor - formulár « B » tvorí prílohu súťažných podkladov.

16.1.3.3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii  riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Vzor – formulár  „C“ tvorí prílohu súťažných podkladov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Vyžaduje sa, aby:

1/ min. jedna osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala   odbornú  spôsobilosť  na  výkon činnosti stavbyvedúceho,  t.j. mala osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných  architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – odborné zameranie inžinierske stavby – dopravné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov resp. iný relevantný doklad. Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia s originálom podpisu a pečiatkou odborne spôsobilej osoby;

2/ min. 1 osoba, ktorá bude zodpovedať za riadenie činnosti na technickom zariadení elektrickom mala odbornú spôsobilosť samostatný elektrotechnik, t.j. mala osvedčenie v zmysle § 22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia resp. iný relevantný doklad. Odborne spôsobilá osoba predloží úradne osvedčenú platnú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na elektrických zariadeniach resp. iný relevantný doklad.

16.1.3.3.3. podľa § 28 ods. 1 písm. i) údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2007-2009).

Vzor – formulár  „D“ tvorí prílohu súťažných podkladov.

16.1.3.3.4. podľa § 28 ods. 1 písm. j)  údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Doklady na preukázanie: zoznam strojového a technického vybavenia potvrdený uchádzačom, v ktorom uchádzač uvedie: popis, názov/typ strojného alebo technického vybavenia,  kapacitu, použitie, počet kusov.

Vzor – formulár  „E“ tvorí prílohu súťažných podkladov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Minimálne požadované strojné a technické vybavenie: dopravné prostriedky, strojné zariadenia na zemné práce, valec, žeriav s nosnosťou do 10 t, montážna plošina 10 m,  finišér obaľovacia súprava na výrobu živičných zmesí.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Verejný obstarávateľ požaduje v takomto prípade preukázať od uchádzača, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

16.1.4.Dokument s návrhom zmluvných podmienok uskutočňovania stavebných prác podľa bodu 2. časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác vrátane príloh tvorených súhrnným výkazom výmer a výkazmi výmer pre jednotlivé stavebné objekty SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 podľa časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky, a svojimi identifikačnými údajmi. Citovaný dokument s návrhom zmluvných podmienok musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

16.1.5.V prípade skupiny čestné vyhlásenie skupiny, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny  požadovanú právnu formu podľa bodu 18.2. tejto časti súťažných podkladov.

16.1.6.V prípade skupiny vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny  za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za každého člena skupiny.

16.1.7.Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk              podľa časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

Návrh na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť                         na samostatnom liste podpísanom uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.  Návrh na plnenie kritéria požadujeme vložiť na začiatok ponuky.

Vzor - formulár «A» tvorí prílohu súťažných podkladov.

16.1.8.Uvedenie predpokladu subdodávok v rámci zmluvy formou: áno je predpoklad subdodávok alebo nie je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy. Ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy, uchádzač uvedie položky z výkazov výmer s predpokladaným plnením v subdodávateľskom vzťahu a zoznam predpokladaných subdodávateľov.

Predpoklad subdodávok v rámci zmluvy je potrebné uviesť na  samostatnom liste podpísanom uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

16.2.Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie uchádzača podľa bodu 16.1.1. a 16.1.2., ďalšie potvrdenia, doklady, dokumenty a požadované informácie podľa bodov 16.1.3., 16.1.4., 16.1.7., 16.1.8.,  v prípade skupiny aj podľa bodov 16.1.5. a 16.1.6., bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená.

Forma spracovania ponuky:

Ponuka obsahujúca doklady a dokumenty podľa bodov 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. (16.1.3.1. až 16.1.3.3.), 16.1.4., 16.1.7., 16.1.8. a v prípade skupiny aj podľa bodov 16.1.5. a 16.1.6. tejto časti súťažných podkladov musí byť zviazaná, s krycím listom uchádzača obsahujúcim jeho identifikačné a kontaktné údaje (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, meno štatutárneho zástupcu, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne číslo, č. faxu/e-mail, a.i.), e-mailovú adresu na zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii a zoznamom častí ponuky (dokladov, dokumentov a informácií) v poradí v akom budú zviazané (viď bod 16.1.3. tejto časti ponuky).

17. Náklady na ponuku

17.1.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca alebo uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,          bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2.Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 21.1. a predložené             v  lehote  na  predkladanie  ponúk  podľa bodu 21.2. tejto časti súťažných podkladov, sa počas  plynutia  lehoty  viazanosti  a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8. tejto časti súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť 4

Predkladanie ponuky

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

18.1.Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina takýchto osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti              vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia  a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Takáto skupina utvorená na uskutočňovanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť z dôvodu riadneho plnenia zmluvy do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 29.1. právnu formu v zmysle Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

18.2.Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť, ak ponuku predloží, nebude takáto ponuka braná do úvahy a bude  vylúčená  z verejnej súťaže.

19. Predloženie ponuky

19.1.Uchádzač  môže  vo  verejnej  súťaži  predložiť  iba jednu ponuku,  buď samostatne sám      za seba alebo  ako jeden z členov skupiny. Uchádzač, ktorý v svojom mene predloží ponuku vo verejnej súťaži, nemôže byť v tejto verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov, ktorá  predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

19.2.Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže podľa bodu 20. tejto časti súťažných podkladov na adresu uvedenú v bode 21.1. tejto časti súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. tejto časti súťažných podkladov. V prípade ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

19.3.Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 19.2. tejto časti súťažných podkladov na miesto uvedené v bode 1.4. tejto časti súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

19.4.Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

20. Označenie obalu ponuky

20.1.Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2. tejto časti súťažných podkladov.

20.2.Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

20.2.1. adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 21.1. tejto časti súťažných podkladov,

20.2.2. adresa uchádzača s uvedením jeho obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania,

20.2.3. označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“

20.2.4. označenie heslom verejnej súťaže

„Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice"

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

21.1.Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, samostatný referát verejného obstarávania, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice. Uchádzač môže doručiť ponuku aj osobne do podateľne Magistrátu mesta Košice – prízemie, oproti hlavnému vchodu do budovy.

21.2.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27.05.2010 o 09,00 hod.

21.3.Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2. tejto časti súťažných podkladov, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

Časť 5

Elektronická aukcia

22. Použitie elektronickej aukcie

22.1.Elektronická aukcia je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenia                    na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol.

22.2.Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk. Pri elektronickej aukcii sa § 41 zákona o verejnom obstarávaní nepoužije. Východiskom elektronickej aukcie je celková cena za predmet zákazky (v € s DPH). Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky podľa čl. 22.7.6.2. bodu 22. tejto časti súťažných podkladov. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšia cena vyjadrená v eurách s DPH za celý predmet zákazky.

22.3.V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom sprístupnené informácie o ich aktuálnej ponúkanej celkovej cene, aktuálnej najnižšej celkovej cene a aktuálne priebežné poradie uchádzačov.

22.4.Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk.

22.5.Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol a tým celkovej ceny za predmet zákazky (podľa uvedenia v čl. 22.7.6.2. bodu 22. tejto časti súťažných podkladov).

22.6.Základné pojmy:

- on-line výber uchádzača (označované tiež ako e-aukcie) - elektronická forma výberu úspešného  uchádzača formou vzdialeného prístupu uchádzačov k aukčnej sieni,

- verejný obstarávateľ – administrátor - osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol,

- aukčná sieň - prostredie, v ktorom uchádzači predkladajú nové jednotkové ceny upravené smerom nadol. Je umiestnená na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet.

- predmet e-aukcie – uskutočňovanie stavebných prác požadovaných verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladov, totožný v on-line e-aukcii,

- medzikolo  - sprístupnenie aukčnej siene, v ktorom sa uchádzači oboznámia s  e-aukčným prostredím bez možnosti súťaže,

- súťažné kolo - on-line porovnávanie ponúk uchádzačov uvedených v medzikole  a v súťažnom kole a ich stále vyhodnocovanie v limitovanom čase.

22.7.Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie:

22.7.1. Elektronická  aukcia  sa  bude vykonávať  prostredníctvom elektronických zariadení;    na internete.

22.7.2.Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie, priebeh elektronickej aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia nových jednotkových cien, spôsob skončenia elektronickej aukcie, vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových jednotkových  cien.

22.7.3.Verejný  obstarávateľ  zašle výzvu  na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi poštou

a elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú na krycom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné a kontaktné údaje.

22.7.4.Kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie:  viliam.beno@kosice.sk

22.7.5. Administrátor elektronickej aukcie zašle uchádzačovi pozvánku, ktorej súčasťou bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku  uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými prostriedkami odošle administrátorovi. Administrátor po obdržaní vyplnenej prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny  prístupový  kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť  do e-aukčnej siene.

22.7.6.Elektronická aukcia má dve kolá; medzikolo a súťažné kolo. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie dátum a čas začatia a ukončenia medzikola  a dátum a čas začatia a ukončenia súťažného kola. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

22.7.6.1.V medzikole budú uchádzačom sprístupnené základné údaje: výzva  na  účasť                v elektronickej aukcii, dátum a čas začatia a ukončenia  medzikola, dátum a čas začatia a ukončenia súťažného kola a spôsob ukončenia súťažného kola, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich  uplatnenia,  opis predmetu  zákazky a obchodné  podmienky. V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie  a pravidlami elektronickej aukcie. Pravidlá obsahujú aj  údaje týkajúce sa  minimálneho kroku zníženia ceny za položku predmetu zákazky a maximálny krok zníženia ceny za položku predmetu zákazky, pravidlá predlžovania súťažného kola a dobu platnosti prístupových kľúčov. V medzikole bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných jednotkových cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade  s pôvodnými, písomne predloženými ponukami.  Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju  ponuku. V medzikole nemôžu uchádzači svoje ponuky meniť.

22.7.6.2.V súťažnom kole bude prebiehať elektronická aukcia on-line. Súťažné kolo bude prebiehať v šiestich čiastkových  kolách, pričom v jednotlivých čiastkových kolách  bude prebiehať elektronická aukcia len pre  výkaz výmer/výkazy výmer vybratého/vybratých stavebného objektu/stavebných objektov  (SO 01 a SO 09, SO 02 a S0 10, SO 03 a SO 06, SO 04 a SO 05, SO 08, položky 3. až 6. zo súhrnného výkazu výmer stavby).

Poradie čiastkových kôl súťažného kola elektronickej aukcie aj s ich obsahom:

- čiastkové kolo:	- Položky por. č. 3. až 6. zo súhrnného výkazu výmer na

na uvedenú stavbu:

3. Vytýčenie inžinierskych sietí

4. Projekt organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením KR PZ SR,KDI v KE

5. Vypracovanie geodetických elaborátov na porealizačné zameranie SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 v tlačenej (5x) a digitálnej (3x) forme.

- Vypracovanie geometrických plánov - na zápis vecného bremena 3x po 3 vyhotoveniach a geometrického plánu na zameranie stavby 1x 3 vyhotovenia s overením na Správe katastra Košice.

- čiastkové kolo:	- SO 08 Preložka diaľkových káblov

- čiastkové kolo:	- SO 04 Preložka DPMK a SO 05 Preložka a ochrana spätných

napájacích káblov DPMK

- čiastkové kolo:	- SO 03 Verejné osvetlenie a SO 06 Preložka verejného

osvetlenia

- čiastkové kolo:	- SO 02 Kanalizácia a SO 10 Preložka vodovodu

- čiastkové kolo: 	- SO 01 Komunikácie a SO 09 Sadové úpravy

Položka č. 2. zo súhrnného rozpočtu stavby:  Nepredvídané výkony 10% zo súčtu SO 01 – SO 06, SO 08 – SO 10 bude vypočítavaná automaticky z aktuálnych cenových ponúk uchádzača.

Položka č. 7 zo súhrnného rozpočtu stavby: Dozor projektanta, určená verejným obstarávateľom, bude automaticky započítavaná  do celkovej ponúkanej ceny za predmet zákazky každému uchádzačovi rovnako.

V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola, resp. na začiatku každého čiastkového kola sa všetkým uchádzačom zobrazia najnižšie jednotkové ceny pre jednotlivé položky z výkazu/výkazov výmer určených pre dané čiastkové kolo a zároveň celková cena za predmet zákazky. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii v každom čiastkovom súťažnom kole budú jednotkové ceny za jednotlivé položky výkazu/výkazov výmer, ktoré sú obsahom daného čiastkového kola. Uchádzači budú upravovať ceny za jednotlivé položky smerom dole /jednotkové ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH)/. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu, v priebehu ktoréhokoľvek čiastkového kola, ich relatívne umiestnenie. V elektronickej aukcii bude vždy hodnotená celková cena za predmet zákazky a na základe tohto vyhodnotenia bude určované ich relatívne umiestnenie. Počas čiastkového súťažného kola, ktorého doba trvania /čas/ je uvedená vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení konkrétneho čiastkového súťažného kola už nebude  možné upravovať jednotkové ceny z výkazu/výkazov výmer, ktoré boli predmetom daného čiastkového súťažného kola. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou cenou. Súťažné kolo bude predlžované o stanovený čas za podmienok a pravidiel určených verejným obstarávateľom vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Súťažné kolo sa budú skladať zo šiestich čiastkových kôl, kde každé ďalšie čiastkové kolo bude nasledovať po ukončení predchádzajúceho čiastkového kola.

Elektronická aukcia sa skončí:

- ak nedôjde k predlžovaniu čiastkových súťažných kôl, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 6x15 min = 90 min,

-  ak dôjde k predlžovaniu čiastkových súťažných kôl, čiastkové súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží novú cenu za jednotlivú položku pre stanovené výkazy výmer v danom čiastkovom kole upravenú smerom nadol.

- po ukončení všetkých čiastkových kôl súťažného kola bude ukončená elektronická aukcia.

22.7.6.3.Po ukončení súťažného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu elektronickej aukcie a histórie e- aukčného prípadu. Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v elektronickej aukcii a po  uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do e-aukčnej siene prihlásiť.

22.8.Príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia:

Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzie 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Návod ako cookie vo webovom  prehliadači  povoliť  nájdete     na http://support.proe.biz/ v časti nastavenia.

22.9. Všeobecné informácie o použití elektronickej aukcie:

22.9.1.AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKEJ AUKCIE

V sekcii Prihláška kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formuláru. Tu vyplníte požadované údaje, potvrdíte súhlas s  Pravidlami On-line  PROe.biz a prihlášku odošlete. Týmto ste ako uchádzač prihlásený  do elektronickej  aukcie.

Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem /8/ znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do  e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo /nepoužívajte  medzery ani diakritické znaky (č, ž, á, atd./.). Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

22.9.2.AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE

Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti OBECNE. Kliknutím naň sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Budete vyzvaný k zadaniu prístupových údajov (mena, hesla – zvolíte si sami v prihláške a kľúče – budú Vám doručené e-mailom). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžte kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z emailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva zadávacie kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácii kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

22.9.3.AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSITŤ

Odhlásenie vykonajte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna Internetového prehliadača do e-aukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 1 minútu.

22.9.4.ČO MOŽETE V ZADÁVACOM KOLE

Zadávacie kolo slúži k zadaniu vstupných cenových ponúk. V tomto kole si môžete prezrieť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť. V tomto kole verejný obstarávateľ zadá vstupné cenové ponuky. V zadávacom kole nie je možné ceny ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. príloha, apod.)

22.9.5.ČO MOŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE

V súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom dole. Každú vloženú jednotkovú cenu je NEVYHNUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER!
Vaša nová cenová ponuka nemôže byť zhodná s už zadanou minimálnou cenou.
V priebehu on-line  prosím sledujte:  čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt   s e-aukčným systémom komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu                    s administrátorom. Tu môžete komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. 
Celý priebeh on-line môžete sledovať od odoslania pozvánok až po ukončenie a je zaprotokolovaný  do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou      na sekundy. Po ukončení on-line e-aukcie Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti, ktoré je možné si vytlačiť. Súťažné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Časť 6

##### Vyhodnotenie a otváranie ponúk

23. Preskúmanie ponúk, otváranie ponúk

23.1.Do procesu vyhodnocovania ponúk zaradí verejný obstarávateľ tie ponuky, ktoré:

23.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 16. tejto časti súťažných podkladov,

23.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.

23.2.Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

23.3.Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 23.1. a 23.2. tejto časti súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

23.4.Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice

trakt D, 4. poschodie, č.dv.: D-411

23.5.Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.05.2010 o 11:00 hod.

23.6.Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

23.7.Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodu 23.6. tejto časti súťažných podkladov sa pred otvorením ponúk overí neporušenosť ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dá vyjadriť číslicou, určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

23.8.Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica bude obsahovať zverejnené údaje, obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

24. Hodnotenie splnenia podmienok účasti  uchádzačov

24.1.Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi:

24.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

a

24.1.2. požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa:

24.1.2.1. finančného a ekonomického postavenia

a

24.1.2.2. technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

24.2.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

24.2.1. podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,

24.2.2. ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,

24.2.3. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.

24.3.Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 24.1. tejto časti súťažných podkladov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode 16.1.3. (v bodoch 16.1.3.1. až 16.1.3.3.) tejto časti súťažných podkladov a pri skupine spôsobom podľa bodu 24.2. tejto časti súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov.

24.4.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné doklady (doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené), nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o vylúčení s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1/ písm. e/.

25. Vysvetľovanie ponuky

25.1.Uchádzač môže byť písomne požiadaný komisiou na vyhodnotenie ponúk o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.  Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

25.2.Uchádzač bude písomne požiadaný komisiou na vyhodnotenie ponúk o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak bude  ponuka obsahovať neobvykle nízku cenu.

25.3.Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak

a) uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo

b) predložené vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

25.4.Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie  jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorých môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1) písm. e).

26. Vyhodnocovanie ponúk

26.1.Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 23.2. a 23.3. tejto časti súťažných podkladov a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú v elektronickej aukcii vyhodnocované podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a  na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v časti súťažných podkladov A.2 Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili určené podmienky, na predloženie nových cien v jednotlivých položkách výkazov výmer upravených smerom dole. Priebeh elektronickej aukcie je uvedený v časti 5, bode 22. Priebeh elektronickej aukcie časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov.

###### Časť 7

##### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

27.1.Informácie, týkajúce sa preskúmania ponúk, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie    na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk a  ich vyhodnocovaní  ani uchádzačom,  ani žiadnym iným tretím osobám.

27.2.Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí  za dôverné, nebudú  zverejnené alebo  inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.). Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.

27.3.Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť                               bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

27.4.Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva, akýkoľvek iný zhotoviteľ, s ktorým bude zmluvne prepojený, jeho subdodávateľ, vrátane ich pracovníkov, budú povinní informácie v zmluve, jej prílohách a prípadných dodatkoch k nej považovať za dôverné informácie, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle ustanovení § 17 a  § 271 Obchodného zákonníka. Uvedené informácie sa zaväzujú chrániť ako vlastné a využívať ich výlučne v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, nezneužiť ich a nesprístupniť tretím osobám s výnimkou vlastných zamestnancov a spolupracujúcich tretích osôb, ktorí na plnení predmetu zmluvy priamo participujú a to ani v časti ani v celku, prostredníctvom akéhokoľvek nosiča alebo média. V prípade porušenia tohto záväzku má poškodená zmluvná strana nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Zverejniť alebo sprístupniť informácie možno jedine s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany alebo v prípade, ak to požaduje zákon.

Časť 8

##### Prijatie ponuky

28. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

28.1.Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk po ukončení elektronickej aukcie bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

28.2.Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že neuspel a uvedú sa dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

29. Uzavretie zmluvy

29.1.Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. tejto časti súťažných podkladov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

29.2.Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie.

29.3.V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa alebo ak  bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a začaté konanie bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok  na konanie verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2. tejto časti súťažných podkladov. V zmysle § 140 zákona o verejnom obstarávaní námietky nemožno podať proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

A.2 Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Košice apríl 2010

Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j. najnižšie ponúknutá celková cena s DPH za predmet zákazky podľa časti súťažných podkladov B.2. Opis predmetu zákazky a časti B.1. Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác. Cena za predmet zákazky musí byť vypočítaná   podľa bodu 14. časti  súťažných podkladov A.1. Pokyny pre uchádzačov  a vyjadrená v eurách s daňou z pridanej hodnoty.

- Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:

  - Ponuky budú vyhodnocované podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v tejto časti súťažných podkladov.

  - Celkovú cenu za predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ vypočítať na základe vyplnenia – doplnenia cien položiek v   predložených výkazoch výmer, ktoré sú uvedené v prílohe  časti súťažných podkladov B.2. Opis predmetu zákazky.

  - Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované spôsobom spočívajúcim v porovnaní výšky celkovej navrhnutej ceny s DPH vyjadrenej v eurách za celý predmet zákazky. /viď Súhrnný výkaz výmer/

- Hodnotenie ponúk uchádzačov bude v zmysle pravidiel uplatnenia elektronickej aukcie podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní a časti 5 bod 22.  – Použitie elektronickej aukcie uvedených v časti súťažných podkladov A.1. Pokyny pre uchádzačov.

- Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponúknutá cena za celý predmet zákazky, po ukončený elektronickej aukcie, bude najnižšia.

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

B.1  Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác

Košice apríl 2010

Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác

1.Obchodné podmienky uskutočňovania predmetu zákazky premietnuté do návrhu zmluvných podmienok predložené v tejto časti súťažných podkladov je uchádzač povinný bez výhrad akceptovať.

2.Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený dokument s návrhom zmluvných podmienok podľa tejto časti súťažných podkladov vrátane súhrnného výkazu výmer a výkazov výmer pre jednotlivé stavebné objekty SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10.

3.Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným obstarávateľom. Takáto výhrada alebo obmedzenie bude mať za následok vylúčenie ponuky uchádzača.

4.Požiadavka uvedená v bode 16.1.1 súťažných podkladov nemá za následok obmedzenie  oprávnení uchádzačov, týkajúcich sa podania žiadosti o nápravu podľa §136 zákona o verejnom obstarávaní, resp. námietky podľa § 138 zákona  o verejnom obstarávaní.

5.Dokument s návrhom zmluvných podmienok bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo inou osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny bude podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

6.Uchádzač môže dokument s návrhom zmluvných podmienok doplniť o také články a odseky, ktoré sa nebudú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore          s požadovanými obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými v tejto časti súťažných podkladov, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné plnenie predmetu zákazky.

Dokument - návrh zmluvných podmienok

Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice

Zmluva o dielo bude uzavretá  podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Podkladom zmluvy o dielo bude výsledok verejnej súťaže na obstarávanie stavebných prác uskutočnenej v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy o dielo predložený uchádzačom musí obsahovať:

1. Určenie zmluvných strán

1.1.Objednávateľ:                  Mesto Košice

Sídlo:                               Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zastúpené:                       primátorom  Ing. Františkom Knapíkom

IČO:                                 00691135

DIČ:                                 2021186904

IČ pre daň:                       SK2021186904

Bankové spojenie:           DEXIA banka Slovensko, a.s., Košice, Hlavná 7,

č.ú. : 0442482043/5600

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

a) vo veciach zmluvných:    JUDr. Peter Zajak, vedúci oddelenia správy komunikácií MMK

telefón, fax:                      055 6419 188, fax: 055 6419 210

b) vo veciach technických:  Ing. Jozef Mikula vedúci referátu správy komunikácií MMK

telefón, fax:                      055 6419 188, 055 6419 348, fax: 055 6419 210

e-mail:                              jozef.mikula@kosice.sk

1.2. Zhotoviteľ:  uviesť obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania

Zastúpený:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

Bankové spojenie a číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných:

telefón, fax:

b) vo veciach technických a realizačných:

telefón, fax:

c) stavbyvedúci:

telefón, fax, e-mail:

2. Predmet zmluvy

Názov: „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“

2.1.Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela: „Prepojenie komunikácií Klimkovičova –Moskovská, Košice“ v členení stavebných objektov: SO 01 Komunikácie, SO 02 Kanalizácia, SO 03 Verejné  osvetlenie, SO 04  Preložka  DPMK, SO 05 Preložka  a ochrana napájacích a  spätných káblov DPMK, SO 06 Preložka verejného osvetlenia, SO 08 Preložka diaľkového kábla, SO 09 Sadové úpravy a SO 10 Preložka vodovodu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spol. ENTO s.r.o. Košice.

2.2.Zhotovenie diela spočíva v realizácii stavebných prác potrebných pre zhotovenie diela podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy vrátane zabezpečenia dodávok všetkých súvisiacich stavebných materiálov a výrobkov s doložením certifikátov/vyhlásení zhody, vykonania všetkých potrebných skúšok a meraní v súlade s platnými technickými normami, projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a požiadavkami vlastníkov/správcov vedení a zariadení, ktoré budú zhotovovaním diela dotknuté/preložené s vyhotovením protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, revíznych správ, a.i.  oprávnenými osobami/organizáciami, vypracovania projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia počas zhotovovania diela a jeho odsúhlasenia Krajským policajným zborom, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach, obstarania, osadenia, premiestňovania, údržby a odstránenia dočasného dopravného značenia v zmysle podmienok určených príslušným cestným správnym orgánom, vypracovania geodetických elaborátov    pre zakreslenie skutočného vyhotovenia diela v členení podľa jednotlivých stavebných objektov podľa požiadaviek ich budúcich vlastníkov/správcov a geometrických plánov vrátane ich overenia na Správe katastra Košice, zabezpečenia všetkých činností, ktoré súvisia so zhotovovaním diela a činností vyplývajúcich z povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej a miestnej správy, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí, vytýčenia podzemných inžinierskych sietí ich vlastníkmi/správcami, zabezpečenia ich ochrany v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov počas celej doby zhotovovania diela, zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, bezpečnosti práce, bezpečnosti  používaných technických zariadení, strojov a mechanizmov, zaistenia ochrany životného prostredia, presunu hmôt, naloženia, odvozu a uloženia vybúraných hmôt, sutí, prebytočnej zeminy a iných odpadov vznikajúcich               pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku a nakladania s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane poplatku za ich uskladnenie a dokladu o ich uložení, okamžitého odstránenia znečistenia pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, uvedenia všetkých dotknutých spevnených povrchov a zelene do pôvodného stavu, vybudovania, udržiavania a likvidácie potrebného sociálneho a prevádzkového zariadenia staveniska a.i. súvisiace.

2.3.Podrobný rozsah diela je vyšpecifikovaný vo výkazoch výmer pre jednotlivé stavebné objekty a v súhrnnom výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

2.4.Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

3. Lehota zhotovenia diela

3.1.Požadovaná lehota pre zhotovenie diela v zmysle čl. 2. tejto zmluvy je deväť mesiacov            od odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2.Zhotoviteľ zhotoví dielo v požadovanom rozsahu a požadovanej lehote.

3.3.Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.4.Dodržanie lehoty pre zhotovenie diela zo strany zhotoviteľa bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3.5.V prípade prerušenia zhotovovania diela objednávateľom alebo stavebným dozorom z dôvodu na strane objednávateľa alebo v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodu živelnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať, bude lehota zhotovenia diela predĺžená o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

3.6.Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

4. Miesto zhotovovania diela

4.1.Miesto zhotovovania diela: MČ Košice – KVP, katastrálne územie Grunt a Myslava.

4.2.Dielo bude zhotovované na pozemkoch s parc. č.: 1624/3, 1624/545, 1624/546, 1624/547, 1624/548, 1624/549, 1624/550, 1624/551, 1624/552, 1624/553, 1624/558, 1624/559, 2767/1, 2767/3, 3141,  3344, 3350/1, 3351 v katastrálnom území Grunt, 1624/483, 3350/2, 3350/3, 3350/4  v katastrálnom území Myslava.

5. Cena za dielo

5.1.Cena za vykonanie diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2.Cena diela na základe výkazov výmer pre jednotlivé stavebné objekty diela a súhrnného výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy je:

.............................  € bez DPH

.............................. € DPH

.............................. € vrátane DPH

V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu.

5.3.Úprava rozsahu diela, naviac práce, ktorých potreba  vnikne počas zhotovovania diela alebo zníženie rozsahu diela, ktoré v konečnom dôsledku po vzájomnej kompenzácii nebudú mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny, bude zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená stavebným dozorom objednávateľa. Po odsúhlasení naviac prác zhotoviteľ bezodkladne pristúpi k ich vykonaniu. Tieto skutočne vykonané stavebné práce budú fakturované nasledovne:

5.3.1.v prípade  stavebných  prác,  ktoré  sú uvedené vo výkazoch výmer tvoriacich prílohu tejto zmluvy, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá jednotkovej cene uvedenej v týchto výkazoch výmer,

5.3.2.v prípade stavebných prác, ktoré nie sú uvedené vo výkazoch výmer tvoriacich prílohu tejto zmluvy, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu na základe platného cenníka CENEKONu.

6. Možnosť a spôsob úpravy ceny

6.1.Cena diela bude upravená pokiaľ dôjde v priebehu zhotovovania diela k zmenám sadzby DPH. Celková cena diela bude upravená podľa výšky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.

6.2.Cena diela uvedená v čl. 5., v bode 5.2. tejto zmluvy je konečná, bez možnosti navýšenia    s výnimkou jej úpravy podľa čl. 6. bodov 6.3. a 6.4. tejto zmluvy v dôsledku zmeny rozsahu diela.

6.3.Cena diela bude upravená pokiaľ dôjde počas zhotovovania diela k zmene rozsahu diela, z dôvodu nevyhnutných  naviac prác, prípadne zníženia rozsahu diela.

6.4.Ceny za naviac práce budú účtované:

6.4.1.v prípade stavebných prác, ktoré sú uvedené vo výkazoch výmer tvoriacich prílohu tejto zmluvy, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v týchto výkazoch výmer,

6.4.2.v prípade stavebných prác, ktoré nie sú uvedené vo výkazoch výmer tvoriacich prílohu tejto zmluvy, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu na základe platného cenníka CENEKONu.

6.5.Vykonanie všetkých naviac prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 6.4. oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich vykonaniu zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k zmluve oboma  zmluvnými stranami.

6.6.Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nebude vykonávať oproti výkazom  výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

6.7.Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedenom v tomto článku.

6.8.Cenu diela bude možné meniť len dodatkom ku  zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

7. Fakturačné a platobné podmienky

7.1.Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

7.2.Zhotoviteľ jeden krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného zástupcom objednávateľa v súpise vykonaných prác, ktorý bude priložený k faktúre. Po vykonaní diela zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa skutočne vykonaného rozsahu diela (objemu vykonaných stavebných prác). Podkladom        pre vystavenie faktúr bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

7.3.Čiastku 5% (zádržné) zo skutočne vykonaného objemu prác bez DPH, si objednávateľ bude viazať na odstránenie vád diela v záručnej dobe a bude uvoľnená po skončení záručnej doby diela a odstránení vád diela zistených a reklamovaných počas záručnej doby. Zhotoviteľ má možnosť nahradiť zádržné bankovou zárukou, ktorá bude odsúhlasená objednávateľom a bude predložená najneskôr do 30 dní od prevzatia diela objednávateľom. V tomto prípade objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku do 30 dní po doručení bankovej záruky.

7.4.Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

7.5.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

7.7.Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť  úroky z omeškania vo výške  9 %  p.a. z dlžnej sumy a to do dňa jej zaplatenia.

7.8.Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením, môže si objednávateľ uplatniť      u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 166, 000 € za každý kalendárny deň omeškania.

7.9.Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela uvedené v zápise o odovzdaní prevzatí diela alebo vady reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 166,000 € za každý kalendárny deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle bodu 8.8.

8. Záručná doba, zodpovednosť za vady

8.1.Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy uvedený v čl. 2. tejto zmluvy, bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Dopravno-prevádzkové vlastnosti krytu vozovky, ako je rovnosť povrchu, drsnosť a bezporuchovosť povrchu, môžu byť počas záručnej doby zmenené oproti stavu        pri preberacom konaní len v miere zodpovedajúcej významu a zaťaženiu komunikácie.

8.2.Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať.

8.3.Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zmluvy,            haváriami a prírodnými katastrofami.

8.4.Záručná doba diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov okrem vodorovného značenia krytu a začne plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.5.Záručná doba na vodorovné značenie krytu striekané farbou je 12 (dvanásť) mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.6.Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia  prípadných vád bude dohodnutý písomnou formou.

8.7.Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.

8.8.Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu vád diela resp. neodstráni vady diela  v dohodnutom termíne má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

9. Podmienky vykonávania diela

9.1.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela min. päť dní        pred požadovaným termínom nástupu na zhotovovanie diela.

9.2.Prípadné zabezpečenie určitého plnenia zo zmluvy treťou osobou (subdodávateľom), zhotoviteľ odsúhlasí vopred s objednávateľom. Odsúhlasenie subdodávateľa, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy a za zhotovenie diela.

9.3.Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh diela zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

9.4.Prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska si zabezpečí zhotoviteľ. Náklady                         na povolenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ uhradí aj poplatky a prípadné pokuty         za dlhší ako dohodnutý čas užívania a to za dobu, po ktorú  bude v omeškaní.

9.5.Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ pri odovzdaní staveniska.

9.6.Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať záväzné podmienky                     na uskutočňovanie stavby uvedené v  stavebnom povolení vydanom pre stavebné objekty      SO 01 až 09 Mestom Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice pod č. A/2009/12301-8 zo dňa 25.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2010, podmienky povolenia a povinnosti stavebníka uvedené v rozhodnutí č. ŠVS 2009/02111-5 zo dňa 23.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2010, ktorým  Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice povolil uskutočnenie vodnej stavby SO 10 Preložka vodovodu a podmienky, ktoré určí príslušný cestný správny orgán povoľujúci dočasné dopravné značenie a uzávierky pozemných komunikácií počas zhotovovania diela.

9.7.Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom (špeciálnym stavebným úradom         pre miestne a účelové komunikácie) v stavebnom konaní (SO 01 až SO 06, SO 08 a SO 09) a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom (orgánom štátnej vodnej správy) vo vodoprávnom konaní (SO 10), pričom prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu a odsúhlasenia projektantom.

9.8.Zhotoviteľ na vlastné náklady na viditeľnom mieste umiestni označenie diela  s uvedením údajov:  a) označenie stavby, b) označenie stavebníka, c) kto stavbu realizuje, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby, f) meno zodpovedného stavbyvedúceho, ďalej veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) rozmerov min. 250x150 cm, pričom min. 25% plochy tabule bude tvoriť uvedenie názvu a termínu realizácie stavby, logo mesta Košice (podľa dizajn manuálu loga mesta Košice), informácia „Stavba je financovaná z rozpočtu mesta Košice“, zvyšná plocha vhodný vizuál súvisiaci so stavbou a v prípade oprávneného výdavku pred ukončením diela inak najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia diela          po konzultácii s mestom Košice zabezpečí a nainštaluje trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) min. rozmerov 20x30 cm s údajmi ako na reklamnom panely. Zhotoviteľ súhlasí         so zaradením do zoznamu dodávateľov pre účely publicity a informovanosti mesta Košice a       so zverejnením informácií v rozsahu: obchodný názov a sídlo, názov, ciele a stručný opis stavby, miesto realizácie stavby, čas realizácie stavby, predpokladané ukončenie stavby, celkové náklady stavby a pod. ako aj fotografie z miesta realizácie stavby. Zhotoviteľ bude informovať regionálne alebo celoplošné médiá (min. dve regionálne alebo jedno celoplošné)        o získaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice (tlačová správa bude vypracovaná v spolupráci s mestom Košice pred a po ukončení stavby) pričom môže využívať aj iné komunikačné cesty a prispeje k zviditeľneniu mesta Košice a realizovaného diela.

9.9.Zhotoviteľ predloží časový harmonogram zhotovovania diela v členení podľa jednotlivých stavebných objektov na odsúhlasenie objednávateľovi súčasne s doručením zmluvy o dielo    podpísanej zo strany zhotoviteľa na jej podpísanie objednávateľom.

9.10.Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby (stavebných objektov) v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ osobou/organizáciou k tomu oprávnenou                        s vyhotovením dokladu o vytýčení.

9.11.Zhotoviteľ použije na realizáciu stavby stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie       v stavbe na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami príp. certifikátom výrobku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri zhotovovaní diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

9.12.Pred začatím zhotovovania diela zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste zhotovovania diela vlastníkmi/správcami týchto sietí, vyznačí ich polohu v teréne a zabezpečí ich ochranu počas celej doby zhotovovania diela.

9.13.Nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je nutné výkopové práce realizovať výlučne ručne za prítomnosti stavebného dozoru a zástupcov vlastníkov/správcov zariadení a vedení inžinierskych sietí a nepoužívať hĺbiace stroje ani vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu                 od vyznačenej polohy zariadenia. Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení je nutné pracovať s maximálnou opatrnosťou, overiť ich polohu ručnými sondami.  Odkryté káblové vedenia je potrebné zabezpečiť pred ich mechanickým poškodením a vo výkope zaistiť proti previsu. Pred zasypaním odkrytých káblových vedení je nutné prizvať ich vlastníkov/správcov ku kontrole nepoškodenosti ich vedenia, vyhotoviť zápis  o vykonanej kontrole a zásyp vykonať len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia resp. zariadenia. Zásyp obnažených plynovodných sietí je možný len so súhlasom SPP, a.s. Košice s dodržaním nivelety terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a prípojok.             Pri poškodenia izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí je bezodkladne potrebné informovať pracovníkov SPP – Distribúcia RC Východ Košice!

9.14.Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách.

9.15.Zhotoviteľ vykoná  na vlastné náklady všetky skúšky a merania predpísané technickými normami, projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a podľa požiadaviek vlastníkov/správcov vedení a zariadení, ktoré budú zhotovovaním diela dotknuté/preložené s vyhotovením protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, revíznych správ, a.i. oprávnenými osobami/organizáciami.

9.16.Pri realizácii SO 01 Komunikácie zhotoviteľ zabezpečí dôkladné zhutnenie podložia a  konštrukčných vrstiev vozovky a chodníka s vykonaním zaťažovacích skúšok (statické, dynamické) v súlade s platnými technickými normami a vyhotovením príslušných  protokolov. Zhotoviteľ vykoná  kontrolné  skúšky aj  v mieste  zásypov inžinierskych sietí. Minimálna návrhová únosnosť podložia je 50 MPa.

9.17.Zhotoviteľ pri  realizácii  uličných  vpustov  a kanalizačných šácht  (SO 02 Kanalizácia) použije  spojovacie  a  zálievkové materiály neobsahujúce chlorid, odolné proti soli, olejom a                s vysokou zaťažiteľnosťou.

9.18.Začatie prác a pripojenie nového zariadenia na súčasný rozvod verejného osvetlenia  (SO 03 Verejné  osvetlenie a SO 06 Preložka verejného osvetlenia) vykoná zhotoviteľ za účasti pracovníkov spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, ktorí zabezpečujú správu a údržbu verejného osvetlenia na území mesta. Po ukončení prác zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie výstupnej revíznej správy s líniovou schémou a očíslovanie nových stožiarov šesťmiestnym evidenčným číslom, ktoré dostane v spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice.

9.19.Pred osadením nových „trakčno-osvetľovacích“ stožiarov (SO 04  Preložka  DPMK,  SO 05 Preložka a ochrana napájacích a  spätných káblov DPMK) je potrebné vytýčiť ich osadenie s upresním na mieste. Číslovanie a vrchný  náter stožiarov je potrebné konzultovať                  s Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice. Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie revíznych správ k uvedeným objektom a protokol o vykonaní úradnej skúšky inšpektorom ŠOTD aj v digitálnej forme.

9.20.Pri práci na elektrickom zariadení je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, rešpektovať výstražné tabuľky a používať ochranné pracovné pomôcky. Montáž a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať iba osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou       pre prácu na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.         pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri vypnutom stave daného zariadenia. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška s vyhotovením príslušných správ a protokolov.

9.21.Zhotoviteľ bude rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (ďalej ST a.s.) č. 9160/TOPI/Ka zo dňa 06.03.2008 k projektovej dokumentácii SO 08 Preložka diaľkového kábla (ako dotknutej organizácie), v zmysle ktorého  preložku diaľkových káblov môže realizovať firma, ktorá má oprávnenie na práce pre Slovak Telekom resp. práce je možné realizovať až po uzavretí dohody o podmienkach prekládky, ochrany telekomunikačných vedení s ich vlastníkom. Presný termín prekládky je potrebné písomne oznámiť 15 dní        pred jej realizáciou a v prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je potrebné špecifikovať pracovný postup (definovanie postupnosti s časovým údajom). Pred prepojením prekladaných káblov je potrebné predložiť doklady – meracie protokoly nového káblového úseku, 2x polohopis, 2x schému, 2x technickú správu                 z realizácie stavby, 1x CD – podľa TA 226 (formát A3), povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky, dohodu o prekládke (ochrane) káblov, súhlas ST a.s..

9.22.Po vykonaní preložky optického kábla (SO 08 Preložka diaľkového kábla) je potrebné prekladanú trasu zamerať, zamerať umiestnenie HDPE rúr, optického kábla a zariadení na nich (spojok, spojok na HDPE rúrach, markerov, chráničiek, križovaní a pod.), opraviť schémy prekládok podľa skutočného vyhotovenia, opraviť listy kníh plánov, ktoré boli preložkou dotknuté vo všetkých vyhotoveniach (5 vyhotovení) a spracovať zmeny geodetického elaborátu v písomnej a digitálnej forme. Nakoľko sa výstavba technologického zariadenia bude realizovať aj  v jestvujúcich prevádzkových priestoroch je nutné aby vedúci ATÚ preukázateľne oboznámil pracovníkov dodávateľa montážnych prác s bezpečnostnými smernicami platnými pre tento objekt a informoval ich o umiestnení protipožiarnych zariadení. Pracovníci vykonávajúci montáž, nastavenie a obsluhu zariadenia musia byť poučení o bezpečnosti práce, o ochrane proti úrazu elektrickým prúdom, protipožiarnej ochrane a musia ovládať technické a organizačné zásady obsluhy zariadenia, dodržiavať všeobecné aj rezortné (spojové) predpisy a opatrenia.

9.23.Po založení trávnika v rámci SO 09 Sadové úpravy zhotoviteľ zabezpečí jeho ošetrovanie po dobu troch mesiacov so zavlažovaním v množstve 20 l/m2 s dovozom vody.

9.24.Pre úpravu prekopávok v zeleni je potrebné výkop zasypať vhodnou zeminou               bez stavebných zvyškov, ktorá sa zhutní na – 20 cm pod úroveň okolitého terénu, zahumusovať do úrovne terénu a zároveň z okolitého poškodeného terénu odstrániť poškodený drn,  prekypriť terén do hĺbky 10 cm, odstrániť z neho všetky pevné časti, urovnať výškové rozdiely, uhrabať, založiť trávnik výsevom v množstve 0,03 kg/m2 trávneho certifikovaného osiva, opäť uhrabať a uvalcovať (na osiatej ploche sa môže nachádzať obnažené trávne semeno max. 20% z celkového vysiateho množstva), zaliať dávkou vody         v množstve 20 l/m2. Zalievať podľa potreby, aby naklíčené semeno neuschlo. V prípade  realizácie terénnych úprav po 15. októbri, keď nie je možné realizovať výsev, je potrebné vhodnú zeminu naviesť s + 10 % rezervou kvôli uľahnutiu v zimnom období a samotný výsev a následné ošetrovanie vykonať na jar.

9.25.Zhotoviteľ bude rešpektovať vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice (ďalej VVS a.s.) č. 102838/2009/Ing.Fo zo dňa 26.10.2009 k projektovej dokumentácii SO 10 Preložka vodovodu (ako dotknutej organizácie), v zmysle ktorého realizáciu napojenia preložky vodovodu môže vykonať výlučne VVS a.s.. Zhotoviteľ písomne prizve  VVS a.s. počas výstavby SO 10 k prehliadke vodovodného potrubia pred zásypom a     k tlakovej skúške vodovodného potrubia.  Porealizačné zameranie objektu SO 10 v digitálnej forme bude vyhotovené vo formáte Microstation-dgn.

9.26.Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa resp. jeho vlastníka/správcu. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ resp. jeho vlastník/správca.

9.27.Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie projektu organizácie dopravy a dopravného značenia počas zhotovovania diela, jeho odsúhlasenie Krajským policajným zborom SR, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach a rozhodnutia a povolenia  príslušného cestného správneho orgánu týkajúce sa určenia dočasného dopravného značenia a prípadných uzávierok pozemných komunikácií počas zhotovovania diela.

9.28.Dopravné značenie v súvislosti so zhotovovaním diela podľa čl. 2. tejto zmluvy, jeho osadenie, údržbu, premiestňovanie a odstránenie obstará a uhradí zhotoviteľ v súlade               s povolením/povoleniami vydaným/vydanými príslušným cestným správnym orgánom           na základe projektu organizácie dopravy a dopravného značenia odsúhlaseného Krajským policajným zborom SR, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach.

9.29.Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je povinný dodržiavať záväzné  právne  predpisy a nariadenia,  všeobecné technické podmienky na výstavbu a uskutočňovanie stavieb, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení               pri stavebných prácach, ochrany zdravia osôb na stavenisku, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie, technické podmienky alebo im ekvivalentné a pod. súvisiace, najmä:

9.29.1.STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1. Asfaltový betón. (vr. 2007/Oprava AC), STN EN 13108-20 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20. Počiatočná skúška typu. (vr. 2007/ Oprava AC), STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21. Vnútropodniková kontrola výroby (vr. 2006/Oprava AC), STN  EN 12591 Asfalty  a  asfaltové spojivá. Požiadavky na cestné asfalty., STN EN 14023 Asfalty a asfaltové  spojivá. Súbor požiadaviek  na asfalty modifikované polymérom., STN EN 13398 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie elastickej návratnosti modifikovaných asfaltov., STN EN 13399 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie stálosti modifikovaných asfaltov pri skladovaní., STN EN 12697-1, 2+A1, 3,5+A1,4, 6+A1, 8, 11, 12, 13,18,22+A1,27,30+A1,35+A1,36 Asfaltové zmesi (skúšobné metódy), STN EN 13036-7 Povrchové vlastnosti vozoviek. Časť 7. Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou.,  STN EN 13043 Kamenivo do  bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch., STN EN 12271 Nátery. Požiadavky., STN EN  206-1 Betón. Časť 1. Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda. (vr. 2002/A1, 2002/A2, 2002/NA, Z1/Oprava 1), STN P ENV 13670-1 Zhotovenie betónových konštrukcií. Časť 1. Spoločné  ustanovenia., STN  EN 12 620 Kamenivo do betónu, STN EN 12390-1 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 1: Tvar, rozmery a iné požiadavky na skúšobné telesá. (vr. 2001/Oprava AC), STN EN 934-1 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 934-2 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie., STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie., STN EN 13 286-1 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 1: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Úvod, všeobecné požiadavky a odber vzoriek., STN EN 13286-2 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška. (vr. 2005/ Oprava 1), STN EN 933-1, 3, 4, 5, 9, 10 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva, STN EN 1097-1, 2, 5, 6, 8 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva, STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy. (vr. 2004/Oprava AC), STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy. ( vr. 2004/Oprava AC), STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. (vr. 1997/Zmena A1), STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi (vr. zmeny A1),  STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky (vr. 2008/Oprava 1),   STN EN 13331-1 Systémy paženia rýh. Časť 1: Špecifikácia výrobkov., STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody (vr. A1, Oprava AC), STN 73 67 13 Dažďové vpusty. (vr. 1981/1) alebo ekvival., STNPCEN/TS 1852-3 Potrubné systémy z plastov na beztlakové podzemné kanalizačné potrubia a stoky. Polypropylén (PP). Časť 3: Odporúčania                    na inštalovanie. (vr. 2003/A1), STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk., STN EN 124 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality., STN EN 752-1, 2, Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Všeobecné ustanovenia a definície, Časť 2: Funkčné  požiadavky,   STN 75 6101  Stokové  siete  a  kanalizačné  prípojky  alebo  ekvival., STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení. (vr. 1983/Z1, 1983/Z2) alebo ekvival., STN 33 3516 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh. (vr. 1996/Z1, 1996/Z2) alebo ekvival., STN 33 200-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. (vr. 2007/Oprava 1) alebo ekvival., STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody. (vr. 2001/A1) alebo ekvival., STN 33 2000- 5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie. alebo ekvival., STN 34 1500 Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zaradenia. (vr. 1977/2,1977/3,1977/a,1977/Z4,1977/Z5) alebo ekvival., STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. alebo ekvival., STN TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia., STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky., STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet., STN 33 2000-5-523 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov. alebo ekvival., STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom. (vr. 2004/Oprava 1, 2004/Oprava C1) alebo ekvival., STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. alebo ekvival., STN EN 50122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie. (vr. 1999/1,1999/Oprava C1,1999/Z2), STN EN 62 305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy., STN EN 62 305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života. (vr. 2007/A11, 2007/Oprava C1, 2007/Z1), STN EN 62 305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách. (vr. 2007/Oprava C1), STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení. alebo ekvival., STN 33 2310 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach. alebo ekvival., STN IEC 913 Elektrické trakčné nadzemné vedenia, STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné kritéria na inštaláciu a zariadenia, STN EN 61663-1 Ochrana                   pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 1: Inštalácie s optickými káblami., STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení. alebo ekvival., STN 33 4000 Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu alebo ekvival., STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. alebo ekvival., STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, (vr. 1986/2, 1986/a) alebo ekvival., STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín alebo ekvival., STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia alebo ekvival., STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (vr. 2004/Oprava 1) alebo ekvival., STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách (vr. 2004/Oprava 1) alebo ekvival., STN 73 61 00 Názvoslovie pozemných komunikácií (vr. 1999/Z1) alebo ekvival., STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií (vr. 1996/Z1) alebo ekvival., STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov alebo ekvival., STN 37 6754 Projektovanie trakčného vedenia električkových a trolejbusových tratí alebo ekvival., STN 38 6413 Plynovody a prípojky          z ocele alebo ekvival., STN 38 6415 Plynovody a prípojky z polyetylénu alebo ekvival. a.i. súvisiace,

9.29.2.zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)    v  znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákon č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný  zákon) v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŽP  SR č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou   pohybu  a  orientácie, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  vyhláška   MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa   ustanovuje  katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z.z. zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii                 v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a.i. súvisiace, VZN mesta Košice č. 2/1991 O nakladaní, údržbe a ochrane zelene, zákony a nariadenia týkajúce sa  bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení; zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné  požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a.i. súvisiace, primerane platné Technické podmienky /ďalej TP/ a  Technicko-kvalitatívne podmienky  /ďalej TKP/  Ministerstva  dopravy  pôšt  a telekomunikácií  SR,   Sekcie  dopravnej  infraštruktúry  a  Slovenskej správy ciest (ďalej SSC) alebo im ekvival., najmä:  TKP časť 5: Podkladové vrstvy, SSC 2005,  TKP časť 6: Hutnené  asfaltové vrstvy, SSC 2000, TKP časť 15: Betónové  konštrukcie všeobecne, SSC 2004, TKP  časť 18: Betón na konštrukcie, SSC 2004 a.i. súvisiace.

9.30.Otvorené výkopy v komunikáciách musia byť opatrené bezpečnostným premostením a     v nechránených miestach zábradlím natretým na červeno-bielo. Prechody pre chodcov musia byť preklenuté lávkami s obojstranným zábradlím (vyhl. SÚRS a SBÚ č. 374/1990 Zb.).

9.31.Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka budú zapisované všetky podstatné udalosti, ktoré sa stanú na stavenisku, všetky dôležité údaje o stavebných prácach a všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe uskutočňovaných stavebných prác, popis a ich rozsah vrátane dodávok potrebných materiálov a výrobkov, údaje o prípadných odchýlkach a zmenách oproti schválenej projektovej dokumentácii, údaje potrebné na posúdenie činností orgánmi miestnej a štátnej správy, údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti so zhotovovaním diela. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia diela. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

9.32.Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy                           s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

9.33.Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov.  Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.

9.34.Zhotoviteľ prizve objednávateľa k realizácii skúšok a meraní a na kontrolu všetkých vykonaných stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto stavebných prác, zhotoviteľ bude pokračovať v zhotovovaní diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce boli riadne vykonané a v prípade ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na vlastné náklady.

9.35.Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho zhotovovania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania objednávateľovi.

9.36.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie  a udržiavanie staveniska  v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia                       pri práci, ochranu životného prostredia a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.

9.37.Zhotoviteľ počas výstavby zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku vrátane             odstraňovania burín. Zhotoviteľ okamžite na vlastné náklady odstráni odpady vznikajúce     pri zhotovovaní diela a bude  nakladať s nimi v súlade s platnou legislatívou ako aj okamžite odstráni akékoľvek znečistenie pozemných komunikácií a verejných plôch, ku ktorému dôjde pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku vrátane naloženia, premiestnenia, uloženia týchto odpadov a poplatku za ich uskladnenie. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad        na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad a znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe  oprávnenej nakladať s odpadmi, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad uložiť na riadenú skládku odpadov. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi.

9.38.Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný kontrolovať technický stav používaných stavebných a dopravných mechanizmov, aby nedošlo k úniku škodlivých látok                       do podzemných vôd.

9.39.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečný prístup  a vjazd ku všetkým objektom, ktorých sa dielo dotkne a pri zhotovovaní diela zaistiť bezpečnosť cestnej premávky a všetkých jej účastníkov.

9.40.Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť znečistenie jestvujúcich pozemných komunikácií a verejných plôch, ku ktorému dôjde v súvislosti so zhotovovaním diela a po zhotovení diela uviesť všetky pozemné komunikácie a verejné plochy dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.

9.41.Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu               na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, neohrozoval životné prostredie a aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným  hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch, zariadeniach, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku.

9.42.Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia diela v členení podľa jednotlivých stavebných objektov v piatich vyhotoveniach v tlačenej forme a                 v troch vyhotoveniach v digitálnej forme vo formátoch požadovaných ich budúcimi vlastníkmi/správcami.

9.43.Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie všetkých miest križovania so zariadeniami      v správe Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Košice (ďalej SPP a.s.). Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Zameranie sa požaduje vykonať v troch bodoch (bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od zariadenia SPP a.s.).   V prípade odkrytia zariadenia aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať súradnice „X,Y“ a absolútnu výšku „Z“ a bude vyhotovené v digitálnej forme v troch vyhotoveniach.

9.44.Zhotoviteľ po zhotovení diela zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na zápis vecného bremena tri krát po tri vyhotovenia a geometrického plánu na zameranie stavby               (k povoleniu užívania stavby) jeden krát tri vyhotovenia a ich overenie na Správe katastra Košice.

9.45.Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.

9.46.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, certifikáty/vyhlásenia zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov, výsledky všetkých vykonaných skúšok a meraní v zmysle príslušných technických noriem, projektovej dokumentácie stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a požiadaviek vlastníkov/správcov jednotlivých stavebných objektov (protokoly o skúškach, odborných prehliadkach, o vykonaní úradných skúšok, revízne správy, a.i.) vyhotovené oprávnenými osobami/organizáciami, doklady            o uložení stavebného odpadu od osôb oprávnených nakladať s týmito odpadmi, príslušné časti stavebného denníka, projekty skutočného vyhotovenia diela v členení podľa jednotlivých stavebných objektov v piatich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme                 vo formátoch požadovaných budúcimi vlastníkmi/správcami jednotlivých stavebných objektov, geodetické zameranie podľa požiadavky Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Košice v troch vyhotoveniach, geometrické plány overené Správou katastra Košice podľa čl. 9. bodu 9.44.

9.47.Povinnosť zhotoviť dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela povereným zamestnancom objednávateľa.

9.48.Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že            pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ       v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.

9.49.Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto zmluvou.

9.50.Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.

9.51.Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

9.52.Po ukončení diela, avšak najneskôr do pätnástich kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

9.53.Zhotoviteľ je povinný uzavrieť nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dňa začatia zhotovovania diela až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a závad (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) a to poistenie  proti  poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi  alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku a tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku zamestnané a poistenie proti poškodeniu diela, materiálov a výrobkov počas vykonávania diela.

9.54.Kópiu poistnej zmluvy/zmlúv a poistných osvedčení predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

9.55.Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom stavebného dozoru alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva zjednaná. Obidve strany musia konať v súlade so všetkými podmienkami poistných zmlúv.

10. Zánik zmluvy

10.1.Zmluva zanikne dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.

10.2.Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná.

10.3.Od zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 10.3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:

a) objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže plniť svoje záväzky podľa  zmluvy,

10.3.2. objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:

a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude  nečinný a  opakovane bude v omeškaní alebo z vlastnej viny nezhotoví dielo v termíne podľa čl. 3. tejto zmluvy,

b) zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.

10.4.Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci  záväzok zhotoviteľa.

10.5.Ak zmluvný vzťah založený zmluvnými stranami zanikne z dôvodu podľa bodu 3.2.  tejto zmluvy,  je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5%   z ceny diela vrátane DPH  podľa čl. 5., bodu 5.2. tejto zmluvy, pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od zmluvy nezaniká.

11. Ostatné ustanovenia

11.1.Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

11.2.Ak uzavreté  dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda bude podkladom                   pre vypracovanie dodatku k zmluve.

11.3.Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou,  porušením, resp. neplnením povinností  podľa čl. 11. bodu 11.1., zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

11.4.Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas zhotovovania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia tejto zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.2.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

12.3.Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.4.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú výkazy výmer pre jednotlivé stavebné objekty s ocenenými položkami stavebných prác a súhrnný výkaz výmer.

12.5.Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Košice dňa                                                                     Miesto, dátum:

Za objednávateľa:                                                          Za zhotoviteľa:

___________________                                                     __________________

Ing. František Knapík

primátor mesta Košice

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 01 Komunikácie |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  |  |  | EUR | EUR |
| 1. | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou | m2 | 590,00 |  |  |
| 2. | Odstránenie prístupovej cesty - asfaltobetón hr. 100 mm, podkladový betón hr. 250 mm, štrkodrva hr. 250 mm | m2 | 430,00 |  |  |
| 3. | Odstránenie časti chodníkov - liaty asfalt hr. 30 mm, podkladový betón hr. 100 mm, štrkodrva hr. 200 mm | m2 | 70,00 |  |  |
| 4. | Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatých | m | 225,00 |  |  |
| 5. | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, naložením, zložením na vzdialenosť do 100 m; do 1000 m3 | m3 | 687,90 |  |  |
| 6. | Odkopávka a prekopávka v hornine 3, nad 1000 do 10 000 m3 s naložením | m3 | 4 261,22 |  |  |
| 7. | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 1 278,40 |  |  |
| 8. | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3; do 100 m3 pod obrubníky s urovnaním dna, naložením | m3 | 31,62 |  |  |
| 9. | Vodorovné premiestn. výkopku tr.1-4 do 10 000 m s uložením sypaniny na skládku; poplatok za skládku zeminy | m3 | 4 292,84 |  |  |
| 10. | Uloženie vhodnej sypaniny súdržnej horniny s rozprestretím, urovnaním, s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard z výkopu - násyp vr. dodávky | m3 | 82,50 |  |  |
| 11. | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 2 779,08 |  |  |
| 12. | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 82,50 |  |  |
| 13. | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 619,07 |  |  |
| 14. | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 127,50 |  |  |
| 15. | Vodorovná doprava sutiny s naložením, so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 000 m; poplatok za skládku sutiny | t | 547,24 |  |  |
| 16. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 17. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm (2x150 mm) | m2 | 4 302,80 |  |  |
| 18. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 19. | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 20. | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením | m3 | 90,00 |  |  |
| 21. | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 22. | Obaľované kamenivo strednozrnné tr. I (AC 16) hr. 70 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 23. | Betón asfaltový po zhutn. tr. I strednozrnný ACo 11-I hr. 50 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 24. | Kladenie betónovej dlažby pre peších nad 20 m2 vr. lôžka z drven. al. ťažen. kameniva 4/8 mm v hr. 40 mm, s vyplnením škár drven. kamenivom 1/3 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 25. | Dodávka - betónová dlažba sivá hrúbky 6 cm; 200x100 mm | m2 | 615,60 |  |  |
| 26. | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm | m | 88,88 |  |  |
| 27. | Dodávka - odvodňovací žľab 50/25/14 cm, prehĺbenie 8 cm, sivá | ks | 183,09 |  |  |
| 28. | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt vr. nutných výkopových prác, zabetónovaním stľpika | ks | 17,00 |  |  |
| 29. | Dodávka - stľpik DZ-Fe trubka pozinkovaná, metaliz. d=60 mm, dľ. 4 m vr. osadenia | ks | 4,00 |  |  |
| 30. | Dodávka - stľpik DZ-Fe trubka pozinkovaná, metaliz. d=60 mm, dľ. 3 m vr. osadenia | ks | 9,00 |  |  |
| 31. | Dodávka DZ P1 Daj prednosť v jazde 900 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 5,00 |  |  |
| 32. | Dodávka DZ P8 Hlavná cesta 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 3,00 |  |  |
| 33. | Dodávka DZ IP6 Priechod pre chodcov 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 5,00 |  |  |
| 34. | Dodávka DZ C25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou 1000x1500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 1,00 |  |  |
| 35. | Dodávka DZ C25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou 1500x1500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 1,00 |  |  |
| 36. | Dodávka DZ IP13 Tvar križovatky 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 2,00 |  |  |
| 37. | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, priechodov a pod. s reflexnou úpravou balotinou, farba biela | m2 | 250,00 |  |  |
| 38. | Predznačenie pre vodorovné značenie krytu striekané farbou alebo vykonávanéz náterových hmôt stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, priechodov a pod. | m2 | 250,00 |  |  |
| 39. | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar š. 125 mm s reflexnou úpravou balotinou, farba biela | m | 950,00 |  |  |
| 40. | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliacich čiar, vodiacich prúžkov | m | 950,00 |  |  |
| 41. | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vyplnením škár | m | 331,50 |  |  |
| 42. | Dodávka - obrubník betónový chodník. 1/828 | ks | 334,82 |  |  |
| 43. | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vyplnením škár | m | 527,00 |  |  |
| 44. | Dodávka - obrubník betónový 1000x150x300mm | ks | 532,27 |  |  |
| 1.1. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  |  | Výkaz výmer |
| --- | --- | --- |
|  | Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |  |
|  | Objekt: SO 02 Kanalizácia |  |
|  | P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |  |
|  | 1. | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 2. | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m | m2 | 775,00 |  |  |  |
|  | 3. | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m | m2 | 775,00 |  |  |  |
|  | 4. | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, do 4 m | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 5. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10 000 m s uložením na skládku; poplatkom za skládku | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 6. | Zásyp vhodnou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 301,00 |  |  |  |
|  | 7. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhutnením, zrnitosť max. 20 mm vr. dodávky zásyp. mater. | m3 | 103,00 |  |  |  |
|  | 8. | Dodávka - štrkodrva 0-32 | t | 188,36 |  |  |  |
|  | 9. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm so zhutnrením vr. dod. kameniva 0-4 mm | m3 | 22,00 |  |  |  |
|  | 10. | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30 | m3 | 1,00 |  |  |  |
|  | 11. | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 12. | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 13. | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250 | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 14. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN200 | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 15. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN150 | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 16. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN250 | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 17. | Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 250 | ks | 25,00 |  |  |  |
|  | 18. | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 v zmysle techn. noriem s vyhot. protokolov | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 19. | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 v zmysle techn. noriem s vyhot. protokolov | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 20. | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 v zmysle techn. noriems vyhot. protokolov | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 21. | Zriadenie kanalizačného uličného vpustu z betón. dielcov typ UV-50 normálny s použitím zálievkovej malty neobsahujúcej chlorid, odolnej proti soli, olejom, s vysokou mierou zaťažiteľnosti | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 22. | Dodávka - uličný vpust UV 50 - betónový prefabrik. 3 -dielny S 200, s liatinovým rámom, spodný diel s odtokom DN 200, liatinová mreža záťaž. tr. 400 KN s pántovým uchytením vr. kalového koša a spojov. materiálu | kpl. | 8,00 |  |  |  |
|  | 23. | Osadenie liatinových mreží vrátane rámov s obetónovaním a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 24. | Šachta kanalizačná s obložením dna betónom vodostaveb. tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300; zriadenie vr. náteru vonkajšej časti asfaltovým náterom | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 25. | Dodávka - prefabrikát betónový-vstupná šachta -šachtová skruž TBS 2-60 Ms 60/100 | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 26. | Dodávka - prefabrikát betónový-vstupná šachta -šachtová skruž TBS 7-100 Ms 29x100x9 | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 27. | Dodávka - distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 45 | ks | 4,00 |  |  |  |
|  | 28. | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní vr. dodávky a osadenia | ks | 15,00 |  |  |  |
|  | 29. | Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní vr. dodávky a osadenia | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 30. | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg s obetónovaním | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 31. | Dodávka - komplet kanálový DN 600, záťaž. tr. 400 KN | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 32. | Montáž odvodňovacieho žľabu sv. 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 vr. dodávky odvodňovacieho žľabu sv. 150, dĺ. 1 m - komplet s liatin. roštom, mrežou D 400 KN | kpl. | 19,00 |  |  |  |
|  | 33. | T kus 250/150,200; koleno 60°,45° | kpl. | 22,00 |  |  |  |
|  | 1.2. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Osadenie a montáž stožiara verejného osvetlenia vrátane dodávky oceľového stožiara verejného osvetlenia cestného kužeľového v. 10 m, žiarovo pozinkovaný, kábelového štítku a očíslovania | ks | 5,00 |  |  |
| 2. | Montáž výložníka jednoramenného vr. dodávky výložníka jednoramenného žiarovo pozinkovaného | ks | 4,00 |  |  |
| 3. | Montáž výložníka dvojramenného vr. dodávky výložníka dvojramenného žiarovo pozinkovaného | ks | 1,00 |  |  |
| 4. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKY 4Bx35 mm2 | m | 200,00 |  |  |
| 5. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar (poistkových spodkov, poistiek 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje jednookruhovej | ks | 4,00 |  |  |
| 6. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar (poistkových spodkov, poistiek 2 x 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiarovej výzbroje dvojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 7. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 100 W al. ekvival., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 4,00 |  |  |
| 8. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 150 W al. ekvival., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 2,00 |  |  |
| 9. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla CYKY 3Cx2.5 | m | 80,00 |  |  |
| 10. | Uloženie zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm , uzemňovacie svorky (19 ks) vr. dodávky | m | 200,00 |  |  |
| 11. | Vytýčenie kábelovej trasy vr. stožiarov v teréne | m | 176,00 |  |  |
| 12. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | m | 176,00 |  |  |
| 13. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 350x200 mm (šxhr), krytím betńov. doska 500x250x50 mm vr. dodávky piesku | m | 162,00 |  |  |
| 14. | Uloženie ohybnej kábelovej chráničky vr. dodávky ohybnej kábelovej chráničky z tvrdého polyetylénu pr. 110 mm | m | 352,00 |  |  |
| 15. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 176,00 |  |  |
| 16. | Zriadenie betón. podkladu a obloženia chráničiek | m3 | 1,00 |  |  |
| 17. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou bez stavebných zvyškov, zhutnením | m | 176,00 |  |  |
| 18. | Výkop jamy pre základ stožiara verejného osvetlenia v horn. tr. 3; 1000x1000x1600 mm (šxvxhľ) vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 5,00 |  |  |
| 19. | Betónový základ pre stožiar verejného osvetlenia z betónu C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu | m3 | 8,00 |  |  |
| 20. | Odborná prehliadka a skúška v zmysle techn. noriem vr. vyhotovenia písomnej správy/protokolov a líniovej schémy | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.3. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 04 Preložka DPMK |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Osadenie a montáž trakčno osvetľovacieho stožiara vr. dodávky stožiara C10,5/15,90 kN (vrcholový ťah) | ks | 2,00 |  |  |
| 2. | Osadenie a montáž trakčno osvetľovacieho stožiara vr. dodávky staožiara D10,5/28,98 kN (vrcholový ťah) | ks | 2,00 |  |  |
| 3. | Číslovanie stožiarov | ks | 4,00 |  |  |
| 4. | Montáž a dodanie výstražných tabuliek | ks | 4,00 |  |  |
| 5. | Náter stožiara - farba syntetická základná na kov | ks | 4,00 |  |  |
| 6. | Náter stožiara - farba vrchná syntetická na kov -žltá | ks | 4,00 |  |  |
| 7. | Montáž a dodávka závesu S13 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky | ks | 7,00 |  |  |
| 8. | Montáž a dodávka závesu S1 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky | ks | 1,00 |  |  |
| 9. | Montáž oceľového lana vr. dodávky oceľového lana Fe 50 mm2 | m | 135,00 |  |  |
| 10. | Montáž a dodávka T0 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 11. | Montáž a dodávka T3- podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 1,00 |  |  |
| 12. | Montáž a dodávka T4 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 13. | Montáž a dodávka T5 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 14. | Montáž a dodávka T7 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Výkop jamy pre základ trakčno osvetľ. stožiara /Z01/ v horn. tr. 3; 1500x1500x2260 mm vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 2,00 |  |  |
| 16. | Betónový základ pre trakčnoosvetľovací stožiar /Z01/ 1500x1500x2260 mm, betón C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu, výstuž z ocele pr. 14 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 17. | Výkop jamy pre základ trakčno osvetľ. stožiara Z02 v horn. tr. 3; 2200x2200x2600 mm vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 2,00 |  |  |
| 18. | Betónový základ pre trakčnoosvetľovací stožiar /Z02/ 2200x2200x2600 mm, betón C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu, výstuž z ocele pr. 14 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 19. | Demontáž a premiestnenie trolejovej stopy | hod. | 100,00 |  |  |
| 20. | Montážna plošina | hod. | 60,00 |  |  |
| 21. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem /OS ŠDU/ vr. vyhotovenia správy /protokolov v písomnej a digitálnej forme | kpl. | 1,00 |  |  |
| 22. | Napäťové skúšky | kpl. | 1,00 |  |  |
| 23. | Jazdné skúšky | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.4. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 05 Preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 140,00 |  |  |
| 2. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 600x1140 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m a uloženia na skládke | m | 140,00 |  |  |
| 3. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 600x408 mm (šxhr), vr. dodávky piesku, 2x betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 140,00 |  |  |
| 4. | Uloženie a dodávka zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm | m | 180,00 |  |  |
| 5. | Uloženie a dodávka PVC chráničky pr. 160 mm | m | 510,00 |  |  |
| 6. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKCY 1x500 | m | 300,00 |  |  |
| 7. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 140,00 |  |  |
| 8. | Zriadenie betón. podkladu a obloženia chráničiek | m3 | 7,00 |  |  |
| 9. | Zásyp ryhy pre kábel 600x732 mm vhodnou sypaninou, so zhutnením | m | 107,00 |  |  |
| 10. | Zásyp ryhy pre kábel 600x732 mm vhodnou sypaninou - štrkodrvou, so zhutnením vr. dodávky | m | 33,00 |  |  |
| 11. | Montáž a dodávka spojky káblov AYKCY 1x500 min. štandard RAYCHEM | ks | 4,00 |  |  |
| 12. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem /OS ŠDU/ vr. vyhotovenia správy /protokolov v písomnej a digitálnej forme | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.5. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
|  | Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
|  | Objekt: SO 06 Preložka VO |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Montáž výložníka jednoramenného vr. dodávky výložníka | ks | 2,00 |  |  |
| 2. | Náter výložnika jednoram. - farba syntetická základná na kov | ks | 2,00 |  |  |
| 3. | Náter výložnika jednoram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 2,00 |  |  |
| 4. | Montáž výložníka dvojramenného vr. dodávky výložníka | ks | 1,00 |  |  |
| 5. | Náter výložnika dvojram. - farba syntetická základná na kov | ks | 1,00 |  |  |
| 6. | Náter výložnika dvojram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 1,00 |  |  |
| 7. | Montáž výložníka trojramenného vr. dodávky výložníka | ks | 1,00 |  |  |
| 8. | Náter výložnika trojram. - farba syntetická základná na kov | ks | 1,00 |  |  |
| 9. | Náter výložnika trojram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 1,00 |  |  |
| 10. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKY4Bx35 mm2 | m | 220,00 |  |  |
| 11. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. elektrovýzbroje jednookruhovej | ks | 2,00 |  |  |
| 12. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 2x6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje dvojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 13. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 3x6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje trojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 14. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 100 W al. ekvalent., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 150 W al. ekvival, celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 5,00 |  |  |
| 16. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla CYKY 3Cx2.5 s prepojením na stožiare VO+DPMK | m | 60,00 |  |  |
| 17. | Uloženie zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm , uzemňovacie svorky (16 ks) vr. dodávky | m | 220,00 |  |  |
| 18. | Úprava trakčných stožiarov pre montáž výložníkov | ks | 4,00 |  |  |
| 19. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 60,00 |  |  |
| 20. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m a uloženia na skládke | m | 60,00 |  |  |
| 21. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 350x200 mm (šxhr), vr. dodávky piesku, betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 60,00 |  |  |
| 22. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 60,00 |  |  |
| 23. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou so zhutnením - štrkodrvou so zhutnením vr. dodávky | m | 60,00 |  |  |
| 24. | Uloženie ohybnej kábelovej chráničky vr. dodávky ohybnej kábelovej chráničky z tvrdého polyetylénu pr. 100 mm | m | 80,00 |  |  |
| 25. | Zriadenie betón. podkladu a betón. obloženia chráničiek | m3 | 0,50 |  |  |
| 26. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem vr. vyhotovenia písomnej správy/protokolov | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.6. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |  |  |
| Objekt: SO 08 Preložka diaľkových káblov |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 130,00 |  |  |
| 2. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | m | 130,00 |  |  |
| 3. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm | m3 | 3,30 |  |  |
| 4. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm, bod B1-prepoj HDPE rúr | m3 | 1,65 |  |  |
| 5. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm, bod B2-prepoj HDPE rúr | m3 | 1,65 |  |  |
| 6. | Montáž a dodávka optického kábla 24 vl. SMF D vonkajší | m | 1200,00 |  |  |
| 7. | Zváranie vlákien | vlákno | 48,00 |  |  |
| 8. | Uloženie a dodávka chráničky vysokohust. polyetylén HD-PE 40 mm | m | 260,00 |  |  |
| 9. | Uloženie a dodávka chráničky korugovanej flexibilnej pr. 110/95 mm | m | 25,00 |  |  |
| 10. | Montáž a dodávka plastovej spojky, koncovky, redukcie na mikrotrubičku | ks | 4,00 |  |  |
| 11. | Otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke | ks | 2,00 |  |  |
| 12. | Uloženie a dodávka káblovej šachty/komory pre zemné káblové optické spojky z polypropylén. dosiek so vstupmi pre HDPE tr. pr. 40/50 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 13. | Inštalácia a dodávka pasívnej elektrickej značky marker 2500- farba oranžová | ks | 6,00 |  |  |
| 14. | Zriadenie optickej spojky vr. dodávky univerzálnej hrncovej spojky s prvkovým usporad. vlákien (8 štand. spoj. kaziet s viečkom) 550 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Osadenie a dodávka držiaka optic. zvarov | ks | 4,00 |  |  |
| 16. | Montáž a dodávka teplom zmrštiteľnej trubičkovej ochrany optic. zvarov - 45 mm | ks | 48,00 |  |  |
| 17. | Montáž krytu optickej kábl. spojky vr. dodávky krytu optickej kábl. spojky so zabudovaným identif. markerom | ks | 2,00 |  |  |
| 18. | Pieskové lôžka a obsyp kábla pieskom 350x200 mm vr. dodávky piesku, 1x betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 130,00 |  |  |
| 19. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie oranžovej š. 330 mm | m | 130,00 |  |  |
| 20. | Vybratie/odstránenie káblov alebo chráničiek všetkých druhov, markerov, OK a zariad. z hlavného káblovodu | m | 1200,00 |  |  |
| 21. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou, so zhutnením | m | 110,00 |  |  |
| 22. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou - štrkodrvou, so zhutnením | m | 30,00 |  |  |
| 23. | Kompletné meranie siete P2P /obojstranné OTDR+priama metóda) | vlákno | 24,00 |  |  |
| 24. | Spracovanie meracích protokolov siete P2P | zvar | 24,00 |  |  |
| 25. | Zameranie a vyhotovenie meracích protokolov nového kábelového úseku, 4xpolohopisu, 4xschémy, 4x technickej správy z realizácie, 2xCD podľa TA 226 (f. A3) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 26. | Spracovanie knihy plánov - štandardná, metalická, optická sieť (5x) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.8. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 09 Sadové úpravy |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 2. | Dodávka - osivo pohanka hrebenitá | kg | 4,47 |  |  |
| 3. | Dodávka - osivo psinček výbežkový | kg | 4,47 |  |  |
| 4. | Dodávka - osivo lipnica lúčna | kg | 5,97 |  |  |
| 5. | Dodávaka - osivo kušrova červená | kg | 5,97 |  |  |
| 6. | Dodávka - osivo julok vytrvalý | kg | 8,95 |  |  |
| 7. | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.150 mm | m2 | 1028,54 |  |  |
| 8. | Prevrstvenie ornice na skládke | m3 | 149,11 |  |  |
| 9. | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 10. | Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 11. | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 12. | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 13. | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou | t | 5,97 |  |  |
| 14. | Dodávka - rašelina | t | 6,20 |  |  |
| 15. | Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 16. | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 10000 m | m3 | 22,00 |  |  |
| 1.9. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 10 Preložka vodovodu |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 do 100 m3 | m3 | 79,00 |  |  |
| 2. | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m | m2 | 143,00 |  |  |
| 3. | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4 m | m2 | 143,00 |  |  |
| 4. | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, do 4 m | m3 | 79,00 |  |  |
| 5. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m s uložením sypaniny na skládku; poplatok za skládku zeminy | m3 | 79,00 |  |  |
| 6. | Zásyp vhodnou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach so zhutnením | m3 | 53,00 |  |  |
| 7. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhutnením | m3 | 20,00 |  |  |
| 8. | Dodávka - štrkopiesok 0-32 Z | t | 120,00 |  |  |
| 9. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm so zhutnením vr. dodávky kameniva 0-4 mm | m3 | 4,50 |  |  |
| 10. | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30 | m3 | 0,50 |  |  |
| 11. | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200 | m | 36,00 |  |  |
| 12. | Dodávka - rúra liatinová tlaková s pružným spojom D 200 mm | m | 36,36 |  |  |
| 13. | Vyhľadávací vodič na potrubí | m | 36,00 |  |  |
| 14. | Tvarovky a armatúry istené proti posunu ,vrátane montáže podľa kladačského plánu - výkres č. 4, Kladačský plán | kpl. | 1,00 |  |  |
| 15. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm vr. dodávky fólie, farba modrá | m | 36,00 |  |  |
| 16. | Montáž potrubia D x t 426 x 8 | m | 19,00 |  |  |
| 17. | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 400 | m | 19,00 |  |  |
| 18. | Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené | m2 | 19,00 |  |  |
| 19. | Rúrka pozdĺžne zváraná 11343.0 D 426 hrúbka 8 mm | m | 19,00 |  |  |
| 20. | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového nad DN 100 do DN 200 s vyhotovením protokolov | m | 36,00 |  |  |
| 21. | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200, odber a mikrobiologický rozbor vzoriek | m | 36,00 |  |  |
| 1.10. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

Súhrnný výkaz výmer Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice P.č.-ozn. Popis MJ Množstvo Cena celkom v € bez DPH 1. Stavebné objekty: 1.1. SO 01 Komunikácie kpl. 1 1.2. SO 02 Kanalizácia kpl. 1 1.3. SO03 Verejné osvetlenie kpl. 1 1.4. SO 04 Preložka DPMK kpl. 1 1.5. SO 05 Preložka a ochrana spätných a napájacích káblov DPMK kpl. 1 1.6. SO 06 Preložka verejného osvetlenia kpl. 1 1.8. SO 08 Preložka diaľkových káblov kpl. 1 1.9. SO 09 Sadové úpravy kpl. 1 1.10. SO 10 Preložka vodovodu kpl. 1 2. Nepredvídané výkony 10% zo súčtu fin. nákl. SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 bez DPH (10 % zo súčtu pol. 1.1. až 1.10) kpl. 1 3. Vytýčenie inžinierskych sietí vlastníkmi/správcami inžinierskych sietí kpl. 1 4. Projekt organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením KR PZ SR, KDI v Košiciach kpl. 1 5. Vypracovanie geodetických elaborátov na porealizačné zameranie SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 v tlačenej forme (5x) a v digitálnej forme (3x) kpl. 1 6. Vypracovanie geometrických plánov - na zápis vecného bremena 3x po 3 vyhotovenia a geometrického plánu na zameranie stavby 1x 3 vyhotovenia s overením na Správe katastra Košice kpl. 1 7. Dozor projektanta kpl. 1 1 700,00 Spolu bez DPH: EUR DPH: EUR Spolu vrátane DPH: EUR

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

###### B.2  Opis predmetu zákazky

Košice apríl 2010

Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky a technické požiadavky

1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je uskutočnenie stavby:                        „Prepojovacia komunikácia Klimkovičova – Moskovská, Košice“ vrátane dodávok súvisiacich stavebných materiálov a výrobkov. Prepojovacia komunikácia začína napojením   na Klimkovičovu ulicu a končí na Moskovskej triede, na ktorú sa napojí odbočovacím a pripojovacím pruhom. Kryt komunikácie je navrhovaný živičný (AC), šírka komunikácie 7,0 m a dĺžka 161 m. Po oboch stranách komunikácie je riešený chodník šírky 2,0 m s krytom zo zámkovej dlažby, ktorý bude oddelený od vozovky betónovým chodníkovým obrubníkom. Vozovka prepojovacej komunikácie bude odvodnená uličnými vpustami a priečnym odvodňovacím žľabom, napojenými do dažďovej kanalizácie zaústenej do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie svahov v teréne je riešené ľavostranným betónovým odvodňovacím žľabom napojeným cez odvodňovacie šachty do kanalizácie. Súčasťou riešenia je aj výstavba verejného osvetlenia na ľavej strane vozovky za chodníkom, ktoré bude napojené na jestvujúce verejné osvetlenie a uloženie potrebných káblových rozvodov, úprava a preložka jestvujúceho trakčného vedenia DPMK so stožiarmi VO+DPMK so zachovaním jestvujúcej trolejovej stopy, preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK, preložka diaľkového optického kábla a PE rúr, preložka, ochrana jestvujúceho vodovodu a sadové úpravy.

Predmetom zákazky v členení na jednotlivé stavebné objekty sú stavebné objekty         SO 01 Komunikácie, SO 02 Kanalizácia, SO 03 Verejné osvetlenie, SO 04  Preložka  DPMK,  SO 05 Preložka  a  ochrana napájacích a  spätných káblov  DPMK, SO 06 Preložka verejného osvetlenia, SO 08 Preložka diaľkového kábla, SO 09 Sadové úpravy a SO 10 Preložka vodovodu :

SO 01 Komunikácie rieši vybudovanie prepojovacej komunikácie so živičným krytom (konštrukcia: betón asfaltový ACo 11-1 hr. 50 mm, obaľované kamenivo strednozrnné hr.         70 mm, podkladový betón C 12/15 hr. 200 mm, štrkodrva fr. 16-32 mm hr. 300 mm) šírky       7,0 m (2x3,5 m), dĺžky 161 m, so začiatkom na Klimkovičovej ulici a ukončením                 na Moskovskej triede, na ktorú sa napojí odbočovacím a pripojovacím pruhom. Dĺžka pruhu pre odbočenie vpravo je 80 m a pripojovacieho pruhu je 60 m. Po oboch stranách komunikácie je navrhovaný chodník šírky 2,0 m s krytom z betónovej dlažby (konštrukcia: betónová dlažba hr. 60 mm, lôžko z ťaž. kameniva 4/8 hr. 40 mm, podkladový betón C 8/10 hr.100 mm, štrkodrva fr. 16-32 hr. 100 mm), ktorý bude oddelený od vozovky betónovým chodníkovým obrubníkom 1000x150x300 mm uloženým do betónovej bočnej opory               s bezbariérovou úpravou. Pri okraji chodníka sa osadí záhonový betónový obrubník, ktorý bude uložený do betónovej bočnej opory. V miestach autobusových ník bude vozovka rozšírená o 3 m. Priečny sklon vozovky je obojstranný 2% , chodníka má priečny sklon 3%. Odvodnenie svahov v teréne je riešené ľavostranným betónovým odvodňovacím žľabom 500x250x14 mm uloženým do betónového lôžka hr. 100 mm napojeným cez odvodňovaciu šachtu do kanalizácie. Vozovka bude odvodnená uličnými vpustami a priečnym odvodňovacím žľabom pr. 150 mm, napojenými na dažďovú kanalizáciu zaústenú                do jestvujúcej kanalizácie. Súčasťou SO 01 je aj osadenie zvislého dopravného značenia a realizácia vodorovného dopravného značenia krytu. Pred začatím prác na výstavbe komunikácie bude potrebné vykonať vybúranie prístupovej cesty na jestvujúce parkovisko           zo strany Klimkovičovej ulice (betón asfaltový hr. 100 mm, podkladový betón hr. 250 mm, štrkodrva hr. 250 mm), časť chodníkov (liaty asfalt hr. 30 mm, podkladový betón hr.          100 mm, štrkodrva hr. 200 mm), časť obrubníkov a časť panelovej cesty.

SO 02 Kanalizácia rieši odvedenie dažďových vôd z prepojovacej komunikácie. Kanalizácia je navrhovaná z potrubia rebrovaného z PP pevnostná trieda SN 8 DN 150-250 uloženom      na pieskovom lôžku s pieskovým obsypom so zhutnením na 99% PS, zásypom  so zhutnením na 99% PS vhodnou zeminou s prehodením, pod spevnenými plochami štrkodrvou. Hlavná trasa je navrhovaná z potrubia DN 250, napojenia od vpustí z potrubia DN 150. Trasa  je navrhovaná v osi komunikácie a bude zaústená do jestvujúcej dažďovej kanalizácie DN 300 na Moskovskej triede. Na trase budú osadené typové kanalizačné šachty Š1-Š3 DN 1000. Každá šachta bude vybavená v kónickom kuse kapsovým stúpadlom a následne stúpačkami. Dažďová voda z komunikácie bude odvádzaná cez typové uličné vpusty UV1–UV6               s kalovým priestorom a priečnym odvodňovacím žľabom pr. 150 mm, napojenými               na dažďovú kanalizáciu zaústenú do jestvujúcej kanalizácie cez UV 7. Odvodnenie svahov v teréne je riešené ľavostranným betónovým odvodňovacím žľabom uloženým                     do betónového lôžka hr. 100 mm napojeným cez odvodňovaciu šachtu UV 8 do kanalizácie. Paženie výkopov bude príložné.

SO 03 Verejné osvetlenie rieši výstavbu verejného osvetlenia a ochranu káblov. Po ľavej strane prepojovacej komunikácie za chodníkom je navrhnutých 5 ks stožiarov verejného osvetlenia výšky 10 m s výložníkmi a svietidlami o výkone 100 W (na jednoramenných) /150W (na dvojramennom). Verejné osvetlenie bude napájané káblom 2xAYKY4Bx35 mm2 od najbližšieho „trakčno osvetľovacieho“ stožiara s vyústením do stožiara VO. Kábel bude uložený voľne vo výkope v pieskovom lôžku s krytím betón. doskou a pri križovaní spevnených plôch, komunikácií bude uložený v káblových chráničkách. Elektrovýzbroj stožiarov bude umiestnená v stožiaroch. Na stožiari dochádza k rozdeleniu sústavy TN-C     na svorke PEN. Vodič PE sa prepojí na uzemňovací pásik FeZn a samotné osvetľovacie teleso sa bude napájať v sústave TN-S káblom CYKY 3Cx2,5.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle STN 33 2000-4-41 alebo ekvival. samočinným odpojením napájania v sieti TN. Na ochranu pred atmosférickým prepätím bude po celej trase rozvodu vo výkope uložený zemniaci pás FeZn 30x4 s prepojením na stožiare verejného osvetlenia. Zemný odpor spoločného uzemnenia stožiara má byť v zmysle STN EN 62 305 (STN 34 1390 čl. 185). V elektrovýzbroji stožiarov dochádza k rozdeleniu sústavy TN-C na svorke PEN. Vodič PE sa prepojí na uzemňovací pásik FeZn a samotné osvetľovacie teleso sa bude napájať v sústave TN-S káblom CYKY 3Cx2,5.

Základné technické údaje: sústava 3 PEN str. 50 Hz, 400 V, TN-C-S. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, pri poruche samočinným odpojením v sieti TN. Priestor z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom nebezpečný.

SO 04 Preložka DPMK rieši úpravy trakčného trolejového vedenia DPMK. V súvislosti  s výstavbou prepojovacej komunikácie a úpravou komunikácií budú presunuté 4 stĺpy VO+DPMK. Prekládka je navrhovaná s ohľadom na ponechanie pôvodnej trolejovej stopy. Stožiare musia byť umiestnené tak, aby žiadna časť trakčného stožiara nebola vzdialená menej ako 500 mm od okraja komunikácie, stožiare musia zodpovedať všetkým predpisom a STN pre trakčné stožiare, musia mať protokol o skúškach a atesty výrobcu. Napájanie verejného osvetlenia je riešené v SO 06 Preložka verejného osvetlenia.  Medzi stožiare sa napnú oceľové prevesy – laná Fe priemeru 50 mm2, ktoré sa ukotvia na jednej strane pomocou kotviacich izolovaných závesov s napínačmi a na druhej strane pomocou kotviacich závesov bez napínačov. Trakčné stožiare budú upravené pre upevnenie výložníkov vonkajších svietidiel verejného osvetlenia, t.j. musia sa odstrániť vrchné zákryty stožiarov a vo výške 0,8 m nad terénom vyvŕtať do stožiarov diery pr. 20 mm pre zaústenie káblov verejného osvetlenia. Pred začatím výkopových prác sa musia vytýčiť miesta osadenia nových stožiarov. Výkopy jám pre základy stožiarov sa musia zrealizovať výlučne ručne, do vykopaných jám sa zabetónujú základy pre stožiare. Do základov stožiarov sa vloží výstuž z ocele pr. 14 mm a trubky pr. 48 mm, ktoré budú slúžiť pre zaústenie káblov verejného osvetlenia. Napájanie verejného osvetlenia rieši SO 06 Preložka verejného osvetlenia.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom – trolejové vedenie – ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1, čl. 4.2.3. Neuzemnené trolejové vedenie bude vybavené strážičom izolačného stavu podľa STN EN 50122-1 čl. 4.4.2, ktoré zabezpečuje samočinné odpojenie napájania v sieti IT pri poruche izolačného stavu. Strážiče sú súčasťou technológie meniarní.  Číslovanie a vrchný náter stožiarov je potrebné odkonzultovať s DPMK.

Základné technické údaje: Sústava 2DC 750 V + a – pól v trolejovom vodiči – IT (trakčné vedenie). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: ochrana polohou STN EN 50122-1 čl. 4.1.2., ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 4.2.3. Prierez trolejového vodiča: 2xCu 100 mm2 1. a 2. stopa, dovolené namáhanie trolejového vodiča 100 Mpa, stožiare – oceľové valcované – zvárané trakčné stožiare, výška trolejového vedenia 5,55 m. Neuzemnené trolejové vedenie je vybavené strážičom izolačného stavu podľa STN EN 50122-1 čl. 4.4.2, ktoré zabezpečuje samočinné odpojenie napájania v sieti IT pri poruche izolačného stavu. Strážiče sú súčasťou meniarní. Priestor z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom nebezpečný.

SO 05 Preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK rieši ochranu napájacích -spätných káblov a káblov DPMK, ktoré budú v kolízii s úpravou a výstavbou prepojovacej komunikácie. Jestvujúce káble sa naspojkujú a uložia  do novej trasy vo voľnom teréne        do pieskového lôžka s tehlovým krytím a pri križovaní s pevným povrchom alebo inými sieťami do betónovej chráničky.  Na ochranu pred atmosférickým napätím bude v celej trase rozvodu vedený zemniaci pás s prepojením na stožiare napájania DPMK. Ochrana             pred úrazom elektrickým prúdom – ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1, čl. 4.2.3. Neuzemnené trolejové vedenie bude vybavené strážičom izolačného stavu podľa STN EN 50122-1 čl. 4.4.2, ktoré zabezpečuje samočinné odpojenie napájania v sieti IT pri poruche izolačného stavu. Strážiče sú súčasťou technológie meniarní. Výkopové práce prevádzať v maximálnej miere ručne.

Základné technické údaje: Sústava 2DC 750 V  – IT. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: ochrana polohou STN EN 50122-1 čl. 4.1.2., ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 4.2.3. Druh vedenie – káblové zemné, kábel 6-AYKY 1x500. Neuzemnené trolejové vedenie je vybavené strážičom izolačného stavu podľa STN EN 50122-1 čl. 4.4.2, ktoré zabezpečuje samočinné odpojenie napájania v sieti IT pri poruche izolačného stavu. Strážiče sú súčasťou technológie meniarní. Priestor z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom nebezpečný.

SO 06 Preložka verejného osvetlenia rieši preložku verejného osvetlenia  na dotknutých trakčných stožiaroch a ochranu káblov verejného osvetlenia. S preložkou trakčných stožiarov sa preložia svietidlá verejného osvetlenia a aj ich napájanie. Preložka je navrhovaná umiestnením výložníka (jednoramenný, dvojramenný, trojramenný) so svietidlom s výbojkou na stožiare. Verejné osvetlenie na oboch stranách bude napájané káblom 2xAYKY 4Bx35 mm2 od najbližšieho stožiara na oboch stranách. Kábel bude uložený voľne vo výkope          v pieskovom lôžku s tehlovým krytím, pri križovaní spevnených plôch, komunikácií a iných vedení bude uložený v káblových chráničkách spoločne s káblom DPMK vo vyznačenom úseku. Elektrovýzbroj stožiarov bude umiestnená v plastovej typizovanej skrinke umiestnenej na stožiari. V skrinke dochádza k rozdeleniu sústavy TN-C na svorke PEN. Vodič PE sa prepojí na uzemňovací pásik FeZn a samotné osvetľovacie teleso sa bude napájať v sústave TN-S káblom CYKY 3Cx2,5. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom – je riešená v zmysle STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania v sieti TN.            Na ochranu pred atmosférickým prepätím bude v celej trase rozvodu vo výkope vedený zemniaci pás FeZn 30x4 s prepojením na stožiare VO+DPMK. Zemný odpor spoločného uzemnenia stožiara má byť v zmysle STN EN 62 305 (STN 34 1390 čl. 185).                         V elektrovýzbroji stožiarov dochádza k rozdeleniu sústavy TN-C na svorke PEN. Vodič PE sa prepojí na uzemňovací pásik FeZn a samotné osvetľovacie teleso sa bude napájať v sústave TN-S káblom CYKY 3Cx2,5.

Základné technické údaje: sústava 3 PEN str. 50 Hz, 400 V, TN-C-S. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, pri poruche samočinným odpojením v sieti TN. Priestor z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom nebezpečný.

SO 08 Preložka diaľkového kábla rieši preložku existujúceho optického kábla OOK Košice KVP – Nižný Klatov a dvoch HDPE rúr Slovak Telekomu, a.s. Bratislava pr. 40 mm. Preložka je navrhovaná v v úseku od spojky prekládky TS 1 po spojku TS 2. Optický kábel OOK Košice – Nižný Klatov je 24 vláknový a je potrebné ho zafúknuť do rezervnej rúry      po preložke v úseku RSU KVP po optickú spojku s posunutím trasy oproti existujúcej trase, celková dĺžka 1176 m. Po skončení stavebnomontážnych prác sa vykonajú na optickom kábli záverečné merania všetkých vlákien:  priamou metódou z opačnej strany na každom vlákne, meranie počas zvaru z oboch strán na každom vlákne, meranie po montáži zvaru z opačnej strane na každom vlákne s vyhotovením príslušných protokolov s výsledkami meraní.         Pri preložke optického kábla je potrebné uvažovať s výlukou v jeho prevádzke, samotné spojkovanie kábla je potrebné vykonať v časoch minimálneho prevádzkového zaťaženia, t.z. v sobotu, nedeľu, večer resp. v noci). Pokladané HDPE rúry a optický kábel sú bez metalických prvkov v celoplastovom vyhotovení, preto je potrebné ich označiť markermi.  Po vykonaní preložky je potrebné prekladanú trasy zamerať, zamerať umiestnenie HDPE rúr, optického kábla a zariadení na nich (spojok, spojok na HDPE rúrach, markerov, chráničiek, križovaní a pod.), opraviť schémy prekládok podľa skutočného vyhotovenia, opraviť listy kníh plánov, ktoré boli preložkou dotknuté vo všetkých vyhotoveniach (5 vyhotovení) a spracovať zmeny geodetického elaborátu v písomnej a digitálnej forme.   Kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe, proti mechanickému poškodeniu bude chránený  výstražnou fóliou oranžovej farby, pri križovaní cesty v hĺ. 120 cm od povrchu. Pri križovaní cesty, chodníkov a iných spevnených plôch bude uložený v chráničke. Po ukončení sa terén uvedie do pôvodného stavu. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím u budovaného zariadenia bude zabezpečená v zmysle STN 33 2000-4-41 alebo ekvival. a nadväzujúcich noriem. Základnou ochranou bude ochrana samočinným odpojením napájania a na zvýšenie ochrany sa použije ochranné pospájanie zariadenia pripojené na existujúce uzemnenie, ktoré musí vyhovovať technickým normám a rezortnému predpisu „Uzemnenie spojových zariadení“ alebo ekvival.. Nakoľko sa výstavba technologického zariadenia bude realizovať aj v jestvujúcich prevádzkových priestoroch je nutné aby vedúci ATÚ preukázateľne oboznámil pracovníkov dodávateľa montážnych prác s bezpečnostnými smernicami platnými pre tento objekt a informoval ich o umiestnení protipožiarnych zariadení. Pracovníci vykonávajúci montáž, nastavenie a obsluhu zariadenia musia byť poučení o bezpečnosti práce, o ochrane proti úrazu elektrickým prúdom, protipožiarnej ochrane a musia ovládať technické a organizačné zásady obsluhy zariadenia.  Prekladanú dĺžku kábla je potrebné objednať tak, aby v novej trase nebola ďalšia spojka.  Je potrebné vybrať všetky markery označujúce starú trasu HDPE rúr, OK a zariadení na nich. Po zatiahnutí a spojkovaní HDPE rúr sa vykoná kalibrácia a tlaková skúška zmontovaných rúr.  Pred samotnou prekládkou MOK bude vykonané meranie priamou metódou nového kábla na bubne a premeranie existujúceho úložného kábla.

SO 09 Sadové úpravy rieši úpravu svahov zahumusovaním a založenie trávnika. Rozprestretie humusu, prevrstvenie humusu na skládke /zemníky/, hnojenie rašelinou, obrobenie pôdy hrabaním, smykovaním po prekopaní pôdy do hĺbky 15 cm. Navrhuje sa založenie parkového trávnika - julok vytrvalý, kušrova červená, lipnica lúčna, psinček výbežkový, pohánka hrebeňovitá. Po založení trávnika je potrebné jeho ošetrovanie po dobu troch mesiacov             so zavlažovaním v množstve 20 l/m2 s dovozom vody.

SO 10 Preložka vodovodu rieši preložku vodovodu liatinového DN 200 križujúceho prepojovaciu komunikáciu a predĺženie chráničky a výmenu časti potrubia vedeného              v chráničke v mieste rozšírenia novo navrhovanej komunikácie na Klimkovičovu ulicu. Predĺženie chráničky je riešené na trase vodovodu DN 200 v dĺžke 9,0 m, v mieste rozšírenia komunikácie. V úseku predĺženia chráničky bude riešená aj výmena potrubia vodovou          za nové z tvárnej liatiny DN 200 so spojmi istenými proti pozdĺžnemu posunu s dovoleným pracovným pretlakom PN16-TYTON-SIT DN 200. Chránička bude opatrená asfaltojutovou izoláciou, v mieste zvaru – základný náter, spodná obojstranne lepivá protikorózna páska, jednostranne lepivá páska mechanickej ochrany. Na izolácii bude prevedená skúška proti elektrickému preskoku na 25 kV. Na konci chráničky bude zriadený kontrolný vývod úniku vody prevedený z trubky DN 25 vyvedenej do hydrantového poklopu. Trasa vodovodu križujúceho komunikáciu (znížený terén) bude preložená a uložená do oceľovej chráničky DN 400. Preloženie bude prevedené iba výškovými lomami. V najnižšom bode preložky bude uložená preplachovacia súprava  ukončená v  hydrantovom poklope. V najvyššom bode trasy bude osadený odvzdušňovací ventil ukončený v hydrantovom poklope. Min. krytie vodovodu pod komunikáciou – 1,5 m.

Po ukončení montáže – vizuálna prehliadka, tlaková skúška, dezinfekcia. Pred tlakovou skúškou je potrebné potrubie prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a odkaliť                   na najnižšom mieste. Vodovodné rozvody sa skúšajú zdravotne nezávadnou vodou na 1,5 násobok prevádzkového tlaku, najmenej na 200 kPa. O prehliadke a tlakovej skúške sa vyhotoví zápis v súlade s platnými predpismi. Tlakové skúšky sa uskutočňujú na položenom potrubí vrátane všetkých tvaroviek a kontrolných zariadení vhodných pre odhadovaný tlak. Pri skúške dodržať požiadavky STN EN 805. Po  vybudovaní sa musia vodovodné potrubie a prípojky dezinfikovať preplachovaním výlučne pitnou vodou alebo použitím dezinfekčného prostriedku v súlade s príslušnými smernicami EÚ alebo EFTA a musí vyhovovať národným miestnym predpisom. Všetky práce, skúšky a dezinfekciu vrátane záznamu o úspešnej skúške previesť v zmysle STN EN 805. Práce je potrebné vykonať podľa technologického postupu odsúhlaseného so správcom siete.

Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie dodávok všetkých súvisiacich stavebných materiálov a výrobkov s doložením certifikátov/vyhlásení zhody, vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní v súlade s platnými technickými normami, projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a požiadavkami vlastníkov/správcov vedení a zariadení, ktoré budú uskutočňovaním stavebných prác dotknuté/preložené s vyhotovením protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, revíznych správ, a.i. oprávnenými osobami/organizáciami, vypracovanie projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia počas uskutočňovania stavebných prác a jeho odsúhlasenie Krajským policajným zborom, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach, obstaranie, osadenie, premiestňovanie, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia v zmysle podmienok určených príslušným cestným správnym orgánom, vypracovanie geodetických elaborátov pre zakreslenie skutočného vyhotovenia stavby v členení podľa jednotlivých stavebných objektov a podľa požiadaviek ich budúcich vlastníkov/správcov, vyhotovenie geometrického plánu/plánov vrátane jeho/ich overenia na Správe katastra Košice, zabezpečenie všetkých činností, ktoré súvisia                    s uskutočňovaním stavebných prác na predmete zákazky a činností vyplývajúcich z povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej a miestnej správy, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich vlastníkmi/správcami, zabezpečenie ich ochrany v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov počas celej doby uskutočňovania stavebných prác, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, bezpečnosti práce, bezpečnosti používaných technických zariadení, strojov a mechanizmov, zaistenie ochrany životného prostredia, presun hmôt, naloženie, odvoz a uloženie vybúraných hmôt, sutí, prebytočnej zeminy a iných odpadov vznikajúcich pri uskutočňovaní stavebných prác alebo ako ich dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane poplatku za ich uskladnenie a dokladu o ich uložení, okamžité odstránenie znečistenia pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, uvedenie všetkých dotknutých spevnených povrchov a zelene do pôvodného stavu, vybudovanie, udržiavanie a likvidácia potrebného sociálneho a prevádzkového zariadenia staveniska a.i. podľa tejto časti súťažných podkladov a časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky uskutočňovania stavebných prác.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkazoch výmer                   pre jednotlivé stavebné objekty; SO 01 Komunikácie, SO 02 Kanalizácia, SO 03 Verejné  osvetlenie, SO 04  Preložka  DPMK, SO 05 Preložka  a  ochrana napájacích a  spätných káblov  DPMK, SO 06 Preložka verejného osvetlenia, SO 08 Preložka diaľkového kábla,      SO 09 Sadové úpravy a SO 10 Preložka vodovodu ; obsahujúcich popis položiek, merné jednotky a množstvá a v súhrnnom výkaze výmer, ktoré sú súčasťou tejto časti súťažných podkladov.

Zoznam výkazov výmer:

Výkaz výmer SO 01 Komunikácie, Výkaz výmer SO 02 Kanalizácia, Výkaz výmer  SO 03 Verejné  osvetlenie, Výkaz výmer SO 04  Preložka  DPMK, Výkaz výmer  SO 05 Preložka  a ochrana napájacích a  spätných káblov  DPMK, Výkaz výmer SO 06 Preložka verejného osvetlenia, Výkaz výmer  SO 08 Preložka diaľkového kábla, Výkaz výmer SO 09 Sadové úpravy, Výkaz výmer SO 10 Preložka vodovodu, Súhrnný výkaz výmer SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 5, SO 06, SO 08, SO 09, SO 10.

2. Predpokladané množstvo:

vybudovanie novej vozovky so živičným krytom 2 151,40 m2, vybudovanie nového chodníka s krytom zo zámkovej dlažby 609,50 m2, vybudovanie dažďovej kanalizácie (DN 150 - DN 250) 179 m, 3 ks kanalizačných šácht, 8 ks uličných vpustov, osadenie odvodňovacích žľabov 19 m,  uloženie 176 m kábla pre verejné osvetlenie, osadenie a montáž 5 ks stožiarov verejného osvetlenia s výložníkmi, svietidlami a príslušenstvom, preložka 4 ks trakčnoosvetľovacích stožiarov s príslušenstvom, preložka 140 m napájacích a spätných káblov DPMK, preložka 130 m optického kábla Slovak telekomu, a.s., realizácia sadových úprav na ploche 828,54 m2, preložka rozvodu pitnej vody 36 m, ochrana jestvujúceho rozvodu pitnej vody 19 m, a.i.

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

4. Technické požiadavky na uskutočňovanie predmetu zákazky:

Pri uskutočňovaní stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky sa vyžaduje:

4.1.Dodržiavanie platných technických noriem (slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi          pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie), najmä: STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1. Asfaltový betón. (vr. 2007/Oprava AC), STN EN 13108-20 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20. Počiatočná skúška typu (vr. 2007/ Oprava AC), STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21. Vnútropodniková kontrola výroby. (vr. 2006/Oprava AC), STN  EN 12591 Asfalty  a  asfaltové spojivá. Požiadavky na cestné asfalty., STN EN 14023 Asfalty a asfaltové  spojivá. Súbor požiadaviek  na asfalty modifikované polymérom., STN EN 13398 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie elastickej návratnosti modifikovaných asfaltov., STN EN 13399 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie stálosti modifikovaných asfaltov pri skladovaní., STN EN 12697-1, 2+A1, 3,5+A1,4, 6+A1, 8, 11, 12, 13,18,22+A1,27,30+A1,35+A1,36 Asfaltové zmesi (skúšobné metódy), STN EN 13036-7 Povrchové vlastnosti vozoviek. Časť 7. Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou.,  STN EN 13043 Kamenivo do  bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch., STN EN 12271 Nátery. Požiadavky., STN EN  206-1 Betón. Časť 1. Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda. (vr. 2002/A1, 2002/A2, 2002/NA, Z1/Oprava 1), STN P ENV 13670-1 Zhotovenie betónových konštrukcií. Časť 1. Spoločné  ustanovenia., STN  EN 12 620 Kamenivo do betónu, STN EN 12390-1 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 1: Tvar, rozmery a iné požiadavky na skúšobné telesá. (vr. 2001/Oprava AC), STN EN 934-1 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 934-2 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie., STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie., STN EN 13 286-1 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 1: Laboratórna skúšobná metóda určovania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Úvod, všeobecné požiadavky a odber vzoriek., STN EN 13286-2 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška. (vr. 2005/ Oprava 1), STN EN 933-1, 3, 4, 5, 9, 10 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva, STN EN 1097-1, 2, 5, 6, 8 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva, STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy. (vr. 2004/Oprava AC), STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy. ( vr. 2004/Oprava AC), STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. (vr. 1997/Zmena A1), STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi (vr. zmeny A1),  STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky (vr. 2008/Oprava 1),   STN EN 13331-1  Systémy paženia  rýh. Časť 1:  Špecifikácia  výrobkov., STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody (vr. A1, Oprava AC), STN 73 67 13 Dažďové vpusty. (vr. 1981/1) alebo ekvival., STNPCEN/TS 1852-3 Potrubné systémy z plastov na beztlakové podzemné kanalizačné potrubia a stoky. Polypropylén (PP). Časť 3: Odporúčania na inštalovanie. (vr. 2003/A1), STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk., STN EN 124 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality., STN EN 752-1, 2, Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Všeobecné ustanovenia a definície, Časť 2: Funkčné  požiadavky,   STN 75 6101  Stokové  siete  a  kanalizačné  prípojky  alebo  ekvival., STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení. (vr. 1983/Z1, 1983/Z2) alebo ekvival., STN 33 3516 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh. (vr. 1996/Z1, 1996/Z2) alebo ekvival., STN 33 200-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. (vr. 2007/Oprava 1) alebo ekvival., STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody. (vr. 2001/A1) alebo ekvival., STN 33 2000- 5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie. alebo ekvival., STN 34 1500 Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zaradenia. (vr. 1977/2,1977/3,1977/a,1977/Z4,1977/Z5) alebo ekvival., STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. alebo ekvival., STN TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia., STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky., STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnické výpočet., STN 33 2000-5-523 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov. alebo ekvival., STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom. (vr. 2004/Oprava 1, 2004/Oprava C1) alebo ekvival., STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. alebo ekvival., STN EN 50122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie. (vr. 1999/1,1999/Oprava C1,1999/Z2), STN EN 62 305-1 Ochrana               pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy., STN EN 62 305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života. (vr. 2007/A11, 2007/Oprava C1, 2007/Z1), STN EN 62 305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách. (vr. 2007/Oprava C1), STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení. alebo ekvival., STN 33 2310 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach. alebo ekvival., STN IEC 913 Elektrické trakčné nadzemné vedenia, STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné kritéria na inštaláciu a zariadenia, STN EN 61663-1 Ochrana                   pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 1: Inštalácie s optickými káblami., STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení. alebo ekvival., STN 33 4000 Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu. alebo ekvival., STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. alebo ekvival., STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, (vr. 1986/2, 1986/a) alebo ekvival., STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín alebo ekvival., STN 73 6005 Priestorová úprava vedení  technického vybavenia alebo ekvival., STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (vr. 2004/Oprava 1) alebo ekvival., STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách (vr. 2004/Oprava 1) alebo ekvival., STN 73 61 00 Názvoslovie pozemných komunikácií (vr. 1999/Z1) alebo ekvival., STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií (vr. 1996/Z1) alebo ekvival., STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov alebo ekvival., STN 37 6754 Projektovanie trakčného vedenia električkových a trolejbusových tratí alebo ekvival., STN 38 6413 Plynovody a prípojky          z ocele alebo ekvival., STN 38 6415 Plynovody a prípojky z polyetylénu alebo ekvival. a.i. súvisiace.

4.2.dodržiavanie platných všeobecne záväzných  právnych  predpisov, nariadení a technických podmienok, najmä: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákon č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný  zákon) v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŽP  SR č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách                  na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou   pohybu  a  orientácie, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  vyhláška   MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa   ustanovuje  katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z.z. zákon                      o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z.             o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a.i. súvisiace, VZN mesta Košice č. 2/1991 O nakladaní, údržbe a ochrane zelene, zákony a nariadenia týkajúce sa  bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení; zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a.i. súvisiace, primerane platné Technické podmienky /ďalej TP/ a  Technicko-kvalitatívne podmienky  /ďalej TKP/  Ministerstva  dopravy  pôšt  a telekomunikácií  SR,   Sekcie  dopravnej  infraštruktúry  a  Slovenskej správy ciest (ďalej SSC) alebo im ekvival., najmä:  TKP časť 5: Podkladové vrstvy, SSC 2005,  TKP časť 6: Hutnené asfaltové vrstvy, MDPT 2006, SSC 2000, TKP časť 15: Betónové  konštrukcie všeobecne,  SSC 2004,  TKP  časť  18:  Betón na konštrukcie, SSC 2004 a.i. súvisiace.

4.3.dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

4.3.1. Dodržiavanie podmienok  pre realizáciu jednotlivých stavebných objektov uvedených v stavebnom povolení pre SO 01 až 09 vydanom Mestom Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice pod č. A/2009/12301-8 zo dňa 25.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2010 a                 v rozhodnutí – povolenie uskutočnenia vodnej stavby SO 10 Preložka vodovodu vydanom Obvodným úradom životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice č. ŠVS 2009/02111-5 zo dňa 23.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2010.

4.3.2. Uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch, ktoré sú predmetom zákazky podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom (špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie) v stavebnom konaní (SO 01 až SO 06, SO 08 a SO 09) a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom (orgánom štátnej vodnej správy) vo vodoprávnom konaní (SO 10), pričom prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu a odsúhlasenia projektantom.

4.3.3. Označenie stavby na viditeľnom mieste s uvedením údajov: a) označenie stavby, b) označenie stavebníka, c) kto stavbu realizuje, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby, f) meno zodpovedného stavbyvedúceho; osadenie veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) rozmerov min. 250x150 cm, pričom min. 25% plochy tabule bude tvoriť uvedenie názvu a termínu realizácie stavby, logo mesta Košice (podľa dizajn manuálu loga mesta Košice), informácia „Stavba je financovaná z rozpočtu mesta Košice“, zvyšná plocha vhodný vizuál súvisiaci so stavbou a zabezpečenie a nainštalovanie trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) min. rozmerov 20x30 cm s údajmi ako na reklamnom panely.

4.3.4. Predloženie časového harmonogramu uskutočňovania  stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi súčasne s doručením  podpísanej zmluvy o dielo (za zhotoviteľa) na jej podpísanie verejnému obstarávateľovi       (za objednávateľa).

4.3.5. Zabezpečenie vytýčenia priestorovej polohy stavby (stavebných objektov) v súlade         so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ osobou/organizáciou k tomu oprávnenou s vyhotovením dokladu            o vytýčení.

4.3.6. Použitie stavebných výrobkov, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z.                    o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a preukázanie úrovne kvality použitých materiálov osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami príp. certifikátom výrobku. Pri uskutočňovaní stavebných prác nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

4.3.7. Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných inžinierskych sietí vlastníkmi/správcami týchto sietí pred začatím uskutočňovania stavebných prác, vyznačenie ich polohy v teréne a zabezpečenie ich ochrany počas uskutočňovania stavebných prác. Nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je nutné výkopové práce realizovať výlučne ručne za prítomnosti stavebného dozoru a zástupcov vlastníkov/správcov zariadení a vedení inžinierskych sietí.       Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení je nutné pracovať s maximálnou opatrnosťou, overiť ich polohu ručnými sondami a nepoužívať hĺbiace stroje vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.  Odkryté káblové vedenia je potrebné zabezpečiť pred ich mechanickým poškodením a vo výkope zaistiť proti previsu.                  Pred zasypaním odkrytých káblových vedení je nutné prizvať ich vlastníkov/správcov            ku kontrole nepoškodenosti ich káblového vedenia, vyhotoviť zápis o vykonanej kontrole vedenia a zásyp odkrytých káblových vedení vykonať až na základe písomného súhlasu vlastníka/správcu vedenia resp. zariadenia. Zásyp obnažených plynovodných sietí je možný len so súhlasom SPP, a.s. Košice s dodržaním nivelety terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a prípojok.  Pri poškodení izolácie  na jestvujúcom plynovom potrubí je bezodkladne potrebné informovať pracovníkov SPP – Distribúcia RC Východ Košice!

4.3.8. V záujmovom území sa podľa vyjadrení vlastníkov/správcov inžinierskych sietí nachádzajú podzemné rozvody Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice (NN a VN kábel – 22-AXEKVCEY 3x150, 20-NA2XS(F)2Y 3x1x150 RM/25, spojky Raychem, typ POLJ 24/1x70-150), Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Košice (STL plynovody - pri prácach dodržať STN 38 6413, STN 38 6412, TPP 202 01, TPP 702 02, § 56 a 57 energetického zákona č. 656/2004 Z.z. Ochranné a bezpečnostné pásma), Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice (verejný vodovod DN 700, 200 a kanalizácia DN 400 – zariadenia zasahujúce do terénu vyzdvihnúť do nivelety novo navrhovanej úpravy, pri vodovode môže byť krytie potrubia zmenené max. 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu. Zvislé dopravné značenie a ochranné zariadenia nesmú byť osadené nad verejný vodovod a kanalizáciu), Dopravného podniku mesta Košice, a.s. (750 VDC, skrinka trolejbusovej trakcie, ku ktorej je potrebné zachovať prístup), Slovak Telekomu, a.s. (PTV- overenie výškového a stranového uloženia ručnými sondami, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím), ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava (overenie výškového a stranového uloženia ručnými sondami).

4.3.9. Rešpektovanie najmenších dovolených vzdialeností inžinierskych sietí v súbehu a            pri križovaní inžinierskych sietí stanovených v príslušných technických normách.

4.3.10. Vykonanie  všetky skúšok a meraní predpísaných technickými normami,  projektovou dokumentáciou stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a podľa požiadaviek vlastníkov/správcov vedení a zariadení, ktoré budú uskutočňovaním stavebných prác dotknuté/preložené s vyhotovením protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, revíznych správ a.i. oprávnenými osobami/organizáciami.

4.3.11. Vykonanie statických a  dynamických  zaťažovacích  skúšok pre určenie mieri zhutnenia cestnej  pláne,  kontrolné  skúšky budú vykonané aj v mieste zásypov inžinierskych sietí. Súčiniteľ zhutnenia podložia musí spľňať požiadavky príslušných technických noriem. Minimálna návrhová únosnosť podložia je 50 MPa. Zhotoviteľ vykoná dôkladné zhutnenie aj ďalších konštrukčných  vrstiev  vozovky a  chodníka (SO 01 Komunikácie).

4.3.12. Pri  realizácii  uličných  vpustov  a kanalizačných šácht  (SO 02 Kanalizácia) budú použité  spojovacie  a  zálievkové materiály, neobsahujúce chlorid, odolné proti soli, olejom a s vysokou zaťažiteľnosťou.

4.3.13. Začatie prác a pripojenie nového zariadenia na súčasný rozvod verejného osvetlenia  (SO 03 Verejné  osvetlenie a SO 06 Preložka verejného osvetlenia) bude vykonané za účasti pracovníkov spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, ktorá zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia na území mesta. Po ukončení prác zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie výstupnej revíznej správy s líniovou schémou a očíslovanie nových stožiarov šesťmiestnym evidenčným číslom, ktoré dostane v spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice.

4.3.14. Pred osadením nových „trakčno-osvetľovacích“ stožiarov (SO 04  Preložka  DPMK,  SO 05 Preložka  a  ochrana napájacích a  spätných káblov  DPMK) bude vytýčené ich osadenie s upresnením na mieste. Číslovanie a vrchný  náter stožiarov je potrebné konzultovať s Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice.            K uvedeným objektom budú vypracované revízne správy a protokol o vykonaní úradnej skúšky inšpektorom ŠOTD v písomnej a v digitálnej forme.

4.3.15. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov, rešpektovanie výstražných tabuliek a  používanie ochranných pracovných pomôcok. Montáž a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať iba osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou pre prácu na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri vypnutom stave daného zariadenia. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška                             s vyhotovením príslušných správ a protokolov.

4.3.16. Rešpektovanie vyjadrenia Slovak Telekomu, a.s. č. 9160/TOPI/Ka zo dňa 06.03.2008, v zmysle ktorého preložku diaľkových káblov (SO 08 Preložka diaľkového kábla) môže realizovať firma, ktorá má oprávnenie na práce pre Slovak Telekom resp. na základe dohody o podmienkach prekládky, ochrany telekomunikačných vedení s ich vlastníkom. Presný termín prekládky je potrebné písomne oznámiť 15 dní pred jej realizáciou a v prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je potrebné špecifikovať pracovný postup (definovanie postupnosti s časovým údajom). Pred prepojením prekladaných káblov je potrebné predložiť doklady – meracie protokoly nového káblového úseku, 2x polohopis, 2x schéma, 2x technická správa z realizácie stavby, 1x CD – podľa TA 226 (formát A3), povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky, potvrdenú dohodu              o prekládke, súhlas ST. Po vykonaní preložky optického kábla je potrebné prekladanú trasu zamerať, zamerať umiestnenie HDPE rúr, optického kábla a zariadení na nich (spojok, spojok na HDPE rúrach, markerov, chráničiek, križovaní a pod.), opraviť schémy prekládok podľa skutočného vyhotovenia, opraviť listy kníh plánov, ktoré boli preložkou dotknuté           vo všetkých vyhotoveniach (5 vyhotovení) a spracovať zmeny geodetického elaborátu            v písomnej a digitálnej forme. Nakoľko sa výstavba technologického zariadenia bude realizovať aj v jestvujúcich prevádzkových priestoroch je nutné aby vedúci ATÚ preukázateľne oboznámil pracovníkov dodávateľa montážnych prác s bezpečnostnými smernicami platnými pre tento objekt a informoval ich o umiestnení protipožiarnych zariadení. Pracovníci vykonávajúci montáž, nastavenie a obsluhu zariadenia musia byť poučení o bezpečnosti práce, o ochrane proti úrazu elektrickým prúdom, protipožiarnej ochrane a musia ovládať technické a organizačné zásady obsluhy zariadenia, dodržiavať všeobecné aj rezortné (spojové) predpisy a opatrenia.

4.3.17. Zabezpečenie ošetrovania založeného trávnika (SO 09 Sadové úpravy) po dobu troch mesiacov so zavlažovaním v množstve 20 l/m2 s dovozom vody.

4.3.18. Pre úpravu prekopávok v zeleni je potrebné výkop zasypať vhodnou zeminou               bez stavebných zvyškov, ktorá sa zhutní na – 20 cm pod úroveň okolitého terénu, zahumusovať do úrovne terénu a zároveň z okolitého poškodeného terénu odstrániť poškodený drn,  prekypriť terén do hĺbky 10 cm, odstrániť z neho všetky pevné časti, urovnať výškové rozdiely, uhrabať, založiť trávnik výsevom v množstve 0,03 kg/m2 trávneho certifikovaného osiva, opäť uhrabať a uvalcovať (na osiatej ploche sa môže nachádzať obnažené trávne semeno max. 20% z celkového vysiateho množstva), zaliať dávkou vody         v množstve 20 l/m2. Zalievať podľa potreby, aby naklíčené semeno neuschlo. V prípade  realizácie terénnych úprav po 15. októbri, keď nie je možné realizovať výsev, je potrebné vhodnú zeminu naviesť s + 10 % rezervou kvôli uľahnutiu v zimnom období a samotný výsev a následné ošetrovanie vykonať na jar.

4.3.19. Rešpektovanie vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice (ďalej VVS a.s.) č. 102838/2009/Ing.Fo zo dňa 26.10.2009, v zmysle ktorého realizáciu napojenia plánovanej preložky vodovodu (SO 10 Preložka vodovodu) môže vykonať výlučne VVS a.s.. VVS a.s. požaduje písomné prizvanie počas výstavby SO 10 Preložka vodovodu      k prehliadke vodovodného potrubia pred zásypom a k tlakovej skúške vodovodného potrubia.

4.3.20. Dodržiavanie záväzných  právnych  predpisov a nariadení,  všeobecných technických podmienok na výstavbu a uskutočňovanie stavieb, predpisov a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ochrany zdravia osôb         na stavenisku, slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi úradmi              pre normalizáciu resp. národných technických osvedčení alebo špecifikácií, technických podmienok alebo im ekvivalentných a pod.

4.3.21. Zaistenie otvorených výkopov v komunikáciách a na verejných priestranstvách; otvorené výkopy v komunikáciách musia byť opatrené bezpečnostným premostením a            v nechránených miestach zábradlím natretým na červeno-bielo. Prechody pre chodcov musia byť preklenuté lávkami s obojstranným zábradlím (vyhl. SÚRS a SBÚ č. 374/1990 Zb.).

4.3.22. Vedenie stavebného denníka v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Do denníka budú zapisované všetky podstatné udalosti, ktoré sa stanú na stavenisku, všetky dôležité údaje o stavebných prácach a všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe uskutočňovaných stavebných prác, popis a ich rozsah vrátane dodávok potrebných materiálov a výrobkov, údaje o prípadných zmenách oproti schválenej projektovej dokumentácii, údaje potrebné  na posúdenie činností orgánmi miestnej a štátnej správy, údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním stavebných prác. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

4.3.23. Uskutočňovanie stavby v súlade s  § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého  stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

4.3.24. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov.  Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.

4.3.25. Zmena dopravného značenia, osadenie dočasného dopravného značenia resp. uzávierky jestvujúcich miestnych komunikácií z dôvodu uskutočňovania stavebných prác môžu byť vykonané len na základe rozhodnutia o určení použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierok miestnych komunikácií. O určenie použitia dočasného dopravného značenia a povolenie uzávierok miestnych komunikácií je potrebné vopred požiadať príslušný cestný správny orgán s doložením projektu organizácie dopravy a dopravného značenia odsúhlaseného Krajským policajným zborom SR, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach, ktorý vypracuje oprávnená osoba v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia oprávnenou osobou vrátane jeho odsúhlasenia Krajským policajným zborom SR, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach.

4.3.26. Osadenie dočasné dopravného značenia počas uskutočňovania stavebných prác            v súlade s povolením/povoleniami vydaným/vydanými príslušným cestným správnym orgánom.

4.3.27. Udržiavanie  čistoty a poriadku na stavenisku počas celej doby uskutočňovania stavebných prác. Okamžite budú odstránené odpady vznikajúce pri uskutočňovaní stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch a bude nakladané s nimi v súlade s platnou legislatívou ako aj akékoľvek znečistenie verejných plôch a  pozemných komunikácií,            ku ktorému dôjde pri uskutočňovaní stavebných prác alebo ako ich dôsledku vrátane naloženia, premiestnenia, uloženia týchto odpadov a poplatku za ich uskladnenie a likvidáciu burín v mieste staveniska. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad a znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe  oprávnenej nakladať s odpadmi, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad uložiť    na riadenú skládku odpadov. Doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi bude súčasťou dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby. Po ukončení stavebných prác budú všetky   plochy dotknuté výstavbou uvedené do pôvodného stavu.

4.3.28. Kontrolovanie technického stavu používaných stavebných a dopravných mechanizmov počas uskutočňovania stavebných prác, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do podzemných vôd.

4.3.29. Zabezpečenie vypracovania projektov skutočného vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 08, SO 09, SO 10          v piatich vyhotoveniach v tlačenej forme a v troch vyhotoveniach v digitálnej forme              vo formátoch požadovaných ich budúcimi vlastníkmi/správcami.

4.3.30. Zabezpečenie geodetického zamerania všetkých miest križovania so zariadeniami            v správe Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Košice (ďalej SPP a.s.). Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Zameranie sa požaduje vykonať v troch bodoch (bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od zariadenia SPP a.s.).   V prípade odkrytia zariadenia aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať súradnice „X,Y“ a absolútnu výšku „Z“ a bude vyhotovené v digitálnej forme v troch vyhotoveniach.

4.3.31. Zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu na zápis vecného bremena tri krát     po tri vyhotovenia a geometrického plánu na zameranie stavby (k povoleniu užívania stavby) jeden krát tri vyhotovenia a ich overenie na Správe katastra Košice.

4.3.32. Po ukončení stavebných prác odovzdanie zápisnice o ich odovzdaní a prevzatí, dokladu o vytýčení priestorovej polohy stavby/stavebných objektov, certifikátov/vyhlásení zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov, výsledkov všetkých vykonaných skúšok a meraní v zmysle príslušných technických noriem, projektovej dokumentácie stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“ a požiadaviek vlastníkov/správcov jednotlivých stavebných objektov (protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, o vykonaní úradných skúšok, revíznych správ, a.i.) vyhotovených oprávnenými osobami/organizáciami, dokladov o uložení stavebného odpadu od osôb oprávnených nakladať s týmito odpadmi, príslušných častí stavebného denníka,  projektov skutočného vyhotovenia stavby v členení podľa jednotlivých stavebných objektov v piatich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formátoch požadovaných budúcimi vlastníkmi/správcami jednotlivých stavebných objektov, geodetického zamerania podľa požiadavky Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Košice v troch vyhotoveniach, geometrických plánov overených Správou katastra Košice na zápis vecného bremena a geometrických plánov na zameranie stavby (k povoleniu užívania stavby) overených Správou katastra v Košiciach podľa bodu 4.3.31. tejto časti súťažných podkladov.

4.3.33. Zabezpečenie bezpečného prístupu a vjazdu ku všetkým objektom, ktorých sa uskutočňovanie stavebných prác dotkne a  zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a všetkých jej účastníkov.

4.3.34. Uskutočňovanie stavebných prác tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, nezasahovalo sa do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných  nehnuteľností,  hlavne  nadmerným  hlukom,  prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov.

5. Kompletná projektová dokumentácia stavby „Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice“, stavebné povolenie vydané pre stavebné objekty SO 01 až 09 Mestom Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice pod č. A/2009/12301-8 zo dňa 25.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2010, rozhodnutie č. ŠVS 2009/02111-5 zo dňa 23.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2010, ktorým  Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice povolil uskutočnenie vodnej stavby SO 10 Preložka vodovodu, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí sú k dispozícii               k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, oddelení správy komunikácií Košice a budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi.

6. Použité skratky:

MJ – merná jednotka

SO – stavebný objekt

VO – verejné osvetlenie

ACo - asfaltový betón pre obrusné vrstvy

C 8/10, C 10/12,5 – betón s pevnostnou triedou v tlaku

DZ – dopravná značka

€/EUR – euro

DPH – daň z pridanej hodnoty

DPMK – Dopravný podnik mesta Košice

MDPT – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

SSC – Slovenská správa ciest

TP – Technické podmienky

TKP – Technicko-kvalitatívne podmienky

KR PZ SR KDI v KE – Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach

PK – Prepojenie komunikácií

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 01 Komunikácie |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  |  |  | EUR | EUR |
| 1. | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou | m2 | 590,00 |  |  |
| 2. | Odstránenie prístupovej cesty - asfaltobetón hr. 100 mm, podkladový betón hr. 250 mm, štrkodrva hr. 250 mm | m2 | 430,00 |  |  |
| 3. | Odstránenie časti chodníkov - liaty asfalt hr. 30 mm, podkladový betón hr. 100 mm, štrkodrva hr. 200 mm | m2 | 70,00 |  |  |
| 4. | Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatých | m | 225,00 |  |  |
| 5. | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, naložením, zložením na vzdialenosť do 100 m; do 1000 m3 | m3 | 687,90 |  |  |
| 6. | Odkopávka a prekopávka v hornine 3, nad 1000 do 10 000 m3 s naložením | m3 | 4 261,22 |  |  |
| 7. | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 1 278,40 |  |  |
| 8. | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3; do 100 m3 pod obrubníky s urovnaním dna, naložením | m3 | 31,62 |  |  |
| 9. | Vodorovné premiestn. výkopku tr.1-4 do 10 000 m s uložením sypaniny na skládku; poplatok za skládku zeminy | m3 | 4 292,84 |  |  |
| 10. | Uloženie vhodnej sypaniny súdržnej horniny s rozprestretím, urovnaním, s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard z výkopu - násyp vr. dodávky | m3 | 82,50 |  |  |
| 11. | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 2 779,08 |  |  |
| 12. | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 82,50 |  |  |
| 13. | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 619,07 |  |  |
| 14. | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 127,50 |  |  |
| 15. | Vodorovná doprava sutiny s naložením, so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 000 m; poplatok za skládku sutiny | t | 547,24 |  |  |
| 16. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 17. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm (2x150 mm) | m2 | 4 302,80 |  |  |
| 18. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 19. | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 20. | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením | m3 | 90,00 |  |  |
| 21. | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 22. | Obaľované kamenivo strednozrnné tr. I (AC 16) hr. 70 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 23. | Betón asfaltový po zhutn. tr. I strednozrnný ACo 11-I hr. 50 mm | m2 | 2 151,40 |  |  |
| 24. | Kladenie betónovej dlažby pre peších nad 20 m2 vr. lôžka z drven. al. ťažen. kameniva 4/8 mm v hr. 40 mm, s vyplnením škár drven. kamenivom 1/3 mm | m2 | 609,50 |  |  |
| 25. | Dodávka - betónová dlažba sivá hrúbky 6 cm; 200x100 mm | m2 | 615,60 |  |  |
| 26. | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm | m | 88,88 |  |  |
| 27. | Dodávka - odvodňovací žľab 50/25/14 cm, prehĺbenie 8 cm, sivá | ks | 183,09 |  |  |
| 28. | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt vr. nutných výkopových prác, zabetónovaním stľpika | ks | 17,00 |  |  |
| 29. | Dodávka - stľpik DZ-Fe trubka pozinkovaná, metaliz. d=60 mm, dľ. 4 m vr. osadenia | ks | 4,00 |  |  |
| 30. | Dodávka - stľpik DZ-Fe trubka pozinkovaná, metaliz. d=60 mm, dľ. 3 m vr. osadenia | ks | 9,00 |  |  |
| 31. | Dodávka DZ P1 Daj prednosť v jazde 900 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 5,00 |  |  |
| 32. | Dodávka DZ P8 Hlavná cesta 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 3,00 |  |  |
| 33. | Dodávka DZ IP6 Priechod pre chodcov 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 5,00 |  |  |
| 34. | Dodávka DZ C25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou 1000x1500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 1,00 |  |  |
| 35. | Dodávka DZ C25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou 1500x1500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 1,00 |  |  |
| 36. | Dodávka DZ IP13 Tvar križovatky 500x500 mm vr. upínacích svoriek; Zn plech s dvojitým ohybom lisovaným, reflexná | ks | 2,00 |  |  |
| 37. | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, priechodov a pod. s reflexnou úpravou balotinou, farba biela | m2 | 250,00 |  |  |
| 38. | Predznačenie pre vodorovné značenie krytu striekané farbou alebo vykonávanéz náterových hmôt stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, priechodov a pod. | m2 | 250,00 |  |  |
| 39. | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar š. 125 mm s reflexnou úpravou balotinou, farba biela | m | 950,00 |  |  |
| 40. | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliacich čiar, vodiacich prúžkov | m | 950,00 |  |  |
| 41. | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vyplnením škár | m | 331,50 |  |  |
| 42. | Dodávka - obrubník betónový chodník. 1/828 | ks | 334,82 |  |  |
| 43. | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vyplnením škár | m | 527,00 |  |  |
| 44. | Dodávka - obrubník betónový 1000x150x300mm | ks | 532,27 |  |  |
| 1.1. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  |  | Výkaz výmer |
| --- | --- | --- |
|  | Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |  |
|  | Objekt: SO 02 Kanalizácia |  |
|  | P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |  |
|  | 1. | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 2. | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m | m2 | 775,00 |  |  |  |
|  | 3. | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m | m2 | 775,00 |  |  |  |
|  | 4. | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, do 4 m | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 5. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10 000 m s uložením na skládku; poplatkom za skládku | m3 | 426,00 |  |  |  |
|  | 6. | Zásyp vhodnou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 301,00 |  |  |  |
|  | 7. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhutnením, zrnitosť max. 20 mm vr. dodávky zásyp. mater. | m3 | 103,00 |  |  |  |
|  | 8. | Dodávka - štrkodrva 0-32 | t | 188,36 |  |  |  |
|  | 9. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm so zhutnrením vr. dod. kameniva 0-4 mm | m3 | 22,00 |  |  |  |
|  | 10. | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30 | m3 | 1,00 |  |  |  |
|  | 11. | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 12. | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 13. | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250 | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 14. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN200 | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 15. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN150 | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 16. | Dodávka - kanalizačné rebrované potrubie z PP;SN8; DN250 | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 17. | Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 250 | ks | 25,00 |  |  |  |
|  | 18. | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 v zmysle techn. noriem s vyhot. protokolov | m | 67,00 |  |  |  |
|  | 19. | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 v zmysle techn. noriem s vyhot. protokolov | m | 12,00 |  |  |  |
|  | 20. | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 v zmysle techn. noriems vyhot. protokolov | m | 100,00 |  |  |  |
|  | 21. | Zriadenie kanalizačného uličného vpustu z betón. dielcov typ UV-50 normálny s použitím zálievkovej malty neobsahujúcej chlorid, odolnej proti soli, olejom, s vysokou mierou zaťažiteľnosti | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 22. | Dodávka - uličný vpust UV 50 - betónový prefabrik. 3 -dielny S 200, s liatinovým rámom, spodný diel s odtokom DN 200, liatinová mreža záťaž. tr. 400 KN s pántovým uchytením vr. kalového koša a spojov. materiálu | kpl. | 8,00 |  |  |  |
|  | 23. | Osadenie liatinových mreží vrátane rámov s obetónovaním a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 24. | Šachta kanalizačná s obložením dna betónom vodostaveb. tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300; zriadenie vr. náteru vonkajšej časti asfaltovým náterom | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 25. | Dodávka - prefabrikát betónový-vstupná šachta -šachtová skruž TBS 2-60 Ms 60/100 | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 26. | Dodávka - prefabrikát betónový-vstupná šachta -šachtová skruž TBS 7-100 Ms 29x100x9 | ks | 8,00 |  |  |  |
|  | 27. | Dodávka - distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 45 | ks | 4,00 |  |  |  |
|  | 28. | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní vr. dodávky a osadenia | ks | 15,00 |  |  |  |
|  | 29. | Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní vr. dodávky a osadenia | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 30. | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg s obetónovaním | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 31. | Dodávka - komplet kanálový DN 600, záťaž. tr. 400 KN | ks | 3,00 |  |  |  |
|  | 32. | Montáž odvodňovacieho žľabu sv. 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 vr. dodávky odvodňovacieho žľabu sv. 150, dĺ. 1 m - komplet s liatin. roštom, mrežou D 400 KN | kpl. | 19,00 |  |  |  |
|  | 33. | T kus 250/150,200; koleno 60°,45° | kpl. | 22,00 |  |  |  |
|  | 1.2. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Osadenie a montáž stožiara verejného osvetlenia vrátane dodávky oceľového stožiara verejného osvetlenia cestného kužeľového v. 10 m, žiarovo pozinkovaný, kábelového štítku a očíslovania | ks | 5,00 |  |  |
| 2. | Montáž výložníka jednoramenného vr. dodávky výložníka jednoramenného žiarovo pozinkovaného | ks | 4,00 |  |  |
| 3. | Montáž výložníka dvojramenného vr. dodávky výložníka dvojramenného žiarovo pozinkovaného | ks | 1,00 |  |  |
| 4. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKY 4Bx35 mm2 | m | 200,00 |  |  |
| 5. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar (poistkových spodkov, poistiek 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje jednookruhovej | ks | 4,00 |  |  |
| 6. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar (poistkových spodkov, poistiek 2 x 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiarovej výzbroje dvojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 7. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 100 W al. ekvival., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 4,00 |  |  |
| 8. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 150 W al. ekvival., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 2,00 |  |  |
| 9. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla CYKY 3Cx2.5 | m | 80,00 |  |  |
| 10. | Uloženie zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm , uzemňovacie svorky (19 ks) vr. dodávky | m | 200,00 |  |  |
| 11. | Vytýčenie kábelovej trasy vr. stožiarov v teréne | m | 176,00 |  |  |
| 12. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | m | 176,00 |  |  |
| 13. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 350x200 mm (šxhr), krytím betńov. doska 500x250x50 mm vr. dodávky piesku | m | 162,00 |  |  |
| 14. | Uloženie ohybnej kábelovej chráničky vr. dodávky ohybnej kábelovej chráničky z tvrdého polyetylénu pr. 110 mm | m | 352,00 |  |  |
| 15. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 176,00 |  |  |
| 16. | Zriadenie betón. podkladu a obloženia chráničiek | m3 | 1,00 |  |  |
| 17. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou bez stavebných zvyškov, zhutnením | m | 176,00 |  |  |
| 18. | Výkop jamy pre základ stožiara verejného osvetlenia v horn. tr. 3; 1000x1000x1600 mm (šxvxhľ) vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 5,00 |  |  |
| 19. | Betónový základ pre stožiar verejného osvetlenia z betónu C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu | m3 | 8,00 |  |  |
| 20. | Odborná prehliadka a skúška v zmysle techn. noriem vr. vyhotovenia písomnej správy/protokolov a líniovej schémy | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.3. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 04 Preložka DPMK |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Osadenie a montáž trakčno osvetľovacieho stožiara vr. dodávky stožiara C10,5/15,90 kN (vrcholový ťah) | ks | 2,00 |  |  |
| 2. | Osadenie a montáž trakčno osvetľovacieho stožiara vr. dodávky staožiara D10,5/28,98 kN (vrcholový ťah) | ks | 2,00 |  |  |
| 3. | Číslovanie stožiarov | ks | 4,00 |  |  |
| 4. | Montáž a dodanie výstražných tabuliek | ks | 4,00 |  |  |
| 5. | Náter stožiara - farba syntetická základná na kov | ks | 4,00 |  |  |
| 6. | Náter stožiara - farba vrchná syntetická na kov -žltá | ks | 4,00 |  |  |
| 7. | Montáž a dodávka závesu S13 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky | ks | 7,00 |  |  |
| 8. | Montáž a dodávka závesu S1 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky | ks | 1,00 |  |  |
| 9. | Montáž oceľového lana vr. dodávky oceľového lana Fe 50 mm2 | m | 135,00 |  |  |
| 10. | Montáž a dodávka T0 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 11. | Montáž a dodávka T3- podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 1,00 |  |  |
| 12. | Montáž a dodávka T4 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 13. | Montáž a dodávka T5 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 14. | Montáž a dodávka T7 - podľa výkr. č. 203 Typové trolejové prvky /zostavy závesov troleja/ | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Výkop jamy pre základ trakčno osvetľ. stožiara /Z01/ v horn. tr. 3; 1500x1500x2260 mm vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 2,00 |  |  |
| 16. | Betónový základ pre trakčnoosvetľovací stožiar /Z01/ 1500x1500x2260 mm, betón C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu, výstuž z ocele pr. 14 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 17. | Výkop jamy pre základ trakčno osvetľ. stožiara Z02 v horn. tr. 3; 2200x2200x2600 mm vr. zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | ks | 2,00 |  |  |
| 18. | Betónový základ pre trakčnoosvetľovací stožiar /Z02/ 2200x2200x2600 mm, betón C 16/20 s otvormi pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovac. zvodu, výstuž z ocele pr. 14 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 19. | Demontáž a premiestnenie trolejovej stopy | hod. | 100,00 |  |  |
| 20. | Montážna plošina | hod. | 60,00 |  |  |
| 21. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem /OS ŠDU/ vr. vyhotovenia správy /protokolov v písomnej a digitálnej forme | kpl. | 1,00 |  |  |
| 22. | Napäťové skúšky | kpl. | 1,00 |  |  |
| 23. | Jazdné skúšky | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.4. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 05 Preložka a ochrana napájacích a spätných káblov DPMK |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 140,00 |  |  |
| 2. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 600x1140 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m a uloženia na skládke | m | 140,00 |  |  |
| 3. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 600x408 mm (šxhr), vr. dodávky piesku, 2x betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 140,00 |  |  |
| 4. | Uloženie a dodávka zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm | m | 180,00 |  |  |
| 5. | Uloženie a dodávka PVC chráničky pr. 160 mm | m | 510,00 |  |  |
| 6. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKCY 1x500 | m | 300,00 |  |  |
| 7. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 140,00 |  |  |
| 8. | Zriadenie betón. podkladu a obloženia chráničiek | m3 | 7,00 |  |  |
| 9. | Zásyp ryhy pre kábel 600x732 mm vhodnou sypaninou, so zhutnením | m | 107,00 |  |  |
| 10. | Zásyp ryhy pre kábel 600x732 mm vhodnou sypaninou - štrkodrvou, so zhutnením vr. dodávky | m | 33,00 |  |  |
| 11. | Montáž a dodávka spojky káblov AYKCY 1x500 min. štandard RAYCHEM | ks | 4,00 |  |  |
| 12. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem /OS ŠDU/ vr. vyhotovenia správy /protokolov v písomnej a digitálnej forme | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.5. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

|  | Výkaz výmer |
| --- | --- |
|  | Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |
|  | Objekt: SO 06 Preložka VO |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Montáž výložníka jednoramenného vr. dodávky výložníka | ks | 2,00 |  |  |
| 2. | Náter výložnika jednoram. - farba syntetická základná na kov | ks | 2,00 |  |  |
| 3. | Náter výložnika jednoram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 2,00 |  |  |
| 4. | Montáž výložníka dvojramenného vr. dodávky výložníka | ks | 1,00 |  |  |
| 5. | Náter výložnika dvojram. - farba syntetická základná na kov | ks | 1,00 |  |  |
| 6. | Náter výložnika dvojram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 1,00 |  |  |
| 7. | Montáž výložníka trojramenného vr. dodávky výložníka | ks | 1,00 |  |  |
| 8. | Náter výložnika trojram. - farba syntetická základná na kov | ks | 1,00 |  |  |
| 9. | Náter výložnika trojram. - farba syntetická vrchná na kov - žltá | ks | 1,00 |  |  |
| 10. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla AYKY4Bx35 mm2 | m | 220,00 |  |  |
| 11. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. elektrovýzbroje jednookruhovej | ks | 2,00 |  |  |
| 12. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 2x6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje dvojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 13. | Montáž elektrovýzbroje pre stožiar v typizovanej plastovej skrinke prísl. rozmerov a krytia (vr. poistkových spodkov, poistiek 3x6A a svorkovníc) vr. dodávky stožiar. výzbroje trojokruhovej | ks | 1,00 |  |  |
| 14. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 100 W al. ekvalent., celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Montáž svietidla na výložník vr. dodávky svietidla výbojkového so sodíkovou vysokotlakou výbojkou ORION 150 W al. ekvival, celoplast. vr. el. výzbroje | ks | 5,00 |  |  |
| 16. | Uloženie kábla vr. dodávky kábla CYKY 3Cx2.5 s prepojením na stožiare VO+DPMK | m | 60,00 |  |  |
| 17. | Uloženie zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm , uzemňovacie svorky (16 ks) vr. dodávky | m | 220,00 |  |  |
| 18. | Úprava trakčných stožiarov pre montáž výložníkov | ks | 4,00 |  |  |
| 19. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 60,00 |  |  |
| 20. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m a uloženia na skládke | m | 60,00 |  |  |
| 21. | Zriadenie pieskového lôžka a obsypu kábla pieskom 350x200 mm (šxhr), vr. dodávky piesku, betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 60,00 |  |  |
| 22. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie červenej | m | 60,00 |  |  |
| 23. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou so zhutnením - štrkodrvou so zhutnením vr. dodávky | m | 60,00 |  |  |
| 24. | Uloženie ohybnej kábelovej chráničky vr. dodávky ohybnej kábelovej chráničky z tvrdého polyetylénu pr. 100 mm | m | 80,00 |  |  |
| 25. | Zriadenie betón. podkladu a betón. obloženia chráničiek | m3 | 0,50 |  |  |
| 26. | Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle techn. noriem vr. vyhotovenia písomnej správy/protokolov | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.6. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičová - Moskovská, Košice |  |  |
| Objekt: SO 08 Preložka diaľkových káblov |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Vytýčenie kábelovej trasy v teréne | m | 130,00 |  |  |
| 2. | Výkop ryhy v hornine tr. 3 pre kábel 350x800 mm (šxhľ) vr. urovnania dna, zvislého premiestnenia výkopku, naloženia, vodorovného premiestnenia do 30 m | m | 130,00 |  |  |
| 3. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm | m3 | 3,30 |  |  |
| 4. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm, bod B1-prepoj HDPE rúr | m3 | 1,65 |  |  |
| 5. | Výkop montážnej jamy 2500x1100x1200 mm, bod B2-prepoj HDPE rúr | m3 | 1,65 |  |  |
| 6. | Montáž a dodávka optického kábla 24 vl. SMF D vonkajší | m | 1200,00 |  |  |
| 7. | Zváranie vlákien | vlákno | 48,00 |  |  |
| 8. | Uloženie a dodávka chráničky vysokohust. polyetylén HD-PE 40 mm | m | 260,00 |  |  |
| 9. | Uloženie a dodávka chráničky korugovanej flexibilnej pr. 110/95 mm | m | 25,00 |  |  |
| 10. | Montáž a dodávka plastovej spojky, koncovky, redukcie na mikrotrubičku | ks | 4,00 |  |  |
| 11. | Otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke | ks | 2,00 |  |  |
| 12. | Uloženie a dodávka káblovej šachty/komory pre zemné káblové optické spojky z polypropylén. dosiek so vstupmi pre HDPE tr. pr. 40/50 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 13. | Inštalácia a dodávka pasívnej elektrickej značky marker 2500- farba oranžová | ks | 6,00 |  |  |
| 14. | Zriadenie optickej spojky vr. dodávky univerzálnej hrncovej spojky s prvkovým usporad. vlákien (8 štand. spoj. kaziet s viečkom) 550 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 15. | Osadenie a dodávka držiaka optic. zvarov | ks | 4,00 |  |  |
| 16. | Montáž a dodávka teplom zmrštiteľnej trubičkovej ochrany optic. zvarov - 45 mm | ks | 48,00 |  |  |
| 17. | Montáž krytu optickej kábl. spojky vr. dodávky krytu optickej kábl. spojky so zabudovaným identif. markerom | ks | 2,00 |  |  |
| 18. | Pieskové lôžka a obsyp kábla pieskom 350x200 mm vr. dodávky piesku, 1x betón. doska 500x250x50 mm vr. dodávky | m | 130,00 |  |  |
| 19. | Uloženie výstražnej fólie vr. dodávky výstražnej fólie oranžovej š. 330 mm | m | 130,00 |  |  |
| 20. | Vybratie/odstránenie káblov alebo chráničiek všetkých druhov, markerov, OK a zariad. z hlavného káblovodu | m | 1200,00 |  |  |
| 21. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou, so zhutnením | m | 110,00 |  |  |
| 22. | Zásyp ryhy pre kábel 350x600 mm vhodnou sypaninou - štrkodrvou, so zhutnením | m | 30,00 |  |  |
| 23. | Kompletné meranie siete P2P /obojstranné OTDR+priama metóda) | vlákno | 24,00 |  |  |
| 24. | Spracovanie meracích protokolov siete P2P | zvar | 24,00 |  |  |
| 25. | Zameranie a vyhotovenie meracích protokolov nového kábelového úseku, 4xpolohopisu, 4xschémy, 4x technickej správy z realizácie, 2xCD podľa TA 226 (f. A3) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 26. | Spracovanie knihy plánov - štandardná, metalická, optická sieť (5x) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.8. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 09 Sadové úpravy |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 2. | Dodávka - osivo pohanka hrebenitá | kg | 4,47 |  |  |
| 3. | Dodávka - osivo psinček výbežkový | kg | 4,47 |  |  |
| 4. | Dodávka - osivo lipnica lúčna | kg | 5,97 |  |  |
| 5. | Dodávaka - osivo kušrova červená | kg | 5,97 |  |  |
| 6. | Dodávka - osivo julok vytrvalý | kg | 8,95 |  |  |
| 7. | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.150 mm | m2 | 1028,54 |  |  |
| 8. | Prevrstvenie ornice na skládke | m3 | 149,11 |  |  |
| 9. | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 10. | Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 11. | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 12. | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 13. | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou | t | 5,97 |  |  |
| 14. | Dodávka - rašelina | t | 6,20 |  |  |
| 15. | Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1028,54 |  |  |
| 16. | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 10000 m | m3 | 22,00 |  |  |
| 1.9. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

| Výkaz výmer |
| --- |
| Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice |
| Objekt: SO 10 Preložka vodovodu |  |  |  |  |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
| 1. | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 do 100 m3 | m3 | 79,00 |  |  |
| 2. | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m | m2 | 143,00 |  |  |
| 3. | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4 m | m2 | 143,00 |  |  |
| 4. | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, do 4 m | m3 | 79,00 |  |  |
| 5. | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m s uložením sypaniny na skládku; poplatok za skládku zeminy | m3 | 79,00 |  |  |
| 6. | Zásyp vhodnou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach so zhutnením | m3 | 53,00 |  |  |
| 7. | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhutnením | m3 | 20,00 |  |  |
| 8. | Dodávka - štrkopiesok 0-32 Z | t | 120,00 |  |  |
| 9. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm so zhutnením vr. dodávky kameniva 0-4 mm | m3 | 4,50 |  |  |
| 10. | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30 | m3 | 0,50 |  |  |
| 11. | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200 | m | 36,00 |  |  |
| 12. | Dodávka - rúra liatinová tlaková s pružným spojom D 200 mm | m | 36,36 |  |  |
| 13. | Vyhľadávací vodič na potrubí | m | 36,00 |  |  |
| 14. | Tvarovky a armatúry istené proti posunu ,vrátane montáže podľa kladačského plánu - výkres č. 4, Kladačský plán | kpl. | 1,00 |  |  |
| 15. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm vr. dodávky fólie, farba modrá | m | 36,00 |  |  |
| 16. | Montáž potrubia D x t 426 x 8 | m | 19,00 |  |  |
| 17. | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 400 | m | 19,00 |  |  |
| 18. | Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené | m2 | 19,00 |  |  |
| 19. | Rúrka pozdĺžne zváraná 11343.0 D 426 hrúbka 8 mm | m | 19,00 |  |  |
| 20. | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového nad DN 100 do DN 200 s vyhotovením protokolov | m | 36,00 |  |  |
| 21. | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200, odber a mikrobiologický rozbor vzoriek | m | 36,00 |  |  |
| 1.10. | SUMA (bez DPH): | € |  |  |  |

Súhrnný výkaz výmer Stavba: Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice P.č.-ozn. Popis MJ Množstvo Cena celkom v € bez DPH 1. Stavebné objekty: 1.1. SO 01 Komunikácie kpl. 1 1.2. SO 02 Kanalizácia kpl. 1 1.3. SO03 Verejné osvetlenie kpl. 1 1.4. SO 04 Preložka DPMK kpl. 1 1.5. SO 05 Preložka a ochrana spätných a napájacích káblov DPMK kpl. 1 1.6. SO 06 Preložka verejného osvetlenia kpl. 1 1.8. SO 08 Preložka diaľkových káblov kpl. 1 1.9. SO 09 Sadové úpravy kpl. 1 1.10. SO 10 Preložka vodovodu kpl. 1 2. Nepredvídané výkony 10% zo súčtu fin. nákl. SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 bez DPH (10 % zo súčtu pol. 1.1. až 1.10) kpl. 1 3. Vytýčenie inžinierskych sietí vlastníkmi/správcami inžinierskych sietí kpl. 1 4. Projekt organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením KR PZ SR, KDI v Košiciach kpl. 1 5. Vypracovanie geodetických elaborátov na porealizačné zameranie SO 01 až SO 06, SO 08 až SO 10 v tlačenej forme (5x) a v digitálnej forme (3x) kpl. 1 6. Vypracovanie geometrických plánov - na zápis vecného bremena 3x po 3 vyhotovenia a geometrického plánu na zameranie stavby 1x 3 vyhotovenia s overením na Správe katastra Košice kpl. 1 7. Dozor projektanta kpl. 1 1 700,00 Spolu bez DPH: EUR DPH: EUR Spolu vrátane DPH: EUR

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Verejná súťaž

(stavebné práce)

Súťažné podklady

Predmet zákazky

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

#### Prílohy  súťažných podkladov

Košice apríl 2010

#### Prílohy  súťažných podkladov

#### 1. Vzory formulárov

#### 1.1. formulár „A“ - Návrh  na  plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk

1.2. formulár „B“ – Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov

(2005-2009)

#### 1.3. formulár „C“ – Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich

#### zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác

1.4. formulár „D“– Údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich

zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2007-2009)

1.5. formulár „E“ – Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač

k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

2. Technická dokumentácia

2.1. Celková situácia stavby v M 1:500

2.2. SO 04 Preložka DPMK – Typové trolejové prvky; č. výkresu 203

2.3. SO 10 Preložka vodovodu – Kladačský plán; výkres č. 4

FORMULÁR „A“  (VZOR)

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

Uchádzač: ........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO NA VYHODNOTENIE PONÚK

| Cena v € vrátane DPH: |  |
| --- | --- |
| DPH: |  |
| Cena v € bez DPH: |  |

#### Dátum

#### ...............................................................................................

podpis uchádzača alebo osoby poverenej konať za uchádzača

#### FORMULÁR „B“ (VZOR)

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

#### Uchádzač: ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2005 - 2009)

| Rok | Názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania | Názov a stručný opis predmetu zákazky | Miesto uskutočňovania stavebných prác | Lehoty uskutočňov. stav. prác | Skutočne fakturovaná cena (€ bez DPH) | Kontaktná osoba, meno priezvisko, telefónne číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Doložiť potvrdenia odberateľov so stručným opisom predmetu zákazky, miestom, lehotou uskutočnenia stavebných prác, skutočným nákladom stavebných

prác v € bez DPH, ich kontaktnými údajmi, podpisom a odtlačkom pečiatky).

Dátum

...........................................................................................…….

podpis uchádzača alebo osoby poverenej konať za uchádzača

FORMULÁR „C“  (VZOR)

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

Uchádzač: ........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

#### Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác

| Meno a priezvisko | Ukončené vzdelanie | Dĺžka odbornej praxe | Rozsah odbornej spôsobilosti - číslo osvedčenia* | Pracovné zaradenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Dátum

#### ......................................................................................................

podpis uchádzača alebo osoby poverenej konať za uchádzača

#### FORMULÁR  „D“  (VZOR)

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

#### Uchádzač: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich  zamestnancov     za predchádzajúce tri roky (2007-2009)

| Rok | Priemerný ročný počet |
| --- | --- |
|  | zamestnancov celkom | riadiacich zamestnancov | robotníkov |
|  |  | celkom | stavbyvedúci | majster |  |

Dátum

.........................................................................………………

podpis uchádzača alebo osoby poverenej konať za uchádzača

#### FORMULÁR „E“ (VZOR)

Prepojenie komunikácií Klimkovičova – Moskovská, Košice

#### Uchádzač: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Údaje  o strojovom a  technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii

na uskutočnenie stavebných prác

| Popis | Názov/typ | Kapacita | Použitie | Počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dátum

..........................................................................................

podpis uchádzača alebo osoby poverenej konať za uchádzača