# EUROCAST Košice, s.r.o.,   Vstupný areál U.S.Steel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre  spoločnosť

# EUROCAST Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

„Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40t“

# december 2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

3	Opis prevádzky

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## N    Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.6 | www adresa | jan.focko@eurocast.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti, | Ing. Adrián Jakubek Dipl.- Ing. Peter Schäfer |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |
|  | DIČ | 2021806622 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 24.5, NOSE-P 105.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I Oddiel :Sro, vložka č. 14717/V | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ján Focko, tel. 0918555754 príloha č. 2 |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EUROCAST Košice, s.r.o., odbor Riadenia ľudských zdrojov, ekológ |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 365 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievárne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane pretavovania produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď. príloha č.3 Výpisu z listu vlastníctva č. 895 Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 174/1,174/5-174/15, 174/31-174/34, 175,176/1-176/9,176/13,176/14,176/26-176/28 Parcelné čísla ,“ Stavby“ 168/22,174/5,174/7-174/12,176/2,176/4 -176/8,174/14,174/31-174/33,174/6,176/3,176/9,176/27 Viď. Príloha č. 4 – Kópia z katastrálnej mapy- bez zmeny Predmetná stavba je v jestvujúcej výrobnej hale na pozemku č. 174/5 a 174/1, kat. územie Železiarne. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | -bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | -bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | -bez zmeny |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | EUROCAST Košice , s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 a zmien 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 1624-2586/2007/Wit570450105/Z2 2829- 6494/2007/Wit/570450105/Z3 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 6603-28766/2008/Wit570450105/K3 4791-20403/2008/Wit570450105/K2 6153-20588/2008/Haj/570970106/Z8 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 912-9863/2008/Wit/570450105/Z4 1639-2668/207/Wit/570450105/K1 |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie pre stavbu „Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40 t“ v prevádzke Zlieváreň II , -o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ,stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa §8 odst. 2 písmena a) bod 1,zákona č. 245/2003Z.z. o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností ,ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 odst. 2 písmena b) bod 3, - na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa §8 odst. 2 písmena f) bod 1, - stavebného povolenia na stavbu, na zmeny stavby alebo udržiavacie práce podľa §8 odst. 2 písmena h) bod 1, 2. podľa §8 ods.2 písm. a)bodu 5, žiadame o zmenu súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania. Jedná sa o ukončenie prevádzky ,alebo prepojenie na nasledovných zdrojoch znečistenia: Bubnové tryskacie zariadenie PTB 5 Čistiaca komora CKM 4 Vytriasací rošt 5 t –formovňa oceľoliatiny Jadrovňa – formovňa ZL II Chladič vratnej formovacej furanovej zmesi CRKS 500 Účelom stavby„Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40 t“ v prevádzke Zlieváreň II , bolo rozšírenie výrobných kapacít prevádzky Zlievareň II a zároveň zabezpečenie regenerácie odpadovej formovacej zmesi ,čo ma výrazne kladný vplyv na životné prostredie. Nové zariadenie nahrádza staré zariadenia , ktoré sú postupné demontované. Úprava použitej formovacej zmesi pozostáva zo sústavy zásobníkov použitého a nového piesku rôznych objemov, chladiča vody MAXIMO.A 124.Z.2.G7,chladičov piesku CRKS 500 ,pneumatických podávačov piesku, ktoré sú navzájom pospájané potrubím pre dopravu piesku. Upravená formovacia zmes v konečnej fáze sa používa v miešačoch Wöhr 40 a IMF 15. Inštalovaný denný výkon je 240 t. Kapacita zásobných síl je nasledovná: Silo na regenerovaný piesok...........................................100 t Silo na nový piesok.........................................................100 t Silo na regenerovaný nechladený piesok....................... 35 t Silo na regenerovaný predchladený piesok..................... 15 t Pod silom na regenerovaný nechladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 1a 2,pod silom na regenerovaný predchladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 3 a 4 a pneumatické podávače piesku. Chladič vody MAXIMO.A 124.Z.2.G7 Chladiaci výkon..............................................................140.5 kW Chladiace množstvo vody..............................................22 m3/h Technologická vzduchotechnika Max. objem prietok vzduchu ........................................18 900Nm³/h Max teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlučeného prachu........................................max 75,4kg/hod Miesič Wöhr 40 t Inštalovaný výkon....................................................40 t/h Druh piesku............................................kremičitý piesok Pojivo .....................................................Furanová živica,Kaltharz U 204 U/3 Aktivátor pojiva.......................................Aktivátor 100 T1 Max. rozmery formy...............................2500 x 2500 mm Vyloženie miesiča....................................2000 mm Vyloženie pásového dopravníka miesiča...5500 mm Pohon miesiča...........................................11 kW. |
|  |  | Súčasťou miesiča sú zásobné sila: Silo na regenerovaný piesok.......................55 t Silo na nový piesok....................................20 t Technologická vzduchotechnika Max. objem prietok vzduchu ........................................5400 Nm³/h Max. teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlúčeného prachu........................................max 21,55 kg/hod -miesto umiestnenia na prevádzke Zlieváreň II ,viď. Príloha č. 5 Základy pre horeuvedené zariadenie na základe Zmluvy o dielo v súlade s projektom č. RSP-08071/2/ ( príloha ku žiadosti) vyhotovila spoločnosť : KOBRA Sk s.r.o. Krosnianska 81 040 22 Košice Stavba bola realizovaná v termíne : 8.11.2007-22.8.2008 Projekt stavby vyhotovil: RS-Projekt s.r.o Pri hati č.1 040 01 Košice Zoznam , adresy projektantov , špecialistov a Autorizačné osvedčenia projektantov a špecialistov sú na prílohe č. 7. |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. |  |
| --- | --- |
| -viď. zmeny v bode 5.4 |

3. Opis prevádzky

| 3.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| „Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40 t“ v prevádzke Zlieváreň II , Úprava použitej formovacej zmesi pozostáva zo sústavy zásobníkov použitého a nového piesku rôznych objemov, chladičov piesku CRKS 500 ,pneumatických podávačov piesku, ktoré sú navzájom pospájané potrubím pre dopravu piesku. Postup úpravy odpadovej formovacej zmesi je nasledovný: Vytĺkanie použitých formovacích rámov s odliatkami a formovacou zmesou prebieha v 30 tonovom vytĺkacom rošte ,kde následne vytlčená formovacia zmes prepadáva sústavou sít do podúrovňového zásobníka. Odtiaľ pneumatickými podávačmi sa dostáva do zásobníka piesku. Táto odpadová formovacia zmes ešte obsahuje hrudy piesku a zbytky kovového odpadu z odliatkov. Odtiaľ vibračným dopravníkom sa dopravuje do drviča. Tu sa separujú kovové častice a tvrdé hrudky do samostatných nádob. Upravený piesok prepadáva sústavou sít do komorového podávača z ktorého je dopravovaný pneu –dopravou ešte nevychladená formovacia zmes ( niekedy až 80 ° C) do zásobníka“ horúceho piesku“. Následne horúca odpadová formovacia zmes je ochladzovaná v dvoch chladičoch piesku na nižšiu teplotu a ukladá sa do zásobníka. Ďalej ešte nie celkom vychladená odpadová formovacia zmes prechádza cez ďalšie 2 chladiče piesku. Pri tejto poslednej etape chladenia odpadovej formovacej zmesi je v chladičoch piesku použitá ochladená voda . Voda je ochladzovaná v samostatnom chladiči vody ,ktorý je inštalovaný za stenou haly. Takto vychladená odpadová formovacia zmes sa cez komorové pneu- podávače dopravuje do zásobníka o objeme cca 100 t. Nový formovací piesok sa dováža nákladnou dopravou v uzavretých nádržiach a pneumatickou dopravou sa premiestňuje do zásobníka „ novej formovacej zmesí“ (ďalej OFZ). Upravená OFZ a nový piesok sa znovu pneumatickými podávačmi dopravuje priamo do zásobníkov miesičov IMF 15 ( starý miesič) a miesič Wöhr 40 ,ktorý je nové zariadenie. V miesičoch sa „ starý zregenerovaný piesok a „ nový piesok“ zmiešava v pomere asi 90% starého a 10 % nového. Ako pojiva sú používané KALTHARZ U 204/U/3 a AKTIVATOR 100 T1. Inštalovaný denný výkon je 240 t. Kapacita zásobných síl je nasledovná: Silo na regenerovaný piesok...........................................100 t Silo na nový piesok.........................................................100 t Silo na regenerovaný nechladený piesok....................... 35 t Silo na regenerovaný predchladený piesok..................... 15 t Pod silom na regenerovaný nechladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 1a 2,pod silom na regenerovaný predchladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 3 a 4 a pneumatické podávače piesku. Technologická vzduchotechnika Filter CARM GH 12/2/6/17/ODL, 2x 300 pre zásobníky pieskov, chladiče pieskov a miesič IMF 15 Max.objem prietok vzduchu ........................................18 900Nm³/h Max teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlučeného prachu........................................max 75,4kg/hod Miesič Wöhr 40 t Inštalovaný výkon....................................................40 t/h Druh piesku............................................kremičitý piesok Pojivo .....................................................Furanová živica,Kaltharz U 204 U/3 Aktivátor pojiva.......................................Aktivátor 100 T1 Max. rozmery formy...............................2500 x 2500 mm Vyloženie miesiča....................................2000 mm Vyloženie pásového dopravníka miesiča...5500 mm Pohon miesiča...........................................11 kW. Súčasťou miesiča sú zásobné sila: Silo na regenerovaný piesok.......................55 t Silo na nový piesok....................................20 t Technologická vzduchotechnika ,Filter CARM GH 12/1/3/15/300 pre miesič Wöhr a zásobníky pieskov Max. objem prietok vzduchu ........................................5400 Nm³/h Max. teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlučeného prachu........................................max 21,55 kg/hod -miesto umiestnenia na prevádzke Zlieváreň II ,viď. Príloha č. 5 Odsávacie zariadenia Výrobca: CIPRES FILTR BRNO s.r.o. Česká republika Princíp činností je nasledovný: Vrecový textilný skriňový filter s automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom protiprúdom s radiálnym stredotlakým ventilátorom s opačne zakrivenými lopatkami a vysokou účinnosťou s jednostranným nasávaním. Filter sa skladá zo samostatných komôr, do ktorých ústi vstupný a výstupný kanál. V každej komore sú kontrolné otvory na kontrolu a výmenu hadíc. Odlučovanie hadíc prebieha v dvoch fázach. Veľké a ťažké častice sa odlúčia vo výsypke. Zbytok prachových častíc sa odlúči na vonkajšej stene hadíc. Vyčistený vzduch prúdi do vnútrajškom hadíc do čistej komory a do sania ventilátora. Regenerácia filtračných hadíc sa deje automatický za prevádzky filtra. Krátkodobými pulzmi stlačeného vzduchu sa odstráni prach z vonkajších stien hadíc. Prach padá do výsypiek, odkiaľ sa kontinuálne odoberá rotačným podávačom. Riadiaci systém filtra zaisťuje postupnú regeneráciu jednotlivých radov hadíc. Filtre sú umiestené v hale, blízko odprašovaného technologického zariadenia. Vyčistený vzduch sa vyfukuje cez tlmič hluku a komín do vonkajšej atmosféry. Garantovaný úlet TZL do vonkajšej atmosféry je 0 až 10mg.m-3. Stavba„Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40t “ v prevádzke Zlieváreň II má inštalované 2 filtračné zariadenia ,a to: Filter CARM GH 12/2/6/17/ODL, 2x 300 pre zásobníky pieskov, chladiče pieskov a miesič IMF 15 Filter CARM GH 12/1/3/15/300 pre miesič Wöhr a zásobníky pieskov Proces celého zariadenia je riadený plnoautomatický riadiacim systémom. Tato investičná akcia nahradila staré technológie a výrazne prospela k zlepšeniu životného prostredia a hygieny pracovného prostredia . |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g.t-1 |
| 1 | Úprava formovacej zmesi ,chladiče ,zásobníky a miesič IMF 15 | TZL | Hodnoty budú známe až po vykonaní merania oprávnenou meracou skupinou |
| 2 | Zásobníky formovacej zmesi a miesič Wöhr | TZL | Hodnoty budú známe až po vykonaní merania oprávnenou meracou skupinou |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úprava formovacej zmesi a miesič IMF 15 viď. príloha č. 5 Označenie – „IMF 15 a ÚFZ““ | Oceľový výduch | - | 0,4 m | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 18,2 | - | - |
| 2 | Miesič Wöhr 40 t viď. príloha č. 5 Označenie – „Wöhr 40 t“ | Oceľový výduch | - | 0,4 m | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 18,2 | - | - |

4.   Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Betón Kat. číslo: 17 0101 Kat. odpadu: O | Výkop základu | Zhodnotený na zásypy v prevádzkach EUROCASTu a odvoz na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 30,0 | 30,0 | - | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 2 | Názov : Výkopová zemina... Kat. číslo: 17 05 04 Kat. odpadu: O | Výkop základu | Zhodnotený na zásypy v prevádzkach EUROCASTu a odvoz na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 15,0 | 15 |  | EUROCAST Košice, s.r.o. KOBRA Sk, |
| 3 | Názov : Obaly z dreva Kat. číslo: 15 01 03 Kat. odpadu: O | Montáž zariadenia | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,0 | 1,0 |  | KOSIT a.s. |
| 4 | Názov : Zmiešané odpady zo stavieb Kat. číslo: 17 09 04 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 10,0 | - | 10 | KOSIT a.s. |
| 5 | Názov : Drevo Kat. číslo: 17 02 01 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,0 | 1,0 | 10 | KOSIT a.s. |
| 6 | Názov : Železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Zhodnotený v prevádzkach EUROCASTu | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 2,0 | 2,0 |  | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 7 | Názov : Zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Predaj na zhodnotenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,0 | 1 |  | KOV NZPU, |
| 8 | Názov : Káble iné ako uvedené Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Predaj na zhodnotenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,0 | 1 |  | KOV NZPU |
| 9 | Názov : Izolačné materiály iné ako... Kat. číslo: 17 06 04 Kat. odpadu: O | Výstavba základov | Uvedený odpad pri výstavbe nevznikol | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0 |  | 0 | - |

L   Stručné zhrnutie údajov a informácií

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa EUROCAST Košice ,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie pre stavbu „Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40 t“ v prevádzke Zlieváreň II , Účelom stavby„Úprava formovacej zmesi a miesič Wöhr 40 t“ v prevádzke Zlieváreň II , bolo rozšírenie výrobných kapacít prevádzky Zlievareň II a zároveň zabezpečenie regenerácie odpadovej formovacej zmesi ,čo ma výrazne kladný vplyv na životné prostredie. Nové zariadenie nahrádza staré zariadenia , ktoré sú postupné demontované. Úprava použitej formovacej zmesi pozostáva zo sústavy zásobníkov použitého a nového piesku rôznych objemov, chladiča vody MAXIMO.A 124.Z.2.G7,chladičov piesku CRKS 500 ,pneumatických podávačov piesku, ktoré sú navzájom pospájané potrubím pre dopravu piesku. Upravená formovacia zmes v konečnej fáze sa používa v miešačoch Wöhr 40 a IMF 15. Inštalovaný denný výkon je 240 t. Kapacita zásobných síl je nasledovná: Silo na regenerovaný piesok...........................................100 t Silo na nový piesok.........................................................100 t Silo na regenerovaný nechladený piesok....................... 35 t Silo na regenerovaný predchladený piesok..................... 15 t Pod silom na regenerovaný nechladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 1a 2,pod silom na regenerovaný predchladený piesok sú umiestnené dva chladiče CRKS 3 a 4 a pneumatické podávače piesku. Chladič vody MAXIMO.A 124.Z.2.G7 Chladiaci výkon..............................................................140.5 kW Chladiace množstvo vody..............................................22 m3/h Technologická vzduchotechnika Max. objem prietok vzduchu ........................................18 900Nm³/h Max teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlučeného prachu........................................max 75,4kg/hod Miesič Wöhr 40 t Inštalovaný výkon....................................................40 t/h Druh piesku............................................kremičitý piesok Pojivo .....................................................Furanová živica,Kaltharz U 204 U/3 Aktivátor pojiva.......................................Aktivátor 100 T1 Max. rozmery formy...............................2500 x 2500 mm Vyloženie miesiča....................................2000 mm Vyloženie pásového dopravníka miesiča...5500 mm Pohon miesiča...........................................11 kW. Súčasťou miesiča sú zásobné sila: Silo na regenerovaný piesok.......................55 t Silo na nový piesok....................................20 t Technologická vzduchotechnika Max. objem prietok vzduchu ........................................5400 Nm³/h Max. teplota vzdušiny.....................................................30°C Výstupná koncentrácia vzdušiny....................................0až 10mg.Nm³ Množstvo odlučeného prachu........................................max 21,55 kg/hod |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlieváreň I -prevádzka Zlieváreň II -prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. -Bez zmeny Základný opis prevádzky Zlieváreň II Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t . Zmena spočíva - doplnení technolog. zariadenia“ uvedenie do prevádzky nového vytĺkacieho 30 tonového vytĺkacieho roštu a zariadenia pre regeneráciu odpadovej formovacej zmesí . Základný opis prevádzky Modeláreň -Bez zmeny |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky- bez zmeny Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. U.S.Steel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalšich vplyvov prevádzky na životné prostredie Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Postupná likvidácia starých technologických zariadení a náhrada novými s účinnými látkovými filtrami má pozitívny vplyv na životné prostredia. |
| 6 | Opis stavu územia- bez zmeny |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi -bez zmeny |
| 8 | Opis monitoringu -bez zmeny |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Postupnou inštaláciou nových ZZO s vysoko účinnými filtračnými kazetami s mikrovláknom a cyklónom sa výrazne zvýši zachytávanie TZL . V prevádzkach Zlievárni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom meritku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Slovenská inšpekcia životného prostredia ,IŽP Košice |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice –Šaca |
| 5 | Magistrát mesta Košice |
| 6 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOH |
| 7 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOO |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

..............................................

Ing. Adrián Jakubek

konateľ  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

..............................................

Dipl.- Ing. Peter Schäfer

Splnomocnený zástupca  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

### Dátum  :  15.12.2008

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností –bez zmeny | 3 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmeny |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
|  | Príloha |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P . č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
|  | - |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
|  | Nepožaduje sa |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
|  | Po vykonaní meraní ZZO |  |
| P. č. |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z OR | 1 |
| 2 | Splnomocnenie pre Ing. Focka | 2 |
| 3 | List vlastníctva č. 895 | 3 |
| 4 | Kópia katastrálnej mapy | 4 |
| 5 | Rozmiestnenie zdrojov znečisťovania ovzdušia na Zlievárni II | 5 |
| 6 | Prehlásenie o zhode pre mixér Wöhr | 6 |
| 7 | Zoznam projektantov a ich osvedčenia | 7 |
| 8 | Zlúčenie spoločností EUROCAST Košice, s.r.o a EUROCAST Slovakia, s.r.o. | 8 |
| 9 | Protokol o určení vonkajších vplyvov pre mixér Wöhr a zásobníky s chladičmi | 9 |
| 10 | Doklad o platbe v zmysle zákona 245/2003 Z.z. | 10 |
| 11 | Vyjadrenie ORHaZZ v Košiciach k stavbe | 11 |
| 12a | Výpis z OR-COBRA Sk,s.r.o. | 12a |
| 12b | OSVEDČENIE pre stavebný dozor | 12b |
| 12c | Odovzdávací protokol stavby-základov | 12c |
| 13 | Stavebný denník stavby | 13 |
| 14 | Záväzné stanovisko RÚVZ k stavbe | 14 |
| 15 | Protokol o prevzatí miešača Wöhr 40 | 15 |
| 16 | OSVEDČENIA o úradných skúškach pre inštalované tlakové nádoby | 16 |
| 17 | Prehlásenie o zhode pre filtračné zariadenie | 17 |
| 18 | Odovzdávací protokol filtračného zariadenia | 18 |
| 19 | Prehlásenie o zhode pre rozvádzač filtračného zariadenia č.2 | 19 |
| 19a | Východzia revízna sprava –elektro k filtračnému zariadeniu č. 2 | 19a |
| 20 | Prehlásenie o zhode pre rozvádzač filtračného zariadenia č.3 | 20 |
| 20a | Východzia revízna sprava –elektro k filtračnému zariadeniu č. 3 | 20a |