Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovak Blind and Partially Sighted Union

Park obrancov mieru 1			tel. +421/55/632 4715

040 01 Košice 	    		         fax.+421/55/632 0772

Slovenská republika                                mob. 0911469 656

IČO: 00683876			e-mail:	pajkosova@unss.sk

DIČ: 2020804731		          web:  www.unss.sk

MMK

Referát dopravy

Tr. SNP 48/A

040 011 Košice

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo: | Vybavuje/linka: | Košice |
| --- | --- | --- | --- |
| -/-/- | 7/2017/Ke | Pajkošová/ kl.106 | 28.11.2017 |

Stanovisko ÚNSS pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér

Dňa 28.11.2017 sme vykonali  obhliadku realizácie stavby Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií SO 114-00 za účelom poskytnutia Vami požadovanej súčinnosti.

Na základe obhliadky Vám zasielame nasledovné závery:

- Bezbariérové úpravy pre osoby so zrakovým postihnutím na križovatke Ipeľská – Tr. SNP  sa  realizujú  v súlade s platnou legislatívou.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 532/2002 Z.z.

vyhláška Ministerstva vnútra SR 9/2009 Z.z.

Technické podmienky navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Ministrestvo dopravy a výstavby SK TP/2010

- Varovné pásy na okraji cesty boli zrealizované vo farbe kontrastnej k okolitej dlažbe chodníka. (bod 1.1.3. vyhlášky 532/2002 Z.z.)

- Na jestvujúcich  ostrovčekoch  s viacerýmui priechodmi pre chodcov sa budujú signálne pásy (dopravné zariadenie Z8c), ktorého drážky  smerujú  v smere osi priechodu pre chodcov a  je napojený na vodiacu líniu. Vyhotovený vo farbe kontrastnej k okolitej dlažbe chodníka. (čl.26 vyhlášky 9/2009 Z.z.).

- Pri križovaní signálnych pásov je  v mieste prieniku vynechaný reliéfny povrch a je ponechaný hladký povrch, ktorý užívateľovi signalizuje, že môže postupovať viacerými smermi.

Spôsob skladby a použitia jednotlivých reliéfnych pásov (varovný pás, signálny pás, vodiaci pás) je presne definovaný v spomínaných vyhláškach a ich dodržanie je veľmi dôležité.

Riešenie opatrení v súvislosti so zrakovo postihnutými osobami, je náročné na vedomosti o špecifikách mobility a orientácie zrakovo postihnutých. Aj z tohto  dôvodu  sa rozvinula veľmi potrebná a prospešná spolupráca medzi stavebnou praxou a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo forme konzultácií riešenia opatrení v projektovej dokumentácii a na stavbách. PD uvedenej stavby bola prekonzultovaná ešte v štádiu prípravy.

S pozdravom,

Mgr. Marta Pajkošová

Oddelenie prevencie architektonických

a dopravných bariér

Web: http://architektonickebariery.sk

GSM: 0911 469 656

Mail: pajkosova@unss.sk