# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# Vysoké pece

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

December  2013

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spol. s. r. o. |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | www. adresa | www.usske.sk |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Miloš Fodor Riaditeľ pre BAT - pre IPKZ |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Králik (t. č. +421(0)55 673 2904, mobil: +421(0) 917 731 106 e-mail: dkralik@sk.uss.com |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | útvar Riaditeľa pre BAT úseku viceprezidenta pre energie, environment a technické inšpekcie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o. – Výroba surového železa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie : Železiarne Divízny závod Vysoké pece Prevádzka: Vysoké pece |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Bez zmeny |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele ( z prvotných alebo druhotných surovín ) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | Bez zmeny |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o. – Výroba surového železa |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1, zo dňa 14.10.2006, v znení ďalších zmien a doplnkov vydaných v nasledujúcich rozhodnutiach: - č. 1634-9261/2007/Mer/570020805/R2/Z1, zo dňa 29.3.2011 - č. 2415-27930/2007/KOV/570020905/R1/Z1, zo dňa 8.8.2007 - č. 3863-13019/2009/Kov/570020905/R1/Z2, zo dňa 29.4.2007 - č. 6192-18245/2009/Kov/570020905/R1/Z3, zo dňa 3.6.2009 - č. 727-3667/2010/Mil/570021406/R1/Z4, zo dňa 22.2.2010 - č. 8183-33442/2009/Wit/570020905/R1/Z5, zo dňa 27.10.2009 - č. 5813-19126/2011/Mil/570021406/R1/Z6, zo dňa 1.7.2011 - č. 9458-7800/2012/Pal/570020905/Z7, zo dňa 22. 03. 2012 - č.3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj /Z8, zo dňa 18. 07. 2013 - č.4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9, zo dňa 29. 07. 2013 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka: - v oblasti odpadov V zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad Zoznam a charakterizujúce údaje o vedľajších produktoch prevádzky Vysoké pece je spracovaný v Prílohe č.1, ktorá tvorí súčasť žiadosti. v oblasti stavebného konania V zmysle § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o zmenu vydaného stavebného povolenia pre uskutočnenie predmetných stavieb |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: Predmetom podanej žiadosti je splnenie podmienok, ktoré určuje zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ. V zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad podľa údajov o vedľajších produktoch uvedených v Prílohe č.1 tejto žiadosti v rámci zmeny stavebného povolenia úprava termínov na dokončenie predmetných stavieb úprava podmienky pre plnenie emisného limitu úprava údajov v rámci opisu niektorých navrhovaných technických zariadení na ochranu ovzdušia Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny |

### M	Návrh podmienok povolenia

Požadované zmeny  sa týkajú:

IP č. 3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj /Z8, zo dňa 18. 07. 2013

Strana č.7 - Podmienky na uskutočnenie stavby:

Bod 22: Uvedená podmienka: Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31. 12. 2014

Nový návrh podmienky

Stavebník je povinný stavbu dokončiť do termínu 31. 12. 2015

IP č. - č.4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9, zo dňa 29. 07. 2013

Strana č.2 – Žiadame o zosúladenie názvoslovia uvádzanej stavby v predmetnom integrovanom povolení podľa projektovej dokumentácie.

Správny názov stavby je  „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP3“

Strana č.7 - Podmienky na uskutočnenie stavby:

Bod 24: Uvedená podmienka: Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31. 07. 2015

Nový návrh podmienky

Stavebník je povinný stavbu dokončiť do termínu 31. 12. 2015

Odôvodnenie:

Spoločnosť U. S. Steel Košice s.r.o. sa rozhodla na predmetné stavby, vzhľadom na ich finančnú náročnosť, čerpať prostriedky z Kohézneho fondu EU. Z dôvodu časovej náročnosti vybavovacieho  procesu a nutnosti dodržania všetkých predpísaných legislatívnych postupov nie je reálny predpoklad dodržania uvedených termínov na dokončenie stavieb. Z uvedených dôvodov  požaduje spol. U. S. Steel Košice s.r.o. predĺženie termínu na uskutočnenie predmetných stavieb podľa vyššie uvedeného návrhu.

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

Požadované zmeny  sa týkajú:

IP č. 3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj /Z8, zo dňa 18. 07. 2013

Strana č. 11 v časti I. -  Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 1) – Žiadame  zmenu popisu, ktorý charakterizuje technologické zariadenie na ochranu ovzdušia.

Znenie vydanej podmienky:

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z Odlievarne VP2 odvádzaná do ovzdušia cez 10 komorový látkový hadicový filter typu EFP (ďalej len „LF“)
s  projektovaným celkovým objemovým prietokom vzdušniny maximálne 900 000 m3.h-1 s možnosťou  zvýšenia na 1 400 000 tis. m3.h-1 komínom o výške 48 m.

Návrh znenia uvedeného bodu:

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z Odlievarne VP2 odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter (ďalej len „LF“)
s  projektovaným celkovým objemovým prietokom vzdušniny maximálne 900 tis. m3.h-1 komínom o výške 48 m.

Strana č. 11 v časti I. -  Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 3) – Žiadame  zmenu popisu, ktorý charakterizuje technologické zariadenie na ochranu ovzdušia.

Znenie vydanej podmienky:

2.11 Automatizovaný merací systém VP2 (Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – 
        časť VP2)

Na monitorovanie množstva vypúšťaných emisií TZL z odlievarne VP2, stavových veličín (tlaku, teploty a prietoku) a dodržiavanie emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“) inštalovaný za látkovým filtrom na komíne vo výške
38,5 m.

Rovný úsek pred miestom inštalácie AMS VP 2 je 22,5 m  (5 x hydraulického priemeru komína (ďalej tiež „HD“) a za miestom inštalácie 9,0 m  (2 x HD).

Koncentrácia TZL je  meraná  analyzátorom typu QAL991 na elektrodynamickom princípe využívajúcom elektrostatické vlastnosti častíc prachu pre merací rozsah. Analyzátor ma certifikát QAL1 vydaný TUV Rheinland pre rozsah merania koncentrácie TZL
do 15 mg.m-3.

Meranie rýchlosti prúdenia spalín je realizované ako meranie diferenčného tlaku snímačom diferenčného tlaku Rosemount typ 3051 a automatickým systémom prefukovania odberovej sondy.

Meranie teploty je realizované tyčovým snímačom teploty Pt100 dĺžky 1 000 mm                              s prevodníkom  4-20 mA v hlavici a meracím rozsahom teploty 0-150°C.

Meranie tlaku je realizované snímačom absolútneho tlaku s meracím rozsahom                         90 – 110 kPa a výstupným signálom 4-20 mA.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém  AMS pozostávajúci z dataloggera (ďalej tiež „DL“), vyhodnocovacieho počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL – PC, programového vybavenia PC a tlačiarne.

Datalogger je inštalovaný na plošinách komína odlievarní VP 2 a vyhodnocovací počítač je inštalovaný v miestnosti velína VP 2.

Návrh znenia uvedeného bodu:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných emisií TZL z odlievarne VP2, stavových veličín (tlaku, teploty a prietoku) a dodržiavanie emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“) inštalovaný za látkovým filtrom na novovybudovanom komíne.

Koncentrácia TZL je  meraná  analyzátorom pracujúcom na elektrodynamickom princípe využívajúcom elektrostatické vlastnosti častíc prachu pre merací rozsah. Meranie rýchlosti prúdenia spalín je realizované ako meranie diferenčného tlaku snímačom diferenčného tlaku a automatickým systémom prefukovania odberovej sondy.

Meranie teploty je realizované tyčovým snímačom teploty stanovenej dĺžky s prevodníkom  4-20 mA v hlavici a určeným meracím rozsahom teploty.

Meranie tlaku je realizované snímačom absolútneho tlaku so stanoveným  meracím rozsahom                         a výstupným signálom 4-20 mA.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém  AMS pozostávajúci z dataloggera (ďalej tiež „DL“), vyhodnocovacieho počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL – PC, programového vybavenia PC a tlačiarne.

Datalogger je inštalovaný na plošinách komína odlievarní VP 2 a vyhodnocovací počítač je inštalovaný v miestnosti velína VP 2.

Odôvodnenie:

Zmenu popisu údajov v predmetných bodoch vydaného integrovaného povolenia žiadame z dôvodu rozhodnutia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. spočívajúce v tom, že dodávky predmetných technologických zariadení budú realizované v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. – o verejnom obstarávaní. Konkrétne špecifikácie predmetných technologických zariadení na ochranu ovzdušia, ktoré budú inštalované v rámci realizácie stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ budú jasné až po ukončení procesu verejného obstarávania.

IP č. - č.4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9, zo dňa 29. 07. 2013

Strana č. 10 v časti I. -  Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 1) – Žiadame  zmenu popisu, ktorý charakterizuje technologické zariadenie na ochranu ovzdušia.

Znenie vydanej podmienky:

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z  Odlievarne VP3 odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter (ďalej len „LF“) typu EFP s  projektovaným celkovým objemovým prietokom vzdušniny maximálne 800 tis. m3.h-1 komínom o výške
39 m.

Prach o obsahom TZL odlúčený v LF na Odlievarni VP1 sa zhromažďuje v sile a následne prostredníctvom krížového pásu  V16 je odvádzaný na krytú homogenizačnú skládku prevádzky Príprava výroby U. S. Steel Košice na spätné využitie. Prach o obsahom TZL odlúčený v LF na Odlievarni VP2 je sústavou zberného redlera a zvislého dopravníka odvádzaný do vyrovnávacieho zásobníka (sila) a následne podľa stavu hladiny v sile
na existujúci dopravník pri VP 3, ktorým je  dopravovaný na krytú homogenizačnú skládku prevádzky Príprava výroby U. S. Steel Košice na spätné využitie. V prípade havarijného vypustenia z vyrovnávacieho zásobníka  prach je dávkovaný do mobilných prostriedkov
s uzatvorenými nádobami a následne odvážaný na rudisko do zakladacích hromád
na prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, čím sa celé množstvo zachyteného prachu  spätne využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa.

Návrh znenia uvedeného bodu:

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z  Odlievarne VP3 odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter (ďalej len „LF“) s  projektovaným celkovým objemovým prietokom vzdušniny maximálne 800 tis. m3.h-1 komínom o výške
39 m.

Prach o obsahom TZL odlúčený v LF na Odlievarni VP1 sa zhromažďuje v sile a následne prostredníctvom krížového pásu  V16 je odvádzaný na krytú homogenizačnú skládku prevádzky Príprava výroby U. S. Steel Košice na spätné využitie. Prach o obsahom TZL odlúčený v LF na Odlievarni VP2 je odvádzaný do vyrovnávacieho zásobníka (sila) a následne podľa stavu hladiny v sile na existujúci dopravník pri VP 3, ktorým je  dopravovaný na krytú homogenizačnú skládku prevádzky Príprava výroby U. S. Steel Košice na spätné využitie. V prípade havarijného vypustenia z vyrovnávacieho zásobníka  prach je dávkovaný do mobilných prostriedkov s uzatvorenými nádobami a následne odvážaný na rudisko do zakladacích hromád na prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, čím sa celé množstvo zachyteného prachu  spätne využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa.

Strana č. 11 v časti I. -  Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 4) – Žiadame  zmenu popisu, ktorý charakterizuje technologické zariadenie na ochranu ovzdušia.

Znenie vydanej podmienky:

2.12 Automatizovaný merací systém VP3 (Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – 
        časť VP3)

Na monitorovanie množstva vypúšťaných emisií TZL z odlievarne VP3, stavových veličín (tlaku, teploty a prietoku) a dodržiavanie emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“) inštalovaný za látkovým filtrom na komíne vo výške
32 m.

Rovný úsek pred miestom inštalácie AMS VP 2 je 22,5 m  (5 x hydraulického priemeru komína (ďalej tiež „HD“) a za miestom inštalácie 9,0 m  (2 x HD).

Koncentrácia TZL je  meraná  analyzátorom typu QAL991 na elektrodynamickom princípe využívajúcom elektrostatické vlastnosti častíc prachu. Analyzátor má certifikát QAL1 vydaný TUV Rheinland pre rozsah merania koncentrácie TZL do 15 mg.m-3.

Meranie rýchlosti prúdenia spalín je realizované ako meranie diferenčného tlaku snímačom diferenčného tlaku Rosemount typ 3051 a automatickým systémom prefukovania odberovej sondy.

Meranie teploty je realizované tyčovým snímačom teploty Pt100 dĺžky 1 000 mm                              s prevodníkom  4-20 mA v hlavici a meracím rozsahom teploty 0-150°C.

Meranie tlaku je realizované snímačom absolútneho tlaku s meracím rozsahom                         90 – 110 kPa a výstupným signálom 4-20 mA.

Spracovanie a  vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém  AMS pozostávajúci z  dataloggera (ďalej tiež „DL“), vyhodnocovacieho počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL - PC, programového vybavenia PC a  tlačiarne.

Datalogger je inštalovaný na plošinách komína odlievarní VP 3 a vyhodnocovací počítač je inštalovaný v miestnosti velína VP 3.

Návrh znenia uvedeného bodu:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných emisií TZL z odlievarne VP3, stavových veličín (tlaku, teploty a prietoku) a dodržiavanie emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“) inštalovaný za látkovým filtrom na novovybudovanom komíne.

Koncentrácia TZL je  meraná  analyzátorom pracujúcom na elektrodynamickom princípe využívajúcom elektrostatické vlastnosti častíc prachu pre merací rozsah.

Meranie rýchlosti prúdenia spalín je realizované ako meranie diferenčného tlaku snímačom diferenčného tlaku a automatickým systémom prefukovania odberovej sondy.

Meranie teploty je realizované tyčovým snímačom teploty stanovenej dĺžky s prevodníkom  4-20 mA v hlavici a určeným meracím rozsahom teploty.

Meranie tlaku je realizované snímačom absolútneho tlaku so stanoveným  meracím rozsahom                         a výstupným signálom 4-20 mA.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém  AMS pozostávajúci z dataloggera (ďalej tiež „DL“), vyhodnocovacieho počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL – PC, programového vybavenia PC a tlačiarne.

Datalogger je inštalovaný na plošinách komína odlievarní VP 3 a vyhodnocovací počítač je inštalovaný v miestnosti velína VP 3.

Odôvodnenie:

Zmenu popisu údajov v predmetných bodoch vydaného integrovaného povolenia žiadame z dôvodu rozhodnutia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. spočívajúce v tom, že dodávky predmetných technologických zariadení budú realizované v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. – o verejnom obstarávaní. Konkrétne špecifikácie predmetných technologických zariadení na ochranu ovzdušia, ktoré budú inštalované v rámci realizácie stavby „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP3“ budú jasné až po ukončení procesu verejného obstarávania.

2.	Určenie emisných limitov –

Požadované zmeny  sa týkajú:

IP č. 3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj /Z8, zo dňa 18. 07. 2013

Strana č.17: Žiadame o opravu uvedeného znenia :

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2),  3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa stavebného zákona.

Nový návrh podmienky:

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2),  3), 5) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa stavebného zákona.

IP č. - č.4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9, zo dňa 29. 07. 2013

Strana č.14 v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity - bod 6) – Žiadame o zmenu uvedeného  čísla výduchu (č. 233) pre Odlievareň VP3 podľa nižšie uvedeného návrhu.

Nový návrh podmienky:

Miesto vypúšťania pre Odlievareň VP3 nahradzujeme novým číslom výduchu – č. 236  z dôvodu realizácie nového komína pre predmetný zdroj.

Poznámka:

Nové číslo výduchu (komína) je pridelené podľa evidencie NEIS

Strana č.15: Žiadame o opravu uvedeného znenia :

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2),  3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa stavebného zákona.

Nový návrh podmienky:

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2),  3), 6) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti  odprášenia VP2 a VP3 – časť VP3“ podľa stavebného zákona.

Odôvodnenie:

Úprava plnenia emisného limitu pre znečisťujúcu látku  TZL v súvislosti s uskutočnením realizácie predmetných stavieb.

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	– bez zmeny

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie – bez zmeny

5.	Podmienky hospodárenia s energiami – bez zmeny

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov – bez zmeny

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania– bez zmeny

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky– bez zmeny

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému – bez zmeny

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke – bez zmeny

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Ing. Miloš Fodor, Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
|  | Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
|  | Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:						 Dátum:	23. 12. 2013

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:   				Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:                                        Riaditeľ pre BAT – úsek VP pre energie,     environment a technické inšpekcie

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 – Návrh vedľajších produktov prevádzky Vysoké pece spol. U. S. Steel Košice, s.r.o.