Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA PODHRADOVÁ

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

September 2010

Objednávateľ				:	EUROVIA a.s.

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuba Vlčková

Ing. arch. Žofia Dučáková

Ing. Štefan Škoda

Ing. Juraj Jochmann

Ing. Ester Zechelová

Obsah:

A/    ÚVOD.........................................................................................................................4

A.1. Dôvody obstarania urbanistickej štúdie, hlavné ciele riešenia....................................4

A.2. Vymedzenie riešeného územia...................................................................................4

A.3. Použité podklady.........................................................................................................4

B/    ANALÝZA  PODMIENOK V ÚZEMÍ..........................................................................5

B.1. Záväzné regulatívy nadradenej ÚPD s dopadom na riešené územie.........................5

B.2. Prírodné podmienky....................................................................................................7

B.3. Kultúrno – historické hodnoty a rekreácia..................................................................10.

B.4. Ťažba nerastných surovín..........................................................................................10

B.5. Verejné dopravné a technické vybavenie územia......................................................11

B.6. Životné prostredie a ochrana prírody a krajiny...........................................................14

B.7. Ochranné pásma........................................................................................................20

B.8. Súhrnné zhodnotenie výsledkov analýzy územia.......................................................22

C/    NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEMIA........................................23

C.1. Funkčné a priestorové usporiadanie územia.............................................................23

C.2. Riešenie rozvoja bývania...........................................................................................23

C.3. Riešenie rozvoja rekreácie........................................................................................24

C.4. Riešenie rozvoja ťažby nerastných surovín...............................................................24

C.5. Riešenie ochrany prírody a tvorby krajiny, ekostabilizačné opatrenia ......................25

C.6. Riešenie ochrany kultúrneho dedičstva ....................................................................27

C.7. Riešenie dopravy a technickej infraštruktúry..............................................................27

C.8. Riešenie ochrany životného prostredia......................................................................33

C.9. Vyhodnotenie použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na iné účely......................34

D/   NÁVRH ZÁSAD A REGULAČNÝCH PODMIENOK FUNKČNÉHO

A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA......................................................35

A/  ÚVOD

A.1. Dôvody obstarania urbanistickej štúdie a hlavné ciele riešenia

Spoločnosť Eurovia - Kameňolomy, s.r.o. Košice plánuje  rozšírenie ťažby stavebného kameňa vo väzbe na existujúci dobývací priestor Košice – Hradová. Pre overenie funkčných a priestorových podmienok vybraného územia sa investor, na základe predbežných rokovaní s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, rozhodol obstarať územnoplánovací podklad – „Urbanistickú štúdiu Podhradová“ (ďalej len UŠ Podhradová), ktorá overí priestorové podmienky a limity využitia predmetného územia pre rozšírenie ťažby granodioritu vo väzbe na existujúce funkcie, ktoré sa v riešenom priestore v súčasnosti uplatňujú a tiež funkcie, ktoré sa budú uplatňovať.

UŠ Podhradová je spracovaná ako územnoplánovací podklad v zmysle §4, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávou mesta a dotknutými organizáciami a  po zapracovaní akceptovaných pripomienok bude urbanistická štúdia pokladom pre vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice dotknutej lokality.

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je:

- overenie podmienok v území a stanovenie limitov jeho únosnosti pre návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre uvažovaný zámer rozšírenia ťažby stavebného kameňa, využitia historického, prírodného, rekreačného a  obytného  potenciálu, s následným návrhom verejného dopravného a technického vybavenia,

- vyhodnotenie predpokladov pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých existujúcich a navrhovaných činností v území, s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, rekreačných a kultúrnych hodnôt v území.

Ďalšie špecifické ciele  spracovania UŠ Podhradová sú:

- vytvorenie základného nástroja územného plánovania na koordináciu a deľbu funkcií v riešenom území;

- vypracovanie relevantných výstupov z UŠ Podhradová, ktoré budú zapracované do Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice dotknutej lokality;

- vytvorenie územnoplánovacieho podkladu, ktorý bude slúžiť aj ako podklad pre spracovanie  zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR  SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

A.2. Vymedzenie riešeného územia

Územie, ktoré je predmetom  riešenia UŠ Podhradová je vymedzené na území Mesta Košice a to v Mestskej časti Sever a Mestskej časti Kavečany, na katastrálnych územiach Košice – Čermeľ a Kavečany. V rámci riešenia širších vzťahov je potrebné zdokumentovať súvisiace väzby v dotknutej severnej časti Mesta Košice.

Vo vzťahu k uvedenému sa pre spracovanie UŠ Podhradová vymedzuje riešené územie nasledovne :

- v rozsahu vymedzenej časti územia Mestskej časti Sever a Mestskej časti Kavečany v zmysle mapovej prílohy pre návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia (mierka 1:5 000),

- pre riešenie širších  vzťahov  v  rozsahu širšieho zázemia  (mierka 1:10 000).

A.3. Použité podklady

- Zmeny a doplnky Územného plánu VÚC Košického kraja, v znení jeho zmien a doplnkov z roku 2009, schválených uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č.712/2009 a vyhlásené VZN č.10/2009 dňa 24. 8. 2009.

- Regionálny územný systém ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Košice( rok 2006)

- Koncepcia životného prostredia Košického kraja ( rok 2006)

- Generel lesoparku a rozvoj cyklotrás (Mestské lesy a.s. r.)

- podklady investora k zámeru rozšírenia ťažby stavebného kameňa

- podklady a požiadavky na riešenie uvedeného územia získané v procese prípravných prác od ÚHA mesta Košice, Mestských lesov a Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.

- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001

- Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002. SAŽP Košice

- Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, SAŽP, 2002

- Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice (SAŽP 2007)

- Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice (v znení jeho zmien a doplnkov)

- Vybrané demografické údaje Košického kraja za rok 2005. ŠÚSR, Krajská správa v Košiciach 2006.

- Zadanie pre vypracovanie UŠ Podhradová (okt. 2010)

- Principiálna štúdia pre rodinný dom chránený vrstvou zeme

B/  ANALÝZA  PODMIENOK V ÚZEMÍ

B.1. Záväzné regulatívy nadradenej ÚPD s dopadom na riešené územie

Vo vzťahu k ÚPN HSA Košice je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC Košického kraja. V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť tejto ÚPD  v riešení UŠ Podhradová rešpektovať. Pre ÚPN – VÚC Košického kraja boli v roku 2004 obstarané Košickým samosprávnym krajom  Zmeny a  doplnky, ktoré boli schválené uznesením č.245/2004 a zmeny a doplnky záväznej časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004.  V roku 2009 boli obstarané a schválené Zmeny a doplnky 2009 ÚPN-VÚC, ktorých záväzná časť bola schválená  Zastupiteľstvom KSK, uznesením č. 713 zo dňa 24.08.2009 a vyhlásená VZN č.10/2009. V UŠ Podhradová je potrebné rešpektovať tie záväzné časti tejto  nadradenej ÚPD, ktoré majú dopad na riešené územie.

Záväzné časti schválených Zmien a doplnkov ÚPN – VÚC Košického kraja, ktoré sa na riešené územie vzťahujú a súvisia s predmetom riešenia UŠ:

2.	V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:

2.8.      podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá   hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier;

2.8.1.   podporovať rozvoj špecifického centra mesto Košice, ako centrum plniace medzinárodné a celoštátne funkcie so zohľadnením postavenia v Karpatskom euroregióne,

3.	V oblasti sociálnej infraštruktúry:

3.2	vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov,

4.           V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky

4.13.  vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,

4.14.  vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu prepájajúce významné turistické centrá kraja,

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu:

5.1	rešpektovať ochranu poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým chránených pôd a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja,,

5.2	zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb, prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

5.4.     rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov objektov s ich ochrannými pásmami:

c) objekty a územia zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR,

5.9	podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry,

5.10	rešpektovať pri organizácií, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,

5.11	zohľadňovať pri umiestňovaní činnosti na území ich predpokladaný vplyv na životné a realizáciu vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov,

5.13.    zabezpečiť elimináciu stresových faktorov v chránených územiach  prírody;

5.13.2. postupne ukončiť ťažbu nerastných surovín v chránených územiach, plány otvárky

a dobývania v jestvujúcich; v kameňolomoch schvaľovať len so záväzným projektom

revitalizácie a krajinného zakomponovania dotknutého územia po ukončení jeho exploatácie,

7.	V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:

7.15.   chrániť koridory a územia pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou:

7.15.7.  2x400 kV vedenie Moldava – USS Košice – Lemešany,

II.         VEREJNOPROSPEŠNÉ  STAVBY

5.         Nadradená technická infraštruktúra:

5.7.      stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou

5.7.7.    2x400 kV vedenie Moldava – USS Košice – Lemešany,

Záväzné časti ÚPN HSA Košice, ktoré sa na riešené územie vzťahujú a súvisia s predmetom riešenia UŠ:

C.  Urbanistická koncepcia

5.   Funkcia zotavenia bude na území HSA Košice realizovaná hlavne formou krátkodobej –každodennej rekreácie v priestoroch :

lesopark, ...............

9.   Rezervovať pre ťažbu nerastných surovín nasledovné ťažobné priestory:

- pre ťažbu stavebného kameňa dobývací priestor Košice – Hradová

E.   Technická infraštruktúra

I.   Vodné hospodárstvo

2.   Zásobovanie pitnou vodou

f) Pre navrhované lokality IBV a KBV vypracovať štúdie k územnoplánovacej dokumentácii s konkrétnym vyšpecifikovaním potrebných vodárenských zariadení a tieto situovať do verejných pozemkov.

3.   Odkanalizovane a čistenie odpadových vôd.

j) Pre navrhované lokality IBV a KBV vypracovať štúdie s vyšpecifikovaním druhu a rozsahu kanalizácie s posúdením ich recipienta.

B.2. Prírodné podmienky

Centrálna časť územia mesta sa rozprestiera v Košickej kotline, ktorá je tvorená viacerými podcelkami a to: Košickou rovinou, ktorá je priestorovo najrozsiahlejšou jednotkou, Medzevskou pahorkatinou, ktorá zasahuje z juhozápadu a Toryskou pahorkatinou, ktorá svojou okrajovou časťou ohraničuje východnú časť regiónu. V severnej časti tohto územia má Košická kotlina charakter pahorkatiny, v južnejšej poriečnej nivy. Nad nivou sa nachádzajú vyvýšené würmské, riské a mindelské terasy, ktoré vytvárajú ploché chrbty. Na východ od toku Hornádu je mierne modelovaný pahorkatinný reliéf Toryskej pahorkatiny rozčlenený tokmi Hornádu a Torysy. Značná časť západného svahu Toryskej pahorkatiny v nárazovom brehu Hornádu bola erodovaná spolu so svojimi údoliami.

Odlišným geologicko-geomorfologickým vývojom sa vyznačujú Volovské vrchy a Čierna hora, patriace do oblasti Slovenského Rudohoria. Na severe prechádza pahorkatinný reliéf do vrchovinného, ktorý je podstatne členitejší (rásochovitého charakteru). Stretávajú sa tu dva geomorfologické celky, ktorých zblíženie je podmienené tektonicky. Sú to Volovské vrchy, ktoré sú zastúpené na severozápade časťou Kojšovskej hole. Na východ od Hámorskej brázdy (Košické Hámre, Jahodná) sa k tomuto celku primyká časť Čiernej hory so svojim mezozoickým obalom a kryštalickým jadrom (Ťahanovský masív). Volovské vrchy a Čierna hora vytvárajú priečnu Z-V eleváciu s pomerne monotónnym, stredne rezaným reliéfom s možnou existenciou starého zarovnaného reliéfu, neskôr mlado tektonicky rozčleneného a zmladeného riečnou eróziou, kopírujúcou sčasti tektonické štruktúry. Intenzívne mrazové zvetrávanie v podmienkach periglaciálnej klímy podmienilo intenzívny rozpad a znos hornín formou rozsiahlych náplavových kuželov pleistocénnych proluviálnych sedimentov .

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny predneogénnych štruktúrno-tektonických jednotiek, nesúvislo prekryté sedimentami neogénu a kvartéru. Ide o horniny veporika, hronika, gemerika, neogénu a kvartéru.

Sedimenty kvartéru majú na území regiónu hojné rozšírenie. Nesúvislo zakrývajú terciérne a predterciérne horniny.. Fluviálne štrky Hornádu sa rudimentárne vyskytujú na jeho ľavom brehu s. od Košíc.

Eolicko-deluviálne sprašovité sedimenty majú charakter ílov a vznikali v pleistocéne a holocéne. Tvoria nesúvislý pokryv štrkov mindelskej, riskej a würmskej terasy Hornádu. Dosahujú hrúbku až 10,5 m. ílovitý (v. a j. časť regiónu) alebo úlomkovito-ílovitý (sutinový) (s. a sz. časť regiónu, budovaná paleozoickými a mezozoickými horninami).

Holocén reprezentujú v danom území hlinito-štrkovité a hlinité sedimenty proluviálnych kužeľov menších tokov (Lorinčík, Sokoliansky potok, Moňok, Myslavský potok, kužele na úpätí svahov pod Furčou, kužeľ na SV od amfiteátra), štrkovité a ílovito-štrkovité sedimenty dnovej výplne menších tokov (Lorinčík, Sokoliansky potok, Črmeľský potok),

Z tektonického hľadiska najvýznamnejšie zlomové štruktúry územia tvoria tri základné systémy SZ-JV, S-J a SV-JZ smeru. Najstaršou štruktúrou SZ – JV smeru je margecanská strižná zóna. Významnou štruktúrou tohto systému je zlom, prebiehajúci údolím Hornádu medzi Košicami a Ťahanovcami. Tento zlomový systém najvýraznejšie porušuje neogénnu molasu. V  severnej časti územia dominujú zlomy s úklonom na SV a sú súčasťou najstaršieho zlomového systému.

Najintenzívnejšie sú vyvinuté SZ a JV od chaty Diana a v oblasti Kavečian, ďalej zlom prebiehajúci od kóty Čičky popod Podhradovú na Ťahanovce, zlom v smere Šaca-Krásna nad Hornádom. Značná tektonická predisponovanosť územia podmieňuje zvýšený výstup radónových emanácií na povrch a zvyšuje úroveň seizmického rizika, ako aj rizika svahových deformácií.

Pôdy vymedzeného územia sú pestré a sú odrazom geomorfologického vývoja územia, rozdielnych klimatických a hydrologických pomerov, ako aj pestrej skladby materských hornín pôd. Z hľadiska zastúpenia jednotlivých pôd sú odlišné dve oblasti a to jednak oblasť samotnej Košickej kotliny s jej pahorkatinnými stupňami a oblasť horská s vrchovinovým reliéfom a s výskytom prevažne kyslých materských hornín pôd.

V horských oblastiach prevládajú na zvetralinách pevných hornín kambizeme a ich  subtypy, ktoré prechádzajú vo veľmi svažitých oblastiach do rankrov a veľmi lokálne tam, kde  vystupuje skalný podklad aj litozeme. Na karbonátových horninách (vápence a dolomity) sa vyskytujú rôzne subtypy rendzín. Úrodné sú aj aluviálne pôdy Hornádu.

Hydrologické pomery

Z hydrologického hľadiska územie patrí do povodia Hornádu, ktorý odvodňuje podstatnú časť územia. Priemerné ročné prietoky sa v povodí Hornádu pohybovali v rozpätí 35% -55% Qa (priemerný dlhodobý ročný prietok). Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytujú v apríli a máji a minimálne mesačné prietoky boli zaznamenané vo februári, decembri a auguste. Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytujú v marci, apríli, máji  a v auguste.

Hydrogeologické pomery sú viazané na geologickú a geomorfologickú stavbu územia. Najvýznamnejšie zásoby podzemných vôd sa nachádzajú v južnej časti územia v kvartérnych sedimentoch. Vyskytujú sa tu hlavne fluviálne sedimenty, ktoré sú hodnotené ako dosť silne priepustné až silne priepustné a z hydrogeologického hľadiska sú najpriaznivejšie. V riečnych náplavoch Košickej kotliny, v štrkoch a pieskoch Hornádu sa nachádzajú najväčšie využiteľné zásoby podzemných vôd (2,00 – 9,99 l.s-1.km-1) v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónov.

Hladina podzemnej vody v oblasti nižších terás Hornádu je v hĺbke 2 – 5 m a vysokej terasy v hĺbke 5 – 10 m pod terénom.

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska do územia zasahujú časti  hydrogeologických rajónov (HGR):

G 118 Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu,

Q 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny,

MG 124 Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory,

Klimatické pomery

Územie mesta podľa klimatickej klasifikácie patrí do teplej mierne vlhkej oblasti s chladnou zimou. Priemerná teplota vzduchu v januári ako najchladnejšom mesiaci roka je –3,6 °C, priemerná teplota vzduchu v júli ako najteplejšom mesiaci roka je 19,6 °C. Priemerný ročný priemer zrážok dosahuje 63 mm, najbohatšie zrážky sú v júni a júli 103 mm a najchudobnejšie vo februári a marci 35 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje od 8,1 do 8,8 °C, celkový ročný súčet jasných dní je 58 a celkový ročný súčet zamračených dní je 126.

Usporiadanie okolitých pohorí ovplyvňuje klimatické pomery opisovanej oblastí. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov prúdenia, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Južná časť Košickej kotliny je otvorená a značne veterná. Aj podstatná časť oblasti mesta Košíc, najmä údolie Hornádu a hrebeňové časti obklopujúcich pahorkatinu, sú veľmi veterné.

Orientácia a oslnenie terénu

Prevažná časť riešeného územia, najmä plochy jestvujúcich záhradiek, má južnú, juhozápadnú a západnú orientáciu, časť lesoparková severovýchodnú a východnú orientáciu. Východne orientované svahy sú najmenej oslnené, najlepšie, veľmi dobre a dobre oslnené je územie v západnej časti riešeného územia. Vo východnej časti územia prevláda sklonitosť terénu od 12°až 17°a viac, v západnej časti 3°až 12°.

Biotické pomery

Územie mesta Košice s priľahlými zónami má na rozhraní Západných Karpát a panónskej oblasti z hľadiska diverzity genofondu vysoký potenciál. Zastúpené sú tu druhy nížinné, podhorské, ale i horské. Územie patrí z hľadiska fytogeografického členenia Slovenska do:

- oblasti západokartpatskej flóry (Carpaticum occidentale)

- odvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum)

- fytogeografického okresu -  stredné Pohornádie

a z časti aj do:

- oblasti panónskej flóry (Pannonicum)

- obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum)

- fytogeografického okresu – Košická kotlina.

Rastlinstvo sledovaného územia sa vyznačuje zastúpením rôznych typov rastlinných spoločenstiev, ktoré predstavujú vysokú druhovú diverzitu

Prírodné podmienky územia sú pomerne pestré, dôsledkom čoho je aj značná rôznorodosť fauny. S tým súvisí aj skutočnosť, že sa tu prelínajú dve zoogeografické provincie, Karpatská (horská) a vnútrokarpatských zníženín (stepná). Na územie preniká mnoho druhov zo sekundárnych centier šírenia, tvorí východnú hranicu rozšírenia atlanticko-mediteránnych druhov, západnú hranicu ponticko-mediteránnych a severnú hranicu rozšírenia druhov alpských, karpatských a mediteránnych.

Viaceré druhy živočíchov patria medzi ohrozené a chránené druhy. Pestrosť druhov živočíchov je najvyššia na územiach človekom málo narušených (pôvodné a prirodzené lesné, lúčne a mokraďové spoločenstvá), najnižšia je na územiach charakterizovaných nízkym stupňom ekologickej stability (chudobné mladé lesné kultúry, rozľahlé poľnohospodárske kultúry, zastavané územie).

V karpatskej oblasti vo väčších nadmorských výškach žije väčšia časť živočíšnych druhov predmetného územia. Typickú zložku listnatých lesov z plazov tvoria napríklad užovka stromová (Elaphe longissima), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Lacerta muralis). Z cicavcov je to plch lesný (Dryomys nitedula), diviak lesný (Sus scrofa), vlk dravý (Canis lupus).

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy, ktoré zasahuje do územia predstavuje významné lokality výskytu a hniezdenia vtáctva.

B.3. Kultúrno – historické hodnoty a rekreácia

Kultúrne pamiatky a archeologické náleziská

Na riešenom území na vrchu Hradová sa nachádza národná kultúrna pamiatka – hrad evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1048/0, ktorý sa nachádza na parc. č. 2160/1 v k.ú. Čermeľ. Kultúrna pamiatka nie je zatiaľ geodeticky zameraná a ani zakreslená v katastrálnej mape. Jej rozsah je cca 8 -10ha a v jej areáli sa nachádza vyhliadková veža. Požiadavky na ochranu sú nasledujúce:

- areál kultúrnej pamiatky využívať len na aktivity, ktoré majú priamy súvis s jej prezentáciou a ochranou a nezasiahnu do jej podstaty

- žiadúce je zachovať súčasnú funkciu tohto územia – lesopark, náučný chodník s prezentáciou kultúrnej pamiatky

- neumiestňovať na plochu žiadnu zástavbu, ktorá by nemala priamy súvis s jej ochranou alebo prezentáciou

Na vrchu Hradová sa nachádzajú tri archeologické náleziská – hrad, val a časť kruhovej stavby, súvisiace možno s opevnením hradu. Požiadavka na ochranu: ponechať nálezy na mieste a nenarušovať ich hmotnú podstatu. Podmienky ochrany archeologických nálezísk zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní podľa §41 ods.4 pamiatkového zákona.

Rekreácia

Na území v blízkosti riešeného územia sa nachádzajú strediská turizmu a rekreácie:

- prímestské stredisko turizmu a centrum zimných športov Kavečany,

- lesopark s prímestskými strediskami rekreácie Čermeľ, Alpinka,

- letné strediská turizmu so zameraním na pobyt pri vode: Anička – Hornád

Samostatný druh rekreácie poskytujú záhradkárske lokality, najmä v letnej sezóne a cez víkendy. Na riešenom území sa nachádzajú lokality Detrichová o rozlohe cca 41,20 ha, Klin s rozlohou cca 1,04ha, Vitalina I –III o rozlohe cca 7,36 ha, Hradová – veža o rozlohe cca 9,01ha. Vo východnej časti na druhom brehu Hornádu sa nachádza záhradkárska lokalita Pod vinicami I,II a III.  V južnej časti sa nachádzajú lokality Hradová – vodáreň a Hradová – Výslnie, ktoré sú podľa ÚPN HSA Košice určené ako rezerva pre funkciu bývania v málopodlažnej zástavbe.

Prevažnú časť riešeného územia tvorí lesopark, využívaný obyvateľmi mesta pre rôzne športovo - rekreačné aktivity (turistika, cykloturistika, beh, beh na lyžiach, pikniky, zber húb a pod. Lesopark využívajú aj športové kluby na usporadúvanie pretekov (napr. orientačný beh) resp. na kondičné tréningy. Krajinársko – architektonická úroveň existujúceho lesoparku nie je dostatočne príťažlivá, na jeho území prevládajú zalesnené plochy bez vybudovaných turistických chodníkov a iných zariadení pre jeho využívanie. Najväčšou atraktivitou lesoparku je výhliadková veža a pozostatky hradu. V dotyku v severnej časti obytného súboru Podhradová sa nachádza dostupný areál športovej strelnice.

Ďalšie rekreačné možnosti poskytuje vodný tok Hornádu a jeho športovo - rekreačné splavnenie s rozsiahlymi chatovými oblasťami .

B.4  Ťažba nerastných surovín

Areál povrchovej ťažby nerastných surovín

Ako stavebný kameň sa v rámci záujmového územia využívajú granodiority kryštalinika Čiernej hory, ktoré získava v kameňolome Košice - Hradová (dobývací priestor Košice IV - Hradová) spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. Košice. Bilančné zásoby predstavujú cca 6300 tisíc m3. Kameňolom sa nachádza v najjuhovýchodnejšom telese granodioritov masívu Čiernej hory. Z hydrogeologického hľadiska ložisko leží v blízkosti hornádskeho zlomového systému. Najnižšia ťažobná úroveň 222m leží cca 10m nad hladinou Hornádu. Zvetralinový plášť a lesný porast čiastočne, najmä na temene vrchu Hradová zadržiava zrážkové vody, ktoré postupne v puklinách prenikajú do ložiskového telesa. Povrch ložiskového telesa je na pomerne strmom svahu, zrážkové vody stekajú samospádom a eróznou ryhou sa odvádzajú do Hornádu. Územie vyhradeného ložiska je situované na východnej strane vrchu Dolné hôrky (409 m n.m.). Z východu je ohraničené cestou III.tr. Košice – Kostoľany nad Hornádom. Zhruba polovica navrhovanej plochy PVL je vydobytá, strmší svah prechádza v smere na západ do plochého reliéfu.

Súčasné prevádzkové vzťahy: odťažená je spodná časť, kde sa skládkuje a distribuuje hotový materiál, prístupná je pre nákladné vozidlá z komunikácie III.tr. Košice – Kostoľany nad Hornádom. V súčasnosti sa pripravuje odťaženie severného cípu mimo jestvujúceho dobývacieho priestoru z dôvodu rozšírenia skladovacích priestorov. Výrobná linka je postavená na spodnej vydobytej časti lomu. Je zostavená zo stabilných drvičov, triedičov, dopravných pásov. Technické zázemie administratívna a sociálna budova sa nachádzajú na druhej strane cesty.

Ťažba rúbaniny lomového kameniva sa prevádza v čase od 6:00 do 22:00h. Spracovanie a drvenie rúbaniny lomového kameňa sa vykonáva podľa potreby aj v trojsmennej prevádzke. Vývoz podrveného materiálu sa vykonáva v čase 6:00 – 18:00h. Ročná ťažba a predaj je cca. 350.000t kameniva.

Skládky odpadov, haldy a odkaliská

Na území mesta Košice sú lokalizované štyri skládky odpadov prevádzkované v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva – Baňa Bankov (stavebný odpad), Myslava (nebezpečný odpad), a dve v areáli železiarní.

Problém predstavuje nelegálne ukladanie odpadu na najrôznejších miestach v krajine od okrajov lesa až po plochy pri záhradkách alebo priamo pri vodných tokoch.

B.5. Verejné dopravné a technické vybavenie územia

- doprava

##### Dopravná intenzita v dotknutých úsekoch je v časti „Dopravné intenzity na dotknutých komunikáciách (Celoštátne sčítanie dopravy 2005)“nasledujúca:

Lokalita záhradkárskej osady Detrichová a Vitalina pred obcou Kavečany je v súčasnosti dopravne napojená – vzhľadom na jej občasné využívanie – na cestu III/547003 (Budanová) iba hospodárskymi zjazdami, bez riešenia križovatiek a ich posúdenia z hľadiska rozhľadu a bezpečnosti dopravy.

Z návrhu koncepcie širších dopravných vzťahov v uvedenej lokalite nie je uvažované s inými aktivitami, ktoré by bolo potrebné zohľadniť pri návrhu riešenia.

Z pohľadu návrhu komunikačnej obsluhy RD je nutné zhodnotiť pravidelnosť dopravy, uvažovať s možnosťou využitia nosnej komunikácie pre zavedenie MHD.

Zároveň je nutné počítať v lokalite s riešením statickej dopravy pri objektoch občianskej vybavenosti.

- Lokalita Lom Hradová

Súčasný lom a.s. EUROVIA je napojený plošne na cestu III/547002 Košice – Kostoľany (Kostolianska cesta) bez riadneho riešenia križovatky. Z dopravného hľadiska je situovaný v úseku so zníženým rozhľadom po smerovo závadnom úseku.

S ohľadom na druh dopravy vstupujúcej do a z lomu je riešenie tolerované, v štatistikách dopravného inšpektorátu nie je evidovaná žiadna dopravná nehoda v priestoroch vstupu a výjazdu z kameňolomu za posledných 5 rokov.

Aj keď oproti súčasnosti nie je predpokladaný podstatne zvýšený rozsah ťažby (350 tis. ton ročne), uvedený úsek sa stane kritickým z hľadiska dopravnej obsluhy „Lomu Hradová“ z dôvodu predpokladaného nárastu intenzity dopravy a zvýšenia atraktivity osídlení obcí Kostoľany nad Hornádom a Družstevnej nad Hornádom.

Nová situácia nastane pri uvažovanom využití dotknutého územia na aktivity vyvolávajúce nárast dopravy. Bude nutné prehodnotiť celé riešenie v úseku cesty Ťahanovce – Lom Hradová.

Cesta III/547002 v súčasnom stave nevytvára podmienky pre bezpečné využívanie cestnej a cyklistickej dopravy

##### Dopravné intenzity na dotknutých komunikáciách (Celoštátne sčítanie dopravy 2005)

Pre predmetný účel a pre prehľad zaťaženia z aktuálneho celoštátneho sčítania dopravy 2005 uvádzame skutočné vozidlá/24 hod.

| ÚSEK | CESTA | SPRÁVCA | OKRES | T | O | M | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03260 | 547002 | SK KE KS | Košice - okolie | 314 | 852 | 4 | 1 170 | Družstevná |
| 03259 | 547002 | SK KE KS | Košice - okolie | 486 | 2 812 | 10 | 3 308 | Za lomom Kostoľany |
| 03258 | 547002 | MESTO KE | Košice I | 550 | 2 768 | 9 | 3 327 | Pred lomom |
| 03252 | 547002 | MESTO KE | Košice I | 490 | 3 615 | 9 | 4 114 | Pod hradovou |
| 03251 | 547002 | MESTO KE | Košice I | 812 | 7 438 | 43 | 8 293 | Štadión |
| 03253 | 547003 | MESTO KE | Košice I | 227 | 2 690 | 6 | 2 923 | sm. Kavečany |

| Cesta | Rok | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. tr. | Ľahké voz. | 1,000 | 1,040 | 1,090 | 1,150 | 1,210 | 1,270 | 1,330 | 1,390 |
|  | Ťažké voz. | 1,000 | 1,040 | 1,080 | 1,130 | 1,180 | 1,230 | 1,270 | 1,310 |

( Zdroj Slovenská správa ciest Bratislava )

Prepočet dopravných intenzít s výhľadom do roku 2040 (skladba a sk.voz/24 hod)

- zásobovanie vodou

Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti mesta medzi obcou Kavečany a mestskou časťou Podhradová. Z hľadiska zásobovania vodou ide o pomerne autonómne územie s akumuláciou a zásobnou vodovodnou sieťou. Územie má výškovo členitý charakter. Akumuláciu zo severnej strany preň tvorí vodojem K1 - 1 x 100 m3 na kóte 528 m.n.m, do ktorého je voda dopravovaná zo zdroja Pstružník potrubím DN 80 mm.  V zmysle platného ÚPD sa uvažuje s rozšírením vodojemu K1 o  2 x 150 m3 a výstavbou VDJ K2 100 m3 na kóte 550 m.n.m.  Pre potreby zásobovania časti Podhradová slúži vodojem P2 - 800 m3 na kóte 355,7 m.n.m, do ktorého je voda dopravovaná z blízkeho zdroja. Z tohto systému bude potrubím DN 80 dodávaná voda  do VDJ P3 - 150 m3 na kóte 420 m.n.m a P4  - 100 m3 na kóte 480 m.n.m, pre potreby vyššie položenej zástavby, resp. záhradkársku kolóniu. Obidva zásobovacie systémy, teda pre Kavečany a časti Podhradová budú prepojené.

Územie lokality lom Hradová sa nachádza v severovýchodnej časti mesta v meandri toku Hornád. Voda získavaná z vodného zdroja Tepličany je potrubím DN 500 ( 300 ) mm po úprave dodávaná do systému.  Z uvedeného zdroja sú kryté aj potreby lomu Hradová.

- odkanalizovanie územia

Na riešenom území nie je vybudovaná verejná kanalizácia delenej ani jednotnej sústavy.

- zásobovanie plynom

Súčasná zástavba mestskej časti Podhradová je kombináciou STL a NTL rozvodov. Nízkotlakové rozvody v bytovej zástavbe sú napájané z miestnych STL/NTL regulačných staníc. Jestvujúci STL plynovod DN 300, 0,3 MPa je napojený na výstup z RS 20 000 Východ.

- zásobovanie elektrickou energiou

Záujmovým územím prechádza zariadenie distribučnej sústavy VVN - nadzemné vedenie 220 kV , ktoré je súčasťou nadradenej zásobovacej siete VVN mesta Košice.

Riešené územie je v zmysle zásobovania elektrickou energiou zabezpečované prostredníctvom VN a NN siete distribučného charakteru. Orientovaná je na transformačnú stanicu 110/22kV Košice Východ. Vedenia 22 kV sú zrealizované v káblovom a nadzemnom prevedení, elektrické stanice VN/NN sú v prevedení voľnostojace, murované resp. ako stožiarové. Územím v súčasnosti prechádza 22 kV vedenie VN č. 218 s odbočkami do riešeného územia. Jestvujúce elektrické stanice sú pripájané prostredníctvom káblových slučiek resp. vzdušnými odbočkami pre stožiarové stanice.

Pre potreby ťažobnej spoločnosti slúži trafostanica TS Lom umiestnená v priestore ťažby.  Pre súčasné i výhľadové potreby pokrytia el. energiou pre potreby lomu inštalovaný výkon trafostanice postačuje. V dôsledku rozšírenia ťažobného priestoru je potrebná čiastočná prekládka VN vedenia č. 218 v zmysle realizačného projektu spracovaného projektovou organizáciou BBF elektro s.r.o., Spišská Nová Ves, ktorého základné atribúty riešenia sú aplikované v predmetnej štúdii.

Projekt rieši prekládku VN vedenia č. 218 v mieste križovanie rieky Hornád a prekládku VN prípojky pre trafostanicu VVaK - Tunel Ťahanovce č. 8. Stavba je vyvolaná plánovaným rozšírením ťažby v lome Hradová.  V rámci úseku sa jestvujúca VN prípojka pre trafostanicu TS Ťahanovce č. 8 VVaK – Tunel nahradí novou VN prípojkou, pôvodná prípojka sa kompletne demontuje.

B.6. Životné prostredie a ochrana prírody a krajiny

B.6.1. Životné prostredie

Stresové faktory

Radónové riziko

Pre územie Košíc a ich blízkeho okolia sa riešila problematika radónového rizika (veľkosť objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu) v r. 1999. Bola zostavená odvodená mapa radónového rizika v širšom zázemí Košíc. Z výsledkov priamych meraní radónu v  pôdnom vzduchu, z analýz a ich následného štatistického spracovania vyplynulo, že 49,5 % územia je v kategórii nízkeho radónového rizika, 48,5 % je v strednom radónovom riziku a 2 % územia sú v kategórii vysokého radónového rizika.

Zvýšené radónové riziko sa vyskytuje v severovýchodnej časti územia reprezentovanej výbežkami Slovenského rudohoria a Čiernej hory. Príkladom môže byť lokalita Jahodnej a blízkeho okolia s výskytom uránu, ktorá je zároveň významnou prímestskou rekreačnou oblasťou. Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné s výsledkami o distribúcii jednotlivých kategórií radónového rizika v rámci celého Slovenska.

Seizmicita

Seizmicita Košickej kotliny predstavuje menej významnú geo- resp. ekobariéru. Ide o seizmicky mierne aktívnu oblasť, kde seizmicita územia nepresahuje 6° MSK. Z hľadiska projektovania bežných typov stavieb tento stupeň nepredstavuje nebezpečenstvo. Najvýznamnejším tektonickým prvkom v Košickej kotline je zlomový systém severojužného smeru prebiehajúci dolinou Hornádu (pozdĺž západného okraja chrbta Viničnej). Častá a opakovaná reaktivizácia zosuvov medzi Heringešom a Vyšným Opátskym, resp. vznik nových v telese starého frontálneho zosuvu, svedčia o jeho recentnej aktivite.

Seizmicita pochádzajúca z činnosti lomu Hradová neovplyvňuje okolité rekreačné a obytné funkcie.

Zosuvy

Svahové deformácie charakteru zosuvov sú na území Košíc najrozšírenejším geodynamickym javom. Znehodnocujú poľnohospodárske, lesné a základové pozemky a poškodzujú infraštruktúru. Napriek predispozícii spočívajúcej v prírodnom prostredí, ich vznik je podmienený aj nevhodnou činnosťou človeka v menej stabilných územiach. Z hľadiska stability horninového prostredia možno vymedziť tri rajóny:

- rajón nestabilných území

- rajón podmienečne nestabilných území

- rajón stabilných území

Riešené územie patrí do tretej skupiny a prevažne zahŕňa územia, kde nejestvujú priaznivé podmienky pre vznik svahových pohybov. Znamená to absenciu aspoň jedného hlavného faktora (prirodzeného alebo antropogénneho pôvodu), alebo viacerých vedľajších faktorov spôsobujúcich svahové pohyby. Ide spravidla o rovinaté, alebo málo uklonené (( 6°) časti regiónu budované sedimentmi neogénu a kvartéru, prípadne rôzne strmé svahy budované skalnými, málo porušenými horninami s kvartérnym pokryvom hrúbky do 5 metrov. Patria sem aj ploché, vrcholové časti reliéfu v severozápadnej časti regiónu, budované poloskalnými horninami, resp. striedaním skalných a poloskalných hornín.

Pre územie kameňolomu bol spracovaný Inžinierskogeologický posudok spol GEO Slovakia s.r.o.

Košice kde sa konštatuje o príčinách svahových porúch.

Elimináciou môže byť aj zníženie strmosti svahov zvažujúcich sa do údolia odťažením vrchných vrstiev tak aby svahy boli maximálne 30m vysoké so sklonom 45%.

Erózia pôdy

Erózia pôdy je rozrušovanie povrchu pevnín vodou a vetrom. V závislosti od podmienok sa prejavuje jednotlivo alebo v určitej kombinácii. Znamená odnos pôdnej hmoty (denudácia), jej premiestňovanie do iných polôh (transport) a ukladanie (akumulácia) vo forme nánosu alebo prekryvu. Erózia pôdy patrí k stresovým faktorom, ktoré negatívne pôsobia na poľnohospodársky pôdny fond a a na krajinu, a to ohrozením resp. narušením prirodzeného vývoja bioty.

Stupeň zvetrania na povrch vystupujúceho horninového prostredia je daný prevládajúcim horninovým typom a stupňom jeho narušenia tektonickými prvkami.

Nepatrná vodná erózia je typická v oblasti Košickej roviny, predovšetkým na aluviálnych a terasových sedimentoch Hornádu a Torysy.

Slabá (mierna) vodná líniová erózia sa prejavuje v niektorých zalesnených častiach Volovských vrchov a Čiernej hory s priaznivými litologicko-morfologickými podmienkami.

Plošná vodná erózia predstavuje najnebezpečnejšiu formu erózie v území – vyskytuje sa na poľnohospodárskych pôdach na svahoch, kde voda pri svojej devastačnej činnosti zužitkováva aj geoenergiu reliéfu. Takéto plochy je potrebné priebežne identifikovať v iniciálnom štádiu, pretože humusový horizont, ktorý sa tvoril mnoho rokov, môže by zdegradovaný v relatívne krátkom časovom úseku. Pôdy reálne ohrozené vodnou eróziou sú v severnej časti územia  - okolie Kavečian a tiež južné svahy pod Hradovou .

Znečistenie ovzdušia

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok.

Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia – emisie:

Emisie pochádzajú predovšetkým z veľkých stacionárnych priemyselných zdrojov znečistenia ovzdušia lokalizovaných na území Košíc. Najväčší podiel na znečistení v oblasti má ťažký priemysel, najmä strojárstvo, hutníctvo a metalurgia. Menšie množstvá exhalátov emitujú energetické zdroje, z ktorých sú významné mestské teplárne a lokálne kotolne.

V posledných rokoch došlo k výraznému zníženiu emisií tuhých látok u najväčšieho znečisťovateľa v oblasti Košíc – U.S. Steel Košice, i napriek tomu však patrí v rámci všetkých veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia v SR naďalej k najväčším znečisťovateľom ovzdušia v meste. Prevádzky U.S. Steel Košice emitujú okrem základných znečisťujúcich látok aj ďalšie látky, napr. sulfan (sírovodík), benzén, amoniak, kyanovodík, chlór, fenol, toulén, VOC a ďalšie špecifické látky. Takmer celé množstvo emisií ťažkých kovov vyprodukovaných zo stacionárnych zdrojov v oblasti  Košíc pochádza z výroby železa a ocele v U.S. Steel Košice.

Mestská tepláreň TEKO je najvýznamnejším bodovým zdrojom znečistenia ovzdušia lokalizovaným v samotnom meste Košice. Exhalátmi (najmä SO2, NOx) zaťažuje predovšetkým ovzdušie v južnej časti mesta.

K zdrojom znečistenia ovzdušia v Košiciach stále viac patrí automobilová doprava a to predovšetkým v hlavných  dopravných koridoroch mesta a v obslužných komunikáciách   centra mesta. Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov (najmä CO, NOx, VOC), sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej zóne človeka, pri obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku mestskej zástavby.

Kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná i prevádzkovaním lokálnych kotolní a kúrenísk vo vidieckom osídlení a poľnohospodárskou činnosťou.

Zdrojom znečistenia je aj prevádzka lomu Hradová – drvenie, triedenie a nakladanie s kamenivom. V lome sa drvený materiál kropí vodným filmom , cesty vodným delom a vychádzajúce vozidlá z lomu sa v umývacom zariadení čistia, aby sa čo najviac eliminovali vplyvy na bezprostredné okolie lomu, využívané pre záhradky a časť lesoparku.

Znečistenie vôd

Znečistenie povrchových vôd:

Na území Košíc sa kvality vody v rámci celoslovenského monitoringu (SHMÚ Bratislava) sleduje v toku Hornád, v Sokolianskom potoku a v toku Ida. V ostatných tokoch sa kvalita vody nesleduje.

Hornád - v oblasti Košíc je tok Hornád silne zaťažený vypúšťanými splaškovými a priemyselnými odpadovými vodami mesta a privádzaným znečistením z hornej časti samotného toku, ale aj z jeho prítokov. Požiadavky NV nespĺňajú obsahy CHSKCr, organického N, dusitanového N a  celkového P v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov a obsah chloroformu v skupine organických polutantov.

Znečistenie podzemných vôd:

Kvalita podzemných vôd v rámci územia mesta Košice sleduje v 1 útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a v 3 útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách. Limitné hodnoty v porovnaní s požiadavkami NV v roku 2007 boli prekročené v 2 útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách a v útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch zasahujúcich na územie mesta Košice.

Medzi prekročené ukazovatele v  útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch patria celkové Fe a Mn, čo je hlavne dôsledkom nepriaznivých kyslíkových pomerov. Prekročenie limitných hodnôt bolo namerané u dusičnanov, chloridov, amónnych iónov, O2 % a pH. Z ťažkých kovov boli prekročené limitné hodnoty Al. Z organických látok boli namerané prekročenia pre celkový organický uhlík a chloróvané rozpúšťadlá. Prekročené boli aj limitné hodnoty pesticídov (atrazin, simazin).

Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele v  útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách patria celkové Fe a Mn. Toto zvýšenie je hlavne dôsledkom nepriaznivých kyslíkových pomerov. Prekročenie limitných hodnôt bolo namerané u dusičnanov a O2 %. Znečistenie podzemných vôd odráža predovšetkým vplyvy priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti, čoho dôkazom sú zvýšené koncentrácie dusíkatých látok, amónnych iónov, tažkých kovov a organických látok. Oblasť Košickej kotliny je najviac poznačená samotným mestom Košice a jeho aktivitami a vyznačuje sa zvýšenými koncentráciami  znečisťujúcich  látok  so  stupňom  kontaminácie Cd = 0,50 >10,00 (III.-V. trieda podľa Geochemického atlasu SR a Environmentálnej regionalizácie SR).

Zdroje znečistenia vôd: Hlavnými problémami vplývajúcimi na kvalitu podzemných a povrchových vôd sú eutrofizačné procesy (zvýšený obsah biogénnych prvkov P a N), obsah ťažkých kovov a obsah špecifických organických látok vo vodnom prostredí. Uvedené problémy sa viažu na:

- priemyselnú výrobou - nevyhovujúce čistenie produkovaných priemyselných odpadových vôd, resp. nevyhovujúce technológie,

- poľnohospodárstvo - predovšetkým používaním agrochemikálií,

- nedostatočné (resp. žiadne) čistenie splaškových odpadových vôd

Zdroje znečistenia, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vôd môžeme rozdeliť podľa ich charakteru a pôsobenia na dve kategórie:

- bodové zdroje znečistenia, ktoré  významne ovplyvňujú kvalitu vody  v povrchových tokoch, riečnych sedimentov a v nadväznosti aj kvalitu podzemných vôd, majú sústredené vypúšťanie odpadových vôd do recipientov a u týchto zdrojov je možné presne určiť pôvodcu, ako aj základné charakteristiky vypúšťaných odpadových vôd,

- plošné zdroje znečistenia, ktoré nie sú zaradené medzi evidované zdroje znečistenia  a sú to   divoké skládky, areály poľnohospodárskej výroby, poľné hnojiská, silážne jamy, letiská, dielne, ale hlavne veľkokapacitné  objekty živočíšnej výroby, sú menej kontrolovateľné, merateľné na rozdiel od bodových zdrojov znečistenia sú menej adresné, evidenčné náročnejšie a problematicky merateľné a ich sumárny účinok sa iba odhaduje.

Najväčšie nebezpečenstvo z  plošných zdrojov (poľnohospodárska činnosť) predstavuje zaťaženie vôd dusíkom a fosforom. Nadbytok dusičnanov a fosforu vo vodných zdrojoch významne prispieva k eutrofizácii a k znehodnocovaniu povrchových a podzemných vôd.

Celkové množstvo odpadových vôd a znečistenia v povodí Hornádu od roku 1990 kleslo cca o 18,3 % a množstvo čistených odpadových vôd vzrástlo cca o 2,5%. Na tomto znížení sa podieľajú niektoré významné priemyselné a  komunálne zdroje znečistenia mimo územia okresu Košice-mesto, ale aj na území okresu (VVS Košice, U.S. Steel Košice ) a to najmä intenzívnejším spôsobom čistenia odpadových vôd. Výrazný podiel na znižení má aj útlm niektorých priemyselných aktivít (hutnícka a banícka činnosť) mimo okresu.

Najväčšími zdrojmi znečistenia vôd v území sú   verejná  kanalizácia mesta Košice a U. S. Steel Košice, ktoré patria k najväčším zdrojom znečistenia vôd v rámci SR na základe množstva vypúšťaného znečistenia. V území sa nachádzajú aj ďalšie – menšie zdroje znečistenia vôd. Sú to rôzne priemyselné prevádzky, rekreačné zariadenia a verejné kanalizácie (ČOV) mestských častí.

Kontaminácia pôdy

Pedogeochemické mapy poukazujú na existenciu plošného znečistenia pôd viažuce sa na spracovanie magnezitu na území mesta, ale vyskytuje sa aj  v aluviálnej oblasti Hornádu, čo je spôsobené prenosom týchto prvkov vodami a len v malej miere vzhľadom na prevládajúce smery vetra ovzduším. Aj keď tieto hodnoty kontaminácie nepresahujú limitné B a C hodnoty, je potrebné venovať ich sledovaniu istú pozornosť. Tiež by bolo potrebné realizovať prísnejšiu kontrolu vypúšťaných odpadových vôd z technológií, kde potenciálne možno očakávať zvýšené koncentrácie ťažkých kovov. Tie sa môžu postupne rôznymi pôdnymi procesmi (sorpcia, precipitácia, koprecipitácia) postupne akumulovať nad hladinou podzemnej vody a v celom profile pôd (v nenasýtenej zóne), najmä na miestach, kde hladiny podzemných vôd ležia blízko pod povrchom a hydromorfne ich ovplyvňujú.

Zaťaženie prostredia hlukom

Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa hodnotí podľa Nariadenia vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Vyjadruje sa ako ekvivalentná hladina hluku (Laeq) resp. ako maximálna hladina hluku (LAmax.). Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, kedy začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém človeka.

Údaje o zaťažení obyvateľstva hlukom prezentované v nižšie uvedenom grafe pochádzajú z ročného výkazu OŽP 13-01 „Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom“ z roku 2002, v ktorom sú uvedené výsledky hlukovej záťaže obyvateľstva zo 69 miest a obcí SR, prepočítané na počet obyvateľov týchto miest a obcí z roku 2000. V nasledovnom grafe sú uvedené údaje za mesto Košice.

Podiely obyvateľov zaťažených ekvivalentnými hladinami vonkajšieho hluku LAeq [dB] z cestnej dopravy v meste Košice (zdroj: ŠZÚ  SR - RÚVZ)

Hlukom je zasiahnuté územie mesta v kontakte so železničnou traťou (osobná aj nákladná doprava, rušňové a vozňové depo), rozširovaním zástavby mesta sa železnica dostala prakticky do dotyku s jeho centrálnou časťou, v zmysle celoštátneho profilového sčítania v roku 2000, je maximálna hladina hluku prekročená prakticky na celej základnej komunikačnej sieti mesta v dôsledku intenzívnej automobilovej dopravy.

Odpad a hospodárenie s odpadom

V roku 2006 sa na území mesta Košice (Košice I – IV) podľa údajov RISO (Regionálny informačný systém o odpadoch) vyprodukovalo 3 007 355 ton odpadov, z toho 61 344 ton nebezpečného a 2 946 011 ton ostatného odpadu.

Komunálne odpady (KO) z mesta Košice a priľahlých obcí sú zneškodňované v spaľovni KO v Kokšov-Bakši.

V areáli KOMAG, a.s. Košice baňa Bankov sa nachádza komplex odkalísk a háld pochádzajúcich z bývalej ťažby a úpravy magnezitu, ktoré však nevytvárajú priamu environmentálnu záťaž širšieho okolia. V predmetnom areáli je prevádzkovaná skládka stavebných odpadov pochádzajúcich z produkcie mesta Košice.

V zmysle súčasnej legislatívy je presadzované zvyšovanie percenta separovaného zberu komunálneho odpadu (KO), čo prispieva k zníženiu produkcie KO, ktorý vyžaduje zneškodnenie skládkovaním čím sa dosahuje zníženie rizika vzniku environmentálnych záťaží v odpadovom hospodárstve. V meste Košice sa separovaný zber realizuje u komodít sklo a plasty, menej u komodít papier a kovové obaly.

Na území mesta Košice sú lokalizované 4 skládky odpadov prevádzkované v zmysle platnej legislatívy pre odpadové hospodárstvo.

Na riešenom území resp. v jeho blízkom okolí sa vyskytuje rad čiernych skládok, najmä v dotyku so záhradkárskymi lokalitami a v lese popri prístupových cestách (napr. cesta od Kostolian do Kavečian).

B.6.2. Ochrana prírody

Dňom 1.1.2003 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého ku kategóriám chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná pamiatka a prírodná rezervácia pribudli nové kategórie vyplývajúce z európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Do riešeného územia zasahujú:

Národná sieť chránených území

Prírodná pamiatka (PP) Kavečianska stráň, k.ú. Kavečany, plocha územia - 3,19 ha, rok vyhlásenia: 2000 (Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Košiciach č. 1/2000 z 20.1.2000 - účinnosť od 1.4.2000, Vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004).

Chránené územie, v ktorom platí IV. stupeň ochrany, sa nachádza JV od zástavby mestskej časti Kavečany, na svahoch potoka Pstružník. Predstavuje  významný ostrov teplomilnej vegetácie v poľnohospodársky využívanej krajine. Útočisko tu našli viaceré vzácne druhy rastlín. Masovo sa tu vyskytuje chránený druh poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), ale aj ďalšie vzácne  druhy rastlín,  napr. orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), vstavač obyčajný (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), horec krížatý (Gentiana crutiata).

Priamo zo zákona č. 543/2002 Z. z. sú vyhlásené 4 jaskyne a 1 priepasť:

- PP Andrejova jaskyňa I,

- PP Andrejova jaskyňa II,

- PP Kavečianska jaskyňa,

- PP Smetisko,

- PP priepasť v Kavečanoch

# Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000

## Chránené vtáčie územia

## Chránené vtáčie územie Volovské vrchy, rozloha územia - 128 014 ha

## Dôvodom vyhlásenia CHVÚ Volovské vrchy je, že je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov výr skalný (Bubo bubo), orol skalný (Aquila chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetryl tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica poľná (Coturnix coturnix), rybárik riečny (Alcedo atthis), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), pernica jarabá (Sylvia nisoria), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), muchár sivý (Muscicapa striata), orol krikľavý (Aquila pomarina), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus) a strakoš červenochrbtý (Lanius collurio).

## Navrhované územia európskeho významu

## Národný zoznam navrhovaných Území európskeho významu (ÚEV) podľa Smernice o biotopoch bol schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 dňa 17.marca 2004. Zoznam obsahuje 382 území z toho 47 nachádzajúcich v Košickom kraji a 1 zasahujúce do územia mesta Košice.

## Navrhované ÚEV Stredné Pohornádie

## Identifikačný kód: SKUEV0328

## Katastrálne územie: Okres Košice − okolie: Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Malá Lodina, Sokoľ, Veľká Lodina, Košické Hámre, Ružín, Košice I: Kavečany, Čermeľ

## Výmera lokality: 7275,58 ha

## Stupeň ochrany: 2, 3, 4, 5

## Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo−javorové sutinové lesy (9180), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Nížinné a podhorské kosné  lúky (6510), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo−topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso−Sedion albi (6110), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Dubovo−hrabové lesy lipové (9170), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), koniklec slovenský (Pulsatilla slavica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).

## Biotopy európskeho významu (BEV) a biotopy národného významu (BNV)

## Lesné biotopy:

## Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské – BNV - Porasty duba zimného a hrabu poľného, najčastejšie s prímesou buka lesného, menej ďalších drevín, na rôznorodom geologickom podklade, v bylinnom poschodí sa výrazne uplatňujú druhy tráv, najmä ostríc, mezofilné druhy typické pre bučiny a druhy dubín.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: lesné celky Viničná - Košická hora, Želiarsky les, Heringeš, Hradová, Na valalskom, Girbeš, Kamenný potok, Dúbrava , Kodydom, Čermeľské údolie.

## Ls3.5.1 Sucho a kyslomilné dubové lesy - acidofilné dúbravy – BNV - Acidofilné dubové lesy na minerálne chudobných silikátových horninách, stredne hlbokých až plytkých pôdach. V drevinovej skladbe prevláda dub zimný, rôzne veľká je prímes borovice, miestami pristupuje i buk. Bylinné poschodie má trávnatý charakter, bohato vyvinuté je poschodie machov a lišajníkov.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: lesné celky Kodydom, Dúbrava, Girbeš, Kamenný potok, Hradová, Viničná - Košická hora.

## Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) – BEV - Mezotrofné a eutrofné porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov, spravidla s bohatým viacvrstvovým bylinným podrastom na rôznom geologickom podloží, na stredne hlbokých až hlbokých štruktúrnych, trvalo vlhkých pôdach s dobrou humifikáciou.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: lesné celky Košický les, Vysoký vrch, Čermeľské údolie, Na valalskom, Hradová, Kamenný hrb, Girbeš, Kamenný potok, Jahodná, Viničná - Košická hora.

## Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) – BEV - Acidofilné bukové porasty na minerálne chudobných horninách, floristicky chudobné, so stálou prímesou duba, miestami i jedle. Krovinové poschodie je slabo vyvinuté, v bylinnom poschodí prevládajú acidofilné a oligotrofné druhy.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: lesné celky Košický les, Na valalskom, Hradová, Panský les, Girbeš, Kamenný potok, Kamenný hrb, Viničná - Košická hora.

## Nelesné biotopy:

## Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty (6240*) - BEV prioritný - Travinno-bylinné porasty, v ktorých dominujú trstnaté hemikryptofyty a druhy s plazivým podzemkom. Porasty osídľujú plytké pôdy na rôznom druhu geologického podkladu, na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Sú často využívané ako extenzívne pasienky.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: PP Kavečianska stráň, poniklecová lúčka pod Hradovou.

## Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek (6430) – BEV - Vysokobylinné spoločenstvá na brehoch väčších vodných tokov. Fyziologicky sú veľmi nejednotné, obvykle viacvrstvové. Typické je zastúpenie väčšieho počtu lian. Porasty sa vyvíjajú na opakovane záplavami narušených, ale živinami dobre zásobených brehových stanovištiach okolo vodných tokov.

## Výskyt v aglomerácii mesta Košice: lokálne pozdĺž vodného toku Hornádu

Genofondovo významné lokality

V riešenom území sa nachádzajú 3 genofondové plochy, ktoré predstavujú lokality s výskytom chránených, ohrozených a vzácnych druhov bioty:

Kavečany – Pod lazmi, rozloha 0,05 ha, k. ú Kavečany.

Enkláva vlhkej terénnej depresie. V bylinnom podraste dominujú druhy: škripina lesná (Scirpus sylvatica), sitina (Juncus sp.), veronika potočná (Veronica beccabunga) a i. Na okolitom lúčnom xerotermnom biotope bol zaznamenaný výskyt vzácnych taxónov z čeľade vstavačovitých.

Rakytie – Kavečany, rozloha 17 ha, k. ú. Kavečany.

Lúčny ekosystém s výskytom stepných elementov. V bylinnom podraste porastov brezy bradavičnatej (Betula verrucosa) a solitérov borovice čiernej (Pinus nigra) a v spoločenstve kriačín tvorených hlohom (Crataegus sp.), trnkou (Prunus spinosa), černicou (Rubus sp.) a ružou (Rosa sop.) si pozornosť zasluhujú ohrozené taxóny z čeľade vstavačovitých: vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač obyčajný (Orchis morio), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium) a i. Lokalita je pod silným antropogénnym vplyvom, čo sa prejavuje miestami eróznou činnosťou.

Ťahanovský lom, rozloha 2 ha, k. ú. Ťahanovce.

Opustená, priľahlá časť ku kameňolomu je hniezdnym biotopom výra skalného (Bubo bubo).

Ekologicky významné segmenty

Na základe analýzy abiotických a biotických pomerov sú vyčlenené nasledujúce ekologicky významné segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologickej stabilite a diverzite súčasnej krajiny. Majú výraznú biologickú – ochrannú, krajinotvornú a estetickú hodnotu.

KP Údolie Hornádu pri Ťahanovciach, rozloha 13 ha, k. ú. Ťahanovce.

Územie zahrňuje údolnú nivu rieky Hornád, od mosta štátnej cesty Košice – Ťahanovce až po hranicu okresu Košice I. Riečisko Hornádu má protipovodňovú úpravu, v korune ktorej chýbajú z krajinárskeho hľadiska brehové porasty. Alúvium Hornádu – pri tuneli, je osídlené spoločenstvom krovitých vrbín, v ktorých dominuje vŕba biela (Salix alba), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba trojtyčinková (Salix triandra), vŕba košikárska (Salix viminalis). Na krovité vŕbové porasty nadväzujú vysokokmenné vŕbovo-topoľové lesy (Salici – Populetom) s vŕbou bielou (Salix alba), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), javorom poľným (Acer campestre), topoľom kanadským (Populus canadensis). Pozornosť si zasluhuje aj výskyt klokoča perovitého (Staphyllea pinnata).

Bohaté kolónie vytvára ostružina (Rubus caesius). Uzavreté porasty pozdĺž brehu Hornádu vytvára ostrica štíhla (Carex gracilis) a chrastnica trsťová (Phalaroides arundinacea). Stromová etáž je na niektorých úsekoch s hustým porastom krovia a táto spojitosť dáva územiu charakter genofondovo významnej plochy, ktorá tvorí jednak prepojenie lesných celkov, ale aj biokoridor po toku rieky a hniezdny biotop v tejto časti krajiny. Z vtáčích druhov je územie využívané kalužiačikom malým (Actitis hypoleucos), kačicou obyčajnou (Anas platyrhynchos), trasochvostom bielym (Motacilla alba), penicou čiernohlavou (Sylvia atricapilla), vlhou obyčajnou (Oriolus oriolus), vodnárom obyčajným (Cinclus cinclus) a iné.

B.7. Ochranné pásma

Na území  sa uplatňujú nasledovné skupiny ochranných pásiem:

OP vodárenských zdrojov – prameň Pstružník sa nachádza severovýchodne od Kavečian a slúži pre zásobovanie pitnou vodou obyvateľov miestnej časti Kavečany. PHO ďalších studní sú vymedzené po oboch stranách Hornádu pri Ťahanovciach.

OP lesa – 50m od okraja lesného porastu

OP líniových technických prvkov sú vyčlenené za účelom ich ochrany so špeciálnym režimom hospodárenia vylučujúcim rozvoj určitých aktivít. Ide o nasledovné ochranné pásma:

Cesty:

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sú ochranné pásma určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách komunikácie v závislosti od typu komunikácie. Prehľad OP (vzdialenosť od osi priľahlého jazdného pásu):

Cesty III. triedy - extravilán = 20 m, - intravilán  = 15 m.

Železnice:

Ochranné pásmo pre železničnú trať celoštátneho významu je stanovené všeobecným šírkovým parametrom 60 m od krajnej osi koľaje. OP zohľadňuje ochranu územia z hľadiska bezpečnosti a nepriaznivých účinkov hluku.

Rozvody elektrickej siete:

OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča:

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane - pre vodiče bez izolácie,

- 4 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane - pre vodiče so základnou izoláciou,

- 1 m - pre zavesené káblové vedenie,

- 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,

- 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,

- 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane,

- 35 m pri napätí nad 400 kV,

Podzemné elektrické vedenia a elektrické stanice:

Je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialeností meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

- 3 m pri napätí nad 110 kV.

- ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na obostavanú hranicu objektu stanice,

- ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne.

Plynárenské zariadenia:

- 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,

- 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,

- 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,

- 1 m pre nízkotlakové s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa,

- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zariadenia protikoróznej ochrany, telekomunikačné, armatúrne uzly, zariadenia, zásobníky a sklady propán-butánu a pod.).

- plynovody VVTL nad 500 DN	200 m

- plynovody VVTL do 500 DN	150 m

- plynovody VVTL do 300 DN	100 m

- vysokotlakové plynovody nad 250 DN	40 m

- vysokotlakové plynovody do 250 DN	20 m

- vysokotlakové plynovody do 100 DN	15 m

- regulačné stanice vysokotlakové	10 m

Vodovody a kanalizácie:

Z dôvodu bezprostrednej ochrany pred poškodením a na zabezpečenie prevádzkyschopnosti sa vymedzujú pásma ochrany verejného vodovodu alebo kanalizácie najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysu okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, v závislosti od priemeru potrubia. Pásma ochrany vodovodov a kanalizácie sú stanovené v § 19 zák. č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Ochranné pásmo potrubia je stanovené na 1,5 - 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.

Vo vzťahu k letisku Košice sú vymedzené nasledujúce OP:

- užšie OP okolia letiska

- OP so zákazom stavieb

- OP s výškovým obmedzením

- OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám

- OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN

- ornitologické ochranné pásma

- OP leteckých pozemných zariadení.

Parametre jednotlivých ochranných pásiem letiska a podmienky ich využívania sú stanovené v rozhodnutí Leteckého úradu č. 313-477OP/2001-2116 z 9. 11. 2001.

B.8. Súhrnné zhodnotenie výsledkov analýzy územia

- prírodné krajinno – estetické a ekologické faktory

Riešené územie má pomerne pestré prírodné podmienky, terén je členitý s bohato zastúpenými pôvodnými a prirodzenými lesnými, lúčnymi a mokraďovými spoločenstvami, poľnohospodárskymi kultúrami a lokalitami záhradiek. Pestré je aj zastúpenie živočíšnych druhov – plazov, cicavcov a vtákov. CHVÚ Volovské vrchy, ktoré zasahuje do riešeného územia predstavuje významné územie výskytu a hniezdenia mnohých druhov vtáctva. Prírodná pamiatka Kavečianska stráň je ostrovom teplomilnej vegetácie v poľnohospodársky obrábanej krajine. Na riešenom území a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádza rad biotopov európskeho a národného významu. Jedná sa najmä o lesy dubovo – hrabové, dubové, jedľovo – bukové a bukové a o nelesné spoločenstvá subpanónskych travinno – bylinných porastov (Kavečianska stráň a lúka pod Hradovou) a bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek pozdĺž Hornádu. Lesopark ako súčasť regionálneho biocentra je nielen významným ekostabilizačným prvkom v krajine, ale aj estetickým prvkom, dotvárajúcim panorámu okolia mesta.

Záver: rešpektovať a zachovať prírodné a estetické hodnoty krajiny

- životné prostredie

Súčasný stav životného prostredia v riešenom území je ovplyvnený najmä hlukom a prašnosťou z dopravy  (cesta III.tr. Košice – Kostoľany a cesta do Kavečian), prevádzkou lomu (hlučnosť, prašnosť), čiernymi skládkami na okrajoch lesa v blízkosti záhradkárskych lokalít. Kontaminácia pôdy poľnohospodárskou výrobou nepresahuje limitné hodnoty, koncentrácie ťažkých kovov však môžu ovplyvniť kvalitu podzemných vôd. Silne znečistené sú povrchové vody toku Hornád najmä vypúšťaním splaškových a priemyselných odpadových vôd do rieky a jej prítokov. Na riešenom území nie sú evidované zosuvné územia, erózia pôdy sa vyskytuje na poľnohospodárskych pôdach na svahoch v okolí Kavečian a na svahu pod Hradovou.

Záver: Navrhnúť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy a prevádzky lomu a protierózne opatrenia na poľnohospodársky obrábanej pôde.

- kultúrno – historický potenciál

Na vrchu Hradová sa nachádza národná kultúrna pamiatka – hrad a  ďalšie dve archeologické náleziská – val a časť kruhovej stavby, súvisiace možno s opevnením hradu. Riešené územie má vhodné predpoklady nálezov prehistorického a historického osídlenia a to aj na miestach, kde doteraz neboli zachytené žiadne archeologické nálezy.

Záver: rešpektovať kultúrnu pamiatku i archeologické náleziská, prezentovať ich a začleniť do rekreačných aktivít v lesoparku.

- rekreačný potenciál

Lesopark je hojne navštevovaný vzhľadom na dobrú dostupnosť z mesta MHD, využívaný všetkými vekovými kategóriami obyvateľov a tiež športovcami (orientačný beh, kondičné tréningy). Výhliadková veža a náučné chodníky obohacujú rekreačné možnosti územia.

Záver: rešpektovať vybudované zariadenia, navrhnúť ďalšie vybavenie pre pobyt v prírode (ohniská, prístrešky, lavičky), nové cyklotrasy, prepájajúce obytné územia s lesoparkom.

- ťažba nerastných surovín

Lokalizácia lomu je v zmysle určeného dobývacieho priestoru. Plánované rozšírenie neprekročí hranice vymedzeného ložiskového územia. Problematická je hlučnosť a prašnosť v bezprostrednom okolí lomu, ktoré je však možné technickými opatreniami eliminovať.

Záver: rešpektovať rekreačnú funkciu cez víkendy, určiť vhodný režim pre prevádzku kameňolomu.

- doprava a dopravné zariadenia

Komunikácia III/547002 v úseku od kameňolomu v dĺžke cca 1km je nevyhovujúca z hľadiska bezpečnosti (neprehľadné zákruty a prudké stúpanie, neprehľadný výjazd z kameňolomu).

Záhradkárske lokality majú nevyhovujúcu komunikačnú sieť z hľadiska technických parametrov (šírka, sklon) ako aj kvality – väčšinou sa jedná o nespevnené cesty.

Záver: navrhnúť výhľadové riešenie nového úseku cesty III/547002, navrhnúť komunikačnú kostru v zmysle STN v lokalitách určených na bývanie s nosnou zbernou komunikáciou s parametrami aj pre MHD.

- technická infraštruktúra

Riešené územie nemá vybudovanú technickú infraštruktúru, súčasné využitie pre záhradky si ju nevyžadovalo.

Záver: Pre nové funkčné využitie je potrebné navrhnúť komplexné riešenie inžinierskych sietí , ich dimenzovanie na základe konkrétnych výpočtov potreby jednotlivých médií.

- vlastnícke vzťahy

Poľnohospodárska pôda v k.ú. Kavečany - orná pôda a pasienky - je vo vlastníctve súkromných vlastníkov, taktiež pôda záhradiek je vo vlastníctve súkromných vlastníkov.

Lesná pôda je vo vlastníctve Mesta Košice a patrí k najväčším lesným majetkom v neštátnom vlastníctve v strednej Európe. Jeho výmera je 19 432 ha lesnej pôdy a z toho 18 894 ha predstavujú lesné porasty. Dominantnou kategóriou lesa na tomto území sú lesy osobitného určenia. Ich zastúpenie je 57% a to hlavne ako lesy prímestské , kde patrí územie lesoparku, lesy v chránených územiach  a lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov. Hospodárske lesy zaberajú 28% územia a ochranné lesy 15%. Lesný majetok obhospodaruje a.s. Mestské lesy.

Pozemky v dobývacom priestore lomu sú vo vlastníctve Eurovia-Kameňolomy, s. r. o., Košice. V rozširovanom priestore pri štátnej ceste III/547002 sú prenajaté na 30 rokov s možnosťou odpredaja časti územia od urbárskeho združenia Družstevná.

C. NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA

C.1. Funkčné a priestorové usporiadanie územia

Riešené územie z funkčného hľadiska je rozdelené na tri zóny:

a) rekreačno – oddychová zóna, zaberajúca územie lesoparku -  najväčšiu časť riešeného územia. Sieť turistických chodníkov je doplnená o cyklotrasy, náučný chodník areálom zrúcaniny košického hradu, miesta pre ohniská, prístrešky, vyhliadkové miesta, drevené plastiky a pod.

b) obytná zóna, zahŕňajúca územie terajších záhradkárskych lokalít Detrichová a Vitalina. Toto územie je navrhnuté pre výstavbu individuálnych rodinných domov pri zachovaní záhradného charakteru lokality. Časť územia poľnohospodárskej pôdy je navrhovaná pre experimentálnu výstavbu „zemných“ domov. Územie medzi záhradkárskymi lokalitami je navrhované pre potrebnú občiansku vybavenosť. Záhradkárska lokalita Hradová je ponechávaná pre doterajšiu funkciu vzhľadom k tomu, že ochranné pásma lesa zasahujú podstatnú časť územia.

c) zóna ťažby nerastných surovín – územie terajšieho lomu a jeho rozvojové zámery vo vymedzenom ložiskovom území na obdobie 30 rokov. Po uplynutí tohto obdobia je navrhované toto územie využiť pre občiansku vybavenosť a športovo – rekreačné funkcie, ktoré budú sprístupnené z cesty III. tr. z Košíc do Kostolian nad Hornádom samostatnou prístupovou komunikáciou, ktorá prepojí navrhované funkčné úrovne v kameňolome – športovo-rekreačné zariadenia, ubytovanie, stravovanie.

Alternatívnym využitím môže byť opätovné zalesnenie resp. ponechanie kameňolomu na dotvorenie prírodou – stromy, kry a popínavá vegetácia, príp. jazero ako prirodzené útočisko pre drobné živočíchy a vtáky a ponechanie ríms na hniezdenie vtákov a jaskýň pre netopierov.

C.2. Riešenie rozvoja bývania a občianskej vybavenosti

Funkcia bývania je lokalizovaná prevažne na územie záhradkárskej osady Detrichová a Detrichová – Klin, kde je navrhnutá základná dopravná kostra, ktorá sprístupní parcely. Treba podotknúť, že navrhované využitie územia si vynúti reparceláciu väčšiny územia, nakoľko jeho členitosť a veľkosť parciel neumožní plnohodnotnú zástavbu a dopravnú obsluhu územia. Výnimkou je časť parciel, ktorá prilieha k ceste do Kavečian a je z nej priamo dostupná, tu je možné umiestňovať stavby už v 1. etape po vybudovaní paralelnej obslužnej komunikácie a pokiaľ šírkovo vyhovujú pre umiestnenie rodinného domu. Alternatívne je naznačená možnosť zástavby lokality pri zachovaní jestvujúcich komunikácií a parcelácie v maximálnej miere. Využiteľné územie sa plošne výrazne zmenší oproti pôvodnému návrhu, komunikácie bude potrebné upraviť šírkovo i spádovo tak, aby vyhovovali normou predpísaným parametrom.

Zástavba v časti Vitalina je v značne svahovitom teréne, čo si vyžiada vybudovanie obslužných komunikácií min. s jednostrannými chodníkmi, napojených na cestu do Kavečian, a citlivé osadenie rodinných domov. Vzhľadom k zámeru zachovať charakter bývania v zeleni odporúčaná zastavanosť parcely je 10% a max. podlažnosť 1+obytné podkrovie. Tretia lokalita v blízkosti územia Vitaliny je určená pre experimentálnu výstavbu jednopodlažných rodinných domov chránených vrstvou zeminy. Takýto spôsob zástavby zachová v maximálnej miere prírodný charakter územia, stavby budú splývať s terénom a jednotlivé pozemky nebudú oplotené.

Podmienkou zástavby uvedených lokalít bude podrobnejšie riešenie územným plánom zóny alebo urbanistickou štúdiou.

Vzhľadom k tomu, že počet rodinných domov cca 310 bude predstavovať cca 1000 obyvateľov, potrebuje takáto obytná skupina aj základné občianske vybavenie: materskú školu, obchody, služby, príp. aj ďalšiu vybavenosť pre podporu rekreácie, športu a cestovného ruchu. Pre takéto funkcie je vyčlenené územie medzi obytnými lokalitami pri ceste Košice – Kavečany a pri hlavnej prístupovej komunikácii do územia. Východne od tohto územia na druhej strane cesty sa rešpektuje zámer výstavby reštaurácie a parkoviska ako nástupného bodu k rozhľadni.

C.3. Riešenie rozvoja rekreácie

Sieť navrhovaných turistických chodníkov a cyklotrás je napojená na jestvujúce trasy a prepája riešené územie s jednotlivými strediskami v lesoparku ako aj s priľahlým obytným územím mesta – sídliskom a obcou Ťahanovce, obcou Kavečany, obytným súborom Podhradová a Suchá dolina. Táto zóna pokrýva nároky na každodennú i víkendovú rekreáciu (turistika, cykloturistika). Vyčlenené miesta pre prístrešky, stoly s lavicami a ohniská, lavičky a výhliadkové miesta umožnia pobytovú rekreáciu rodinám s deťmi. Spestrením bude aj náučný chodník, sprístupňujúci históriu a archeologické nálezy zrúcaniny košického hradu. Využitie tejto národnej kultúrnej pamiatky okrem vzdelávacej funkcie bude vhodné aj pre kultúrne účely napr. divadelné predstavenia pod holým nebom, historický šerm, historické remeslá, galéria drevených a kamenných skulptúr pod holým nebom a pod. Pešie trasy resp. cyklotrasy budú po ukončení ťažby napojené na budúce športové a rekreačné aktivity v kameňolome.

V kameňolome po odťažení suroviny bude možné umiestniť v jednotlivých úrovniach – terasách rôzne funkcie, ktoré doplnia možnosti každodennej rekreácie. V najnižšej úrovni (+230m) je situovaná viacúčelová hala prípadne veľkokapacitný štadión, ktorý bude vhodný pre vrcholové športové súťaže, koncerty, výstavy a pod. Súčasťou je veľkokapacitné parkovisko s výsadbou stromovej zelene a  zastávka MHD. Na ďalšej terase (+240m) sú umiestnené rôzne druhy športových ihrísk s príslušným hygienickým zázemím a zeleňou, v úrovni +255m je kúpalisko, stravovacie zariadenia a v úrovni +275m hotel s kaviarňou a reštauráciou. Lanovkou je prepojená najnižšie položená terasa s menšou výhliadkovou vežou na hornej úrovni kameňolomu. Pešou trasou a rampami sú tieto úrovne prepojené navzájom a na jestvujúce a navrhované chodníky lesoparku. Časť skalnej steny orientovaná na juh je využitá pre umiestnenie fotovoltaických panelov, ktoré budú čiastočne pokrývať nároky navrhovaných zariadení na elektrickú energiu. Stena orientovaná na sever bude využitá pre lezenie. Územie pri Hornáde je navrhované pre vodácky areál - lodenicu a mólo. Cyklistickou trasou je celé územie prepojené navrhovanou lávkou ponad Hornád na druhú stranu smerom do Ťahanoviec.

C.4. Riešenie rozvoja ťažby nerastných surovín

Plánované rozšírenie dobývacieho priestoru je orientované na juh a západ od jestvujúceho dobývacieho priestoru v hraniciach chráneného ložiskového územia, drvička a triediaca linka ostane na pôvodnom území. Odťaženie suroviny z tohto územia je naplánované na 30 rokov pri ročnej ťažbe cca 350.000 ton. Z ohľadom na rekreačnú funkciu dotknutého územia bude potrebné dodržiavať jestvujúci pracovný režim  iba v pracovných dňoch, dni pracovného voľna a víkendy budú slúžiť športovo - rekreačnému využívaniu lesoparku.

Po období 30 rokov bude územie rekultivované a využité buď pre športovo – rekreačné funkcie alebo alternatívne ponechané pre prírodnú „rekultiváciu“. Predpokladaný postup odťaženia bude od najvyššej úrovne po spodnú úroveň postupne smerom na sever a východ, pričom pre následné využitie bude potrebné vytvoriť úrovne – terasy v úrovniach +230m, +240m, +255m, +275m a +295m, na ktorých budú umiestnené jednotlivé funkcie športovo – rekreačné a prístupová komunikácia. V prípade „prírodného“ využitia sa kamenivo vyťaží až po spodnú úroveň. Lomové bočné steny budú s max. sklonom 45°, max. 30m výškou a so šírkou plošiny 7m, čím sa dostatočne zabezpečí svah proti zosuvom.

Pri alternatíve ponechania lomu na prírodnú rekultiváciu sa svah odťaží až na úroveň +230m bez výraznejších terás.

C.5. Riešenie ochrany prírody a tvorby krajiny, ekostabilizačné opatrenia

V riešení sú rešpektované územia národnej siete chránených území ako aj európskej siete NATURA 2000:

Prírodná pamiatka (PP) Kavečianska stráň, k.ú. Kavečany, plocha územia - 3,19 ha, rok vyhlásenia: 2000 (Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Košiciach č. 1/2000 z 20.1.2000 - účinnosť od 1.4.2000, Vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004).

Chránené územie, v ktorom platí IV. stupeň ochrany.

## Chránené vtáčie územie Volovské vrchy, rozloha územia - 128 014 ha

## CHVÚ Volovské vrchy je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis).

## ÚEV Stredné Pohornádie - SKUEV0328

## Katastrálne územie: Okres Košice − okolie: Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Malá Lodina, Sokoľ, Veľká Lodina, Košické Hámre, Ružín, Kavečany, Čermeľ

## Výmera lokality: 7275,58 ha. Stupeň ochrany: 2, 3, 4, 5

## Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo−javorové sutinové lesy (9180), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Nížinné a podhorské kosné  lúky (6510), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo−topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso−Sedion albi (6110), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Dubovo−hrabové lesy lipové (9170), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), koniklec slovenský (Pulsatilla slavica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).

## Biotopy európskeho významu (BEV) a biotopy národného významu (BNV)

## Lesné biotopy:

## Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské – BNV - Porasty duba zimného a hrabu poľného, najčastejšie s prímesou buka lesného, menej ďalších drevín, na rôznorodom geologickom podklade, v bylinnom poschodí sa výrazne uplatňujú druhy tráv, najmä ostríc, mezofilné druhy typické pre bučiny a druhy dubín.

## Ls3.5.1 Sucho a kyslomilné dubové lesy - acidofilné dúbravy – BNV - Acidofilné dubové lesy na minerálne chudobných silikátových horninách, stredne hlbokých až plytkých pôdach. V drevinovej skladbe prevláda dub zimný, rôzne veľká je prímes borovice, miestami pristupuje i buk. Bylinné poschodie má trávnatý charakter, bohato vyvinuté je poschodie machov a lišajníkov.

## Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) – BEV - Mezotrofné a eutrofné porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov, spravidla s bohatým viacvrstvovým bylinným podrastom na rôznom geologickom podloží, na stredne hlbokých až hlbokých štruktúrnych, trvalo vlhkých pôdach s dobrou humifikáciou.

## Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) – BEV - Acidofilné bukové porasty na minerálne chudobných horninách, floristicky chudobné, so stálou prímesou duba, miestami i jedle. Krovinové poschodie je slabo vyvinuté, v bylinnom poschodí prevládajú acidofilné a oligotrofné druhy.

## Nelesné biotopy:

## Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty (6240*) - BEV prioritný - Travinno-bylinné porasty, v ktorých dominujú trstnaté hemikryptofyty a druhy s plazivým podzemkom. Porasty osídľujú plytké pôdy na rôznom druhu geologického podkladu, na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Sú často využívané ako extenzívne pasienky.

## Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek (6430) – BEV - Vysokobylinné spoločenstvá na brehoch väčších vodných tokov. Fyziologicky sú veľmi nejednotné, obvykle viacvrstvové. Typické je zastúpenie väčšieho počtu lian. Porasty sa vyvíjajú na opakovane záplavami narušených, ale živinami dobre zásobených brehových stanovištiach okolo vodných tokov.

ÚSES, ekostabilizačné opatrenia

Do riešeného územia zasahujú prvky regionálneho ÚSES:

biocentrum regionálneho významu (BC-R) Kavečany – Hradová (les, 1077ha)

Rastlinstvo: dubovo – hrabové lesy so zachovalými teplomilnými spoločenstvami

Stupeň ochrany prírody: IV. (PP Kavečianska stráň 3,19ha), I.

Najcennejšie územia: genofondové plochy Rakytie, Kavečianska stráň, Pod lazmi, Hradová – poniklecová lúčka

GVL Kavečany – Pod lazmi – enkláva vlhkej terénnej depresie. V bylinnom podrast dominujú druhy: škripina lesná, , sitina, veronika potočná a.i. Na okolitom lúčnom xerotermnom biotope bol zaznamenaný výskyt vzácnych taxónov z čeľade vstavačovitých.

GVL Ťahanovský lom – opustená priľahlá časť ku kameňolomu je hniezdnym biotopom výra skalného

GVL Kavečany – Rakytie – lúčny ekosystém s výskytom stepných elementov. V bylinnom podraste porastov brezy bradavičnatej a solitérov borovice čiernej, v spoločenstve krovín tvorených hlohom, trnkou, černicou a ružou si pozornosť zasluhujú ohrozené taxóny z čeľade vstavačovitých: vstavačovec májový, vstavačovec bazový, vstavač vojenský, vstavač obyajný, prilbovka biela a i. lokalita je pod silným antropogénnym vplyvom, čo sa prejavuje miestami eróznou činnosťou.

Ekostabilizačné opatrenia:

- vylúčiť stavebnú činnosť

- rešpektovať ustanovenia zák. č. 543/2002 Z.z., platné pre IV. St. ochrany prírody

- rešpektovať biotopy európskeho a národného významu

- využívať šetrné spôsoby hospodárenia v lesoch, ponechať časť hmoty hrubších stromov v pravidelnom rozmiestnení

- postupne likvidovať prímes ekonomických drevín a dôsledne likvidovať invázne dreviny

- u lúk zabezpečiť manažment kosenia a pasenia (kosenie max. 1x ročne po 15.júni), redukovať nálety a spásať rovnomerne, hnojenie a košarovanie je zakázané

biokoridor nadregionálneho významu (BK-NR) Tok Hornádu

Migračná trasa pre vtáctvo, údolná niva rieky Hornád. Od mosta v Ťahanovciach po hranicu mesta má riečiko protipovodňovú úpravu v korune ktorej chýbajú z krajinárskeho hľadiska brehové porasty. Alúvium Hornádu pri tuneli je osídlené spoločenstvom krovitých vrbín, v ktorých dominuje vŕba biela, vŕba purpurová, vŕba trojtyčinková, vŕba košikárska. Na krovité vŕbové porasty nadväzujú vysokokmenné vŕbovo – topoľové lesy s vŕbou bielou, jelšou lepkavou, javorom poľným, topoľom kanadským. Bohaté kolónie vytvára ostružina. Uzavreté porasty pozdĺž brehu Hornádu vytvára ostrica štíhla a chrastnica trsťová. Stromová etáž je na niektorých úsekoch s hustým porastom krovia, čo dáva územiu charakter genofondovo významnej plochy, ktorá tvorí prepojenie lesných celkov ale aj biokoridor po toku rieky a hniezdny biotop v tejto časti krajiny. Z vtáčich druhov je územie využívané kalužiačikom malým, kačicou obyčajnou, trasochvostom bielym, penicou čiernohlavou, vlhou obyčajnou, vodnárom obyčajným a i.

Ekostabilizačné opatrenia:

- hľadať riešenie zazelenenia brehov Hornádu na území mesta z ekologických i estetických dôvodov

- chrániť mŕtve ramená, mokrade a vodné plochy pri rieke

Prvky MÚSES - miestne biocentrá a biokoridory v riešenom území:

biokoridor Kostolianska (7,39 ha)

porast nelesnej drevinnej vegetácie (NDV) na strmom svahu nad cestou

Ekostabilizačné opatrenia:

- zachovať zeleň z dôvodu jej ekologickej a pôdoochrannej funkcie

C.6. Riešenie ochrany kultúrneho dedičstva

Návrh riešenia spĺňa požiadavky na ochranu národnej kultúrnej pamiatky – hradu, areál kultúrnej pamiatky je navrhovaný využívať len na aktivity, ktoré majú priamy súvis s jej prezentáciou a ochranou – náučný chodník a vysvetľujúce panely, prezentujúce pamiatku, malý amfiteáter s pódiom pre divadelné predstavenia pod holým nebom, vyčlenenie priestoru pre remeslá príp. výstavy sôch. Súčasná funkcia tohto územia – lesopark ostáva aj naďalej zachovaná.

Na vrchu Hradová sa nachádzajú ďalšie archeologické náleziská – val a časť kruhovej stavby, súvisiace možno s opevnením hradu, ktoré sa ponechávajú na mieste a sú sprístupnené turistickými chodníkmi s náučnými tabuľami. Podmienky ochrany archeologických nálezísk zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní podľa §41 ods.4 pamiatkového zákona.

Riešené územie má vhodné predpoklady pre nálezy prehistorického a historického osídlenia a to aj na miestach, kde doteraz neboli zachytené žiadne archeologické nálezy. Ochrana predpokladaných archeologických nálezov je riešená predovšetkým formou realizácie archeologického výskumu. O jeho nevyhnutnosti ako predstihového opatrenia na záchranu predpokladaných archeologických nálezov rozhoduje Krajský pamiatkový úrad podľa §37 ods.3 pamiatkového zákona.

C. 7. Riešenie dopravy a technickej infraštruktúry

Doprava a dopravné zariadenia

Lokalita RD

Záhradkárska lokalita Detrichová je dopravne napojená na cestu III/547003 vo viacerých bodoch – ako hospodárske zjazdy, t.j. bez riešenia napojení ako križovatky. V takomto stave pri zmene funkcie ich nie je možné ponechať a vyžaduje sa ich prestavba.

Obdobne prístupové/obslužné komunikácie v lokalite nespĺňajú základné podmienky pre obsluhu IBV podľa STN 73 6110 a je nutné ich zásadne prebudovať. Ich súčasný stav predstavujú prevažne štrkové nespevnené vozovky šírky 2,0 až 4,0 m a vo výškovom usporiadaní pozdĺžne sklony až nad 20 %.

Vytvorenie podmienok pre IBV a predpokladaný dopravný moment napojenia lokality na cestu III/547003 vyžaduje

- vybudovanie križovatiek na cestu III. triedy

- vybudovanie obslužných miestnych komunikácií, zároveň s vytvorením podmienok na vybudovanie technickej infraštruktúry (voda, kanalizácia, energie a komunikačné siete)

# Riešenie komunikácií v UŠ je uvažované v dvoch možných variantoch, ktoré sú navrhované ako rovnocenné, ich uplatnenie vyplynie z prerokovania s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov  :

VARIANT A :

Základom riešenia je vhodné využitie terénnych podmienok územia so snahou vytvorenia podmienok na maximálny počet rodinných domov v území napojiteľných na komunikácie MO a MOU.

Trasa základnej komunikácie je situovaná do priestoru s nadmernými pozemkami. Dáva možnosť vhodnej raparcelácie s prihliadnutím k existujúcim záhradným chatkám a záujmu súčasných užívateľov o zmenu ich charakteru. Dopravné riešenie obsluhy územia vychádza z optimalizácie osadenia rodinných domov.

Návrh uvažuje:

- so základnou obslužnou komunikáciou v kategórii MO 8/40, max pozdĺžny sklon 7,5 %, s dvomi napojeniami na cestu III/547003. Pri tejto komunikácii je nutné uvažovať s chodníkmi pre peších. Predpokladaný orientačný záber pozemkov u tejto komunikácie sa predpokladá 15 – 20 m podľa konfigurácie terénu.

- ostatné prístupové komunikácie sú uvažované v kategórii MOU 5,5/30, s max pozdĺžnym sklonom 9 %, s jednostranným chodníkom, podľa znázornenia v grafickej časti. Predpokladaný záber pozemkov cca 10 – 15 m podľa konfigurácie terénu.

VARIANT B :

Základom je maximálne využitie súčasných ciest v záhradkárskej lokalite, ich prestavbu na komunikácie zodpovedajúce dopravným požiadavkám. Predpokladá obdobne jednu tepnovú obslužnú komunikáciu MO a na ňu napojené doplňujúce komunikácie MOU.

Priame napojenie objektov v UŠ nie je riešené.

Komunikácia MO bude súčasťou siete komunikácií mesta Košice. U MOU môže byť obdobne po posúdení ich technických parametrov na základe podrobnejšieho riešenia. Ďalšie rozšírenie pre výstavbu rodinných domov bude dané záujmom vlastníkov pozemkov a individuálneho posúdenia a možnosti výstavby. Ostatné územie v danej lokalite, ktoré nesplňuje podmienky pre výstavbu RD ostane naďalej na záhradkárske využitie.

S riešením statickej dopravy s ohľadom na charakter zástavby sa neuvažuje, len v území „občianskej vybavenosti“, kde je potrebné uvažovať s min. 10 miestami pre návštevníkov. Ďalšie budú riešené v rámci pozemkov občianskej vybavenosti.

Lokalita Lom Hradová

Koncepcia revitalizácie a využitia územia „Lomu Hradová“ predpokladá možné varianty.

Variant využitia pre športovo – rekreačné aktivity a občiansku vybavenosť si vyžiada zmenu riešenia dopravy, ale najmä dopravného napojenia lokality na cestu III/547002. Pre vytvorenie podmienok na optimálne riešenie križovatky je navrhovaná korekcia – cesty  a umiestnenie križovatky v polohe vyhovujúcej rozhľadu a bezpečnosti dopravy. Po rozhodnutí o konečnom variante a toho vyplývajúceho dopravného zaťaženia bude potrebné prehodnotiť prípadnú úpravu úseku cesty od odbočky Ťahanovce.

Riešenie statickej dopravy je nutné zohľadniť podľa prijatých návrhov objektov :

Hotel 80 lôžok	–     50 miest dlhodobých (riešiť v rámci objektu)

Reštaurácia 100 miest 	–     25 miest krátkodobých (do 2 hodín)

Kúpalisko	–    125 miest

Multif. hala 5.000 os.	– 1.250 miest

Celkom vzhľadom na možné riešenie vzájomnej zastupiteľnosti parkovania je potrebné uvažovať s  plochami pre cca 1.500 parkovacích miest, z čoho v objektoch je vhodné zakomponovať najmä miesta pre pasantov a zamestnancov.

# Zásobovanie vodou

V zmysle platného ÚPD sa uvažuje s rozšírením vodojemu K1 o  2 x 150 m3 a výstavbou VDJ K2 100 m3 na kóte 550 m.n.m.  Pre potreby zásobovania časti Podhradová slúži vodojem P2 - 800 m3 na kóte 355,7 m.n.m, do ktorého je voda dopravovaná z blízkeho zdroja. Z tohto systému bude potrubím DN 80 dodávaná voda  do VDJ P3 - 150 m3 na kóte 420 m.n.m a P4  - 100 m3 na kóte 480 m.n.m, pre potreby vyššie položenej zástavby, resp. záhradkársku kolóniu. Obidva zásobovacie systémy, teda pre Kavečany a časti Podhradová budú prepojené.

# Návrh riešenia

V uvedenej lokalite sa uvažuje s výstavbou 310 RD pre 1023 obyvateľov s príslušnou OV. Rozvody z PVC resp. rPE potrubia budú vedené pod komunikáciami. Súčasťou hlavných uličných rozvodov vody budú i vodovodné prípojky k jednotlivým stavebným parcelám. Za hranicou jednotlivých pozemkov sa vybudujú vodomerné šachty s vodomermi a príslušnými armatúrami.

Na nových rozvodoch vody budú osadené hydranty podľa požiadavky projektanta PO, ktoré budú slúžiť na dodávku vody pre prípad hasenia požiaru.

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006. Posúdenie potreby vody je prevedené iba pre navrhovanú časť .

Byty sa nachádzajú v rodinných domoch, kde odber vody bude meraný samostatne pre každý  byt. Z toho dôvodu podľa štvrtého článku bodu 3 čl.5 Úpravy č.14 navrhujeme špecifickú potrebu znížiť o 10%.

# Potreba vody:

Výpočet potreby vody:

Denná potreba vody  Qd

# Byty ( 1023 obyv x 121,5l/d )			               124 295 l/deň

- Obchody, služby (  60 litrov.zamest.deň-1 )            		600 l/deň

- Reštaurácia     (400 litrov.zam.-1.deň-1 ) 		        4 800 l/deň

- MŠ  pre 40 detí  (   60 litrov.dieťa-1.deň-1 ) 		        2 400 l/deň

- Kult. + telocvičňa    (60 litrov.osoba-1.deň-1 ) 	        3 000 l/deň

Spolu	Qd							    135 095 l/deň = 1,56 l/s

- Qm = Qd x kd =   135 095 x 1,6 = 216 152 l/deň = 2,50 l/sec

- Qh = Qm x kh =   216 152 x 2,1 = 453 919 l/deň = 5,25 l/sec

Výpočet potreby akumulácie vo vodojeme

- V = 0,6 x Qm = 0,6 x 216 152 = 129 691 l = 129,69 m3

Vo vodojemoch po ich realizácii pre uvedenú časť bude dostatočná akumulácia pre všetky tlakové pásma. Zásobovanie navrhovaných objektov vodou bude zabezpečené z jestvujúceho ( navrhovaného ) verejného vodovodu. Navrhované potrubie PVC DN 100 bude vedené v nových komunikáciách - v rámci možností bude rozvod okruhovaný. Na tomto rozvode budú osadené podzemné hydranty DN 80 - podľa požiadavky projektanta PO, ktoré budú slúžiť na dodávku vody pre prípad hasenia požiaru a na odvzdušnenie a odkalenie potrubia. Z hlavnej trasy budú vysadené odbočky pre jednotlivé bytové a rodinné domy - za hranicou jednotlivých pozemkov sa vybudujú vodomerné šachty s vodomermi a príslušnými armatúrami. V mieste prepojenia na jestvujúci rozvod budú na odbočkách osadené uzávery so zemnou súpravou.

Zásobovanie požiarnou vodou

Voda na hasenie požiarov v riešených lokalitách bude zabezpečovaná z požiarnych hydrantov s minimálnym pretlakom 0,25 Mpa, osadených na nových verejných rozvodoch vody DN 100.

Potreba požiarnej vody pre RD s najviac 2 bytmi a plochou každého bytu max. 200 m2 je 7,5 l/sec a bude zabezpečená z podzemných požiarnych hydrantov DN 80 osadených vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 160 m od seba. Pre rodinné domy s obytnou plochou bytu viac ako 200 m2 musí byť na potrubí osadený nadzemný požiarny hydrant DN 100.

Pre objekty občianskej vybavenosti s plochou požiarnych úsekov do 1 000 m2 je potreba požiarnej vody 12,0 l/sec. Bude zabezpečovaná z nadzemných požiarnych hydrantov DN 100, osadených vo vzdialenosti min. 5 m a max. 80 m od objektu OV.

Lom Hradová:

Územie lokality lom Hradová sa nachádza v severovýchodnej časti mesta pri obci Ťahanovce v meandri toku Hornád. Voda získavaná z vodného zdroja Tepličany je potrubím DN 500 ( 300 ) mm po úprave dodávaná do systému.  Z uvedeného zdroja sú kryté aj potreby lomu Hradová.

V uvedenej lokalite sa výhľadovo uvažuje s výstavbou multifunkčnej haly, hotela, reštaurácií, kúpaliska. Pri realizácii rozvodu vody ( kanalizácie ) z PVC resp. rPE potrubia budú vedené pod komunikáciami. Súčasťou hlavných uličných rozvodov vody budú i vodovodné prípojky k jednotlivým stavebným parcelám.

# Kanalizácia

Na území nie je vybudovaná verejná kanalizácia delenej ani jednotnej sústavy.

# Návrh riešenia

V lokalitách s novou zástavbou RD a OV navrhujeme delenú kanalizačnú sieť.

Splaškové vody odviesť gravitačnou splaškovou kanalizáciou s dimenziou DN 400 a DN 300 s čistením v ČOV Košice. Kanalizačné PVC potrubie bude uložené pod navrhovanými komunikáciami. Na trase budú osadené revízne šachty z prefabrikovaných skruží s liatinovými poklopmi tak, aby ich vzdialenosť bola max. 45 m.

Na odkanalizovanie rodinných domov navrhovanej zástavby budú vybudované kanalizačné prípojky k stavebným parcelám, ukončené typovými revíznymi šachtami. Ako materiál budú použité tiež kanalizačné rúry korugované PVC-U, DN 200 mm hrdlové, ukončené typovými revíznymi šachtami. Tieto budú situované za hranicami stavebných pozemkov. Do týchto šachiet budú zaústené kanalizačné prípojky od jednotlivých rodinných domov.

Dažďové vody zo striech a pozemkov rodinných domov budú odvádzané do zberných nádrží (osadených pri každom rodinnom dome), odkiaľ sa voda bude používať na polievanie zelene. Veľkosť nádrží bude stanovená výpočtom s ohľadom na veľkosť plochy a jej súčiniteľ odtoku dažďových vôd. Nádrže budú opatrené bezpečnostným prepadom napojeným do dažďovej kanalizácie

# Výpočet množstva splaškových vôd

Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu Qd = 1,56 l/s.

Množstvo splaškových vôd:

Qd  - Priemerná denná potreba vody : 135 095 l/deň  =    1,56 l/s

Qm = Qd x kd =   135 095 x 1,6 = 216 152 l/deň = 2,50 l/sec

Qh = Qm x kh =   216 152 x 2,1 = 453 919 l/deň = 5,25 l/sec

Ročné množstvo vyčistenej vody:

Qročné = Qd x 365 dní = 135,095 x 365 = 49 309 m3/rok

Celodenná produkcia BSK5:

1 023 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 61 380 g/d = 61,38 kg/deň

Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty kd  a kh  podľa tab.č.1 STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, resp. STN 75 6401, Stokovacie tabuľky na výpočet stôk – URCIKAN P.

# Zásobovanie plynom

# Návrh riešenia:

V novonavrhovaných častiach RD vybudovať STL rozvod plynu v intenciách navrhovaných rozvodov s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. Dodržať ochranné pásma v zmysle Energetického zák. 656/2004 Z.z. Plynové rozvody budú uložené v navrhovaných komunikáciách v súbehu s vodovodom a kanalizáciou v minimálnej hĺbke 1,0 m. Pre jednotlivé pozemky budú zriadené odbočky - prípojky po hranicu pozemku, kde budú riešené merania a regulácia k jednotlivým rodinným domom. Plynovody a prípojky uložené v zemi musia byť označené žltou výstražnou fóliou presahujúcou potrubie najmenej o 5 cm po oboch stranách a signalizačným vodičom.

Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách.

# Bilancia potreby a spotreby plynu:

Potreba plynu pre bytovú výstavbu bola vypočítaná podľa ukazovateľov platnej Smernice GR SPP, š.p. V následnej územnoplánovacej, resp. projektovej dokumentácii, potrebné tieto bilancie precizovať. Potreba plynu bola napočítaná pre kompletnú plynofikáciu bytového fondu, vybavenosti a ostatných zariadení.

Štúdia navrhuje spolu 310 b.j. v rodinných domoch, v ktorých uvažujeme s komplexnou plynofikáciou a objekty OV. Domy predpokladáme nízkoenergetické so sníženou spotrebou plynu a elektriny z dôvodu tepelnotechnických úprav rodinných domov a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Redukované špecifické potreby plynu pre plynofikované RD (310)

- QZPh		1,5 m3/hod		 	Σ QZPh =  310 x 1,5 = 465,0 m3/hod

- QZPr		3 000  m3/rok		 Σ QZPr = 310 x 3 000 = 930 000  m3/rok

Potreba plynu pre objekty občianskej vybavenosti

- QZPh		33,6 m3/hod

- QZPr		12 100 m3/rok

V novonavrhovaných častiach RD i pre plochy urbanistickej rezervy  vybudovať STL a NTL rozvod plynu s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pre predpokladané potreby plynu bude potrebné vybudovať regulačnú stanicu RS 500 Nm3/h. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73 resp. TPP 906 01 SPP. Dodržať ochranné pásma v zmysle Energetického zák. 656/2004 Z.z.

Lom Hradová:

V uvedenej lokalite sa výhľadovo uvažuje s výstavbou multifunkčnej haly, hotela, reštaurácií, kúpaliska. Pri realizácii rozvodu plynu z PVC resp. rPE potrubia budú vedené pod komunikáciami. Plynové rozvody budú uložené v navrhovaných komunikáciách v súbehu s vodovodom a kanalizáciou v minimálnej hĺbke 1,0 m. Pre predpokladané potreby plynu bude potrebné vybudovať regulačnú stanicu RS 300 Nm3/h.

Spresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách.

# Zásobovanie elektrickou energiou

# Energetická bilancia

- bytový fond

| Druh objektu | účel.jedn. (b.j.) | merná záťaž (b.j.) | Pi (kW) | koef.súč. | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 310 | 5,5 | 1705 | 0,38 | 648 |

- vybavenosť a iné zariadenia

Piv =    128 kW

Pib	 =  1925 kW

Psb =    648 kW

Piv =     128 kW, koef. súč. = 0,8

Psv =    102 kW

Pcelk = Psb + Psv = 648 + 102 = 750 kW + 5 % VO

Pcelk = 788 kW, koef. súč. = 0,7

Psum = 551 kW

# Psum		                551

# nt = ------------------------- = ------------------- = 816 kVA

cos fi x využ. tr.        0,9 x 0,75

# 816 kVA reprezentuje cca 2 trafostanice po 400 kVA

Pre pokrytie požadovaných výkonových bilancií elektrickej energie plánovaných RD a OV uvažujeme v riešených lokalitách s výstavbou dvoch nových kioskových transformačných staníc TSN1,N2 s výkonom do 400 kVA. Transformačné stanice budú osadené tak, aby bol k nim zabezpečený nepretržitý prístup (v prípade potreby zakomponovať a využiť i jestvujúce trafostanice TS 1,35 ).

# Vonkajšie NN rozvody

Z NN rozvádzačov v transformačných staniciach sa zemnými NN káblami typu NAYY 4x150mm2 napoja rozpojovacie istiace skrine. Z týchto skríň sa zemnými NN káblami typu NAYY 4x25 mm2 napoja elektromerové rozvádzače jednotlivých odberateľov umiestnené v oplotení na hraniciach pozemkov. Káble budú dimenzované s ohľadom na maximálne prúdové zaťaženie a dovolený úbytok napätia. Trasa NN káblov povedie v chodníku v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami. Káble NN budú uložené vo výkope v predpísanej hĺbke v pieskovom lôžku s tehlovým ochranným krytím a výstražnou PVC fóliou. Pri križovaní podzemného vedenia s komunikáciami alebo s inými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do chráničiek.

Všetky objekty budú chránené pred atmosferickým prepätím bleskozvodnou sústavou, ktorá bude navrhnutá v zmysle STN 341390.

# Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie bude riešené pozdĺž navrhovaných komunikácií a pozdĺž peších chodníkov. Trasy káblov pre verejné osvetlenie povedú v chodníkoch v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami.

Lom Hradová:

Základné technické údaje

| Napájacia rozvodňa | : ES Košice Východ (ES Furča) |
| --- | --- |
| Napájacie VN vedenie | : VN č. 218 |

Pre potreby ťažobnej spoločnosti slúži trafostanica TS Lom umiestnená v priestore ťažby.  Pre súčasné i výhľadové potreby pokrytia el. energiou pre potreby lomu inšt. výkon trafostanice postačuje.

V dôsledku rozšírenia ťažobného priestoru je potrebná čiastočná prekládka VN vedenia č. 218 v zmysle realizačného projektu spracovaného projektovou organizáciou BBF elektro s.r.o. , Spišská Nová Ves, ktorého základné atribúty riešenia sú aplikované v predmetnej štúdii.

Projekt rieši prekládku VN vedenia č. 218 v mieste križovanie rieky Hornád a prekládku VN prípojky pre trafostanicu VVaK - Tunel Ťahanovce č. 8. Stavba je vyvolaná plánovaným rozšírením ťažby v lome Hradová.  V rámci úseku sa jestvujúca VN prípojka pre trafostanicu TS Ťahanovce č. 8 VVaK – Tunel nahradí novou VN prípojkou, pôvodná prípojka sa kompletne demontuje.

Pre pokrytie požadovaných výkonových bilancií elektrickej energie plánovanej OV uvažujeme v riešených lokalitách s výstavbou jednej kioskovej trafostanice TSN3 s výkonom do 400 kVA ( po ukončení ťažobnej činnosti využiť i TS LOM ).

C.8. Riešenie ochrany životného prostredia

Ochrana prírodných hodnôt

Pre zabezpečenie ekologickej stability územia je potrebné rešpektovať a chrániť prvky národnej siete chránených území, územia NATURA 2000 – chránené vtáčie územie Volovské vrchy, územie európskeho významu SKÚEV Stredné Pohornádie, všetky biotopy európskeho a národného významu  a genofondové lokality. Pre zachovanie štruktúry krajiny sa navrhujú tieto opatrenia:

- Zásahy do prírodného prostredia usmerňovať tak, aby boli zachované všetky prvky územného systému ekologickej stability, resp. aby nedochádzalo k ich znefunkčneniu.

- Zamedzovať neopodstatneným výrubom drevín v miestnych biokoridoroch, predovšetkým v sprievodnej vegetácii tokov. Tie je možné realizovať len v súvislosti so správou toku v prípadoch ohrozujúcich bezpečnú prevádzku toku.

- Nutné opravy a úpravy vodných tokov z dôvodov ochrany napr. pred prívalovými povodňovými vodami, prípadne z dôvodov podmývania a zosuvov realizovať ekologicky prijateľným spôsobom tak, aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku a bez zmeny trasy toku.

- Odstrániť z územia živelné skládky tuhého komunálneho odpadu a stavebného odpadu a postihnuté časti územia prijateľným spôsobom rekultivovať.

- Nevnášať do prírodného prostredia voľnej krajiny a podľa možnosti ani do intravilánu obce nepôvodné a zároveň invázne druhy rastlín

Ovzdušie

K poklesu tvorby emisií prípadne zamedzeniu ich rastu je potrebné podstatne obmedziť využívanie pevných palív a využívať zemný plyn a elektrickú energiu pre vykurovanie a prípravu TÚV. K poklesu tvorby emisií prispeje tiež minimalizácia energetickej náročnostii objektov, využitie alternatívnych zdrojov energie, resp. využitie fotovoltaických článkov, ktoré pokryjú časť spotreby elektrickej energie.

Potrebné je tiež technickými opatreniami minimalizovať hlučnosť a prašnosť pri ťažbe a spracovaní kameňa.

Vodná erózia

Vodná erózia sa prejavuje znižovaním hĺbky pôdneho profilu (predovšetkým biologicky aktívnej vrstvy pôdy), úbytkom organickej hmoty a živín a rovnako aj zhoršovaním pôdnej štruktúry. Z pohľadu dlhodobého negatívneho efektu na produkčnú schopnosť pôdy a tým aj na udržateľné poľnohospodárstvo je erózia pôdy významnou environmentálnou hrozbou. Odporúčané sú opatrenia proti erózii, ktoré sú vhodné pre pôdno-klimatické podmienky Slovenska:

| Druh protieróznych opatrení | Spôsob realizácie |
| --- | --- |
| Organizačné opatrenia | Delimitácia pôdneho fondu Protierózne rozmiestnenie kultúr a plodín Veľkosť, tvar a usporiadanie pozemkov |
| Agrotechnické opatrenia | Vrstevnicová agrotechnika Pôdoochranná agrotechnika (bezorbová agrotechnika, mulčovanie, minimálna agrotechnika, podrývanie, podmietka) |
| Biologické opatrenia | Pásové pestovanie plodín Stabilizujúce pásy Protierózne osevné postupy Ochranné zatrávňovanie Ochranné zalesňovanie |
| Technické opatrenia | Protierózne priekopy Terasy |

zdroj:VÚPOP

Ochrana podzemných vôd

Pre udržanie čistoty a kvality podzemných vôd je potrebné rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov, zabezpečiť dobudovanie technickej infraštruktúry v lokalitách určených pre bývanie a občiansku vybavenosť a odstrániť nepovolené skládky odpadu a územie rekultivovať.

Hluk

Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území sú automobilová, čiastočne aj železničná doprava a prevádzka kameňolomu.

Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov. V podrobnejšej dokumentácii bude potrebné vymedziť dostatočné odstupy stavieb pre bývanie od komunikácií a ponechať medzi komunikáciou do Kavečian a parcelami pás izolačnej zelene.

Prevádzka kameňolomu priamo ovplyvňuje hlukom priľahlé rekreačné územie, preto bude potrebné pri ťažbe rešpektovať jestvujúci pracovný režim, umožňujúci koexistenciu obidvoch funkcií (prevádzka iba v pracovných dňoch, ) z dôvodu minimalizácie dopadov na rekreačnú funkciu v lesoparku.

Návrh zásad pre nakladanie s odpadmi

Likvidáciu odpadov z navrhovaných lokalít pre bývanie, občiansku vybavenosť a rekreačné funkcie realizovať v zmysle koncepcie odpadového hospodárstva mesta Košice prostredníctvom fy KOSIT a.s. Čierne skládky zlikvidovať odvozom na riadenú skládku resp. do spaľovne odpadov a dôslednou kontrolou územia, technickými a organizačnými opatreniami zamedziť vzniku nových divokých skládok najmä pri lokalitách záhradiek.

C.9.   Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na

poľnohospodárskej a lesnej pôde

Poľnohospodárska pôda

Územie sa nachádza v klimatickom regióne 08-mierne chladnom, mierne vlhkom až 09- chladnom a vlhkom. Suma priemerných denných teplôt vyšších ako 10°C je 2200-1800 a menej. Dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 202-208 dní. Klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok) je 100 – 50 mm a menej. Priemerná teplota v januári je –3 až –6 °C, priemerná teplota vo vegetačnom období (IV-IX) je 12 – 13 °C:

07 76 462, sk.8 – 	kambizeme plytké na horninách kryštalinika, stredne ťažké, na stredných svahoch: 7-12º, stredne až silne skeletnaté,

07 76 562, sk.8 - 	kambizeme plytké na horninách kryštalinika, stredne ťažké, na stredných svahoch: 7-12º, stredne až silne skeletnaté,

08 76 462, sk.8 – kambizeme plytké na horninách kryštalinika, stredne ťažké až ľahké, stredných svahoch: 7-12º, stredne až silne skeletnaté,

07 80 882, sk.9 –  kambizeme na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch:

12-25º, stredne ťažké až ľahké

08 80 682, sk.9 - 	kambizeme na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch:

12-25º, stredne ťažké až ľahké, stredne až silne skeletnaté,

08 97 881, sk.9 – litozeme a rankre (extrémne skeletovité pôdy), na príkrych  svahoch: 17-25º, pôdy slabo skeletnaté až bez skeletu.

| číslo lokality | katastrálne územie | navrhované funkčné využitie | výmera lokality celkom v ha | výmera poľnohospodárskej pôdy | chránená poľn. pôda ha | nepoľnohosp. pôda ha | odvodnenie, závlahy | užívateľ PPF | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom ha | z toho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | ha |  |  |  |  |  |
| mimo zastavané územie : |
| 2 | Kavečany | RD+D | 12,6 | 12,6 | 8 | 12,6 |  |  |  |  |  |
|  | Čermeľ |  | 19,8 | 19,8 | 8 | 19,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kavečany | OV+VZ+D | 3,8 | 3,8 | 8 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kavečany | RD+D | 11,3 | 11,3 | 8 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kavečany | Š | 3,8 | 3,8 | 8 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| spolu 51,3 51,3 51,3 |

Rekapitulácia výmery poľnohospodárskej pôdy

| Rekapitulácia | mimo zastavaného územia (ha) | v zastavanom území (ha) | spolu (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výmera navrhovaných lokalít celkom | 51,3 | - | 51,3 |
| z toho: poľnohospodárska pôda | 51,3 | - | 51,3 |
| chránená poľnohospod. Pôda | - | - | - |
| Iné plochy, nepoľnohospod. pôda | - | - | - |

Lesná pôda

Pre účely rozšírenia ťažby granodioritu v lome Hradová je potrebné vyňať z lesnej pôdy časť lesných dielcov 190A, 190B, 191 a 184, ktoré sa nachádzajú v LHC Sokoľ.

Doba ťažby sa predpokladá na 30 rokov. Po ukončení ťažby sa bude realizovať rekultivácia lomu resp. nové funkčné využitie pre športovo – rekreačné účely.

| Číslo lokality | K.ú | Funkčné využitie | Číslo lesného dielca | Výmera lokality, určenej na vyňatie, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čermeľ | ťažba | 190A | 5,1 |
|  |  | ťažba | 190B | 7,54 |
|  |  | ťažba | 191 | 4,8 |
|  |  | ťažba | 184 | 2,2 |
| spolu |  |  |  | 19,64 |

D. 	NÁVRH ZÁSAD A REGULAČNÝCH PODMIENOK FUNKČNÉHO

A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

D.1.  Zásady funkčného využitia územia

- pre obytnú funkciu využiť jestvujúce záhradkárske lokality Detrichová, Klin a Vitalina so zachovaním záhradného charakteru územia

- pre občiansku vybavenosť rezervovať priestor medzi lokalitami Detrichová a Vitalina, kde budú umiestnené objekty obchodu, služieb, predškolské zariadenia a zariadenia stravovacie pre účely CR a rekreácie

- každodennú a víkendovú rekreáciu orientovať do priestoru lesoparku, ktorého funkcia bude doplnená o archeologický náučný areál a sieť nových chodníkov a cyklotrás, a do priestoru údolia Hornádu

- ťažbu kameňa koncentrovať v priestore vymedzeného ložiskového územia rozšírením terajšieho lomu južným , západným a severozápadným smerom.

D.2.  Zásady a regulatívy bývania

Výstavbu rodinných domov okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením týchto regulatívov:

- výstavbu podmieniť podrobnejším riešením lokalít Detrichová, Detrichová – Klin, Vitalina I -III a experimentálnej lokality formou územného plánu zóny alebo urbanistickou štúdiou

- rešpektovať navrhovaný dopravný systém a z neho vyplývajúcu potrebu novej parcelácie

- v lokalite Detrichová a Detrichová – Klin a Vitalina zachovať záhradný charakter územia so zástavbou vysokou maximálne jedno podlažie so sedlovou strechou a  obytným podkrovím, max. zastavanosť pozemku 10%,

- garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho pozemku,

- na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti (obchod, služby, drobné remeslá), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie

D.3.  Zásady a regulatívy občianskeho vybavenia

- chrániť územia pre výstavbu nových zariadení občianskej vybavenosti, výstavbu podmieniť podrobnejším riešením vyčleneného územia

- výstavbu občianskej vybavenosti okrem všeobecných technických podmienok pre

výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením požiadavky zabezpečiť

potrebný počet parkovacích miest na vlastnom pozemku

- zabezpečiť bezbariérový vstup do verejných budov

D.4.  Zásady a regulatívy pre rekreáciu

- vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj cykloturistiky budovaním cykloturistických trás a turistických chodníkov

- vytvárať podmienky pre uspokojovanie potrieb návštevníkov lesoparku (lavičky, ohniská, prístrešky, náučné chodníky,...)

- vytvoriť podmienky pre využitie NKP hrad a archeologických nálezísk na prezentáciu histórie mesta, výstavy pod holým nebom a pod.

D.5.  Zásady a regulatívy pre ťažbu surovín

- pri ťažbe rešpektovať režim prevádzky iba v pracovných dňoch z dôvodu minimalizácie negatívnych dopadov na rekreačnú funkciu v lesoparku

- minimalizovať hlučnosť a prašnosť pri ťažbe a spracovaní kameňa

D.6.  Zásady a regulatívy pre dopravné a technické vybavenie územia

- rezervovať územie pre budúcu úpravu trasy komunikácie III/547002 v úseku od lomu severným smerom

- zbernú komunikáciu v lokalite Detrichová navrhovať v kat.MO 8/40 s obojstranným chodníkom  tak, aby bola vhodná aj pre MHD

- ostatné prístupové komunikácie v kat.MOU 5,5/30 s jednostranným chodníkom

- realizovať cyklotrasy a pešie chodníky v lesoparku s cieľom sprístupniť toto územie aj zo vzdialenejších mestských oblastí

- rezervovať koridory pre vodovodné potrubia a ostatné vodárenské zariadenia

- rezervovať koridory pre splaškovú a dažďovú kanalizáciu

- kabelizovať elektrické vedenie a vybudovať nové trafostanice

- plynofikovať nové lokality pre bývanie a občiansku vybavenosť

D.7.  Zásady ochrany kultúrnych pamiatok

- rešpektovať národnú kultúrnu pamiatku – hrad, zapísanú v ÚZPF SR

- areál kultúrnej pamiatky využívať len na aktivity, ktoré majú priamy súvis s jej prezentáciou a ochranou a nezasiahnu do jej podstaty

- zachovať súčasnú funkciu tohto územia – lesopark, náučný chodník s prezentáciou kultúrnej pamiatky

- neumiestňovať na plochu žiadnu zástavbu, ktorá by nemala priamy súvis s jej ochranou alebo prezentáciou

- rešpektovať archeologické náleziská: hrad, val a časť kruhovej stavby

D.7.  Zásady ochrany prírody a krajiny

- rešpektovať prvky národnej siete chránených území: prírodnú pamiatku (PP) Kavečianska stráň, PP Andrejova jaskyňa I.a II., PP Kavečianska jaskyňa, PP smetisko, PP priepasť v Kavečanoch

- rešpektovať územie siete NATURA 2000: CHVÚ Volovské vrchy a SKÚEV Stredné Pohornádie

- rešpektovať biotopy európskeho a národného významu a genofondovo významné lokality

- rešpektovať ÚSES a chrániť biocentrá a biokoridory: BC-R Kavečany – Hradová, BK NR Tok Hornádu a BK-M Kostolianska

D.8.  Zásady starostlivosti o životné prostredie

- zabezpečiť dobudovanie technickej infraštruktúry v lokalitách určených pre bývanie a občiansku vybavenosť

- rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov,

- zabezpečiť odstránenie čiernych skládok odpadu,

- zabezpečiť likvidáciu TKO v lokalitách bývania v zmysle koncepcie mesta

- pri návrhu objektov minimalizovať ich energetickú náročnosť, uvažovať s využitím alternatívnych zdrojov energie

- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma dopravných a inžinierskych sietí

- dodržať časový režim ťažby surovín vo vymedzenom čase od 6:00 do 22:00h, spracovanie surovín len v pracovných dňoch tak, aby dopad hlučnosti a prašnosti prevádzky na obyvateľov a rekreantov bol minimálny

- zabezpečiť výsadbu krovín a zriadenie zasakovacích pásov na svahovitých poľnohospodárskych pozemkoch proti vodnej erózii

D.9.  Verejnoprospešné stavby

Za verejnoprospešné stavby považovať:

- navrhované komunikácie, cyklotrasy a plochy verejných parkovísk

- navrhované líniové stavby a zariadenia technickej infraštruktúry

# Text boxes

Lokalita IBV

Lokalita Lom