# EUROCAST Košice, s.r.o.,   Vstupný areál U.S.Steel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre  spoločnosť

# EUROCAST Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

„Osadenie  Vstreľovacieho stroja na jadra KSA 40“

# júl 2007

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

3	Opis prevádzky

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## N    Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 1.6 | www adresa | jan.focko@eurocast.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti, | Ing. Adrián Jakubek Dipl.- Ing. Peter Schäfer |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |
|  | DIČ | 2021806622 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 2751, NOSE-P 105.12 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I Oddiel :Sro, vložka č. 14717/V | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ján Focko, tel. 0918555754 príloha č. 2 |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EUROCAST Košice, s.r.o., odbor Riadenia ľudských zdrojov, ekológ |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievárne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane pretavovania produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď. príloha č.3 Výpisu z listu vlastníctva č. 895 Vlastník parciel a stavieb: fy EUROCAST Slovakia, s.r.o. IČO : 36583103, Spoluvlastnícky podiel : 1/1 Spol. EUROCAST Košice, s.r.o. podniká na pozemkoch a stavbách spol. fy EUROCAST Slovakia, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy (príloha č. 16) Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 174/1,174/5-174/15, 174/31-174/34, 175,176/1-176/9,176/13,176/14,176/26-176/28 Parcelné čísla ,“ Stavby“ 168/22,174/5,174/7-174/12,176/2,176/4 -176/8,174/14,174/31-174/33,174/6,176/3,176/9,176/27 Viď. Príloha č. 4 – Kópia z katastrálnej mapy- bez zmeny Predmetná stavba je v jestvujúcej výrobnej hale na pozemku č. 176/5, kat. územie Železiarne. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | -bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | -bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | -bez zmeny |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | EUROCAST Košice , s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 a zmien 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 2829- 6494/2007/Wit/570450105/Z3 1624-2586/2007/Wit570450105/Z2 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Spoločnosť EUROCAST Slovakia, s r.o. v zmysle Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a , žiada o dodatočné povolenie stavby pre „Vstreľovací stroj na jadra KSA 40 „ v prevádzke Zlieváreň I , a zároveň spol. EUROCAST Košice, s.r.o. (užívateľ zariadenia) v znení zákona 245/2003 Z.z. §8 odst. 2 písmena a) bod 1, písmena b) bod 3, písmena c) bod 10, písmena f) bod 1, písmena h) bod 1, žiada o súhlas na uvedenie do dočasnej prevádzky „Vstreľovacieho stroja na jadra KSA 40 „ na dobu 6 mesiacov Vstreľovací automat série KSA 40 slúži k výrobe zlievárenských jadier metódou Cold-box. Je koncipovaný pre dlhodobé zaťaženie a umožňuje výrobu jadier na jadrovníku skladajúceho sa až zo šiestich častí (s horizontálnym, vertikálnym alebo kombinovaným delením, resp. s dodatočnou možnosťou využitia voľných častí). Stroj sa skladá zo vstreľovacej jednotky, vyhadzovačov jadier, ktoré sú zabudované vo vyhadzovacej stanici a z hydraulických a pneumatických systémov rôznych funkcií. KSA 40 je poradí štvrtý stroj na výrobu jadier na prevádzke Zlieváreň I. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitory stroja. Nakoľko je výmena jadrovníku veľmi rýchla, je stroj vhodný ako pre malosériovú, tak aj pre veľkosériovú výrobu jadier. -prílohy : - ZÁZNAM z 1. odbornej prehliadky- elektro pre KSA 40 (príloha č. 5) - PREHLÁSENIE O ZHODE (príloha č. 6 ) Vstreľovací stroj je napojený na práčku plynov z ktorej výduch vyúsťuje nad strechu haly. (viď.príloha č. 7) Základy pre horeuvedený stroj na základe objednávky ,v súlade s projektom č. 4041.3 vyhotovila spoločnosť : Priemyselné stavby, a.s. Košice Stará spišská cesta 3 040 01 Košice Stavba bola realizovaná v termíne : 4.2006-28.2.2007 Projekt na dodatočné povolenie stavby vyhotovil: HPK engineering a.s. Němcovej 30 042 18 Košice Zoznam projektantov je v prílohe č.9 |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. |  |
| --- | --- |
| -viď. zmeny v bode 5.4 |

3. Opis prevádzky

| 3.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| Nové technologické zariadenie „Vstreľovací stroj KSA 40“ bolo inštalované v jestvujúcej výrobnej hale Zlievárne 1 v priestore jadrovne. Tento stroj sa osadil vedľa jestvujúcich troch kusov vstreľovacích strojov. Tieto jestvujúce ako aj nový vstreľovací stroj slúžia na vstreľovanie jadier foriem metódou Cold-Box. Jestvujúce staršie stroje slúžia na výrobu menších rozmerov jadier. Nový stroj umožňuje výrobu aj väčších rozmerov jadier, čím umožňuje rozšíriť výrobný sortiment o odliatky, ktoré potrebujú pri svojom odlievaní väčšie jadro. Inštalovaním nového stroja sa nezvyšuje celkový objem výroby jadier ale len umožňuje vyrábať širší sortiment výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov. Vstreľovací stroj KSA 40 je umiestnený medzi stroje slúžiace na podobnú výrobu ,napojený je na jestvujúci spôsob zavážania zmesi pieskov a na jestvujúce odsávanie škodlivín do práčky plynov. Stroj je zakrytovaný –uzavretý v boxe cca 4,2x 4,5 m o výške 2,3 m odkiaľ sú škodliviny –výpary odsávané cez práčku plynov. Počas práce stroja je box uzatvorený a obsluha nemá prístup do boxu. Zo stroja sa odsáva cca 1500 m3 /hod vzduchu. Odsávanie je riešené cez jestvujúcu práčku (absorber) amínov typu SCRUBER v ktorej sa používa ako absorbent 5%-tný roztok kyseliny fosforečnej . Výduch z pračky je vzduchotechnickým potrubím vyvedený nad strechu haly o výške 24 m. Základné technické parametre Vstreľovacieho stroja KSA 40: - hmotnosť stroja : 10 120 kg - vstreľovací objem 40 l - prítlačná sila prítlačnej stanice -70kN - prítlačná sila zdvíhacieho stola-180 kN - prítlačná sila vákuovej dosky-6,4 kN - rozsah upínania 476 x 461 mm - zaplyňovacia plocha 780 x 780 mm - max. rozmer jadrovníka -hĺbka -900mm - max. rozmer jadrovníka -výška -900mm - max. príkon zariadenia - 30 kW Prevádzka ostatných technologických zariadení ostáva bez zmeny | ; |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g.t-1 |
| 1 | Vstreľovací stroj na jadra KSA 40 | VOC | Hodnoty budú známe až po vykonaní merania oprávnenou meracou skupinou |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vstreľovací stroj na jadra KSA 40 viď. príloha č. 10 Označenie – „VS KSA 40“ | Oceľový výduch | - | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 24 | - | - |

4.   Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat. odpadu: O | Montáž stroja | Zhodnotený v prevádzke pretavením | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,03 | 0,03 | - | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 2 | Názov : Káble iné ako uvedené v 170410 Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Montáž stroja | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,003 | - | 0,003 | KOSIT Košice, a.s. |
| 3 | Názov : Betón –neznečistený NL. Kat. číslo: 17 01 01 Kat. odpadu: O | Stavba základov | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,5 | - | 0,5 | Marius Pedersen a.s. Trenčín |
| 4 | Názov : Zemina a kamenivo... Kat. číslo: 17 05 04 Kat. odpadu: O | Stavba základov | Zarovnanie terenu na prevádzke | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,5 | - | 0,5 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 5 | Názov : Použité obaly z náterových hmot ..... Kat. číslo: 150110 Kat. odpadu: N | Montáž stroja | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,003 | - | 0,003 | KOSIT Košice, a.s. |

L   Stručné zhrnutie údajov a informácií

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa EUROCAST Košice ,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti 1. Spoločnosť EUROCAST Košice, s r.o. v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. §8 odst 2 a odst 3 a Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov ,podľa § 88 a žiada o dodatočné povolenie stavby pre „Vstreľovací stroj na jadra KSA 40 „ v prevádzke Zlieváreň I , a zároveň o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky Vstreľovací automat série KSA 40 slúži k výrobe zlievárenských jadier metódou Cold-box. Je koncipovaný pre dlhodobé zaťaženie a umožňuje výrobu jadier na jadrovníku skladajúceho sa až zo šiestich častí (s horizontálnym, vertikálnym alebo kombinovaným delením, resp. s dodatočnou možnosťou vy užitia voľných častí). Stroj sa skladá zo vstreľovacej jednotky, vyhadzovačov jadier, ktoré sú zabudované vo vyhadzovacej stanici a z hydraulických a pneumatických systémov rôznych funkcií. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitory stroja. Nakoľko je výmena jadrovníku veľmi rýchla, je stroj vhodný ako pre malosériovú, tak aj pre veľkosériovú výrobu jadier. Vstreľovací stroj je napojený na práčku plynov z ktorej výduch vyúsťuje nad strechu haly. |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlieváreň I -prevádzka Zlieváreň II -prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. Zmena spočíva - doplnení technolog. zariadenia“ Uvedenie do trvalej prevádzky Vstreľovacieho stroja KSA 40 “ Základný opis prevádzky Zlieváreň II Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t . -Bez zmeny Základný opis prevádzky Modeláreň -Bez zmeny |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky- bez zmeny Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. U.S.Steel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalšich vplyvov prevádzky na životné prostredie Povoľovaná prevádzka je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Ani jeden ZZO nie je v súčasnosti zaradený do triedy“ B“ . Postupná likvidácia starých technologických zariadení a náhrada novými s účinnými látkovými filtrami má pozitívny vplyv na životné prostredia. |
| 6 | Opis stavu územia- bez zmeny |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi -bez zmeny |
| 8 | Opis monitoringu -bez zmeny |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Postupnou inštaláciou nových ZZO s vysoko účinnými filtračnými kazetami s mikrovláknom a cyklónom sa výrazne zvýši zachytávanie TZL . V prevádzkach Zlievárni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom meritku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Bez zmeny |

Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Slovenská inšpekcia životného prostredia ,IŽP Košice |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice –Šaca |
| 5 | Magistrát mesta Košice |
| 6 | EUROCAST Slovakia, s.r.o. |
| 7 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOH |
| 8 | Obvodný úrad ŽP- Košice mesto, odbor ŠSOO |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

..............................................

Ing. Adrián Jakubek

konateľ  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

..............................................

Dipl.- Ing. Peter Schäfer

Splnomocnený zástupca  spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o.

### Dátum  :  19.7.2007

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností –bez zmeny | 3 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmeny |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
|  | - |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
|  | Nie je |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
|  | Po vykonaní meraní ZZO |  |
| P. č. |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z OR | 1 |
| 2 | Splnomocnenie pre Ing.Focka | 2 |
| 3 | List vlastníctva 895 | 3 |
| 4 | Kópia katastrálnej mapy | 4 |
| 5 | Záznam z odbornej prehliadky –elektro pre KSA 40 | 5 |
| 6 | Prehlásenie o zhode pre KSA 40 | 6 |
| 7 | Rozmiestnenie tg. zariadení ZZO a ZL 1 | 7 |
| 8 | Vyjadrenie ORHaZZ v Košiciach k stavbe | 8 |
| 9 | Zoznam projektantov a ich osvedčenia | 9 |
| 10 | Stanovisko MČ ŠACA k stavbe | 10 |
| 11 | Doklad o platbe | 11 |
| 12 | Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby-Priemyselné stavby | 12 |
| 13 | Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby- Maschinennbau, GmBH | 13 |
| 14 | Stanovisko ku kolaudácii stavby -ORHaZZ Košice | 14 |
| 15 | Stanovisko ku kolaudácii stavby –inšpektorát práce Košice | 15 |
| 16 | Nájomná zmluva | 16 |
| 17 | Osvedčenie o prvej úradnej skúške VTZ od Technickej inšpekcie | 17 |
|  | Odborné stanovisko k prvej úradnej skúške VTZ |  |